PROIECT DE ACORD DE MEDIU

Nr. 7930  din  16.01.2017

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM SA – Asset IV Moesia, cu sediul în Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 2, jud. Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 7930/19.10.2016, în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2005 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru obiectivul: “Lucrări amenajare careu de foraj și drum acces, forare și echipare pentru producție sonda 4370 Videle, LES 0,5 KV cuplată în linia sondei 2194 Videle și linie amestec de la sonda 4370 la sonda 4368 Videle”, propus a fi amplasat în com. Bucsani, jud. Giurgiu,

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

Suprafata ocupata temporar de santierul de foraj al sondei este de 7948 mp din care 3442 mc careu sondă, 765 mp LES, 3641 mp conducta de amestec .

Terenul ocupat de careul sondei si utilitati apartine unor proprietari particulari.

Coordonatele sondei 1811 Cartojani in sistem STEREO 70 sunt:

- X = 305649,455;

- Y = 568089,941.

Pentru amenajarea careului sondei pe care se va amplasa instalatia de foraj HH 75 Diesel cu actionare termica, sunt prevazute urmatoarele lucrari :

- decopertarea stratului de sol vegetal, pe o grosime de 40 cm, urmând a fi transportat într-un spatiu special amenajat al beneficiarului;

- terenul decopertat se compacteaza până la obținerea gradului de compactare (98%), pregatindu-se pentru amplasarea instalatiei de foraj si accesoriile acesteia;

- platforma careului sondei se amenajeaza cu panta 0% in lungul careului si cu panta 0,5% transversal spre exterior, dupa nivelare, pregatire si aplicare sistem rutier conform proiect;

- trasarea si executarea drumului interior si al platformelor tehnologice.

Pentru organizarea de santier se vor realiza:

- decopertarea suprafetei careului si drumului de acces;

- executarea de lucrari de terasamente si suprastructura ce constau in excavari si umpluturi pentru aducerea careului la cota " 0 " – cota stabilita in centrul sondei – respectiv beciul sondei; pamantul rezultat in urma decopertarii se va depozita in “depozitul de pamant fertil “;

- amenjare acces utilaje de constructie si masini transport muncitori;

- amenajare de platforme dalate pentru organizarea spatiilor specifice lucrarilor de santier, amplasarea de baraci pentru personal si pentru depozitarea materialelor;

- amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitori; Constructorul va avea in vedere intretinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma specializata autorizata;

- amenajarea utilitatilor pentru organizarea de santier respectiv alimentarea cu apa potabila, energie electrica;

- aprovizionarea cu materiale si scule a instalatiei de foraj se va efectua in mod esalonat, functie de faza de lucru, la sonda neexistand stocuri de materiale;

- betoanele se vor prelua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate;

- autovehiculele folosite la constructii vor avea inspectia tehnica efectuata prin statii de Inspectie Tehnica autorizate; toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot iar echipamentele fixe vor fi pe cat posibil introduse in incinte izolate acustic;

- depozitarea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face in zone special amenajate; deseurile reciclabile rezultate din activitatea de constructii-montaj se vor colecta prin grija executantului lucrarii, selectiv pe categorii si se vor valorifica prin societati autorizate in colectarea si valorificarea acestora; deseurile menajere se vor colecta in europubela si se vor transporta la o rampa de deseuri autorizata.

Echipamentul specific organizarii de santier:

  - rampa prajini ;

  - baraca sondor sef ;

  - grup motopompa ;

  - baraca chimicale ;

  - baraca site vibratoare ;

  - haba agitatoare ;

  - haba tratare ;

  - haba fluid de foraj ;

  - haba fluid de foraj rezerva;

  - baraca pompa apa PSI ;

  - baraca pompa apa ;

  - baraca personal ;

  - prevenitor de eruptie ;

  - rampa lubrefianti ;

  - baraca grup electrogen ;

  - haba apa PSI ;

  - haba detritus ;

  - haba colectare ape reziduale ;

  - baraca pichetului de incendiu ;

  - platforma stationare agregate ;

  - baraca laborator ;

  - rampa piese de schimb ;

  - grup floculare centrifugare.

Amenajare drum de acces

Drumul de acces trebuie sa asigure acces permanent si de durata la locatia sondei cu autovehicole, autoinstalatii, automacarale, trailere si alte echipamente mobile cum ar fi plugurile de zapada, masinile de pompieri sau alte vehicule de urgenta.

Accesul la locația sondei se realizeaza din drumul de exploatare ce leagă restul sondelor din zonă, drum de exploatare ce își are originea in DJ - 601 si continua cu un record nou proiectat cu lungimea de 409 m ce are ca punct final careul sondei. Suprafața drumului va fi de cca. 1261 mp

Sistemul rutier tip 1 SR1 :

- macadam de 10 cm construit din piatră spartă de carieră pentru drumuri;

- 30 cm strat de fundație

- geocompozit bentonitic de 6 mm cu geotextil

- 20 cm strat filtrant din balast compactat

Sistemul rutier tip 2 SR2 :

- 18 cm îmbrăcăminte di dale pentru instalația IC5

- 2 cm nisip cilindrat

- 25 cm strat fundație din piatră spartă

- geocompozit bentonitic de 6 mm cu geotextile

- 20 cm strat filtrant din balast compactat

Sistemul rutier tip 3 SR3 :

- strat din balast în grosime de 20 cm compactată;

Amenajare careu sondă

Sonda 4370 Videle, sondă exploatare titei, este amplasata in extravilanul comunei Bucşani, judetul Giurgiu.

Careul de foraj se va amenaja pe un teren cu denivelari circa 5 %, prin nivelare rezulta un volum relativ mediu de terasamente, volumul de sapatura fiind compensat cu umplutura.

Pentru amenajarea careului sondei pe care se va amplasa instalatia de foraj HH 75 Diesel cu actionare termica, sunt prevazute urmatoarele lucrari :

- decopertarea stratului de sol vegetal pe o grosime de 40 cm, urmand a fi transportat intr-un spatiu special amenajat al beneficiarului (circa 202mp );

- terenul decopertat se compacteaza pana la obtinerea gradului de compactare (98%), pregatindu-se pentru amplasarea instalatiei de foraj si accesoriile acesteia;

- platforma careului sondei se amenajeaza cu panta 0% in lungul careului si cu panta 0,5% transversal spre exterior, dupa nivelare, pregatire si aplicare sistem rutier conform proiect;

- trasarea si executarea drumului interior si al platformelor tehnologice.

Suprafete la careul de foraj:

- careu exploatare                         =   3442 mp;

- instalația de foraj                       =   1591 mp;

- depozit sol vegetal                     =   1534 mp

- depozit sol vegetal                     =   1534 mp

- grup social                                 =    317 mp

Procesul tehnologic de forare al sondei

Procesul tehnologic de forare al unei sonde consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de la suprafata si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic actionat de la suprafata. Procesul de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj).

Metoda de foraj rotativa este caracterizata prin actionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prajini de foraj de la suprafata.

La aceasta metoda de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfaramata) sa fie indepartat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafata, iar sapa trebuie racita.

Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafata cu ajutorul pompelor cu pistoane tip 2 PN 700, prin interiorul prajinilor de foraj.

Dupa ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarca cu detritus pe care il transporta la suprafata prin spatiul inelar dintre prajini si peretii gaurii de sonda.

La suprafata, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o haba metalica cu capacitatea de 40 m3, iar fluidul de foraj curat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj.

In procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o exploatare normala nu au loc pierderi pe faze.

Dupa executarea forajului fiecarui interval are loc consolidarea gaurii de sonda prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel avand diametrul corespunzator intervalului sapat.

Tubarea sondei reprezinta operatia de introducere in gaura de sonda a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sonda si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea operatiei de tubare se are in vedere:

- consolidarea peretelui gaurii de sonda;

- impiedicarea contaminarii apelor de suprafata cu fluidele aflate in sonda;

- izolarea stratelor care contin hidrocarburi (petrol si gaze) a caror exploatare se urmareste, prevenind contaminarea cu acestea a apelor superioare.

Dupa executarea tubarii fiecarei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloana si peretele gaurii de sonda.

Conform documentatiei tehnice a proiectului de foraj, pentru realizare obiectivelor propuse s-a adoptat urmatorul program de constructie:

- Coloana de ghidaj ( 16 in  (450mm) – înaintea începerii forării sondei la gura acesteia se sapă manual sau mecanic, o deschidere circulară sau pătrată cu dimensiunea transversală de 1 m şi adâncimea de cca. 15 m. În această deschidere se introduce un burlan din oţel . Capătul superior se ridică cu 1,5 – 2 mdeasupra nivelului solului. În teren burlanul se va betona. Aceasta coloana serveste la protejarea fundatiei impotriva infiltratiilor, asigurand circulatia fluidului catre sitele vibratoare.

- Coloana de ancoraj ( 9 5/8 in x 300 m - are rolul de a izola formatiunile de suprafata, apartinand Dacianului, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate si permeabilitate. Dupa tubajul si cimentarea coloanei se va monta la gura putului un sistem de etansare si o instalatie de prevenire a eruptiilor care va asigura desfasurarea forajului pentru faza urmatoare in conditii de securitate.

Se recomanda ca siul acestei coloane sa fie fixat intr-un strat bine consolidat.

Este prima coloana obligatorie la sondele pentru exploatarea hidrocarburilor. Functiile ei sunt urmatoarele:

- consolideaza sonda in zona de suprafata si mica adancime;

- protejeaza sursele de apa potabila de contaminare cu fluid de foraj;

- impiedica patrunderea de fluide din strate in sonda si alterarea fluidului de foraj;

- constituie elementul sigur de care se ancoreaza instalatia de prevenire a eruptiilor, la suprafata;

- reprezinta suportul pe care se sprijina celelalte coloane si o parte a echipamentului de extractie.

- Coloana de exploatare ( 7 in x 1150 m - se va tuba dupa efectuarea investigatiilor geofizice prevazute si va fi cimentata pana la 600 – 1150 m. Coloana de exploatare permite  executarea probelor de productie si exploatarea acumularilor de hidrocarburi in conditii de securitate.

Ea indeplineste urmatoarele functii:

- formeaza un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la suprafata, protejand echipamentul de extractie;

- permite exploatare mai multor straturi productive, aflate la adancimi diferite, comunicatia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi;

- asigura realizarea unor operatii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului de hidrocarburi: fisurari hidraulice, acidizari,etc.

Pentru a sapa o sonda este nevoie de un ansamblu format din garnituri de foraj si sapa care realizeaza avansarea in profunzimea pamantului. Detritusul este adus la suprafata prin noroiul de foraj. Fluidul de foraj este curatat si recirculat prin sonda.

Pentru a preveni surparea gaurii de sonda, aceasta este tubata prin introducerea unei coloane de burlane de otel si ciment.

Programul de tubare si cimentare - prin acest program se realizeaza consolidarea gaurii de sonda cu ajutorul unor burlane metalice care se cimenteaza pe toata lungimea.

Programul de tubare cuprinde coloanele de ghidaj, ancoraj si de exploatare. La gura sondei se tubeaza si se betoneaza intr-un beci sapat manual un burlan de ghidare.

Coloanele de ghidare si de ancorare au rol:

- dirijeaza fluidul de foraj din sonda in sistemul de curatire si stocare a acestuia;

- închide formatiunile superioare cuatrenare slab consolidate, impiedicand poluarea apelor subterane;

- protejează gura sondei și fundațiile instalației de foraj;

- izolează circuitul fluidului de foraj și apele de suprafață și subterane;

- impiedicăiesirea gazelor de suprafața din stratele fisurate.

Procesul tehnologic de forare al unei sonde consta in saparea unui puț cu diametre descrescătoare, de la suprafață și până la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic acționat de la suprafată. Procesul de foraj se realizează în întregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalației de foraj).

Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin acționarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prajini de foraj de la suprafață.

Fluidul de foraj este pompat de la suprafață cu ajutorul pompelor cu pistoane tip 2 PN 700, prin interiorul prajinilor de foraj.

La suprafata, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o haba metalica cu capacitatea de 40 m3, iar fluidul de foraj curat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj.

In procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat în circuit închis, astfel încât printr-o exploatare normala nu au loc pierderi pe faze.

După executarea forajului fiecarui interval are loc consolidarea gaurii de sonda prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel avand diametrul corespunzator intervalului sapat.

Tubarea sondei reprezinta operatia de introducere in gaura de sonda a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sonda si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea operatiei de tubare se are in vedere:

- consolidarea peretelui gaurii de sonda;

- impiedicarea contaminarii apelor de suprafata cu fluidele aflate in sonda;

- izolarea stratelor care contin hidrocarburi (petrol si gaze) a caror exploatare se urmareste, prevenind contaminarea cu acestea a apelor superioare.

Dupa executarea tubarii fiecarei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloana si peretele gaurii de sonda.

Conform documentatiei tehnice a proiectului de foraj, pentru realizare obiectivelor propuse s-a adoptat urmatorul program de constructie:

- Coloana de 16 ” - serveste la protejarea fundatiei impotriva infiltratiilor, asigurand circulatia fluidului catre sitele vibratoare.

- Coloana de ancoraj ( 9 5/8 in x 300 m - are rolul de a izola formatiunile de suprafata, apartinand Dacianului, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate si permeabilitate. Dupa tubajul si cimentarea coloanei se va monta la gura putului un sistem de etansare si o instalatie de prevenire a eruptiilor care va asigura desfasurarea forajului pentru faza urmatoare in conditii de securitate.

Se recomanda ca siul acestei coloane sa fie fixat intr-un strat bine consolidat.

- Coloana de exploatare ( 7 in x 1150 m - se va tuba dupa efectuarea investigatiilor geofizice prevazute si va fi cimentata. Coloana de exploatare permite  executarea probelor de productie si exploatarea acumularilor de hidrocarburi in conditii de securitate.

In vederea dezafectarii sondelor, sunt prevazute a fi executate urmatoarele operatii:

- demontarea instalatiei de extractie;

- demontarea instalatiilor auxiliare, aferente sondelor de cercetare/dezvoltare;

- transportul instalatiei de extractie si a componentelor auxiliare din incinta careului de cercetare/exploatare a sondelor, la baza de productie, pentru revizii, operatii de intretinere si de valorificare sau reutilizare;

- executarea lucrarilor de inchidere si asigurare a sondelor, in interior, prin izolarea definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacamant si gura sondelor.

- deconectarea de la magistrala electrica. Instalatiile electrice, la abandonarea sondelor, sunt demontate si trimise in bazele de materiale ale OMV PETROM, pentru revizii si reutilizari:

- liniile electrice sunt dezafectate si reutilizate in alte amplasamente.

- stalpii de sustinere a cablurilor de alimentare cu energie electrica – de beton armat sau metalici -, sunt directionati catre depozitele de materiale, ale companiei, iar de aici sunt directionati catre reutilizare pe amplasamente noi.

Operaţiunile de refacere a amplasamentului sunt:

- demontarea şi transportul instalaţiilor şi dotărilor din careul sondei;

- transportul materialelor şi deşeurilor(detritus, ape reziduale);

- transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor(dale, balast, piatră spartă) în baza de producţie a constructorului sau la altă locaţie;

- îndepărtarea solului poluat şi transportul la staţia de tratare;

- împingerea cu buldozerul a pământului din depozitul de sol vegetal pe toată suprafaţa, astuparea şanţului de gardă perimetral;

- scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi anorganice;

- prelevarea de probe de sol şi analiza acestora în laboratoarele specializate;

- accesul la sondă cu mijloace de transport şi utilaje se va face doar în cazul operaţiilor de intervenţie şi reparaţie, lucrări ce se vor programa şi executa de regulă în afara perioadei de vegetaţie a culturilor, ocuparea temporară a terenului făcându-se cu respectarea prevederilor legale.

Dacă sonda se va abandona se vor executa următoarele lucrări:

- executare dop de ciment în zona de perforaturi;

- executare dop de ciment la şiul coloanei;

- executare dop de ciment la gura sondei, cu oglinda frezabilă la 8-5 m faţă de nivelul terenului, pentru a se putea tăia coloanele la rasul beciului.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului:

- proiectul nu este amplasat în zona siturilor Natura 2000 sau în alte zone protejate ;

- lucrările de foraj ale sondei 4370 Videle ce se vor executa în zona com. Bucşani, judeţul Giurgiu, nu constituie surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafaţă şi subterane, vegetaţiei şi faunei terestre, solului şi subsolului şi nici asupra aşezărilor umane sau a altor obiective din zonă;

- impactul asupra apei de suprafaţă şi subterane este nesemnificativ în condiţiile respectării procesului tehnologic şi a măsurilor de protecţie prezentate în proiect;

- emisiile rezultate de la instalaţia de foraj cu acţionare termică au intensitate mică, sunt temporare iar efectul lor dispare în scurt timp – după terminarea lucrărilor de foraj emisiile nu vor mai avea loc;

- activitatea de foraj poate produce un impact major asupra solului şi subsolului prin poluarea acestora cu diverse fluide, substanţe chimice, dar, în condiţiile respectării stricte  a măsurilor stabilite în proiect, se poate spune că impactul produs este minim şi temporar;

- forajul sondei şi probarea straturilor se va desfăşura numai în incinta amplasamentului aprobat, neafectând zonele limitrofe, fapt ce face ca influenţa asupra ecosistemelor să fie nesemnificativă;

- distanţa dintre amplasamentul sondei şi satele învecinate este suficient de mare  astfel că impactul asupra aşezărilor umane şi a populaţiei este nesemnificativ;

- impactul produs asupra faunei în perioada de execuţie este negativ, dar temporar, deoarece, după terminarea extragerii agregatelor minerale, beneficiarul urmează să sistematizeze materialul din decopertă şi să planteze vegetaţie de arbuşti specifici zonei ;

- la nivel global, se poate aprecia că investiţia proiectată nu va avea ca efect creşterea gradului de poluare a factorilor de mediu la nivelul zonei;

- ca alternativă - amplasarea sondei s-a făcut pe baza unui studiu complex, precum şi a reanalizării tuturor datelor existente(sonde de corelare, profile seismice) cu probabilitate mare de interceptare a zăcământului ajungându-se la concluzia că nu sunt alţi factori care să condiţioneze în vreun fel acest amplasament;

- în zonă se desfăşoară activităţi de extracție hidrocarburi și activități agricole, impactul asupra acestor activităţi fiind limitat destul de redus.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Protecţia calităţii apelor

Alimentarea cu apă:

- în scop potabil este asigurată cu recipienţi PET cu apă plată sau apa potabilă de la sursele  din zonă;

- necesarul de apă tehnologică se va asigura prin transport cu vidanja de la Parcul 3 Mîrșa; sistemul de alimentare cu apă tehnologică de apă și rezervoare metalice cu capacitatea de 20 mp fiecare de unde apa ajunge prin pompare la principații utilizatori;

- în procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizeaza apă tehnologică la prepararea şi tratarea fluidului de foraj, prepararea pastei de ciment, spălarea podului sondei, pentru răcirea unor utilaje precum şi pentru constituirea rezervei de apă necesară intervenţiei in caz de incendiu. Aceasta este transportată de către executantul forajului, care este un tert autorizat, la locul de utilizare şi o foloseşte in sistem inchis, fără pierderi.

Evacuarea apelor uzate :

- apele uzate menajere este colectată în recipienţi speciali şi vidanjată ;

- apele rezultate din spălarea podului sondei şi din probele tehnologice ale sondei va fi colectată în beciul sondei, fiind reintegrată în fluxul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj ;

- detrirusul va fi depozitat temporar într-o habă metalică (V- 40 mc), de unde va fi transportat periodic;

- apele meteorice vor fi preluate de şanţul din pământ şi apoi dirijate spre haba metalică de unde vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj.

- ape uzate menajere, rezultate din activitatea socială a personalului care execută lucrările (provin de la grupul sanitar ăi de la bucătărie), este colectată în recipienţi speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi goliţi periodic în haba pentru ape reziduale şi pluviale.

- apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din sonda si de la gura puturilor (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciurile betonate al sondei de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi reintegrata in fluxul tehnologic. Apa tehnologica reziduala are practic aceleasi calitati fizice si chimice, ca si ale apei folosite in procesul tehnologic.

- apele pluviale se colecteaza habe metalice cu capacitatea de 40 m3, habele fiind racordate la rigole triunghiulare, pereate cu beton monolit, turnat pe loc, in lungime de 90 m. Habele vor fi in prealabil hidroizolate cu 10 cm beton, urmand a fi asezate pe un strat drenant de nisip pilonat cu grosimea de 5 cm si vor fi prevazute cu cate un capac de protectie si imprejmuite. O parte din aceste ape se recupereaza si se reintegreaza in fluxul tehnologic, iar o parte se transporta conform contractului de prestari servicii la o statie de pompare pentru a fi reinjectata in strat prin sonde speciale de injectie pentru revitalizarea zacamantului. Partea solida, decantata, este tran sportata impreuna cu detritusul la depozit. Gradul de refolosire a acestor ape este de 90 – 95%.

- scurgerile accidentale tehnologice din interior se colecteaza intr-o haba metalica cu capacitatea  de 40 m3, haba fiind racordata la un sant betonat în lungime de cca. 30 m.

- apa provenită din procesul tehnologic este apă de zăcămant care rezultă impreună cu titeiul, in cazul in care sonda este productivă. Ţiteiul extras de pe structura are un grad mare de impurităţi de circa 80 – 90 %, fapt ce determina extragerea si colectarea unor cantitati importante de apa de zacamant care nu poate fi utilizata in alte scopuri si nici nu poate fi evacuata in mediul inconjurator. Singura soluţie viabilă este injectarea acesteia în zăcământul din care a fost extrasă, în sonde speciale, care sunt forate în spatele frontului de înaintare a țițeiului în zăcământ. In general, frontul de exploatare are direcția de înaintare de la margini spre centrul zăcământului.

Surse posibile de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane :

- deversări necontrolate de fluid de foraj care pot să apară numai în unele situaţii accidentale ;

- neetanşeităţi ale unor zone de racord;

- fisurarea furtunului vibrator;

neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire a habelor;

- depăşirea capacităţii habei de decantare, având ca rezultat deversarea apelor reziduale, care prin înfiltrare pot ajunge în apele freatice;

- depozitarea necorespunzătoare a diferitelor soluţii folosite la fluidul de foraj sau soluţii formate accidental;

Protecţia aerului

Surse de poluanti atmosferici aferente obiectivului

- principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operaţional participant (buldozere, săpătoare de şanţ, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice, (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot, şi sulf, particule în suspensie şi  compuşi organici volatili metalici) în limitele admise de normele in vigoare.

- intensificarea activităţii de transport, în cadrul terenurilor aferente execuţiei obiectivului, nu va determina afectarea calității aerului.

- utilizarea, in procesul de forare a instalatie de foraj termica cu motor Diesel , face sa apară emisii de gaze arse, pe perioada funcţionării acesteia, dar poluarea aerului este de scurta durată – cca. 93 zile

- distanța față de prima locuință este de cca. 1000 m

- pot aparea surse de poluarea aerului in timpul manipulării pulberilor fine (ciment, bentonita)

- platforme deschise, unde pot fi antrenate de curenţii de aer.

Protecţia solului, subsolului, vegetaţiei şi faunei terestre, gestiunea deşeurilor şi a substanţelor toxice şi periculoase

Principalele surse potenţiale de contaminare a solului şi subsolului din incinta perimetrului de exploatare sunt:

- deversări necontrolate de fluid de foraj;

- neetanşeităţi ale unor zone de racord;

- fisurarea furtunului vibrator, neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare;

- depăşirea capacităţii de înmagazinare a bazinului de decantare;

- detritusul rezultat din activitatea de foraj,

- depozitarea necorespunzătoare a diferitelor soluţii folosite la fluidul de foraj sau soluţii formate;

- fluidul de foraj;

- materialele şi chimicalele care nu pot lua contact cu factorii de mediu decât în locul de manipulare;

- apele meteorice şi de spălare care antrenează impurităţi şi substanţe poluante şi care se pot infiltra în sol, ţiţeiul şi apa sărată, în cazul unor erupţii şi/sau deversări.

Gestiunea deşeurilor

Deşeurile rezultate din activitatea de foraj sunt:

- detritusul (cca 315 tone ) cod 010506* este colectat într-o haba de 40 m3. Cantitatea de detritus rezultată va fi depozitată intr-o haba metalică de 40 m3, de unde va fi transportată periodic, conform contractului de WASTE MANAGEMENT, la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de catre OMV PETROM

- ambalajele în care au fost stocate materialele chimice, necesare conditionării fluidului de foraj, vor fi trimise la staţia de fluide, a companiei constructoare şi executantă a lucrărilor de foraj, pentru a fi reutilizate.

- ambalaje diverse, altele decat cele in care au fost stocate reactivii chimici – care sunt colectate selectiv și preluate de către o societate autorizată - sunt:

    - ambalaje din PET rezultate de la apa potabila, de la bauturi racoritoare etc.;

    - ambalaje de hartie rezultate de la alimente si presa;

    - ambalaje din materiale plastice, altele decat PET, rezultate de la diverse bauturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;

    - ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi;

    - ambalaje de metal rezultate de la diverse conserve si bauturi racoritoare sau energizante.

- deșeurile menajere vor fi colectate, în containere specializate  și apoi preluate de către o societate autorizată.

- solul vegetal se va depune într-un spaţiu din incinta careului urmând a fi reutilizat;

- deşeurile metalice sunt deşeuri feroase care rezultă de la tăierea coloanelor, cabluri de oţel, piese de schimb înlocuite. Aceste deşeuri de cca  0,5 t vor fi valorificate la unităţi de colectare specializate;

- deşeuri de ambalaje - butoaie metalice sau plastic care se vor reutiliza sau se vor preda la schimb furnizorului de produse chimice, saci de pânză - se depozitează temporar în magazia de chimicale;

- ambalaje de hârtie şi carton se vor preda la unităţi specializate;

- deşeuri de materiale de construcţie: la amaenajarea terenului se folosesc dale din beton armat care vor fi reutilizate la alte locaţii, dalele sparte fiind folosite la întreţinerea drumurilor de schelă, sau sunt transportate la rampele de producţie a societăţii care va câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj;

- deşeurile menajere sunt colectate în containere şi predate firmei de salubrizare din zonă.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, protecţia aşezărilor umane

Datorită amplasării sondei la aproximativ 1000 m de zona locuită, desfăşurarea lucrărilor de foraj nu poate afecta major din punct de vedere al zgomotului, sănătatea populaţiei.

Pentru limitarea preventivă a zgomotului, vibraţiilor şi a emisiilor poluante din gaze de eşapament produse de autovehiculele grele, sunt luate următoarele măsuri:

- folosirea cu precădere a drumurilor care ocolesc localităţile;

- reducerea vitezei de deplasare şi menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;

- limitarea emisiilor din gazele de eşapament prin verificări tehnice periodice ale autovehiculelor;

- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulaţie dimensionate corespunzător gabaritelor mijloacelor de transport şi întreţinerea permanentă într-o stare bună a acestora;

- în scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondei, manipularea materialului tubular se va face cu atenţie pentru evitarea lovirii ţevilor.

IV.  Condiţii care trebuie respectate

Măsuri pentru protecţia calităţii apelor:

Măsurile care se impun pentru protecţia calităţii apelor constau în urmatoarele:

- executarea unui şanţ de pământ de colectare scurgeri (ape reziduale, ape de spălare, ape meteorice), în avalul platformei tehnologice;

- racordarea şanţului de scurgeri la o habă de colectare, care va fi îngropată la nivelul solului şi acoperită cu capac metalic;

- impermeabilizarea careului de foraj cu geomembrană;

- săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante pe bază de apă şi argilă;

- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă ;

- platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul de colectare scurgeri;

- executarea de şanţuri pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scurgeri;

- dotarea magaziei de chimicale cu platformă impermeabilă pentru evitarea infiltraţiilor în urma unor scurgeri, deversări sau împrăştieri accidentale de soluţii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa.

Măsuri pentru protecţia calităţii aerului din zona perimetrului:

- verificarea tehnică a autovehiculelor;

- sporirea atenţiei în cazul manipulării pulberilor fine;

- utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

- protejarea suprafeţei de lucru, a platformelor, a drumurilor interioare cu dale de beton.

Măsuri pentru evitarea poluării solului şi subsolului:

În vederea protejării împotriva poluării solului şi subsolului, în perioada de execuţie a lucrarilor de foraj, se impune respectarea mai multor măsuri şi anume:

- decopertarea solului fertil pe o adâncime de 40 cm; pământul fertil va fi depozitat în depozitul amenajat la marginea careului sondei, fiind apoi reutilizat pentru reconstrucţia ecologică a amplasamentului după terminarea lucrărilor;

- impermeabilizarea careului cu geomembrană;

- prepararea şi circularea fluidului de foraj în circuit închis ;

- evitarea contactului cu solul a fluidului de foraj, a detritusului, apei reziduale (de spălare şi răcire), prin utilizarea habelor pentru depozitare ;

- amenajarea platformei tehnologice cu pantă de scurgere, executarea de şanţuri dalate de colectare a apei meteorice, montarea habei de colectare scursori (îngropată) şi protejată corespunzător şi a habei de depozitare detrirus ;

- executarea probelor de producţie cu respectarea măsurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;

- depozitarea şi manevrarea materialelor şi substanţelor în magazia de chimicale de către personalul specializat;

- pregătirea personalului conform normelor şi normativelor specifice industriei petroliere pentru prevenirea şi combaterea erupţiilor;

- colectarea şi transportul materialelor reziduale (fluid de foraj, ape reziduale, detritus, chimicale) la depozit;

- lucrările de consolidare şi amenajare hidrologică a careului ce se vor efectua încă din faza iniţială amplasării instalaţiei de foraj şi a anexelor acesteia ;

- executarea lucrărilor de foraj cu instalaţii şi dotări conform proiectului, cu respectarea condiţiilor şi specificaţiilor din proiectul tehnic;

- utilizarea unor fluide de foraj naturale şi/sau biodegradabile ;

- menţinerea proprietăţilor reologice a fluidelor de foraj precum realizarea unei contrapresiuni pe strat suficient de mare pentru a evita riscul apariţiei erupţiilor libere ;

- aplicarea programului şi regulamentului de combatere a erupţiilor în cazuri de accidente şi manifestări eruptive ;

- asigurarea sondei împotriva unor erupţii sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a reupţiilor corespunzătoare presiunilor estimate şi/sau determinate conform proiectului de foraj ;

- construcţia sondei şi izolarea stratelor pentru împiedicarea oricăror infiltraţii sau comunicări prin spatele coloanelor tubate.

Măsuri pentru evitarea poluării prin zgomot şi vibraţii:

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior şi pentru a fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei în vigoare, sunt recomandate măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi anume:

- alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ţinând seama de natura activităţii desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia lucrătorilor echipamente care sa respecte cerinţele legale al căror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;

- întreţinerea şi functionarea la parametri normali a mijloacelor de transport, utilajelor de extracţie, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel încat sa fie atenuat impactul sonor;

- utilajele şi maşinile existente vor fi echipate cu dispozitive de eşapare a gazelor (tobe) în stare bună de funcţionare, care sa conducă la diminuarea zgomotului în timpul funcţionarii motorului;

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionarii utilajelor, în perioada de execuţie a lucrarilor de exploatare, se recomandă ca programul de lucru sa nu se desfăşoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi, între orele 06.00 – 22.00;

- programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a sistemelor de la locul de muncă;

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru;

- se vor respecta prevederile STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Măsuri pentru diminuarea impactului asupra peisajului:

Toate măsurile prevăzute în proiect ce se vor aplica în practică privind buna funcţionare a instalaţiilor, sunt menite să protejeze şi componentele peisajului.

Refacerea vegetaţiei în zona careului se va realiza pe baza unui studiu special întocmit, după aplicarea măsurilor de reabilitare a solului.

Monitorizarea activităţii în vederea reducerii impactului asupra mediului

Monitorizarea mediului se realizează prin:

- urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite. Transportul se va realiza cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deversării deşeurilor pe timpul transportului. Documentele care vor însoţi transportul vor avea menţionate în principal: natura deşeurilor, cantitatea, destinaţia. La întoarcerea din cursă se va prezenta confirmarea că deşeul a fost recepţionat la locul stabilit;

- determinarea cantităţii şi analiza caracteristicilor fizico-chimice ale apei de zăcământ;

- asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecţie a mediului.

Măsuri la închiderea lucrărilor de foraj

În cazul când sonda nu este productivă , se va asigura capul de coloană ,se vor demobiliza instalaţiile de pe teren, se vor lua toate materialele de constructie  şi se vor efectua lucrări de reconstructie ecologica a solului, care constau din:

- scarificarea mecanica a terenului;

- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;

- imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondei;

- nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal;

- aratura mecanica in doua sensuri perpendiculare a acestei suprafete, administrarea de ingrasaminte chimice si organice si efectuarea de analize agropedologice.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

Informarea publicului de către titular :

- efectuarea anunţului privind solicitarea acordului de mediu, în presă şi la autoritatea locală ;

- efectuarea anunţului privind decizia etapei de încadrare, în presă şi la autoritatea locală;

- efectuarea anunţului privind desfăşurarea dezbaterii publice în vederea realizării proiectului, în presă şi la autoritatea locală;

- efectuarea anunţului privind decizia de emitere a acordului de mediu, în presă;

Informarea publicului de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului :

- efectuarea anunţului privind solicitarea acordului de mediu, prin afişare pe pagina de e-mail;

- efectuarea anunţului privind solicitarea realizării evaluării impactului asupra mediului, prin afişare pe pagina de e-mail;

- afişarea pe pagina proprie de e-mail a îndrumarului în vederea realizării raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului ;

- afişarea pe pagina proprie de e-mail a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi informarea autorităţilor implicate în emiterea avizelor pentru obţinerea aprobării de dezvoltare;

- efectuarea anunţului privind desfăşurarea dezbaterii publice, în vederea realizării proiectului, prin afişare pe pagina de e-mail;

- efectuarea anunţului privind decizia de emitere a acordului de mediu, prin afişare pe pagina de e-mail;

- afişarea proiectului acordului de mediu pe pagina de e-mail;

La dezbaterea publică, organizată la sediul Primăriei com. Bucșani în data de 10.01.2017, nu au fost participanţi din partea publicului.

Prezentul acord de mediu se emite cu următoarele condiţii:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare;

- respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul acord şi în avizele preliminare emise de alte autorităţi;

- să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- un exemplar din prezentul acord şi din proiectul de execuţie se va păstra la obiectiv în vederea prezentării organelor de control la solicitare;

- la desfăşurarea activităţii se vor lua toate măsurile în vederea reducerii zgomotului şi pentru diminuarea cât mai mult a disconfortului creat în zonele învecinate;

- în perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun, pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor adiacente, de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- se interzice evacuarea de ape uzate în cursurile de suprafaţă sau în subteran;

- se interzice evacuarea deşeurilor direct pe sol, în apele de suprafaţă, apele subterane sau în sistemele de canalizare;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul în care apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- respectarea condiţiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor;

- răspunderea pentru realitatea informaţiilor în studiul şi în raportul de evaluare a impactului asupra mediului, corectitudinea lucrărilor realizat, revine titularului activităţii.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Titularul proiectului va informa în scris A.P.M Giurgiu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu.

Acordul de mediu se revizuieşte dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi/sau anularea acestuia, după caz.

Înainte de punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile A.P.M. Giurgiu, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de H.G. nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele sau omisiunile A.P.M. Giurgiu, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare sau cu decizia de emitere/respingere a acordului de mediu, după caz.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite A.P.M. Giurgiu, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare sau a deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu, revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

A.P.M. Giurgiu are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

DIRECTOR EXECUTIV,                                              ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZAŢII,

jur. Ioana POPESCU                                                                  ing. Dănuţ NEGOIŢĂ

INTOCMIT,

ing. Magda STĂNESCU

red/1ex.