PLAN URBANISTIC GENERAL

si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

COMUNA GĂUJANI

RAPORT DE MEDIU

Beneficiar: Comuna GĂUJANI

PROIECTANT,

C u p r i n s

| 1. | Conţinutul şi obiective ale PUG, relaţia cu alte planuri şi programe relevante |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Domeniul de reglementare |  |
|  | 1.2. | Titlul plan |  |
|  | 1.3. | Titular plan |  |
|  | 1.4. | Proiectant |  |
|  | 1.5. | Elaboratorul atestat al raportului de mediu |  |
|  | 1.6. | Date generale |  |
|  | 1.7. | Conţinut şi obiective PUG |  |
|  |  | 1.7.1. | Situaţia existentă |  |
|  |  | 1.7.2. | Situaţia propusă |  |
| 2. | Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării PUG-ului propus |  |
|  | 2.1. | Situaţia actuală a mediului |  |
|  |  | 2.1.1. | Aerul |  |
|  |  | 2.1.2. | Apa |  |
|  |  |  | 2.1.2.1. | Apa potabilă |  |
|  |  |  | 2.1.2.2. | Apele de suprafaţă |  |
|  |  |  | 2.1.2.3. | Apele subterane |  |
|  |  | 2.1.3. | Solul |  |
|  |  | 2.1.4. | Biodiversitatea |  |
|  |  | 2.1.5. | Populaţia |  |
|  |  | 2.1.6. | Starea actuală a poluării sonore în comuna GĂUJANI |  |
|  | 2.2. | Aspecte relevante ale evoluţiei probabile a mediului şi a situaţiei economice şi sociale în cazul neimplementării PUG propus pentru comuna GĂUJANI |  |
|  |  | 2.2.1. | Calitatea aerului în situaţia neimplementării PUG pentru comuna GĂUJANI |  |
|  |  | 2.2.2. | Calitatea apei în situaţia neimplementării Planului urbanistic general în comuna GĂUJANI |  |
|  |  | 2.2.3. | Calitatea solului în situaţia neimplementării Planului urbanistic general în comuna GĂUJANI |  |
|  |  | 2.2.4. | Situaţia faunei şi florei în cazul neimplementării Planului urbanistic general în comuna GĂUJANI |  |
|  |  | 2.2.5. | Deşeurile generate şi depozitarea lor în situaţia neimplementării PUG-ului pentru comuna GĂUJANI |  |
|  |  | 2.2.6. | Nivelul de zgomot generat în situaţia neimplementării proiectului |  |
| 3. | Caracteristici de mediu ale zonei posibil a fi afectate semnificativ Descrierea condiţiilor naturale/existente |  |
|  | 3.1 | Relieful |  |
|  | 3.2. | Geologia |  |
|  | 3.3. | Hidrologia şi Hidrogeologia |  |
|  | 3.4. | Solul |  |
|  | 3.5. | Clima |  |
|  | 3.6. | Flora şi fauna |  |
| 4. | Orice problemă de mediu existentă |  |
| 5. | Obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, care sunt relevante pentru PUG |  |
|  | 5.1. | Principalele elemente de disconfort semnalate de populaţia comunei GĂUJANI |  |
| 6. | Efecte potenţiale asupra mediului |  |
|  | 6.1. | Principii de evaluare impact. Categorii, efecte cumulative, interacţiuni |  |
|  | 6.2. | Protecţia biodiversităţii, florei, faunei |  |
|  | 6.3 | Mediul urban şi sănătatea umană |  |
|  | 6.4. | Protecţia solului |  |
|  | 6.5. | Protecţia apelor |  |
|  | 6.6. | Gestionarea deşeurilor |  |
|  | 6.7. | Protecţia calităţii aerului |  |
| 7. | Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontieră |  |
| 8. | Măsuri propuse prin PUG pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui efect advers asupra mediului |  |
|  | 8.1. | Factorul de mediu apa |  |
|  | 8.2. | Factorul de mediu aer |  |
|  | 8.3. | Factorul de mediu sol |  |
|  | 8.4. | Zgomotul |  |
|  | 8.5. | Biodiversitatea |  |
|  | 8.6. | Populaţia – mediul urban |  |
|  | 8.7. | Peisajul |  |
| 9. | Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese |  |
|  | 9.1. | Varianta 0 |  |
|  | 9.2. | Varianta I |  |
|  | 9.3. | Varianta II. Varianta aleasă |  |
| 10. | Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PUG |  |
| 11. | Rezumat fără caracter tehnic . Prevederi PUG |  |
|  | 11.1. | Disfuncţionalităţi |  |
|  | 11.2. | Zone cu riscuri naturale |  |
|  | 11.3. | Căi de comunicaţii |  |
|  | 11.4. | Echiparea edilitară - Alimentarea cu apă şi sistemul de canalizare |  |
|  | 11.5. | Alimentarea cu energie electrică |  |
|  | 11.6. | Alimentarea cu energie termică |  |
|  | 11.7. | Alimentarea cu gaze naturale |  |
|  | 11.8. | Gospodăria deşeurilor |  |
|  | 11.9 | Concluzii şi recomandări |  |
| 12. | Bibliografie |  |

# 1.     	ConTinutul Si obiective ale P.U.G., relaTia cu alte planuri Si programe relevante

## 1.1. Domeniul de reglementare

Raportul de mediu descrie si evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, obiectivele si aria geografică aferentă, de asemenea, analizează problemele semnificative de mediu, starea mediului si evolutia acestuia în absenta implementării planului si determină obiectivele de mediu relevante în raport cu obiectivele specifice ale planului.

Potrivit  art. 2, pct. e din Hotărârea MMGA nr. 1076/ 2004 se supun obligatoriu procedurii de realizare a evaluării impactului asupra mediului planurile de urbanism, prin realizarea unui Raport de Mediu.

Primaria comunei GĂUJANI a initiat demersurile privind Planul Urbanistic General al comunei GĂUJANI.

Regulamentul local de urbanism este parte integranta a Planului Urbanistic General al comunei Gaujani si cuprinde si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare, dimensionare si realizare ale constructiilor pe intreg teritoriul comunei, atat in intravilan, cat si in extravilan.

Raportul de Mediu pentru Planul Urbanistic General al COMUNEI GĂUJANI a fost elaborat elaborat conform HG 1076/2004, precum si avand in vedere actele normative in vigoare cu referire la protectia mediului:

- HG nr. 1076/08.07.2004 (M.Of. nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii evaluării de mediu pentru planuri si programe;

Ordinul nr. 117/02.02.2006 (M.Of. nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

Ordonanta de urgentă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006);

Ordonanta de urgentă nr. 164/19.11.2008 (M.Of. nr. 808/03.12.2008) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;.

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe reprezintă un proces de evaluare -  aplicat la un stadiu incipient al elaborării strategiilor/ planurilor/ programelor - a calităţii mediului şi a consecinţelor implementării acestora, astfel încât să asigure că orice consecinţă este evaluată în timpul elaborării şi înainte de aprobarea oficială a strategiilor/ planurilor/ programelor. Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi programe oferă publicului şi altor factori interesaţi oportunitatea de a fi informaţi cu privire la deciziile care pot avea un impact asupra mediului şi a modului în care au fost fundamentate, precum si de a participa la luarea acestor decizii.

## 1.2. Titlu plan

PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA GĂUJANI

## 1.3. Titular plan

PRIMĂRIA COMUNEI GĂUJANI

## 1.4. Proiectant

SC QUANTUM VECTOR SRL

STR. POPA SOARE NR. 185, SC. 2, ET.8, AP.54, SECTOR 3, BUCURESTI

J40/9915/2013, CUI 32112517

## 1.5. Elaboratorul atestat al raportului de mediu

Prezentul Raport a fost elaborat de …………………….., al carei certificat de atestare se regaseste atasat prezentei documentatii.

## 1.6 Date generale

Comuna Gaujani se afla în extremitatea de Sud-Vest a judetului Giurgiu, la limita cu judetul Teleorman. Limita de sud a Teritoriului Administrativ al comunei il constitue fluviul Dunarea, respectiv granita naturala cu  Bulgaria, comuna Gaujani cu toate cele 3 sate componente fiind localitate de frontiera.  Comuna este strabatura de la Est la Vest de drumul national DN5C, drum care leaga localitatile Giurgiu si Zimnicea.

Comuna se află la  distanta de 28 km fata de Resedinta de judet- Municipiul Giurgiu si la 33 km fata de municipiul Zimnicea- jud. Teleorman. Legatura cu aceste doua localitati facandu-se prin intermediul drumului judetean DN5C.

Comuna Gaujani are în componentă trei sate, si anume,

- Gaujani, satul resedintă de comună, (216.89 ha intravilan existent)

- Pietrisu, (118.03 ha intravilan existent)- situat la 3.3 km fata de resedinta de comuna distanta considerata din centrul localitatilor

- Cetatuia  (46.77 ha intravilan existent)- situat la 3.3 km fata de resedinta de comuna distanta considerata din centrul localitatilor

- Trupuri izolate toate cele 3 sate – 10.84 ha

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT CONFORM PUG 2003 ESTE DE 392.54 HA

Suprafata trupurilor izolate (conform PUG existent) :

SAT GAUJANI

TRUP G5 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN-NU MAI EXISTA  - S = 0.13 HA

TRUP G6 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.32 HA

TRUP G8 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.31 HA

TRUP G9 – BAZIN DEJECTII - DEZAFECTAT , S = 0.83 HA

TRUP G10 – SEDIU OCOLUL SILVIC – NU MAI EXISTA FIZIC- S = 0.24 HA

TRUP G11 - DEPOZITE FURAJE- DEZAFECTATE- S = 3.52 HA

TRUP G12- STATIE POMPARE ANIF  - S = 0.015 HA

TRUP G14 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

TRUP G15 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

SAT PIETRISU

TRUP P6 – STATIE ELECTRICA  - S = 0.89 HA

TRUP P9 – STATIE POMPARE ANIF  - S = 0.60 HA

TRUP P10 – STATIE POMPARE - S = 0.94 HA

TRUP P11 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

TRUP P12 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

SAT CETATUIA

TRUP C2 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

Comuna se invecineaza cu:

-	la Nord si Est: Com. Vedea, jud. Giurgiu

-	la Nord: Com. Gogosaru, jud. Giurgiu

-	la Sud: Fluviul Dunarea, granita naturala cu Bulgaria

-	la Vest: Com. Pietrosani, jud. Teleorman

Suprafaţa Comunei Gaujani este de 8150.70 ha, din care 392.54 ha intravilan (inclusiv trupurile izolate), reprezentând 4.81% din suprafata totală, suprafata de teren extravilan fiind de 7758.16 ha.

Date istorice, evolutia asezarii

Din monografia comunei Gaujani – In trecerea anilor, scrisa de dl. Marin Soare am extras date importante cu privire la evolutia localitatii.

Săpăturile arheologice întreprinse în diverse puncte ale Câmpiei Burnas, din care face parte şi comuna Găujani, au scos la iveală dovezi materiale ce atestă prezenţa omului, a obiectelor de muncă şi a unor aşezări umane încă din cele mai vechi timpuri.

Terasele râurilor şi văile largi ale acestora au fost propice pentru întemeierea vetrelor de aşezări sau diverse culturi cu un climat blând şi o vegetaţie forestieră ce oferea un loc de refugiu în caz de pericol, soluri fertile etc.

La Giurgiu (oraş situat la 28 km de Găujani), precum şi în localităţile Greaca şi Pietrele s-au descoperit urme de viaţă încă din neolitic (epoca pietrei şlefuite), iar la Bujoru, comună situată la circa 10 km depărtare, s-au descoperit urme din epoca bronzului. În comuna Pietroşani(aflată

la 3 km distanță) s-au descoperit urmele unui castru roman., iar în localităţi situate nu prea departe de Găujani, precum Frumoasa şi Zimnicea, au fost descoperite dovezi materiale ale perioadei geto-dacice.

SATUL GAUJANI

Profesorul universitar Gheorghe Vlăsceanu prezintă în lucrarea sa de doctorat de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, intitulată „Câmpia Burnas - studiul geografic al populaţiei şi aşezărilor” (1984), o hartă cu atestările documentare ale multor aşezări rurale din Câmpia Burnas.

Satul Găujani este atestat documentar, conform acestei hărţi, în secolul al XVI-lea, indicându-se chiar şi anul 1526, documentele doveditoare nefiind menţionate. Așezările vecine ale satului Găujani au drept an de atestare documentară, conform aceluiaşi autor: Pietroşani - 1558, Malu - 1567, Bujoru - 1574, iar alte sate mai îndepărtate de Găujani: Comana - 1505, Frăteşti - 1581, Greaca - 1532 ş.a.m.d.

În cartea „Documentele Țării Româneşti” vol. II (anii 1601-1620), lucrare ce prezintă o culegere de documente istorice, apar pentru prima oară date care certifică atestarea documentară a satului Găujani. Astfel,  în 17 aprilie 1613, Radu, fiul lui Mihnea, întăreşte Mănăstirii Colentina pe lângă alte sate şi „satul Găojani, cu tot hotarul care a fost a lui Dan Logofăt  şi închinat mănăstirii de baştină moşie la Băleasca, toată partea lui Moracico - din câmp, pădure, apă, vii, cu pomet, case şi cu tot hotarul, din Pasărea până la Gorgan” . „Toate aceste sate, moşii, vii şi ţigani le-a dat Dan fost mare logofăt, care a zidit şi înfrumuseţat mănăstirea pentru pomenire şi a închinat Mănăstirii Colentina”.

Până la descoperirea documentelor doveditoare privind atestarea din 1526, trebuie considerată data de 17 aprilie 1613 drept data atestării documentare a satului Găujani, un adevărat certificat de naştere a satului.

În 7 august 1614, în timpul domniei lui Radu Mihnea Vodă, se spune că acesta întăreşte lui Baie, fiul vitreg al lui Radu, „la Găojani, jumătate din partea Dobrei, bunica lui Avram”.

Tot din aceste documente aflăm că „toate aceste sate, ocine , vii, mori şi ţigani au fost agonisite de Dan logofăt dinainte vreme, din zilele altor domni bătrâni”, iar aceste cuvinte vin şi întăresc şi mai mult ipoteza că înfiinţarea satului datează cu mult timp mai înainte de atestarea documentară.

În anul 1620, într-un hrisov al lui Radu Mihnea, nepotul lui Alexandru, se spune: „Leca Spătar a făcut un schimb cu Lupu Paharnic dându-i acestuia satul Grozăveşti în schimbul satului Găojani din judeţul Vlaşca, care au schimbat de bună voie”.

În 1621, Marco şi Aloiz, fiii jupânului Gaşpar şi ai jupânesei Maria, după moartea tatălui lor, „au vândut de bună voie partea lor de ocină din Găojani, din câmp, pădure, apă, baltă, uscat, vatra satului şi cu rumânii Neagoe, Luţcan şi Vâlcan cu fiii lor, lui Ventilă, mare vornic cu 12.000 de bani, dându-i şi cărţile de ocină”.

În 1624, Alexandru, fiul lui Radu Mihnea Vodă, întăreşte lui Goga, mare armaş, „ocina de la Găojani, partea lui Stanciu, slujer, 500 de stânjeni”.

În 1630, Leon, fiul lui Ştefan, întăreşte Mănăstirii Sf. Troiţa14 din jos de oraşul Bucureşti... „bălţile Cornăţelul, Corcovăţul... până la Găujani, cu vama şi cu tot venitul lor, cât se va alege pe vechile hotare şi semne alese de 12 boieri în zilele lui Radu, fiul lui Mihnea”.

Făcând o sinteză scurtă a proprietarilor de moşii din raza satului Găujani, începând din secolul al XV-lea şi până la secularizarea averilor mănăstireşti din anul 1863, vom constata că moşiile au aparţinut unor domnitori ai Ţării Româneşti, care au întărit aceste pământuri unor mari dregători de la curţile lor, precum şi rudelor lor. Acest fenomen s-a întâmplat până în secolul al XVII-lea, când domnitorii donează moşii şi unor mănăstiri şi biserici din Bucureşti şi împrejurimile acestuia ctitorite de ei. Dintre domnitorii care au deţinut moşii la Găujani putem reţine pe Neagoe Basarab (1512-1521), Alexandru al II-lea (1568-1577), fiul acestuia, Mihnea al II-lea (1585-1591), Mihai Viteazul (1593-1601), Radu Şerban (1602-1611), nepot al lui Neagoe Basarab, Radu Mihnea (1611-1623), nepot al lui Alexandru al II-lea, Şerban Cantacuzino (1678-1688), nepotul lui Radu Şerban, Constantin Brâncoveanu (1688-1714), nepotul lui Şerban Cantacuzino.

Începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea, satul Găujani a devenit un sat mănăstiresc, mare parte din moşii aparţinând la început mănăstirilor Colentina şi Cotroceni, precum şi bisericilor Sf. Troiţa şi Domniţa Bălaşa15. Mai târziu, moşia Găujani a fost cedată spre a fi folosită numai Mănăstirii Cotroceni16 şi Bisericii Domniţa Bălaşa. Partea rămasă din moşie aparţinea unor dregători ai domnitorilor din perioada respectivă. În secolul al XVIII-lea, Mănăstirea Comana stăpâneşte pe lângă moşia Pietroşani şi o parte din moşia satului Pietrişu.

In harta austriaca de la 1790-1791 ( harta Specht) localitatea Gaujani apare astfel: Găujani-sat şi Găujani-silişte. Silişte însemna vatra veche a satului părăsit, pustiit din cauza holerei şi a inundaţiilor, dar şi loc de casă, păşune.

Din harta rusă din 1835 se poate desprinde o situaţie a repartizării populaţiei, a numărului acesteia, a mărimii şi aşezării geografice a localităţilor, a utilizării terenurilor, a denumirilor satelor etc.

Un document ce face referire la o parte din moşia Găujani datează din anul 1854, când într-o hotărnicie a moşiei Pietroşani şi Pietrişu, efectuată la cererea Mănăstirei Comana, se arată: „În urma adresei cu nr.1968 din anul 1847 a Î-tei Judecătorii de Vlaşca……am făcut legiuitele chemări pentru înfăţişare la alegere….

1. Biserica Doamnei Bălaşii din Bucuresci şi Mănăstirea Cotroceni - cu moşia Găujani…. Din partea Mănăstirii Cotrocenii nu s-a arătat nimeni, iar din partea Bisericii Doamnei Bălaşii venind la faţa locului Dl. Pitaru Dimitrie Berlescu a orânduit pe Marin Frâncu, Anghel Daia şi Petre Voicu, toţi locuitori din satul Găojani, care mi-au arătat pe laturea dintre Găojani şi Pietrişu următoarele semne de hotare dupe stăpânire….” În acest document apare pentru prima oară numele unor locuri din Găujani, care se mai păstrează şi astăzi precum „privalul Suarna”, „Drumul Untului”, „Gârla satului”. Documentul se păstrează la Arhivele Naţionale (fond Reforma Agrară din 1864).

În anul 1863 are loc secularizarea averilor mănăstireşti prin care acestea trec în proprietatea statului. Peste 70 de mănăstiri închinate bisericii greceşti ce deţineau 560 de moşii au fost trecute la stat, formând „Domeniile Statului”. Dintre acestea o bună parte au fost divizate în loturi atribuite ţăranilor împroprietăriţi prin reforma agrară ce a urmat.

La Găujani, marii proprietari de moşii după secularizare au fost: statul (succedând Mănăstirii Cotroceni) şi Aşezămintele Brâncoveneşti (succedând Bisericii Domniţa Bălaşa). Moşia de la Pietrişu, ce aparţinuse boierului G.A. Ghermani (succedând Mănăstirii Comana), trece în 1882 în posesia familiei Em. Lahovary - lucru trecut în cartea de hotărnicie pentru moşia Pietrişu din judeţul Vlaşca apărută în anul 1885.   În zona Cetăţuia-Arsache, moşia intră în posesia celei de-a doua fiice a lui Apostol Arsache, Olimpia Lahovary. După moartea Olimpiei Lahovary în 1898, fiul acesteia, Alexandru Em.Lahovary, pe atunci mare om de stat, ambasador la Paris şi Roma, rămâne moştenitor al moşiei Arsache-Bălării şi o donează uneia dintre fiicele sale, Alexandrina Lahovary, şi care în 1921 va fi expropriată.

La început, Găujani a făcut parte din plasa Marginea (cu reşedinţa la Hodivoaia), după care a urmat plasa Dunărea, cu reşedinţa la Giurgiu până în anul 1892, Arsache (1892- 1895), Stăneşti (1895-1911), Putineiu (1911-1925), Stăneşti (1925-1932), Giurgiu (1932-1943), apoi plasa Burnaz, cu reşedinţa la Arsache (1943-1950).

În perioada 1950-1968, România este împărţită după modelul sovietic în regiuni şi raioane. Comuna Găujani a fost la început (1950-1952) repartizată în raionul Zimnicea, apoi în raionul Giurgiu, regiunea Bucureşti, până în 1968, când s-a făcut împărţirea pe judeţe. După această împărţire, comuna Găujani intră în componenţa judeţului Ilfov, cu reşedinţa la Bucureşti, după care, începând cu anul 1984, aparţine judeţului Giurgiu, cu reşedinţa în municipiul Giurgiu.

SATUL PIETRISU

Satul Pietrişu apare în documente prin secolul al XVIII-lea ca un mic cătun a cărei moşie era inclusă în cea a satului Pietroşani, care era în acea vreme atât un sat boieresc, cât şi un sat mănăstiresc. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, satul Pietrişu se va desprinde ca moşie de moşia Pietroşani.

Pietrişu figurează în documentele existente după anul 1865 ca un „cătun” aparţinând comunei Găujani, plasa Marginea, situaţie ce se menţine şi după anul 1900.

În perioada 1861-1925, satul Pietrişu a aparţinut comunei Găujani, între 1925-1950 a fost comună de sine stătătoare şi se numea Ştirbei Vodă, iar în perioada 1950- 1968 a aparţinut comunei Pietroşani, după care a revenit iarăşi comunei Găujani.

SATUL CETATUIA

Denumirea satului Cetăţuia pare să aibă legătură cu descoperirea în perioada 1925-1926 la hotarul dintre viile satului şi Găujani a unei cetăţi turceşti. Atunci s-a găsit de cuviinţă ca satul Bălării să se numească Cetăţuia, deoarece în judeţul Vlaşca mai exista un sat cu acest nume. Se spune că ruinele acestei cetăţi au existat până prin anii 1950-1955, după care au dispărut. Denumirea de Bălării a fost dată de primii locuitori, deoarece aici creşteau multe ierburi sălbatice înalte.

In cercetarile sale, dl. Marin Soare a gasit, in arhiva scolii din Cetatuia o monografie a acestui sat pe care o atribuie d-nei V. Gherghina – directoare in anii 50 a scolii din localitate.

Datele extrase de domnia sa din aceasta monografie sunt:

„Satul s-a format în anul 1854 din patru familii: Fereşteanu Stanciu din Fiereasca, Neguţ de la Pietroşani şi din Putineiu şi Onceşti. S-a determinat terenul bun pentru păşunat. S-au aşezat în patru colţuri ale lotului. Au înjugat la un plug doi boi negri şi au tras o brazdă de jur împrejur, considerat fiind de ei ca hotar şi au bătut câte un par la fiecare capăt al brazdei, dându-i forma de pătrat. Mai târziu s-au mai stabilit şi alte familii, ajungându-se ca după 10 ani să se formeze un număr de 40 de familii. În anul 1864, când s-a făcut împroprietărirea, s-au găsit: 12 familii fruntaşe care au primit 12 pogoane, 24 familii mijlocaşe care au primit 8 pogoane şi 4 familii pălmaşe ce au primit câte 4 pogoane”.

Amănunte interesante despre Cetăţuia a mai găsit  dl. Marin Soare într-un manuscris al cetăţeanului Nicolaie Cenuşă, născut aici în 1899, fiul lui Anghel Cenuşă. Acesta arată: „Acest sătuc «Bălării» a fost alcătuit la început de câţiva clăcaşi, cam 20-30 familii printre care: Nicolae Mina, Micu Boroilă, Marin Neguţ, Dumitru Fereşteanu ş.a.md.. Ei s-au aşezat pe moşia proprietarei Alexandrina Lahovary, ca şi clăcaşi. Moşia acesteia a fost împărţită apoi celor două fiice ale sale, dintre care una s-a căsătorit cu Ilie Dorobanţu din Giurgiu”. Ruinele palatului acestora se mai păstrează şi astăzi, iar locului i s-a spus „la Dorobanţu”.

In Marele Dictionar Geografic al Romaniei de George Ioan Lahovari gasim urmatoarele:

Gaujani, com. rur., compusa din catunele : Gaujani si Petrisul, din jud. Vlasca, pl. Marginea, situate pe malul Dunard, intre com. Paraipani si Petrosani, departe de Giurgiu de 26 kil, de Bucuresti de 85 kil., de Alexandria de 35 kil. si de Stanesti, resedinta pl. Marginea, de 33 kil.

Are o populate de 370 familii, sau 1845 suflete, din care 331 contribuabili.

Bugetul com. pe anul 1888 a fost de 5835 lei la venituri si de 4187 lei la cheltueli.

Aci este o scoala mixta cu 4 clase, care a fost frecventata in 1888 de 32 baeti si 6 fete, din 65 baieti si 32 fete in virsta de scoala. Mai este o scoala la Petris, retribuita de comuna, la care au urmat 14 baeti si 7 fete.

Sunt 2 bisericl : una in Gaujani si alta in Petris; ambele tin de parohia Gaujani si sunt deservite de 2 preoti si 4 dascali.

In com. este o moara cu aburi cu 2 pietre pe catunul Gaujani. Sunt 9 circiumi si 5 cazane de fabricat rachiu din prastina. Prin com. trece soseaua Giurgiu-Zimnicea.

Sunt in com. 3 pichete de pazit granita dinspre Bulgaria.

In Gaujani sunt: Lacul-Crestata, Lacul-Lung, Lacul-Caragioaica, Lacul - Soarna, Lacul Vacel, Girla-Casarulul, Lacul Raceanca, Lacul-Boulul, Ostrovul-Batucului si Girla-Oil, toate pline cu pesti.

Maguri sunt : Magura-Racilor sau a-Turcului si Magura-Cazaculul. La capul despre N., al com. trece Drumul-Untulul. Intre catunul Gaujani si catunul Petrisul, distanja este de 4 kil.

Gaujani, catun, pendinte de com. cu acelasi nume, pl. Marginea, jud. Vlasca, proprietate a Statului, in devalmasie cu biserica Doamna-Balasa din Bucuresti. Arenda anuala. este de 55.000 lei.

Are o suprafata totala de 2 100 hect., din care o padure, in suprafaja de 150 hect., depinzind de ocolul silvic Giurgiu si 59 hect. vie. S-a dat la 1864 la 180 locuitori suprafata de 450 hect. Are : o biserica, cu hramul Adormirea-Maicei-Domnului, zidita la 1854 de arendasul de pe atunci Andreiu Ghenovici, cu ajutorul Epitropiei Doamnei Balasa si deservita de 1 preot si 2 dascali; o scoala comunala.

In Anuarul Socec din 1925 gasim urmatoarele date :

Gaujani– comuna rurala, 2 sate, Gaujani, Pietrisu, PlasaDunarea, Locuitori 560, 28 km fata de Giurgiu.

Primar : Voicu Gh., Notar : Vacaranu P, Invatatori: Paraschivescu Anghel, Petrescu Fl., Papardonatu Ileana  Preoti parohi: Pantelimon Ioan

Bacani : Clapa Velicu, Iorga T Gh, Laceanu Tudor, Olteanu T Ion, Petrescu Craciun, Popescu Anastase, Radulescu N Marin

Banci populare: „ Izbanda” – presedinte Betiu N. Gh., „ Luceafarul” – capital 12000 lei, presedinte Paraschivescu A

Carciumar : Ciulica Ion, Corbu Stan, Georgescu Marin, Niculescu Stefan

Mori : Stoenescu Radu

Proprietari de mosii cu paduri: Alexandrescu N. I (Petris 300 ha arabil, 150 ha padure)

Arendasi de mosii: Asoc. Gheorghe Marin, Marinescu Scarlat, Tibanu Dumitru, Mainea Ion, Petrosanu Marin (Petris 300 ha)

Obiective istorice ale zonei:  monumente istorice,  situri:

Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe 4 categorii, în funcţie de natura lor:

I. Monumente de arheologie

II. Monumente de arhitectură

III. Monumente de for public

IV. Monumente memoriale şi funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:

• Categoria A - monumente de interes naţional

• Categoria B - monumente de interes local

In lista monumentelor istorice din România actualizată, anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.828/2015,, publicat în Monitorul Oficial al României, Nr. 113 bis, 15.02.2016,  si având un caracter oficial și legal, gasim urmatoarele monumente si situri arheologice cu caracter de  monument istoric pe raza comunei Gaujani.

A.	MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA:

1.	SAT GAUJANI

-	Biserica „Adormirea Maicii Domnului”,  (cod LMI: GR-II-m-B-14993), fiind datată 1856, monument aflat pe DN5C , lamga primarie.

2.	SAT PIETRISU

-	Biserica „Cuvioasa Paraschiva” , la 100 m de DN5C, in centru (cod LMI: GR-II-m-B-15060)- datata la 1882. B. SITURI ARHEOLOGICE

Pe teritoriul comunei Gaujani exista 4 situri arheologice inscrise in Lista monumentelor istorice, si anume:

1. SAT CETATUIA

a. situl arheologic de la Cetatuia, cod LMI GR-I-s-B-14769, cod RAN: 103210.01- la iesirea dinsat catre Gaujani pe terasa mijlocie a garlei Pasarea, cu punctele :

-	GR – I-m-B- 14769.01, RAN 103210.01.02- Azezare, sec. X-XI – Epoca medievala timpurie

-	GR – I-m-B- 14769.02, RAN 103210.01.01- Azezare, sec. III-IV – Epoca daco-romana

1. SAT GAUJANI

a. situl arheologic de la Gaujani  punct– ‚ Valea lui Gutu Gheorghe’ , cod LMI GR-I-s-B-14783, cod RAN: 103201.01- la Sud de sat – epoca Bronzului , cultura Tei.

b. situl arheologic de la Gaujani punct – ‚ La Pepeniste’ , cod LMI GR-I-s-B-14784, cod RAN: 103201.02- la Sud de sat – cu punctele:

-	GR – I-m-B- 14784.01, RAN 103210.02.02- Azezare, sec. III-IV dupa Hristos– Epoca daco-romana

-	GR – I-m-B- 14784.02, RAN 103210.02.01- Azezare, Hallstatt

b. situl arheologic de la Gaujani punct – ‚ La Canalul Mare’ , cod LMI GR-I-s-B-14785, cod RAN: 103201.03- la Est de sat – cu punctele:

-	GR – I-m-B- 14785.01, RAN 103210.03.03- Azezare, sec XV epoca medievala

-	GR – I-m-B- 14785.02, RAN 103210.03.02- Azezare, sec. X-XI – Epoca medievala timpurie, cultura Dridu

-	GR – I-m-B- 14785.03, RAN 103210.03.01- Azezare, sec. III-IV dupa Hristos– Epoca daco-romana

In urma perieghenezei intreprinsa in anul 2002 de angajatii muzeului judetean ‚Teohari Antonescu’au fost identificate mai multe puncte de interes arheologic.

Monumentele comemorative aflate in comuna Gaujani nu au valoare artistica si sunt intr-o stare medie de conservare.

Gaujani :    - 3 Monumente aflate , in centru, in fata Bisericii ortodoxe, langa DN5C:

-	1 monument dedicat soldatului Ceapa M. Petcu, mort in razboiul de independenta 1877-1878 (ridicat in 1903)

-	- 1 monument inchinat eroilor din primul razboi mondial

-	1 monument inchinat eroilor din al 2 lea razboi mondial.

In satele Pietrisu si Cetatuia se gaseste cate 1 monument inchinat eroilor din cele 2 razboaie mondiale.

## 1.7. Conţinut şi obiective PUG

Realizarea unui studiu complet al stadiului actual de dezvoltare a Comunei Gaujani, la nivelul anului 2020 in conditiile in care vechiul PUG a fost intocmit in anul 2003 de catre SC PROIECT CONSULT SRL.

Prin reactualizarea PUG se urmareste:

- Asigurarea unui studiu de dezvoltare viitoare a Comunei Gaujani;

- Reactualizarea  Regulamentului  Local de Urbanism;

- Asigurarea de prevederi ale programului de dezvoltare al comunei, cu aprobarea Consiliului Local al Comunei Gaujani.

Lucrarea isi propune stabilirea unei strategii de dezvoltare pentru comuna Gaujani, in concordanta cu prevederile P.A.T.N. si P.A.T.J. jud. Giurgiu si in conditiile respectarii dreptului de proprietate si a interesului public

Propunerile cuprinse in lucrare vor trebui sa coreleze potentialul uman si economic cu aspiratiile de ordin social si cultural ale populatiei.

Realizarea Planul Urbanistic General  ( P.U.G. ) are caracter de reglementare si raspunde programului de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatii. PUG , s-a elaborat in scopul:

• stabilirea   directiilor  si   reglementarilor  de   amenajare  a  teritoriului   si  dezvoltare urbanistica a localitatilor.

• utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice.

• precizarea zonelor cu riscuri naturale.

• evidentierea fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii.

• cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor.

• fundamentarea realizarii unor investitii de utilitate publica.

• asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire.

• corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.

P.U.G. contine strategia , prioritatile , reglementarile si servitutile de urbanism , aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul localitatii , analizand  urmatoarele  obiective principale :

• optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean.

• valorificarea potentialului natural, economic si uman.

• organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii.

• stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan.

• stabilirea si delimitarea zonelor construibile.

• stabilirea si delimitarea zonelor functionale.

• stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire.

• stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora.

• moderizarea si dezvoltarea echiparii edilitare.

• evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan.

• stabilirea obiectivelor de utilitate publica.

• stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor.

Reglementarile enuntate in cadrul P.U.G. , se detaileaza si se intaresc prin regulamentul local de urbanism ( R.L.U. ). P.U.G -ul , are un caracter de directionare si coordonare a amenajarii teritoriului si de dezvoltare a localitatilor, pe termen mediu si lung , cuprinde prevederile necesare atingerii acestor obiective. P.U.G., nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investitiilor. Unele prevederi ale P.U.G. au un obiectiv care va fi atins mai tarziu , nefigurand in planurile imediate de investitii, dar sunt strict necesare dezvoltarii urbanistice . Ca atare , avizele /acordurile la PUG au rolul corelarii propunerilor PUG cu strategiile sectoriale si nu de incadrare a acestora in planurile imediate de investitii.

P.U.G. contine strategia , prioritatile , reglementarile si servitutile de urbanism , aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul localitatii , analizand  urmatoarele  obiective principale :

• optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean.

• valorificarea potentialului natural, economic si uman.

• organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii.

• stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan.

• stabilirea si delimitarea zonelor construibile.

• stabilirea si delimitarea zonelor functionale.

• stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire.

• stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora.

• moderizarea si dezvoltarea echiparii edilitare.

• evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan.

• stabilirea obiectivelor de utilitate publica.

• stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor.

Reglementarile enuntate in cadrul P.U.G. , se detaileaza si se intaresc prin regulamentul local de urbanism ( R.L.U. ). P.U.G -ul , are un caracter de directionare si coordonare a amenajarii teritoriului si de dezvoltare a localitatilor, pe termen mediu si lung , cuprinde prevederile necesare atingerii acestor obiective. P.U.G., nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investitiilor. Unele prevederi ale P.U.G. au un obiectiv care va fi atins mai tarziu , nefigurand in planurile imediate de investitii, dar sunt strict necesare dezvoltarii urbanistice . Ca atare , avizele /acordurile la PUG au rolul corelarii propunerilor PUG cu strategiile sectoriale si nu de incadrare a acestora in planurile imediate de investitii.

Studiile  necesare intocmirii  "Plan Urbanistic  General  si Regulament Local de Urbanism Comuna Gaujani" au fost realizate pe baza documentarii obtinute din sursele enumerate mai jos si pe baza lucrarii ‘Plan Urbanistic General al comunei Gaujani‘- 2003- realizat de SC PROIECT CONSULT SRL :

- PATJ Giurgiu

-      Dezvolatarea Regiunea Muntenia Sud.

- Judetele si Orasele Romaniei in Cifre si Fapte - Volumul I, Judetele Romaniei,

Bucuresti 1994;

- Studii de specialitate elaborate in zona: geotehnice, edilitare si de mediu;

- Planuri topografice realizate pe baza datelor din teren si din alte surse document;

- Informatii privind fondul funciar.

- Monografia comunei Gaujani – Marin Soare – In trecerea anilor- 2012, editura Solaris Print

Pentru elaborarea acestei lucrari    au fost studiate o serie de surse documentare , referitoare la stadiul actual al dezvoltarii comunei si propuneri de perspectiva.

•    P.A.T.N. , elaborat de Urban Proiect intre anii 1994-1999 :

- SECTIUNEA I - CAI DE COMUNICATII

- Sectiunea II - Apa

- Sectiunea III - Zone naturale si construite protejate.

- Sectiunea IV - Reteaua de localitati

• Studiu geotehnic

• Studiu topografic

• Date privind limita intravilanului - BAZA DE DATE OCAOTA Giurgiu

• Studiu de fezabilitate alimentare cu apa si canalizare

### 1.7.1. Situatia existentă

#### Organizare functionala: intravilan, zonificare, bilant

Comuna este unitatea administrativ teritoriala de baza, o asociere de localitati rurale determinate de relatiile stabilite in cadrul interior al sistemului si de legaturile acesteia cu exteriorul. Relatia intre localitati are la baza atat criterii naturale ( marimea si pozitionarea lor in teritoriu) cat si criterii administrative (dotarea economico-sociala, cai de comunicatii).

Comuna Gaujani se afla în extremitatea de Sud-Vest a judetului Giurgiu, la limita cu judetul Teleorman. Limita de sud a Teritoriului Administrativ al comunei il constitue fluviul Dunarea, respectiv granita naturala cu  Bulgaria, comuna Gaujani cu toate cele 3 sate componente fiind localitate de frontiera.  Comuna este strabatura de la Est la Vest de drumul national DN5C, drum care leaga localitatile Giurgiu si Zimnicea.

Comuna se află la  distanta de 28 km fata de Resedinta de judet- Municipiul Giurgiu si la 33 km fata de municipiul Zimnicea- jud. Teleorman. Legatura cu aceste doua localitati facandu-se prin intermediul drumului judetean DN5C.

In cadrul teritoriului administrativ, localitatea Gaujani este situata in centrul de greutate a UAT-ului, resedinta de comuna, celelalte 2 sate Cetatuia si Pietrisu situandu-se spre Est ( spre Giurgiu), respectiv, spre Vest (granita cu judetul Teleorman). Toate cele trei localitati sunt strabatute de principala cale de comunicatie – DN5C – Giurgiu - Zimnicea. Din punct de vedere administrativ, acest teritoriu apartine in exclusivitate judetului Giurgiu , iar in ceea ce priveste pozitia sa geografica, precizam ca in 	limitele sale gasim 43-44” latitudine nordică şi 25-45” longitudine estică.

Comuna Gaujani are în componență trei sate, și anume,

- Gaujani, satul resedintă de comună, (216.89 ha intravilan existent)

- Pietrisu, (118.03 ha intravilan existent)- situat la 3.3 km fata de resedinta de comuna distanta considerata din centrul localitatilor

- Cetatuia  (46.77 ha intravilan existent)- situat la 3.3 km fata de resedinta de comuna distanta considerata din centrul localitatilor

- Trupuri izolate toate cele 3 sate – 10.84 ha

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT CONFORM PUG 2003 ESTE DE 392.54 HA

Suprafata trupurilor izolate (conform PUG existent):

SAT GAUJANI

TRUP G5 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN-NU MAI EXISTA  - S = 0.13 HA

TRUP G6 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.32 HA

TRUP G8 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.31 HA

TRUP G9 – BAZIN DEJECTII - DEZAFECTAT , S = 0.83 HA

TRUP G10 – SEDIU OCOLUL SILVIC – NU MAI EXISTA FIZIC- S = 0.24 HA

TRUP G11 - DEPOZITE FURAJE- DEZAFECTATE- S = 3.52 HA

TRUP G12- STATIE POMPARE ANIF  - S = 0.015 HA

TRUP G14 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

TRUP G15 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

SAT PIETRISU

TRUP P6 – STATIE ELECTRICA  - S = 0.89 HA

TRUP P9 – STATIE POMPARE ANIF  - S = 0.60 HA

TRUP P10 – STATIE POMPARE - S = 0.94 HA

TRUP P11 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

TRUP P12 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

SAT CETATUIA

TRUP C2 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

Comuna se invecineaza cu:

-	la Nord si Est: Com. Vedea, jud. Giurgiu

-	la Nord: Com. Gogosaru, jud. Giurgiu

-	la Sud: Fluviul Dunarea, granita naturala cu Bulgaria

-	la Vest: Com. Pietrosani, jud. Teleorman

Suprafaţa Comunei Gaujani este de 8150.70 ha, din care 392.54 ha intravilan (inclusiv trupurile izolate), reprezentând 4.81% din suprafata totală, suprafata de teren extravilan fiind de 7758.16 ha.

Axul principal de circulatie pe directia Est-Vest il constitue drumul national DN 5C Giurgiu- Zimnicea. Acest drum leaga toate cele trei sate ale comunei, spre Est face legatura cucomuna Vedea, respectiv municipiul Giurgiu, iar spre Vest cu comuna Pietrosani (jud. Teleorman).

Din satul Cetatuia , din DN 5C  se desprinde drumul judetean Dj 505 ( Km 0.00 ).

Traseul drumului DJ 505 este Cetăţuia (DN 5C) - Gogoşari - Putineiu - Halta CFR Chiriacu - Izvoarele - Chiriacu - Valea Bujorului - DN 5B. DJ 505 se intretaie la 8 km nord de Putineiu si cu DJ 503 si cu calea ferata secundara Giurgiu- Videle (langa halta Chiriac- la 19 km distanta de ramificatia Giurgiu- Nord). In prezent segmentul din drumul judetean DJ 505 aferent UAT Gaujani nu este modernizat – atat in intravilan(extremitatea de Est a satului Cetatuia)  cat si in extravilan are un profil de drum de exploatare.

Localitatea nu este deservita de transport feroviar.

Cel mai folosit drum este DN5C care face legatura cu municipiul Giurgiu si, mai departe, cu municipiul Bucuresti sau alte directii importante.

Evoluția populației comunei Gaujani este una caracteristică localităților mici din Romania. Pe parcursul anilor '90, populația a scăzut, spre sfârșitul perioadei fenomenul de scădere diminuându-se, populația stabilă variind în jurul valorii de 3000 de locuitori. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Găujani se ridică la 2.513 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.805 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (80,9%), cu o minoritate de romi (14,13%). Pentru 4,93% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (90,17%), dar există și minorități de adventiști de ziua a șaptea (2,98%) și creștini după evanghelie (2,03%). Pentru 4,7% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Anul	1992	2002	2011	2018

NR.LOC	3047	2805	2513	2313

In conformitate cu PATN – sectiune IV – Reteaua de localitati - com. Gaujani face parte din grupa comunelor cu scaderi de populatie intre 30 si 50 % pe perioada 1966-1998, cu accentuari mai ales dupa 1990.

La nivelul anului 2012 indicele de imbratanire al populatiei era mai mare de 1.5 %, iar rata de decrestere a populatiei (pentru intervalul 1992-2011)  se situa intre 15.9 % - 8 %.

Structura populației după limba maternă păstrează gradul de omogenitate caracteristic populației stabile a comunei Gaujani. Astfel, peste 80.9% din populație declară că limba română este limba maternă, foarte puțini declară că limba romani este limba maternă.

-	Conform recensamantului din 2011 la nivelul comunei Gaujani se inregistrau un numar de 925 gospodarii si 1205 locuinte, revenind 2.71 loc/ gospodarie, respectiv o medie de 2.08 loc/ unitate de locuinta.

Densitatea populatiei in teritoriul administrativ al comunei, la nivelul anului 2018, este de 3.52 locuitori/kmp (calculat pe baza suprafetei de 8150.70 ha), densitate mult inferioara celei pe judet in anul 2011 (84.5  loc/kmp- mediul rural).

Din totalul populatiei cu domiciliul stabil in comuna la 01.01.2018, 1152 erau barbati (49,80%) si 1161 erau femei (50.20 %).

Raportul de masculinitate (nr. de barbati la 100 de femei) arata ca in comuna sunt 100.02 barbati la 100 femei, raport superior cu media in zonele rurale pe judetul Giurgiu si pe tara.

Polulatia stabile pe sexe si pe grupe de varsta din Comuna Gaujani- in 2018 era:

-Sub 5 ani – fete 62, baieti – 61 – ambele 123

- 5-9 ani- fete 50, baieti – 51 – ambele 101

- 10-14 ani - fete 65, baieti – 62 – ambele 127

- 15-19 ani - fete 77, baieti – 74 – ambele 151

- 20-24 ani – barbati – 77, femei – 59 – ambele 136

- 25-29 ani – barbati- 76, femei – 55 – ambele - 131

-30-34 ani - barbati – 73, femei – 71 – ambele 144

- 35-39 ani - barbati – 84, femei – 62 – ambele 146

- 40-44 ani - barbati – 104, femei – 85 – ambele 189

- 45-49 ani - barbati – 78, femei – 76 – ambele 154

- 50-54 ani - barbati – 69, femei – 37 – ambele 106

- 55-59 ani - barbati – 50, femei – 49 – ambele 99

- 60-64 ani - barbati – 55, femei – 65 – ambele 120

- 65-69 ani - barbati – 68, femei – 75 – ambele 143

- 70-74 ani - barbati – 60, femei – 64 – ambele 124

- 75-79 ani - barbati – 46, femei – 72 – ambele 118

- 80-84 ani - barbati – 32, femei – 58 – ambele 90

-  85 ani si peste – barbati – 32, femei – 79 – ambele 111

Populatia apta de munca reprezinta 61.5 % din numarul locuitorilor: populatia tanara sub 15 ani, reprezinta 15.17 %, iar populatia varsnica de peste 65 de ani reprezinta 25.33 %.

Miscarea naturala si migratorie In perioada 1980-1996 rata natalitatii s-a mentinut constanta si a oscilat in jurul valorii de 15 %, cu mult peste media pe judet. In anul 1996, rata natalitatii a fost de 15.6 %, fata de 10,3 % , inregistrata la nivelul judetului.

Mortalitatea in aceasta perioada s-a inscris in jurul cifrei de 14 %, inferioara mediei pe judet.

Majoritatea populatiei ocupate din mediul rural desfasoara activitai agricole, iar in sectoarele public-educatie, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, administratie si servicii ponderea este modesta.

Practic, populația economic activă din mediul rural este pusă în situația să aleagă între două oportunități: ori să accepte o muncă pentru un venit modest, în condiții nefavorabile, fiind sortită, de multe ori, la o viaţă în sărăcie, ori să aleagă calea emigrării în mediul urban sau a plecării peste hotare în cautarea unui loc de muncă mai bun, cu un venit care să le asigure întreţinerea individuală și a familiilor.

Somajul

La nivelul anilor 2018 si 2019, indicatorii comunei Gaujani

ce privesc forța de muncă, ocuparea acesteia și șomajul se aflau la nivelul mediu al județului Giurgiu. Rata de activitate este de 60,06% pe când rata de inactivitate este de 65,74% ceea ce înseamnă că exista un raport negativ de dependenţă, populaţia care necesită întreţinere fiind mai numeroasă decât cea care este în activitate. La nivelul lunilor decembrie ale anilor 2018 si 2019, conform informatiilor oferite de baza de date Tempo Online, numarul somerilor cu domiciliul in raza teritoriala a comunei era de 88 in decembrie 2018 si de 111 in decembrie 2019.

Sănătate

Pe raza comunei, 1 dispensar  în stare bună şi un punct veterinar, precum 1 farmacie  ce asigura necesarul medical al intregii comune.

Asistenta medicala este asigurata de 1 medic si de 2 cadre medii, respectiv asistenta medicala.

Protecţie socială

La data de 31.12.2018 erau înregistrate 110 dosare, cu 253 beneficiari, majoritatea femei tinere cu copii sub 7 ani, bărbații găsindu-și astfel locuri de muncă mai bine plătite în municipiul Giurgiu și în capitală. Din punct de vedere al cheltuielilor autoritatile locale se incadreaza intr-un buget de pana la 100000 ron pe an, ceace ii situeaza in zona unui buget redus in raport cu celelalte comune din jud. Giurgiu.

La nivelul anului 2020 se inregistreaza un numar de 350 de beneficiari de ajutor social.

Având în vedere situația socio-demografică și economică a comunei, pe termen mediu și lung se prefigurează ca fiind necesară construirea unui Cămin de Persoane Vârstnice care să cuprindă în cadrul său și un Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul locuitorilor comunei Gaujani, este nevoie de sustinerea de programe after-school.Este recomandat ca facilitățile de învățământ existente, grădinițe sau cămine, să aibă program prelungit.

Educatie

În com. Gaujani, educatia copiilor se desfasoara în 1 unitate de învatamânt prescolar , 1 unitate de învatamânt gimnazial.

Astfel :

La nivelul comunei functioneaza 1 gradinita cu program normal ,in satul Pietrisu în care sunt înscrisi un numar de 44 prescolari :

În cadrul scolii îsi desfasoara activitatea un numar de 27 cadre didactice si sunt înscrisi un numar de 187 elevi.:

Cultură şi culte

Pe teritoriul comunei Gaujani există 3 biserici ortodoxe,cate una in fiecare sat. Un lacas adventist.

In satul Gaujani gasim un camin cultural reabilitat si o biblioteca comunala reabilitata, de asemenea. Biblioteca comunala are un fond de carte de cca 12500 volume si este dotata cu calculatoare si retea internet.

ACTIVITATI ECONOMICE

Economia comunei s-a bazat de-a lungul timpului pe creșterea animalelor și agicultura, solul fiind roditor. Activitatea economica de baza in comuna Gaujani este agricultura.

Agricultura:

In directa legatura cu activitatea de baza – agricultura , s-au dezvoltat activitati de prelucrare a materiei prime agricole si serviciile specifice.

Activitatea Agricola specifica comunei Gaujani este materializata prin urmatoarele productii specific:

-	productia vegetala

-	productia alimaniera

-	prelucrarea primara a unor produse agricole

-	valorificarea produsului proaspat atat pentru consum, cat si ca materie prima pentru industrializare

suportul de baza al agriculturii, solul este elemental determinant in diversificarea functiei agricole.

Solurile arabile impreuna cu modul de utilizare al fondului funciar sunt factorii stabilizatori ai productiilor agricole.

Principala ramură a agriculturii este cultura cerealelor: grâu, orz, ovăz, porumb, dar se cultivă şi plante tehnice, în special floarea-soarelui,  rapiţă.

Din datele furnizate de Recensamantul Agricol din 2010 se constata urmatoarele:

Dupa modul de detinere suprafata agricola utilizata  (in ha) in com. Gaujani se prezenta in modul urmator:

-	In proprietate privata – 512.55 ha (1205 de exploatatii agricole)

-	In concesiune – 2644.83 (1 exploatatie Agricola)

-	In arenda – 3979.39 ha (11 exploatatii agricole)

-	Utilizat cu titlu gratuit  - 0.00 ha ( 0 exlpoatatii agricole)

-	Alte moduri de detinere – 238.13 ha (90 exploatatii agricole)

Total teren agricol utilizat = 6983 ha ( in 1307exloatatii agricole)

Suprafata cultivata cu cereale pentru boabe la nivelul anului 2013 era:

-	Grau – 2400 ha

-	Orz si Orzoaica – 400 ha

-	Porumb – 800 ha

Total suprafata cultivata cu cereale 3600 ha

Suprafata cultivata cu plante industriale pentru boabe la nivelul anului 2013 era:

-	Floarea soarelui – 400 ha

-	Rapita 900  ha

Total suprafata cultivata cu plante industrial -  1300 ha

Suprafata cultivata cu plante recoltate verzi pentru nutret era de – 24.58 ha

Suprafata pomicola – livezi – 9.00 ha

Suprafata vii – 10 ha

Pasuni si fanete – 55.40 ha

Localitatea Gaujani face parte dintr-un proiect de reabilitare a sistemului de irigatii . Pe teritoriul UAT Gaujani este prezenta o infrastructura importanta ale vechilor sisteme de irigatii din perioada comunista. In prezent functioneaza  o mica parte din vechiul sistem, urmand a se reabilita capacitatile de irigatie existente pe baza unor proiecte cu fonduri europene.

Situaţia efectivelor de animale de la nivelul comunei, conform recensamantului agricol din anul 2010, se prezintă astfel: bovine 126 capete, porcine 1800 capete, caprine 200 capete, cabaline 210 capete, ovine 2630 capete, pasari 17536,  168 de familii de albine.

Agricultura dispune de o bază mecanizată formată din: 14 combine pentru cereal, 56 de tractoare, 29 grape cu discuri, 38 semănători cu tractiune mecanica, 7 motocultoare, 43 pluguri pentru tractoare, 10 cultivatoare mecanice, 14 combinatoare, 38 masini pentru imprastiat ingrasaminte, 13 masini ierbicidat ,  40 alte masini si echipamente agricole.

Din punct de vedere al fortei de munca ce lucreaza in agricultura, la nivelul anului 2010, situatia era urmatoarea -1868 pe persoane dintre locuitorii comunei lucrau in acest domeniu:

-	1804 in exploatatii agricole individuale, 63 in 43 societati comerciale cu capital majoritar privat.

Piscicultura:

Pe teritoriul comunei Gaujani nu exista exploatări piscicole organizate cu toate ca structura solului, resursele de apă subterană existente, poziționarea față de cursuri de apă importante ale județului Giurgiu sunt favorabile dezvoltării unor astfel de afaceri.

Activitati economice din sectorul secundar si tertiar

Conform datelor obtinute de ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului), pe teritoriul comunei au sediul sau puncte de lucru 25 de agenti economici, cu activitati care acopera mare parte din codurile CAEN, ei activand in productie, comert, servicii( in special transporturi) si agricultura.

Repartitia pe sate a firmelor active este la (nivelul anului 2019) :

-	Sat Gaujani – 12 firme

-	Sat Pietrisu -9 firme

-	Sat Cetatuia – 4 firme

Cele mai importante firme la nivelul comunei din punct de vedere al cifrei de afaceri si al numarului de angajati la nivelul anului 2019 sunt imparite intre sate astfel:

Cele mai importante firme din satul Gaujani sunt:

-	COSMARA SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

-	VICTORIA GAUJANI SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

-	MC CICULTURA SRL  – Cultivarea legumelor, pepeni,  radacinoase , tuberculi

-	SC CREOLA & IULIA SRL – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

-	 SC ELENVIO SRL - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

-	SC MALDAIANU SRL - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

-	SC MARKET LA IONUTICA SRL - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

-	SC BRIANA &ERIKA MARKET SRL - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

-	SC ARTES TELEKOM SRL – furnizor servicii cablu

-	SC AGROTHEO SRL – comert cu piese si accesorii cu amanuntul pentru autovehicule

-	SC ANDREDY SRL – farmacie

-	SC AGRO POPAZU SRL – fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material vegetale impletite

Cele mai importante firme din satul Pietrisu sunt:

-	SC TRANS RAPID SRL - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

-	SC MINICAB SRL - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

-	SC AGRIZOOTUR SRL- Cresterea bovinelor de lapte

-	SC FAN ADY  SRL – Cresterea bovinelor de lapte

-	CAMPIA DE SUD COOPERATIVA AGRICOLA -  Depozite refrigerate

-	SC TRANDAFIRUL AMALIA SRL -  Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

-	SC AUTO CARR RECOVERY SRL -  Reparatii auto

-	SC ELMACIP ALIMENTATIE SRL – Reparatii auto

-	CARISA VET MEDICAL SRL – Activitati veterinare

Cele mai importante firme din satul Cetatuia  sunt:

-	SC ERITAN SERVICE SRL – service auto

-	SC MAROIU I COSMA INTREPRINDERE INDIVIDUALA SRL – exploatatie individuala

-	SC PREDA INTERMED FOREST SRL – comert cu ridicata al materialelor lemnos si a materialelor de constructie

Pe teritoriul localitatii isi mai desfasoara activitatea mai multe societati comerciale care nu isi au sediul social in localitate. Activitatile acestor firme sunt preponderant activitati agricole si comerciale:

-	SC DELOIU SRL – activitati agricole

-	SC RACOM PROD AGRO SRL – activitati agricole

-	SC AGROZOOTEHNICA SRL – activitati agricole

-	SC VICTORIA GAUJANI -  activitati agricole

-	SC DATCU SRL – comert

-	SC INTERAGRO SRL – activitati agricole

-	SC R ART SA - comert

Disfunctii :

•	insuficienta programelor speciale din educatia si formarea tinerilor

•	veniturile mici ale populatiei

•	sumele mici alocate dotarilor si procesului de invatamant

•	necorelarea unor dotari de invatamant cu specificul economic al judetului

•	acces limitat la informatii

•	lipsa de interes a tinerilor pentru continuarea studiilor

•	migrarea persoanelor cu studii superioare la oras

•	lipsa experientei administrative in conditiile unei economii descentralizate si insuficienta serviciilor de specialitate caracteristice acestei administratii

•	nivelul scazut al vietii asociative si particiative a populatiei

•	lipsa parteneriatului si cooperarii la nivelul institutiilor si organisme.

ECHIPAREA TERITORIULUI

Cai de comunicatie

Localitatea Gaujani beneficiaza doar de cai de transport rutiere.

Axul principal de circulatie pe directia Est-Vest il constitue drumul national DN 5C. Din acesta si perpendicular pe el,  pleaca drumul judetean DJ 505. Acest drum judetan porneste din DN 5C, spre Nord, catre comuna Gogosari, Putineiu, Izvoarele, Chiriacu, Valea Bujorului si se termina in DN5B.

Tronsonul Izvoarele – DN5B – este modernizat, asfaltat, in rest drumul judetean are un profil de drum de exploatare, latime 4 m, imbracaminte pamant.

Fata de cele prezentate mai sus putem spune ca Localitatea are o pozitie avantajoasa fata de Orasul Giurgiu.

Reteaua de drumuri interna a localitatilor este formata din strazi in intravilan si drumuri de exploatare in extravilan.

Circulatia in interiorul localitatii este ingreunata datorita strazilor ce necesita modernizare, datorita podurilor si podetelor care au un profil necorespunzator.

Caracteristicile circulatiei actuale din comuna Gaujani

Reţeaua de străzi şi uliţe este bine reprezentată, în mare parte pietruită sau asfaltată.

În mod deosebit intersecţiile dintre aceste drumuri şi principalul drum de pe teritoriul comunei (DN5C) necesită modernizări şi amenajări.

Situatia drumurilor principale din localitatile componente ale comunei este urmatoarea:

-	DN 5C – drum national secundar ,  face legatura dintre Giurgiu si Zimnicea (Teleorman)-este intr-o stare  buna , are urmatorul profil:

o	Benzi de rulare: 2x 3.00 m

o	Benzi de siguranta marginale = 2 x 0.25 m

o	Total platforma carosabila = 6.50 m.

Lungimea drumului DN 5C in interiorul UAT Gaujani este de cca 9,355 km.

-	DJ 505 – drum judetean nemodernizat- Lungimea DJ 505 in interiorul UAT Gaujani este de cca 6.48 km. Drum de pamant, latime 4.00 m.

Situatia strazilor asfaltate pe satele componente este urmatoarea:

SAT Gaujani : str. Orhideelor, str. Crizantemei, str. Dispensarului, str. Bradului, str. Lalelei, str. Stadionului, str. Ghetisoarei, str. Parului, str. Marului, str. Craitei, str. Gutuiului, str. Salciei, str. Salcamului, str. Albastrelelor.

SAT Pietrisu: str. Mare, str. Privighetorilor, str. Irisului, str. Sperantei, str. Bisericii, str. Pirului, str. Porumbeilor, str. Gradinitei, str. Manoliei, str. Gladiolei, str. Dentistilor.

SAT Cetatuia: str. Scolii.

Transportul public se realizează de către un operator județean.

Reteaua de strazi din intravilanul comunei Gaujani este structurata astfel:

Satul Gaujani se dezvolta de la Est-la Vest de-a lungul drumului DN 5C, celelalte strazi sunt aproximativ perpendiculare pe acesta.

Satul Pietrisu se dezvolta de la Est-la Vest de-a lungul drumului DN 5C, celelalte strazi sunt aproximativ perpendiculare pe acesta.

Satul Cetatuia se dezvolta de la Est-la Vest de-a lungul drumului DN 5C, celelalte strazi sunt aproximativ perpendiculare pe acesta.

Strazile din localitate au latimi ale partii carosabile cuprinse intre 3.00-5.00 m, si de cele mai multe ori  nu au trotuare.

De asemenea exista proiecte demarcate de catre autoritatile locale pentru asfaltarea a inca 8,081 km de drumuri locale .

Circulatia feroviara.

Pe teritoriul localităţii nu se mai regăsesc alte căi de transport, respectiv feroviar, aerian, subteran sau navigabil.

Transportul in comun

Reteaua de transport in comuna este deservita de societati de particulare de transport care fac legaturile cu localitatile invecinate  si cu municipiul Giurgiu. Numarul si frecventa curselor este foarte buna.

Infrastructura tehnico edilitara

Gospodarirea complexa a apelor

Suprafetele ocupate de ape sunt:

-	curs de apa necadastrat Pasarea 1, afluent al raului Parapanca mal drept. Lungimea acestuia este de 7.5 km si are o suprafata de cca 4.5 kmp. O dată cu îndiguirea i s-a întrerupt alimentarea şi de aceea de cele mai multe ori vara seacă , căci se mai alimentează din apa ploilor şi zăpezilor.. Gârla Pasărea are o adâncime medie de 1 m şi datorită vegetaţiei bogate este supusă unui imens proces de colmatare. După anul 1970, cursul gârlei a fost regularizat pentru a spori suprafaţa agricolă.

-	Suprafata luciu de apa Garla Pasarea 49.63 ha

-	In sudul UAT-ului se afla fluvial Dunarea – ce constitue granite naturala cu Bulgaria. Lungimea fluviului in limitele UAT Gaujani este de cca 9 km. Suprafata fluviu Dunarea afferent UAT Gaujani – 403.35 ha

-	Total suprafata ocupata de aceste ape – 452.98 ha

Pe raza comunei Gaujani  exista  lucrari hidrotehnice aflate in administrarea CN ‘Apele Romane” SA – SGA Giurgiu:

-	Comuna este aparata de un dig longitudinal – incinta Pietrosani-Vedea ( mal stang Dunare) in lungime totala de 18.00 km. Inaltimea medie a digului este de 4.23 m, latime medie = 5m, pante taluzuri = 1:2, 1:3 (an constructie 1960 ) . Lungimea de dig aferenta UAT Gaujani este de cca 9 km. Conditiile normale de exploatare pentru care a fost proiectat digul sunt:

-	 probabilitate de depasire – 2 %, Q calcul ( m3/s) – 15.770 m3. Detinator ABA Arges- Vedea.

-	Dig transversal L = 4.0 km, H mediu = 3.5 m, l mediu = 5.0 m, bancheta l 4.0 m, pante intre taluze 1:2, 1:3, Q calcul = 2 %, Qv = 1 %

De asemenea , pe teritoriul comunei mai exista o serie de lucrari de imbunatatiri funciare –apartind sistemului de irigatii  AMENAJAREA DE IRIGAŢII GIURGIU- RĂZMIREŞTI ZONA B. Acest sistem de irigatii face parte dintr-un proiect de reabilitare aflat in curs de executie.

Pe teritoriul comunei Gaujani  exista poduri care traversează Gârla Pasărea; 1 pod peste canalul dalat.

-  Zone inundabile

Pe data de 01 aprilie 1981 a fost inregistrat debitul maxim pe Dunare de 15.000 mc/s, neinregistrandu-se pagube in intravilanul comunei.

La inundatiile din aprilie-septembrie 2005 au fost afectate cca 1.8 % din suprafata satului Gaujani si cca 2.9 % din suprafata satului Pietrisu.

Apele fluviului Dunărea au depăşit cotele de inundaţie şi atenţie în martie 2010 în zona Malu Roşu unde a fost ridicat un dig de protecţie din saci cu nisip. În judeţ au fost produse următoarele efecte:

Sectorul de dig Vedea - Pietroșani (comuneleVedea şi Găujani)

- exces de umiditate – 380 ha

- luciu de apă în incintă – 90 ha grâu

Tronson Găujani – Greaca - 2800 ha pădure inundată în zona dig mal, fără a fi afectate plantațiile, din care: Găujani – 210 ha.

Din centralizarea rapoartelor de sinteză elaborate în perioada 2014 – 2017 de către

Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale al Comitetului județean pentru situații de urgență Giurgiu pe teritoriul administrativ al comunei Gaujani au fost afectate in :

•	perioada 17 mai – 3 iunie 2014

- 339,28 ha teren arabil (porumb, grâu),

- păduri (fond forestier) - accesul în zona dig - mal este impracticabil

– cauza - exces de precipitații, creșterea nivelului fluviului Dunărea

•	perioada 27 noiembrie – 4 decembrie 2015

- 371.69 ha teren arabil cultivat

– cauza - exces de precipitații, creșterea nivelului fluviului Dunărea

•	perioada 17 iunie – 10 august 2016

- 1932.26 ha teren arabil (356,62 ha floarea soarelui, 1362.92 ha porumb,46.78 ha lucerna, 166.54 ha soia),

– cauza - exces de precipitații, creșterea nivelului fluviului Dunărea

Pe teritoriul comunei Gaujani nu s-au semnalat viituri.

Acoperirea riscurilor

(conform datelor din planurile de analiză și acoperire a riscurilor ale localităților din județul Giurgiu)

Riscurile identificate pe teritoriul comunei sunt:

•	Inundaţii fluviul Dunărea: 10 ha păşune comunală Lacurele,

•	50 ha teren arabil SC Agozootehnica SA Vedea,

•	5 case în Pietrişu.

•	Înzăpeziri - DN 5 C, drumurile comunale

Acoperirea riscurilor facandu-se prin Digul de apărare construit pe malul Dunării, dezapezirea rapida a tronsoaanelor de drum afectate.

Calitatea apelor de subterane – Orizontul acvifer existent considerat ca strat acvifer , cu nivel liber ( freatic) este reprezentat prin nisipurile si pietrisurile stratelor de Fratesti, acoperit cu o patura groasa de loess de cca 30 m. Forajele hidrogeologice au o adancime intre 32 m si 50 m, cu debite cuprinse intre 0,2 – 8 l/s.

Din punct de vedere hidrochimic apa din acviferele de adancime este potabila, incriindu-se in limitele prevazute de STAS 1342/91.

Apa din puturile individuale prezinta depasiri la anumiti indicatori fizico-chimici datorita amplasarii depozitelor de balegar, grajdurilor si wc-urilor la o distant foarte mica.

Alimentarea cu apa si canalizarea

In prezent, toate cele trei sate care alcatuiesc comuna Gaujani nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare. Acesta se afla in stadiul de proiect si urmeaza a fi realizat.

Alimentarea cu energie electrica instalatii electrice

Comuna Gaujani este alimentata in totalitate cu energie electrica. Sursa de alimentare este Sistemul energetic National. Pe teritoriul localitatii Pietrisu se afla statia electrica de transformare 110 kV/20 kV si o statie de transformare ce deserveste sistemul de irigatii Giurgiu - Razmiresti .

Alimentarea cu energie electrica a localitatilor se realizeaza din statia 110/20Kv Pietrisu, prin intermediul liniei de 20 Kv Cetatuia si Pietrisu.

Pe teritoriul comunei exista un numar de 8 posturi de transformare repartizate astfel:

Localitatea Pietrisu dispune de 6 posturi de transformare cu o putere instalata de 1350 KVa din care – 3 posturi de 250 KVA, 1 PT de 400 KVA si 2 PT de 100 KVA.

Satul Cetatuia dispune de 2 posturi de transformare de 250 KVA fiecare

Avand in vedre numarul de consumatori, 2313 locuitori, si activitatile economice ce se desfasoara pe teritoriul comunei se constata urmatoarele :

Exista o buna repartizare a posturilor de transformare in teritoriu

Liniile de joasa tensiune sunt in mare parte in stare buna de functionare

Nu au fost semnalate disfunctionalitati majore in alimentarea cu energie electrica

Iluminatul public este present pe toate strazile din satele componente ale com. Gaujani.

Problemele semnalate in exploatarea retelelor electrice de medie si joasa tensiune sunt legate in special de existenta unor conductoare cu o vechime in exploatare mare, precum si a unor echipamnete vechi in dotarea posturilor de transformare sau pe reteaua de iluminat public.

Instalatii de telecomunicatii

În prezent, comuna Gaujani beneficiază de sisteme de telecomunicatii moderne .

Dezvoltarea retelei de telefonie fixa nu mai prezinta o prioritate, deoarece locuitorii dispun şi de avantajele telefoniei mobile. De asemenea, pe teritoriul comunei sunt asigurate si servicii de internet broadband, cablu TV si alte asemenea servicii. Acestea sunt asigurate de operatori privati si acopera necesarul locuitorilor din comuna Gaujani.

Alimentarea cu gaze naturale si caldura

Locuinţele unifamiliale sunt, de regulă, încălzite cu sobe cu lemne şi motorină. In localitatea Gaujani  nu exista sistem centralizat de alimentare cu gaze.

Conducte de transport titei si produse petroliere

Pe teritoriul com. Gaujani nu exista conducte de transport produse petroliere sau gaze.

Gestiunea deseurilor

La ora actuală, în comuna Gaujani gestionarea deșeurilor este realizată printr-un contract încheiat cu o societate de profil SC Ecogreen Construct SRL. Această societate se ocupă de colectarea selective deșeurilor, deseurilor menajere, transportul și depozitarea acestora. Comuna nu dispune de un sistem propriu de colectare, și nici de un punct de depozitare a deșeurilor.

Cu toate acestea, pe lângă gospodării sunt amplasate și în prezent depozite de gunoi menajer si provenit din activitatea zootehnică, fără a respecta reglementările în domeniu pentru evitarea poluării solului și a pânzei freatice.

Zonele de recreere, odihna, agrement

Zona de agrement și parcuri nu este foarte bine dezvoltată în comuna Gaujani.

Exista 1 teren de sport/ stadion in Gaujani, un parc mic in Gaujani si un parc in satul Pietrisu. Terenurile de sport necesita refaceri si amenajari complementare. Primaria intentioneaza si amenajarea de alei pietonale si piste pentru biciclisti, precum si extinderea zonelor de spatii verzi si zone de agrement. Infrastructura sportivă nu este foarte bine dezvoltata la nivelul comunei Gaujani . Situaţia actuală a bilanţului teritorial total pe comună şi pe sate:

BILANT TERITORIAL EXISTENT SAT GAUJANI

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Locuinte si functiuni complementare | 144.94 | 67.11% |
| Zona mixta - locuinte colective P+2 si servicii | 0.12 | 0.08% |
| Institutii publice, dotari, servicii | 2.40 | 1.11% |
| Zona unitati de invatamant | 0.56 | 0.26% |
| Zona unitati cultura, culte -biserici | 0.23 | 0.10% |
| Zona unitati agricole | 36.24 | 16.78% |
| Zona unitati cu destinatie speciala (fosta remiza pompieri) | 1.77 | 0.82% |
| Zona sport si agrement, spatii verzi | 1.39 | 0.64% |
| Zona echipare edilitara, gospodarie de apa | 0.26 | 0.12% |
| Gospodarie comunala si cimitire | 1.61 | 0.74% |
| Teren arabil in intravilan | 2.95 | 1.36% |
| Neproductiv | 1.02 | 1.47% |
| Cai de comunicatie si transport rutier | 22.48 | 10.41 % |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 215.97 | 100% |

BILANT TERITORIAL EXISTENT SAT PIETRISU

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Locuinte si functiuni complementare | 87.87 | 76.43% |
| Institutii publice, dotari, servicii | 1.65 | 1.43% |
| Zona unitati agrIcole | 9.72 | 8.45% |
| Zona unitati de invatamant | 0.55 | 0.48% |
| Zona sport si agrement, spatii verzi | 0.11 | 0.10% |
| Zona unitati de cult | 0.13 | 0.12 % |
| Zona echipare edilitara,gospodarie de apa, obiectiv ANIF | 0.87 | 0.76 % |
| Gospodarie comunala, cimitire | 0.99 | 0.86% |
| Cai de comunicatie si transport rutier | 13.08 | 11.37% |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 114.97 | 100% |

BILANT TERITORIAL EXISTENT SAT CETATUIA

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Locuinte si functiuni complementare | 39.14 | 79.37% |
| Institutii publice, dotari, servicii | 0.02 | 0.07% |
| Zona unitati de invatamant | 0.14 | 0.28% |
| Zona unitati agricole | 3.59 | 7.30% |
| Zona echipare edilitara, gospodarie de apa | 0.42 | 0.85 % |
| Gospodarie comunala, cimitire | 0.41 | 0.83% |
| Cai de comunicatie si transport rutier | 5.44 | 11.06% |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 49.16 | 100% |

BILANT TERITORIAL EXISTENT TRUPURI INDEPENDENTE SAT GAUJANI

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Zona unitati agricole G5, G6, G8, G11 | 2.86 | 54.53% |
| Zona echipare edilitara, statie de epurare G15, obiective ANIF G12 | 0.315 | 6.00 % |
| Zona servicii G10 | 0.24 | 4.59 % |
| Gospodarie comunala, gropi de gunoi nematerializate G14, bazin dejectii dezafectat G9 | 1.83 | 34.88% |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 5.245 | 100% |

BILANT TERITORIAL EXISTENT TRUPURI INDEPENDENTE SAT PIETRISU

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Zona unitati agricole P 9 partial | 0.44 | 13.67% |
| Zona echipare edilitara, statie de epurare (propus) P11, obiective ANIF P9, P10, statie electrica P6 | 1.75 | 55.28 % |
| Gospodarie comunala, gropi de gunoi nematerializate P12 | 1.00 | 31.05% |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 3.19 | 100% |

BILANT TERITORAL AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV EXISTENT

AL COMUNEI  GAUJANI (ha)

| TERITORIUL ADMINIS TRATIV AL COMUNEI | CATEGORIA DE FOLOSINTA | TOTAL |
| --- | --- | --- |
|  | AGRICOL | NEAGRICOL |  |
|  | Arabil | Pasuni | Vii | Livezi | Paduri | Ape | Curti Constr. | Cai de Comunic | Neprod. |  |
| EXTRAVILAN | 6487.77 | 359.97 | ------ | -------- | 177.57 | 572.66 | ---------- | 78.82 | 85.075 | 7761.865 |
| INTRAVILAN | 2.95 | ------ | __ | __ | ____ | ------- | 343.865 | 41.00 | 1.02 | 388.835 |
| TOTAL | 6490.72 | 359.97 | ------ | ------- | 177.57 | 572.66 | 343.865 | 119.82 | 86.095 | 8150.70 |
| % DIN TOTAL | 79.63% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 2.18% | 7.02% | 4.22% | 1.47% | 1.07 % | 100% |

Intravilanul total al comunei Gaujani propus la nivelul anului 2003 (PUG comuna Gaujani anul 2003) a fost de 392.54 ha suprafata constituita din trupurile principale ale localitatilor din componenta comunei – respectiv

- Gaujani, satul resedintă de comună, (216.89 ha intravilan existent)

- Pietrisu, (118.03 ha intravilan existent)- situat la 3.3 km fata de resedinta de comuna distanta considerata din centrul localitatilor

- Cetatuia  (46.77 ha intravilan existent)- situat la 3.3 km fata de resedinta de comuna distanta considerata din centrul localitatilor

- Trupuri izolate toate cele 3 sate – 10.84 ha

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT CONFORM PUG 2003 ESTE DE 392.54 HA

Datele care au stat la baza elaborarii PUG-ului din anul 2003 au fost obtinute prin reambularea planurilor existente – trapezele- ortofotoplanuri executate in anul 1990 pe baza unor aerografii din 1986 si editate de IGFCOT in 1991.

Conform datelor furnizate de OCPI Giurgiu, intravilanul existent al comunei Gaujani  pentru trupurile principale al satelor care compun comuna Gaujani este de :

-	Gaujani – 215.97 ha

-	Pietrisu – 114.97 ha

-	Cetatuia – 49.16 ha

Suprafata trupurilor izolate (conform situatie existenta) :

SAT GAUJANI

TRUP G5 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN-NU MAI EXISTA  - S = 0.13 HA

TRUP G6 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.32 HA

TRUP G8 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.31 HA

TRUP G9 – BAZIN DEJECTII - DEZAFECTAT , S = 0.83 HA

TRUP G10 – SEDIU OCOLUL SILVIC – NU MAI EXISTA FIZIC- S = 0.24 HA

TRUP G11 - DEPOZITE FURAJE- DEZAFECTATE- S = 2.10 HA

TRUP G12- STATIE POMPARE ANIF  - S = 0.015 HA

TRUP G14 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

TRUP G15 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

SAT PIETRISU

TRUP P6 – STATIE ELECTRICA  - S = 0.71 HA

TRUP P9 – STATIE POMPARE ANIF  - S = 0.57 HA

TRUP P10 – STATIE POMPARE - S = 0.61 HA

TRUP P11 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

TRUP P12 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

SAT CETATUIA

TRUP C2 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

Total trupuri independente = 8.735 ha

Total intravilan existent -388.835 ha

Mentionez ca, din punct de vedere grafic, conturul intravilanului existent pentru satele componente (trupuri principale) prin PUG-ul din 2003 este foarte asemanator ( aproape identic) cu conturul intravilanului existent in 2019.

Din trupurile enumerate mai sus unele nu s-au materializat sau au disparut constructiile/ echipamentele existente si nu se mai justifica mentinerea lor ca trupuri de intravilan. Trupurile care se scot din intravilan sunt:

TRUP G5 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN-NU MAI EXISTA  - S = 0.13 HA

TRUP G6 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.32 HA

TRUP G8 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.31 HA

TRUP G9 – BAZIN DEJECTII - DEZAFECTAT , S = 0.83 HA

TRUP G10 – SEDIU OCOLUL SILVIC – NU MAI EXISTA FIZIC- S = 0.24 HA

TRUP G11 - DEPOZITE FURAJE- DEZAFECTATE- S = 2.10 HA

TRUP G14 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

TRUP P12 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

Intravilanul existent pentru trupurile principale in anul 2019 are o suprafata de 380.10 ha, si are in componenta urmatoarele zone functionale :

-	zone de locuinte si dotarie aferente –271.83 ha

-	zona mixta locuinte  si servicii  – 0.12 ha

-	zone de institutii publice , dotari, comert, servicii – 4.07 ha

-	zona aferenta cultelor- biserici, monumente – 0.48 ha

-	zona aferenta unitatilor de invatamant – 1.25 ha

-	zone unitati agricole – 49.55 ha

-	zona sport, agrement , spatii verzi – 1.50 ha

-	cai de comunicatie si transport cu amenajari aferente – 41.00 ha

-	zona pentru echipare edilitara – statii de epurare, gospodarii de apa – 1.55 ha

-	gospodarie comunala, amplasamnete gropi de gunoi nematerializate, cimitire- 3.01 ha

-	zona unitati speciala (remiza pompieri dezafectata) – 1.77 ha

-	terenuri arabile in intravilan – 2.95 ha

-	teren neproductiv – 1.02 ha

*NOTA : ACESTE SUPRAFETE AU CARATER ORIENTATIV SI SUNT FOLOSITE DOAR IN SCOP URBANISTIC

Riscul la inundaţii

Pe teriroriul comunei Gaujani se desfasoara doua cursuri de apa:

-	curs de apa necadastrat Pasarea 1, afluent al raului Parapanca mal drept. Lungimea acestuia este de 7.5 km si are o suprafata de cca 4.5 kmp. O dată cu îndiguirea i s-a întrerupt alimentarea şi de aceea de cele mai multe ori vara seacă , căci se mai alimentează din apa ploilor şi zăpezilor.. Gârla Pasărea are o adâncime medie de 1 m şi datorită vegetaţiei bogate este supusă unui imens proces de colmatare. După anul 1970, cursul gârlei a fost regularizat pentru a spori suprafaţa agricolă.

-	In sudul UAT-ului se afla fluvial Dunarea – ce constitue granite naturala cu Bulgaria. Lungimea fluviului in limitele UAT Gaujani este de cca 9 km.

-	Digul construit de-a lungul malului fereste teritoriul administrativ al comunei de inundatii.

Conform hartilor de hazard si ric la inundatii  zonele inundabile se gasesc in partea de Sud a localitatii, intre albia Dunarii si dig,  si sunt constituie din paduri .

Pe teritoriul localitatii s-au semnalat pagube produse din inundatii datorate depasirii cotelor fluviului Dunarea, topirii rapide a zapezilor , in general sunt afectate terenuri agricole si zona dintre fluviu si dig.

Acoperirea riscurilor facandu-se prin Digul de apărare construit pe malul Dunării, dezapezirea rapida a tronsoaanelor de drum afectate.

##### Riscuri geotehnice

Teritoriul administrativ al comunei Gaujani se afla in marea Unitate a Campiei Romane, in lunca Dunarii . La Nord, teritoriul administrativ este marginit de Campia Burnazului (din care face parte), iar la Sud de fluvial Dunarea- ce constitue granite naturala cu Bulgaria.

Localitatile ce formeaza intravilanul comunei sunt aşezate în culoarul de vale al Dunării, într-o zonă de altitudine de 18-30 m. Culoarul dunărean de sub Burnaz este caracterizat prin 4 terase ale Dunării şi anume: T1 = 25 m, T2 = 35 m, T3 = 50 m, T4 = 75 m, primele 3 terase ocupând suprafeţe mai mari. Vetrele satelor Găujani şi Pietrişu cuprind o mare parte din terasa 1.

Dezvoltarea comunei in lunca Dunarii si pe terasele Dunarii, o caracterizeaza ca fiind asezata  pe terenuri dificile de fundare, sensibile la umezire sau puternic compresibile si cu un nivel ridicat al apelor subterane in zonele cu depuneri aluvionare tinere (conuri de dejectie).

ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii în zonele asupra carora există cunostinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. Fundamentarea dezvoltării pe termen mediu şi lung a comunităţii nu poate fi concepută în afara unor strategii coerente, elaborate pornind de la potenţialul şi resursele existente şi ţinând cont de oportunităţile, dar şi de ameninţările care se prefigurează.

Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei localităţii GĂUJANI este concepută ca o suită de comentarii concentrate asupra principalilor factori ce influenţează dezvoltarea acestui teritoriu, în vederea atingerii unor importante obiective strategice ale următorilor cinci ani. Prezentată distinct pe categorii de activităţi economice, acest tip de analiză ilustrează stările interne distinctive de forţă sau slăbiciune în raport cu unele oportunităţi sau ameninţări externe. Se poate preciza faptul că elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare adecvată, se transformă în oportunităţi, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin cronicizare, devin ameninţări. Conţinutul analizei respectă obiectivele caracteristice unei astfel de abordări, fiind detaliate astfel: - nivelul, structura şi dinamica activităţilor; - sectoare şi activităţi semnificative în evoluţia prezentă şi viitoare a comunei; - influenţa principalilor factori; - impactul oportunităţilor şi al ameninţărilor externe; - evaluarea atuurilor şi deficienţelor; - unele explicaţii ale succeselor sau insucceselor în plan economic.

| PUNCTE TARI 1.Pondere mare a terenului arabil 2.Fertilitate ridicata a solului 3.Potential hidrografic ridicat si existenta unui canal de irigatii 4.Existenta unor asociatii agricole care lucreaza terenul in mod centralizat 5. Existenta unei retele de drumuri atat judetene, cat si comunale care acopera in mod echilibrat teritoriul comunei 7.Existenta unei retele de transport rutier 8.Existenta unei retele de iluminat public 9.Forta calificata de munca 10.Sectorul privat majoritar 11.Conditii pentru producerea plantelor medicinale in judetul Giurgiu (mostenire culturala si istorica a districtului Ruse) 12.Infrastructura de baza locala si sociala disponibila 13.Existenta de apa si electricitate, retea locala de drumuri, servicii de posta si telefonie, gradinite, scoli, biblioteca satesca, dispensar veterinar, dispensare 14.Cultura rurala bine asezata: traditii familiale si identitate rurala nationala 15.Existenta unor conditii pentru dezvoltarea turismului rural si a turismului ecumenic | PUNCTE SLABE 1.Niveluri scăzute de participare la activitatea economică, câştiguri şi venituri relativ scăzute, precum şi productivitatea muncii scăzută 2.Resurse financiare scăzute la nivel local, insuficiente pentru susținerea unor investiții 3.Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică scăzută 4.Lipsa de informare cu privire la posibilitățile de dezvoltare a întreprinderilor cu ajutorul fondurilor europene 5. Niveluri relativ ridicate ale şomajului în rândul tinerilor (sub 25 de ani) 6.Trenduri demografice negative (rată de dependenţă demografică ridicată, ponderea scăzută a populaţiei în vârstă de 0-20 ani în total populaţie) 7. Grad scăzut de modernizare al drumurilor publice 8. Drumul judetean care strabate comuna intr-o stare precara 10.Serviciile publice slab dezvoltate 11.Utilitățile de bază slab dezvoltate 12.Majoritatea infrastructurii de sănătate şi educaţie necesită reabilitări/îmbunătăţiri 13.Pondere mare a populaţiei migrate în judeţul Giurgiu (diminuarea populatiei active datorita migrarii acestora catre zonele urbane) 14.Acces scăzut la serviciile de bază 15.Degradarea patrimoniului cultural-turistic 16.Infrastructură de mediu inadecvată, care nu sprijină dezvoltarea economică şi socială 17.Informare insuficientă privind programele de calificare și reconversie existente 18.Absența unor săli de sport moderne 19.Slaba educație sanitară a comunității 20.Calitate scazuta a vietii, nivel ridicat al somajului, putere financiara slaba 21.Lipsa oportunitatilor de angajare 22.Infrastructura de transport învechita, lipsa serviciilor de internet; 23.Infrastructura comunala si turistica nedezvoltata- probleme de protectie a mediului 24.Acces greu la pietele de desfacere 25.Lipsa grupurilor de initiativa locala si a ONG-urilor cu experienta suficienta pentru planificare si implementare de proiecte si programe 26.Slabe relatii de parteneriat între administratii publice si ONG |
| --- | --- |
| OPORTUNITĂŢI 1. Investiţiile private concentrate în domeniul afacerilor agricole si servicii. 2. Dezvoltarea industriilor indigene, mai ales în sectoarele cu înaltă valoare adăugată şi nişe de piaţă 3. Dezvoltarea sectorului IMM – o potenţială sursă de creştere economică şi creare de locuri de muncă 4.Accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea capacității economice 5.Acordarea de facilități fiscale întreprinzătorilor privați 6. Creşterea alocărilor financiare UE pentru infrastructura de transport şi mediu și accesarea de noi asemenea programe 7.Participarea autorității publice locale, în calitate de partener, la programe europene privind formarea și reconversia profesionala 8. Servicii mai bune pentru populaţie şi agenţi economici 9.Accesarea de fonduri pentru construcția unui dispensar în comună 10.Organizarea de cursuri, în parteneriat cu instituțiile abilitate, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial 11.Introducerea zonei în circuitul turistic național și internaţional prin accesarea de fonduri europene. 12.Modernizarea exploatațiilor agricole și crearea unora noi, prin accesarea de fonduri europene 13.Strategii si politici de dezvoltare durabila a zonelor rurale (programe de asistenta financiara ale Uniunii Europene) 14.Acces la experiente de buna practica din Uniunea Europeana si de asemenea oportunitati pentru schimbde experienta si know-how. 15. Posibilitatea reactualizarii PUG si RLU | AMENINŢĂRI 1. Investiţiile private divizate 2. Creşterea costurilor serviciilor publice pentru populaţie şi agenţi economici 3. Creșterea costurilor de creditare pentru APL și persoane juridice 4.Lipsa receptivității și flexibilității populației locale la cerințele noi ale pieții 5.Lipsa capitalului de susținere a activităților economice 6. Abandonarea activităţilor agricole din cauza bazei materiale precare(tractoare și mașini agricole) 7. Lipsa capacităților de stocare și prelucrare a producției agricole 8. Creșterea prețului terenurilor 10. Incapacitatea de a dezvolta, printr-o planificare spaţială adecvată, infrastructura fizică şi socială necesară, pentru a facilita dezvoltarea regională 11.Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse coroborată cu o lipsă mare de informații privind eventualele programe de finanțare aferente obiectivelor de investiții 12.Creşterea numărului problemelor medicale ca urmare a procesului de îmbătrânire a populaţiei şi condiţiilor precare de mediu 13.Cresterea somajului în rândul tinerilor până în 25 de ani și migrația acestora către zone urbane 14.Slaba receptivitate a populației din comuna la programele naționale și europene pentru obținerea de fonduri nerambursabile 16.Decalajele dintre zonele urbane si rurale, motiv de migrare a tinerilor 17.Deteriorarea infrastructurii sociale în zonele rurale, care conduc la deteriorarea integrarii sociale si a calitatii vietii 18.Fragmentarea exploatatiilor agricole |

Astfel Consiliul local GĂUJANI își propune următoarele obiective strategice pentru dezvoltarea economico – socială a comunei în perioada urmatoare:

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază;

2. Dezvoltarea serviciilor publice;

3. Întărirea coeziunii sociale si reducerea sărăciei;

4. Regenerarea rurală și protecția mediului;

5. Diversificarea activităților economice și creșterea competitivității;

Pentru creearea cadrului legal si a unui instrument efficient care sa integreze toate aceste directii de dezvolatare este necesara reactualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamnetului General de Urbanism al Comunei GĂUJANI.

1.7.2. SITUATIA PROPUSA

In vederea fundamentarii propunerilor de organizare urbanistica s-au introdus in documentatie prevederile studiilor elaborate si a studiilor elaborate simultan cu elaborarea PUG -ului si anume :

•	Planuri cadastrale ale localitatii, reactualizate ;

•	Reactualizarea intravilanului - privind dotarile , locuintele , amenajarile

•	Date furnizate de lucrarea ‘Plan Urbanistic General al comunei Gaujani’ din care au fost preluate informatii geotehnice , de conformare a localitatii si alte date care nu s-au modificat,  anul 2003, anul elaborarii de catre firma SC PROIECT CONSULT SRL

Conform studiilor utilizate pentru propunerile de organizare urbanistica si in urma consultarii cu autoritatile locale au rezultat urmatoarele propuneri:

-	suprafata de intravilan existenta pentru satisfacerea unor solicitari de construire este suficienta, actualul teren intravilan fiind suficient pentru urmatorii 10 ani.

-	dezvoltarea infrastructurii de comunicatii si edilitare  ( sunt demarate proiectele pentru  apa, canalizare si modernizare strazi)

-	dezvoltarea economiei agricole

-	dezvoltarea intreprinderilor mici din sfera serviciilor

-	reabilitarea spatiilor de agrement si dezvoltarea lor

- modernizarea infrastructurii de circulatie

- creearea unor dotari socio-culturale absolut necesare comunitatii

- finalizarea reabilitarii si dotarii  unitatilor de invatamant si a celor sanitare

- crearea unei identitati culturale si inscrierea localitatii in circuitul turistic zonal si , chiar national.

Evolutie posibila. prioritati

Estimand directiile posibile de evolutie a localitatilor, prin valorificarea potentialului natural, istoric, economic si uman existent pe teritoriul localitatii Gaujani, si - coreland aceasta prognoza cu prevederile din PATJ Giurgiu, s-au identificat prioritatile de interventie, urmarind obiectivele generale de dezvoltare:

- cresterea calitatii vietii si intarirea spiritului comunitar prin dezvoltarea institutiilor de

- interes public, consolidarea identitatii localitatilor tinand cont de particularitatile geografice, de amplasare in teritoriu si de evolutie istorica

- stimularea micilor intreprinzatori din zona serviciilor si a productiei pentru realizarea unor noi locuri de munca

- dezvoltarea retelelor edilitare pentru cresterea confortului locuitorilor

- dezvoltarea activitatii de turism in zona prin punerea in valoare a cadrului natural existent in zona luciului de apa oferit de iazuri, punerea in valoare a monumentelor istorice existente pe teritoriul comunei

- promovarea progresului tehnic, cu implicatii directe asupra cresterii randamentului la

- productiile vegetale si animale

- ridicarea potentialului productiv al pamantului prin imbunatatiri funciare

- intarirea gospodariilor bazate pe munca familiala

- organizarea in asociatii agricole pentru a creste puterea de productie si valorificare a bunurilor cu valoare adaugata mare – productie de cereale, legume si fructe de sera, plante farmaceutice, etc

- stimularea organizarii de asociatii pentru exploatarea rentabila a terenurilor agricole

- colaborarea cu programele de finantare Europeana in finantarea unor activitati

- specifice zonei

Prioritatile in cadrul dezvoltarii urbanistice a comunei decurg din necesitatile imediate semnalate in capitolul anterior. Realizarea acestor deziderate se va putea face in functie de fondurile de care va dispune comuna- fonduri proprii sau fonduri atrase prin diverse programe de finantare. Ordinea acestor prioritati va fi stabilita de catre Consiliul Local, pe baza consultarii populatiei.

Fara un orizont de perspectiva larga, deciziile pe termen mediu si scurt pot creea dificultati ulterioare in ceea ce priveste dezvoltarea localitatii. Administratia publica locala trebuie sa adopte o politica funciara pe termen lung pentru achizitionarea terenurilor necesare lucrarilor de interes public si a unei posibile extinderi a localitatilor, astfel incat sa nu compromita solutiile optime viitoare.

Optimizarea relatiilor in teritoriu

Pe baza prevederilor oferite de planurile de amenajare a teritoriului si de studiile de fundamentare, vor fi prezentate propunerile de optimizare a relatiilor in teritoriu privind:

pozitia localitatilor in reteaua judetului;

caile de comunicatie si transport;

mutatii intervenite in folosinta terenurilor;

lucrari majore prevazute/propuse in teritoriu;

deplasari pentru munca;

dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare.

Comuna Gaujani  are in componenta sa 3 sate : satul Gaujani, satul Pietrisu, satul Cetatuia. Ea este situata in zona de sud-vest a judetului Giurgiu.

Conform criteriilor de clasificare a localitatilor rurale, satele componente sunt localitati de rangul V, mai putin satul Gaujani – resedinta de comuna –care este localitate de gradul IV.

In raport cu functiunile economice-sociale si administrative comuna se poate inscrie in viitor in gruparea satelor cu functiuni agroindustriale si potential turistic de sfarsit de saptamana.

Localitati invecinate :

la Nord si Est: Com. Vedea, jud. Giurgiu

la Nord: Com. Gogosaru, jud. Giurgiu

la Sud: Fluviul Dunarea, granita naturala cu Bulgaria

la Vest: Com. Pietrosani, jud. Teleorman

Comuna Gaujani se afla în extremitatea de Sud-Vest a judetului Giurgiu, la limita cu judetul Teleorman. Limita de sud a Teritoriului Administrativ al comunei il constitue fluviul Dunarea, respectiv granita naturala cu  Bulgaria, comuna Gaujani cu toate cele 3 sate componente fiind localitate de frontiera.  Comuna este strabatura de la Est la Vest de drumul national DN5C, drum care leaga localitatile Giurgiu si Zimnicea.

Comuna se află la  distanta de 28 km fata de Resedinta de judet- Municipiul Giurgiu si la 33 km fata de municipiul Zimnicea- jud. Teleorman. Legatura cu aceste doua localitati facandu-se prin intermediul drumului judetean DN5C.

Pentru etapa de dezvoltare pe termen mediu se propune un intravilan de 386.855 ha o micsorare cu 1.98 ha de la 388.835 ha la 386.855 ha. In aceasta suprafata sunt incluse si suprafetele trupurilor independente existente si propuse.

Din vechiul intravilan s-au eliminat niste trupuri independente- amplasamnete ale gropilor de gunoi- propuse prin vechiul PUG (2003) care fie nu s-au materializat, fie au fost inchise conform prevederilor legislatiei actuale, precum si trupuri aferente unor constructii din extravilan care nu mai exista.

Pentru trupurile principale modificarea intravilanelor este pozitiva cu +4.26 ha. Astfel intravilanul satului Gaujani se mareste cu 0.42 ha, cel al satului Pietrisu cu 3.2 ha, iar intravilanul satului Cetatuia se mareste cu 0.64 ha.

Aceste mariri de intravilan provin din corectarea limitelor de intravilan pe limitele de proprietate.

BILANT TERITORAL

AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV PROPUS

AL COMUNEI  GAUJANI (ha)

| TERITORIUL ADMINIS TRATIV AL COMUNEI | CATEGORIA DE FOLOSINTA | TOTAL |
| --- | --- | --- |
|  | AGRICOL | NEAGRICOL |  |
|  | Arabil | Pasuni | Vii | Livezi | Paduri | Ape | Curti Constr. | Cai de Comunic | Neprod. |  |
| EXTRAVILAN | 6490.40 | 359.97 | ------- | -------- | 177.57 | 572.66 | -------- | 78.17 | 85.075 | 7763.845 |
| INTRAVILAN | 0.00 | -------- | __ | __ | ____ | --------- | 344.185 | 41.65 | 1.02 | 386.855 |
| TOTAL | 6490.40 | 359.97 | ------- | -------- | 177.57 | 572.66 | 344.185 | 119.82 | 86.095 | 8150.70 |
| % DIN TOTAL | 79.63% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 2.18% | 7.02% | 4.22% | 1.47% | 1.07 % | 100% |

NOTA: BILANTUL ARE UN CARACTER ORIENTATIV SI ESTE FOLOSIT DOAR IN SCOPURI URBANISTICE

INTRAVILANUL PROPUS ESTE COMPUS DIN :

- SAT GAUJANI – 216.39 HA

- SAT PIETRISU – 118.17 HA

- SAT CETATUIA – 49.80 HA

- Pentru trupurile izolate – 2.495 HA

Total intravilan propus -386.855 HA

Trupurile izolate de intravilan – propuse (MENTINUTE) , sunt :

TRUPURI GAUJANI

G 1 - Statie de epurare - S = 0.30 ha

G2 - Statie de pompare - in conservare - S = 0.015 ha

TRUPURI PIETRISU

P1 - Statie electrica - S = 0.86 ha

P2 - Statie de epurare  - S = 0.30 ha

P3 - Statie de pompare ( in conservare) - S = 0.11 ha

P4 - Statie dde pompare (in conservare) - S = 0.61 ha

TRUPURI CETATUIA

C2 - Statie de epurare  - S = 0.30 ha

Pentru satele componente ale comunei Gaujani au rezultat urmatoarele bilanturi teritoriale propuse.

NOTA: ACESTE BILANTURI AU UN CARACTER ORIENTATIV SI SUNT FOLOSITE DOAR IN SCOPURI URBANISTICE

- zone de locuinte si dotarie aferente –282.71 ha

- zona mixta locuinte colective P+2 si servicii  – 0.12 ha

- zone de institutii publice , dotari, comert, servicii – 4.07 ha

- zona aferenta cultelor- biserici, monumente – 0.48 ha

- zona aferenta unitatilor de invatamant – 1.25 ha

- zona mixta unitati agroindustriale, depozitari, servicii -  47.44 ha

- zona sport, agrement , spatii verzi – 1.53 ha

- cai de comunicatie si transport cu amenajari aferente – 41.65 ha

- zona pentru echipare edilitara – statii de epurare, gospodarii de apa – 0.74 ha

- gospodarie comunala, cimitire- 3.35

- teren neproductiv – 1.02 ha

*NOTA : ACESTE SUPRAFETE AU CARATER ORIENTATIV SI SUNT FOLOSITE DOAR IN SCOP URBANISTIC

Pentru fiecare din cele 3 sate componente s-au delimitat zone centrale in care se vor aplica prevederi specifice pentru acest tip de functiune, descrise pe larg, astfel suprafetele zonelor centrale ale fiecaruia dintre sate sunt:

- sat Gaujani – 9.97 ha

- sat Pietrisu – 11.54 ha

- sat Cetatuia – 7.55 ha

Impartirea zonelor functionale pe localitati este urmatoarea :

BILANT TERITORIAL PROPUS SAT GAUJANI

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Locuinte si functiuni complementare | 152.16 | 70.31 % |
| Zona mixta - locuinte colective P+2 si servicii | 0.12 | 0.08% |
| Institutii publice, dotari, servicii | 2.40 | 1.11% |
| Zona mixta unitati agroindustriale, depozitari, servicii | 33.65 | 15.55% |
| Zona unitati de invatamant | 0.56 | 0.26% |
| Zona unitati cultura, culte -biserici | 0.23 | 0.10% |
| Zona sport si agrement, spatii verzi | 1.42 | 0.65% |
| Zona echipare edilitara, statie de epurare, gospodarie de apa | 0.15 | 0.07% |
| Gospodarie comunala cimitire | 1.95 | 0.90% |
| Neproductiv | 1.02 | 0.47% |
| Cai de comunicatie si transport rutier | 22.73 | 10.50% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 216.39 | 100% |

BILANT TERITORIAL PROPUS  SAT PIETRISU

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Locuinte si functiuni complementare | 91.08 | 77.10% |
| Institutii publice, dotari, servicii | 1.65 | 1.39% |
| Zona mixta unitati agroindustriale/ depozitari/ servicii | 9.70 | 8.20% |
| Zona unitati de invatamant | 0.55 | 0.46% |
| Zona unitati cultura, culte -biserici | 0.13 | 0.11 % |
| Zona sport si agrement, spatii verzi | 0.11 | 0.09% |
| Zona echipare edilitara,obiectiv ANIF | 0.59 | 0.50 % |
| Gospodarie comunala cimitire | 0.99 | 0.84% |
| Cai de comunicatie si transport rutier | 13.37 | 11.31% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 118.17 | 100% |

BILANT TERITORIAL PROPUS   SAT CETATUIA

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Locuinte si functiuni complementare | 39.47 | 79.25 % |
| Institutii publice, dotari, servicii | 0.02 | 0.06% |
| Zona unitati de invatamant | 0.14 | 0.28% |
| Zona mixta unitati agroindustriale/ depozitari/servicii | 4.09 | 8.21% |
| Zona unitati de cult | 0.12 | 0.24% |
| Gospodarie comunala, cimitire | 0.41 | 0.82% |
| Cai de comunicatie si transport rutier | 5.55 | 11.14% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 49.80 | 100% |

BILANT TERITORIAL PROPUS  TRUPURI INDEPENDENTE AFERENTE TUTUROR CELOR 3 SATE

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA HA | PROCENTE DIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Zona echipare edilitara, amplasamente propuse statii de epurare, G1, P2, C2, Obiective ANIF – G2, P3, P4, statie electrica P1 | 2.495 | 2.495% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 2.495 | 100% |

BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS AL COMUNEI  GAUJANI

| ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | SUPRAFATAHA | PROCENTE DIN TOTAL | SUPRAFATAHA | PROCENTE DIN TOTAL |
| zone de locuinte si dotari complementare | 271.83 | 69.91 % | 282.71 | 73.08% |
| zona mixta locuinte colective P+2 si servicii, | 0.12 | 0.07% | 0.12 | 0.06 % |
| zona institutii publice, dotari, comert si servicii | 4.07 | 1.05% | 4.07 | 1.05% |
| zona aferenta cultelor biserici, monumente | 0.48 | 0.12% | 0.48 | 0.12% |
| zona aferenta unitatilor de invatamant | 1.25 | 0.32% | 1.25 | 0.32% |
| zone unitati cu destinatie speciala (remiza pompieri dezafectata) | 1.77 | 0.45% | ------- | -------- |
| zona unitati agricole | 49.55 | 12.74% | -------- | ------- |
| zona mixta unitati agroindustriale/servicii/ dep. | ----------- | ----------- | 47.44 | 12.26% |
| zona unitati agricole trupuri independente | 3.30 | 0.85% | ---------- | ----------- |
| zona – servicii –trup independent G10 | 0.24 | 0.06% | -------- | --------- |
| zona sport, agrement spatii verzi | 1.50 | 0.38% | 1.53 | 0.40% |
| cai de comunicatii rutiere si amenajari aferente | 41.00 | 10.54% | 41.65 | 10.76% |
| zona echipare edilitara-statii epurare, gospodarii de apa | 1.55 | 0.40% | 0.74 | 0.19% |
| zona gospodarie comunala - cimitire | 3.01 | 0.77% | 3.35 | 0.86% |
| Zona echipare edilitara, amplasamente statii de epurare, obiective ANIF, statie electrica- trupuri independente | 2.365 | 0.60% | 2.495 | 0.64% |
| Zona gospodarie comunala gropi de gunoi nematerializate, bazin dejectii dezafectat –trupuri independente | 2.83 | 0.73% | ---------- | ----------- |
| Teren neproductiv in intravilan | 1.02 | 0.26 % | 1.02 | 0.26 % |
| Teren arabil in intravilan | 2.95 | 0.75% | ----------- | ------------ |
| TOTAL INTRAVILAN | 388.835 | 100% | 386.855 | 100% |

Nota: cifrele din aceste tabele au caracter orientativ.

Dezvoltarea activitatilor ECONOMICE

Concluziile rezultate in urma analizei situatiei existente au conturat propuneri determinate de potential si prioritati privind relansarea economica a localitatilor, axate pe valorificarea resurselor solului si subsolului, a capacitatilor existente si fortei de munca din teritoriu.

Tranzitia economica a generat un intens proces de particularizare a traiectoriilor de evolutie datorita simultaneitatii actiunii factorilor locali, regionali si globali. Resurgenta identitatilor locale, reconfigurarea specializarilor si complementaritatilor regionale, presiunile mediului extern cu constrangeri si oportunitati de dezvoltare specifice se combina intr-un algoritm inedit pentru fiecare localitate in parte. De aceea, in perioade de criza economica tendintele de evolutie sunt divergente, selective, fluctuante, facand necesare generalizari care sa sintetizeze trendul de ansamblu, fara sa piarda insa din cadrul explicativ detaliile sau extremele.

Prognozarea dezvolatrii activitatilor economice in comuna Gaujani se bazeaza pe unele elemente de politici la nivel Judetean, pe resursele naturale si umane potentiale ale localitatii.

Ca element definitoriu a fost luat in considerare

2	pozitia favorabila a localitatii din punct de vedere al aproprierii de Giurgiu

3	potentialul crescut al terenului agricol

4	prezenta pe teritoiul administrativ al unor unitati economice private cu cifre de afaceri si posibilitati de evolutie bune

5	potential turistic – pescuit sportiv

In concluzie functiunea de baza a comunei o va constitui si in perspectiva agricultura de tip intensiv cu o structura diversificata a productiei, coroborat cu activitatea in domeniul serviciilor.

Dezvoltarea functiei agricole presupune ca masuri si actiuni prioritare

6	realizarea planurilor de parcelare cadastrala

7	unirea in asociatii a micilor producatori

8	retehnologizarea parcului de utilaje agricole in acest fel

9	cresterea potentialui productiv al fondului funciar agricol in vederea obtinerii unor productii mai mari, scoase de sub influenta factorilor climatici prin realizarea retelei de irigatii

10	realizarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor

11	creearea de perdele de protectie pentru evitarea inzepezirii terenurilor si a cailor rutiere

12	dezvoltarea sectorului de legume-fructe prin achizitionarea unor linii de fabricatie moderne

13	infiintarea unui centru de depozitare si prelucrare a legumelor si realizarea pietei agroalimentare prezenta pe teritoriul cominei

14	atragerea de fonduri europene este absolut prioritara pentru aceste sectoare de activitate

Evolutia populatiei

In ceea ce priveste evolutia populatiei s-a constat un spor demografic negativ, situatie care este intalnita in majoritatea localitatilor din mediul rural din Romania, cu mici exceptii. In ceea ce priveste structura fortei de munca, se impune orientarea activitatilor economice spre incurajarea infiintarii unor mici unitati industrial si agricol de tip asociativ,  valorificarea in acest fel a produselor agricole locale, lucru care ar conduce la scaderea preturilor si, implicit, la cresterea nivelului de viata.

Organizarea circulatiei

Circulatia rutiera

Incadrarea in teritoriul de influenta :

Axul principal de circulatie pe directia Est-Vest il constitue drumul national DN 5C Giurgiu- Zimnicea. Acest drum leaga toate cele trei sate ale comunei, spre Est face legatura cucomuna Vedea, respectiv municipiul Giurgiu, iar spre Vest cu comuna Pietrosani (jud. Teleorman).

Din satul Cetatuia , din DN 5C  se desprinde drumul judetean Dj 505 ( Km 0.00 ).

Traseul drumului DJ 505 este Cetăţuia (DN 5C) - Gogoşari - Putineiu - Halta CFR Chiriacu - Izvoarele - Chiriacu - Valea Bujorului - DN 5B. DJ 505 se intretaie la 8 km nord de Putineiu si cu DJ 503 si cu calea ferata secundara Giurgiu- Videle (langa halta Chiriac- la 19 km distanta de ramificatia Giurgiu- Nord). In prezent segmentul din drumul judetean DJ 505 aferent UAT Gaujani nu este modernizat – atat in intravilan(extremitatea de Est a satului Cetatuia)  cat si in extravilan are un profil de drum de exploatare.

Localitatea nu este deservita de transport feroviar.

Cel mai folosit drum este DN5C care face legatura cu municipiul Giurgiu si, mai departe, cu municipiul Bucuresti sau alte directii importante.

Remedierea disfunctiilor privind circulatia in comuna Gaujani impune  urmatoarele masuri:

-	imbunatatirea viabilitatii strazilor.

-	reconsiderarea profilurilor transversale necorespunzatoare prin infiintarea trotuarelor, pistelor pentru biciclisti ( pe drumurile principale) si a spatiilor verzi de aliniament.

-	dotarea corespunzatoare a statiilor de transport  intercomunal.

-	Finalizarea asfaltarii strazilor din trama principala de circulatii,  pietruirea celor secundare, precum si imbunatatirea profilelor strazilor de pamant.

-	realizarea unor intersectii corespunzatoare,

DEZVOLTAREA CIRCULATIEI DE TRANZIT SI DE INTERES LOCAL

Pe teritoriul comunei se vor realiza noi infrastructuri rutiere si se vor moderniza cele existente si anume :

-refacerea stratului de uzura ;

-repararea si modernizarea strazilor din reteaua majora conform profilelor propuse(asfaltare, impietruiri, trotuare noi,refaceri si amenajari podete);

-amenajarea zonelor cu probleme de circulatie (parcaje, treceri de pietoni , statii pentru transport in comun) in afara zonelor de siguranta a drumului national DN 5C) , zona de siguranta in latime de 1.50 m instituita de o parte si de alta a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea amprizei).

-	Pozarea retelelor de utilitati publice se va face, de asemenea, in afara zonei de siguranta a drumurilor. Se propune ca proiectele de realizare a retelelor edilitare sa se faca cu solutia tehnica de canivou sau caseta tehnica , astfel incat sa se poata gestiona unitar lucrarile de reparatii si intretinere periodica ale acestora.

-	Amenajarea intersectilor dintre strazi cu diferite categorii din interiorul localitatii. Conform OG 43/1997, art. 28 amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe drumul de categorie superioara.

-	se propun pentru modernizare principalele intersectii din satele Gaujani si Pietrisu

-	amenajarea de parcaje in zonele central ale localitatilor (institutii publice, alte obiective de interes,)

Astfel s-au propus urmatoarele tipuri de profile :

-	pentru drumul national DN 5C – in intravilan, cu 2 benzi de circulatie, se mentine profilul existent cu un  total de 11.50 m si o retragere a constructiilor de la aliniament de minimum 3.00 m. Distanta cladiri fata de ax drum – minim 13.00 m.

-	zona de siguranta pentru DN 5C - in latime de 1.50 m este instituita de o parte si de alta a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea amprizei).

-	Zona de protectie pentru DN 5C este de 22.00 m din marginea exterioara a zonei de siguranta  ceea ce duce la un total de (5.75+22.00) x2 =  67.00 m

-	pentru drumul judetean DJ 505 in intravilan, se propune un profil total de 11.50 m si o retragere a constructiilor de la aliniament de minimum 5.25 m. Distanta cladiri fata de ax drum – minim 12 m, interdictie de construire conform OG 43/1997 cu modificari, art. 19, pct. 4.

-	pentru drumul judetean DJ 505 – extravilan si adiacent intravilanului se propune un profil total de 11.50 m cu un aliniament de minim 12.00 m .

-	zona de siguranta pentru DJ 505 - in latime de 1.50 m este instituita de o parte si de alta a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea amprizei).

-	Zona de protectie pentru DJ 505 este de 20.00 m din marginea exterioara a zonei de siguranta  ceea ce duce la un total de 25.75 x 2 = 51.50 m

-	Datorita faptului ca nu se modifica intravilanul satelor componente pe zona de limitrofa drumului national DN 5C, distantele kilometrice de intrare, iesire din intravilanul localitatilor sunt nemodificate. De asemnea si distantele kilometrice aferente zonelor construibile sunt aceleasi ca in situatia existenta.

- DN 5C intra in teritoriul administrativ al comunei Gaujani , dinspre comuna Vedea la km 23+760 m si  pe partea dreapta si pe partea stanga

- DN 5C  intra in intravilanul satului Cetatuia (existent si propus) la km 24+325 pe partea stanga si la km 24+347 pe partea dreapta

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Cetatuia dinspre Vedea sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 24+364 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 24+354 m ( pe partea stanga)

- Zona construita la intrarea dinspre Vedea incepe la km 24+376 m pe partea dreapta si la km 24+331 m pe partea stanga  .

- DN 5C se intersecteaza cu DJ 505 la km 24+347 m- intersectie ce ar trebui sistematizata in momentul in care se va moderniza drumul judetean.

- DN 5C  paraseste intravilanul satului Cetatuia (existent si propus) la km 25+194 pe partea stanga si la km 25+157 pe partea dreapta

- Limita zonei construibile este la km 25+194 m pe partea stanga si la km 25+157 m pe partea dreapta la iesirea DN 5C spre satul Gaujani.

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Cetatuia dinspre Vedea sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 25+180 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 25+177 m ( pe partea stanga)

Trupul G8 nu se mai pastreaza in intravilanul propus

- DN 5C  intra in intravilanul satului Gaujani (existent si propus) la km 26+876 pe partea stanga si la km 26+766 pe partea dreapta.

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Gaujani dinspre Cetatuia sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 26+985 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 26+895 m ( pe partea stanga)

- Zona construita la intrarea dinspre Cetatuia incepe la km 26+953 m pe partea dreapta si la km 26+876 m pe partea stanga  .

- DN 5C  paraseste intravilanul satului Gaujani (existent si propus) la km 29+642 pe partea stanga si la km 29+422 pe partea dreapta

- Limita zonei construibile este la km 29+547 m pe partea stanga si la km 29+417 m pe partea dreapta la iesirea DN 5C spre satul Pietrisu.

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Gaujani dinspre Pietrisu sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 29+510 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 29+490 m ( pe partea stanga)

- Intravilanul trupului independent TRUP P6 incepe la Km 30+534 m si se termina la km 30+633 m pe partea dreapta a DN 5C.

- DN 5C – intra in intravilanul satului Pietrisu dinspre Gaujani la km 30+916 m pe partea dreapta si la km 30+854 m pe partea stanga

26+766 pe partea dreapta.

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Pietrisu dinstre Gaujani sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 30+929 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 30+950 m ( pe partea stanga)

- Zona construita la intrarea dinspre Gaujani incepe la km 30+916 m pe partea dreapta si la km 30+854 m pe partea stanga

- DN 5C – iese din intravilanul satului Pietrisu ( inspre comuna Pietrosani - Teleorman) la km 33+115 m si pe partea stanga si pe partea dreapta.

- Limita zonei construibile este la km 33+115 m pe partea stanga si la km 32+062 m pe partea dreapta la iesirea DN 5C spre comuna Pietrosani.

-  Nu exista tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Pietrisu spre Pietrosani

DN 5C paraseste teritoriul administrativ al Comunei Gaujani, spre comuna Pietrosani, respectiv jud Teleorman la km 33+115 m si pe partea stanga si pe partea dreapta.

-	Pentru strazile din interiorul localitatii care intra in proiectul de modernizare ( asfaltare) aflat in curs de derulare s-au propus urmatoarele tipuri de profile si solutii de asfaltare :

Drumurile de interes local se învecinează cu proprietăți particulare, traseul acestora desfășurându-se in intravilanul satelor GAUJANI (reședința), CETATUIA si PIETRISU, Comuna GAUJANI, Judetul GIURGIU  în lungime de 8.081,39 m . Acestea sunt drumuri existente amplasate in intravilanul comunei iar prin lucrările de modernizare propuse nu se modifica amplasamentul acestora .

Etapele de realizare a investiției :

Soluția proiectată pe toate străzile ce fac obiectul documentației constă în:

-	reprofilarea patului existent al drumului (constituit dintr-o zestre de balast) printr-un

aport de balast în grosime de 15.00cm - (profil TIP 8) si 20.00cm - (profil TIP 3, TIP 4, TIP 9 si TIP 10);

-	executarea unei săpături pe o adâncime de 35 cm și realizarea fundației de balast în grosime de 35cm - (profil TIP 6 si TIP 7)

-	realizarea fundației de piatră spartă în grosime de 12.00cm - (profil TIP 3, TIP 4, TIP 6, TIP 7, TIP 8, TIP 9 si TIP 10) și 15cm - (profil TIP 1, TIP 2, TIP 5 si TIP 11);

-	așternerea unui strat de legătură din beton asfaltic BAD20 in grosime de 6 cm;

-	așternerea unui strat de uzura din beton asfaltic BA16 in grosime de 4 cm;

-	execuția șanțurilor de pământ pe străzile pe care spațiul dintre acostamente și limita de proprietate permite;

-	execuția acostamentelor balastate;

-	execuția elementelor de asigurarea continuității scurgerii apelor (podețe de acces la proprietăți, podețe transversale drumurilor, rigole de acostament);

-	execuția lucrărilor de siguranța circulației;

Prin proiect nu se modifica lățimea existentă a drumurilor proiectate și nu sunt prevăzute lucrări de terasamente care să afecteze rețelele de utilități din vecinătatea acestora.

Evacuarea apelor în lungul drumurilor a fost prevăzut să se facă, după caz, prin șanțuri de pământ si rigole de acostament sau gravitațional pe taluzul natural (acolo unde spațiul dintre acostamente si limita de proprietate este insuficient).

Toate acestea sunt exemplificate in plansa –  U6.1, U6.2, U6.3, U6.4,  -STUDIU DE CIRCULATIE, REGLEMENTARI, PROPUNERI.

La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine cont de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului si de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii, precum si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, biciclistilor, persoanelor cu dizabilitati motorii, etc.

In cazul comunei Gaujani (localitate care se afla pe traseul drumului national DN 5C) se va tine cont de urmatoarele cerinte cuprinse in OG 43/1997 – privind regimul drumurilor republicata :

Cap 2 - Administrarea drumurilor

Secţiunea I-    Suprafeţele de teren aferente drumurilor public

ART. 16    (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă

ART. 17    (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin:

a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;

b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;

c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă;

d) lucrări de defrişare de păduri de pe versanţii împăduriţi adiacenţi drumului; pentru astfel de lucrări, administratorul domeniului silvic va solicita acordul administratorului drumului.

ANEXA 1          Limitele zonei drumului

a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;

- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.

b) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

c) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.

d) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, conform tabelului următor:

CATEGORIA DRUMULUI	Autostrazi	Drumuri nationale	Drumuri judetene	Drumuri comunale

Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la      marginea zonei drumului (m)	50	22	20	18

e) Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecţie.

ART. 18    (1) Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi ca în perioada 1 noiembrie - 31 martie a fiecărui an să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie.

(2) Realizarea prevederilor alin. (1) trebuie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri.

ART. 19    (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate.

(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste.

(3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.

(4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale.

(5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.

(6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, cu excepţia sectoarelor de drum aflate între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, pentru biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.

Secţiunea a III-a-    Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri

ART. 27*)(4) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.

ART. 46    (1) Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, după caz, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

ART. 47    (1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,0 m de la marginea părţii carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor internaţionale "E", respectiv de 30,0 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.

(5) Construcţiile prevăzute în afara localităţilor şi care nu se încadrează în categoria celor care generează trafic suplimentar, aşa cum acestea sunt definite la alin. (1), se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumului.

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei, atat pietonale , cat si auto – se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere.

TRANSPORTUL LOCAL

Actualul sistem de transport in comun se va mentine, adaptandu-se programul curselor in funtie de solicitarile cetatenilor comunei avand in vedere ca transportul cu masini de capacitate mare pentru un numar redus de calatori nu este eficient din punct de vedere economic. Se propune amenajarea corespunzatoare a statiilor, acestea facand parte integrala din peisajul public urban.

Observaţii privind reglementări urbanistice – principii directoare

Organizarea comunei a urmarit principiile dezvoltarii durabile.

La stabilirea directiilor de dezvoltare s-a avut in vedere in primul rand stadiul actual al dezvoltarii urbane, proiectele in curs de derulare, vocatia comunei, dorintele locuitorilor si a autoritatilor locale.Dezvoltarea comunei a fost privita in context judetean si regional.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Obiective de utilitate publică - obiective care aparţin domeniului public şi sunt supuse regimului de drept public instituţii şi servicii publice – organismele care asigură administrarea, apărarea teritoriului, a vieţii şi bunurilor persoanelor fizice precum şi satisfacerea necesităţilor de instruire, cultură, sănătate şi ocrotire socială şi asigurarea fondurilor necesare; la nivelul unei localităţi acestea au caracter de unicat sau pot avea şi o reţea funcţională prin care asigură difuzarea serviciilor în teritoriul localităţii (poşta, poliţie, protecţie contra incendiilor, protecţie civilă etc.); sunt finanţate de la bugetul public naţional şi local iar în majoritatea cazurilor personalul angajat are statutul de funcţionar public. Structura acestora  cuprinde următoarele categorii:

□ instituţii publice cu caracter judetean/regional  (de nivel supramunicipal)

□ instituţii publice de nivel local (municipal, de cartier, complex rezidenţial)

Conform CAEN lista serviciilor publice cuprinde pe tipuri de activităţi, integral sau

parţial, următoarele categorii:

H - comerţ (pieţe comerciale)

J - transporturi ( rutier, feroviar, naval)

K - posta, telecomunicaţii, audio vizual

L - activităţi financiar bancare

N - administraţie publică şi asistentă socială obligatorie

O - învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee + scoli profesionale + grupuri

şcolare, scoli, + creşe + grădiniţe + licee speciale, învăţământ

superior

M - cercetare proiectare

P - spitale, sanatorii , azile, policlinici, dispensare, creşe,

leagăne de copii, case de copii

R - cultură, culte, baze şi complexe sportive, agrement

T - activităţi ale organizaţiilor si organismelor extrateritoriale

Domeniile prioritare pentru comuna:

La nivel supracomunal

- Administratie publica si asistenta sociala de nivel supracomunal (judetean, regional)

- Transport/conexiuni in teritoriu

- Sanatate cu servire la nivel judetean (spital de urgenta, extindere specialitati spital judetean, cabinete medicale de specialitate

- Serviciu de interventii de urgenta

- Institutii culturale (teatru, filarmonica, muzee etc)

La nivel comunal:

- Invatamant de toate gradele – prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, superior

- Sanatate: asistenta primara, de specialitate, de urgenta

- Asistenta medico-sociala

- Asistenta sociala

- Organizarea de piete agroalimentare

- Paza si protectia cetateanului

- Institutii culturale

- Petrecerea timpului liber (locuri de joaca, cluburi ale elevilor, cluburi sportive, asociatii pentru sport de masa, cluburi ale varstnicilor etc)

Observaţii privind relaţiile în teritoriu şi dezvoltarea activităţilor

Propunerile de optimizare a relatiilor in teritoriu au in vedere prevederile din PATN si  PATJ Giurgiu.

Pe baza prevederilor oferite de planurile de amenajare a teritoriului si de studiile de fundamentare, vor fi prezentate propunerile de optimizare a relatiilor in teritoriu privind:

•	pozitia localitatilor in reteaua judetului;

•	caile de comunicatie si transport;

•	mutatii intervenite in folosinta terenurilor;

•	lucrari majore prevazute/propuse in teritoriu;

•	deplasari pentru munca;

•	dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare.

Comuna Gaujani  are in componenta sa 3 sate : satul Gaujani, satul Pietrisu, satul Cetatuia. Ea este situata in zona de sud-vest a judetului Giurgiu.

Conform criteriilor de clasificare a localitatilor rurale, satele componente sunt localitati de rangul V, mai putin satul Gaujani – resedinta de comuna –care este localitate de gradul IV.

In raport cu functiunile economice-sociale si administrative comuna se poate inscrie in viitor in gruparea satelor cu functiuni agroindustriale si potential turistic de sfarsit de saptamana.

Localitati invecinate :

-	la Nord si Est: Com. Vedea, jud. Giurgiu

-	la Nord: Com. Gogosaru, jud. Giurgiu

-	la Sud: Fluviul Dunarea, granita naturala cu Bulgaria

la Vest: Com. Pietrosani, jud. Teleorman

Comuna Gaujani se afla în extremitatea de Sud-Vest a judetului Giurgiu, la limita cu judetul Teleorman. Limita de sud a Teritoriului Administrativ al comunei il constitue fluviul Dunarea, respectiv granita naturala cu  Bulgaria, comuna Gaujani cu toate cele 3 sate componente fiind localitate de frontiera.  Comuna este strabatura de la Est la Vest de drumul national DN5C, drum care leaga localitatile Giurgiu si Zimnicea.

Comuna se află la  distanta de 28 km fata de Resedinta de judet- Municipiul Giurgiu si la 33 km fata de municipiul Zimnicea- jud. Teleorman. Legatura cu aceste doua localitati facandu-se prin intermediul drumului judetean DN5C.

ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Reţeaua stradală

Pe baza analizei situatiei existente, a disfunctionalitatilor si cerintelor privind reteaua rutiera, se propune imbunatatirea completarea si dezvoltarea sistemului stradal al comunei.

In conditiile dezvoltarii comunei, circulatia rutiera se schimba, viteza de circulatie creste, volumul de transport creste in concordanta cu tendintele de dezvoltare materiala si sociala a locuitorilor. Se impune deci, transformarea vechiului sistem al retelei de circulatie, intr-un nou sistem eficient. Principiile care au stat la baza organizarii retelei stradale principale sunt:

- Interconectarea circulatiilor rutiere in zonele in care exista intreruperi(ex.  fundaturi)

- Asigurarea circulatiei intre importantele puncte de interes

- modernizarea infrastructurii de acces la exploatatii agricole

- Dimensionarea capacitatii de circulatie a arterelor, astfel incat sa se asigure cel putin un minim in viabilitatea comunei in raport de marimea sa.

- Transport durabil;

- Organizarea transportului in comun - crearea unui sistem de transport public coerent care va acoperi direcţiile principale de dezvoltare ale comunei prin extinderea celor existente;

- Dezvoltarea circulatiei pietonale însoţită de: realizarea unor facilitati si amenajari pentru pietoni, persoane cu handicap, alte dotari, amenajari necesare pentru biciclisti, realizarea de spatii verzi, imbunatatirea ambientului urban prin amenajari cu pavimente, mobilier urban, oglinzi de apa, fantani, alegerea unor profile pentru arterele pietonale, descurajatoare pentru circulatia auto, realizarea unor suprafete de stationare si distributie cu amenajari de odihna de-a lungul aleilor pietonale, iluminat public etc.

- Dezvoltarea traficului pentru biciclisti: Incurajarea deplasarilor cu ajutorul bicicletelor si restrangerea transportului motorizat are avantaje foarte mari pentru protejarea mediului inconjurator si a nivelului de sanatate a populatiei. Pe distante relativ mici de pana la 8 km bicicleta poate inlocui autovehicolul. Acest lucru este posibil atunci cand acest tip de transport este incurajat prin constructia unei infrastructuri proprii, separata de celelalte moduri de transport, a unor spatii de parcare in puncte de atractie sporita si adoptarea unei reglementari de circulatie favorizanta. Se propun 2 tipuri de trasee pentru biciclisti: piste speciale pentru acest tip de transport; piste amenajate pe trotuare.

- Plantarea şi întreţinerea fâşiilor de aliniament stradal

# 2.  Aspecte relevante ale stării actuale a  mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării P.U.G.-ului  propus

## 2.1. Situaţia actuală a mediului

Comuna Gaujani se afla în extremitatea de Sud-Vest a judetului Giurgiu, la limita cu judetul Teleorman. Limita de sud a Teritoriului Administrativ al comunei il constitue fluviul Dunarea, respectiv granita naturala cu  Bulgaria, comuna Gaujani cu toate cele 3 sate componente fiind localitate de frontiera.  Comuna este strabatura de la Est la Vest de drumul national DN5C, drum care leaga localitatile Giurgiu si Zimnicea.

Comuna se află la  distanta de 28 km fata de Resedinta de judet- Municipiul Giurgiu si la 33 km fata de municipiul Zimnicea- jud. Teleorman. Legatura cu aceste doua localitati facandu-se prin intermediul drumului judetean DN5C.

Comuna Gaujani are în componentă trei sate, si anume,

- Gaujani, satul resedintă de comună, (216.89 ha intravilan existent)

- Pietrisu, (118.03 ha intravilan existent)- situat la 3.3 km fata de resedinta de comuna distanta considerata din centrul localitatilor

- Cetatuia  (46.77 ha intravilan existent)- situat la 3.3 km fata de resedinta de comuna distanta considerata din centrul localitatilor

- Trupuri izolate toate cele 3 sate – 10.84 ha

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT CONFORM PUG 2003 ESTE DE 392.54 HA

In capitolele urmatoare este prezentata situatia actuala a factorilor de mediu aer, apa, sol, zgomot, biodiversitate si comunitatii umane.

### 2.1.1. Aerul

Poluarea atmosferei reprezinta unul dintre factorii majori care pot afecteaza sanatatea si conditiile de viata ale populatiei.

Disconfortul produs de fum si mirosuri, reducerea vizibilitatii, efectele negative asupra sanatatii umane si a vegetatiei produse de pulberi si gaze nocive, daunele asupra constructiilor datorate prafului si gazelor corozive, precipitatiile acide, se inscriu printre problemele majore de mediu ale zonelor dens populate.

Efectele poluarii – asupra sanatatii populatiei si animalelor, asupra vegetatiei

Atmofera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate in ea afectand direct si indirect, la mica si la mare distanta, atat elementul uman, cat si toate celelalte componente ale mediului natural si artificial (construit).

Prezenta drumului DN 5C prezinta dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect secundar al traficului crescut. Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, de obicei concentrate pe mari platforme industriale, dar și intercalate cu zone de locuit intens populate dezvoltări preponderent pe verticală), circulația auto, în special de-a lungul marilor artere incluzând și traficul greu. Sursele de poluare a aerului se pot grupa în câteva mari categorii principale, astfel:

-	Incalzirea spatiilor de locuit, comerciale, administrative

-	Arderea miristilor

-	Depozitarea si incinerarea deseurilor solide in gospodarii

-	Starea de epurare ape uzate

-	Surse difuze de combustie

-	Traficul auto

Comuna Gaujani este afectată de aceste tipuri de poluare, dar nu într-o atât de mare măsură ca și    aglomerările urbane mari.

Suprafete poluante , intravilanul locuibil al localitatilor componente in zona limitrofa a DN 5C.

Efectele poluarii – asupra sanatatii populatiei si animalelor, asupra vegetatiei

Aceste surse genereaza o gama de poluanti atmosferici comuni majoritatii, care se constituie la randul lor in categoria poluantilor tipic antropici. Acestia sunt formati dintr-un complex de substante sub forma de aerosoli si gaze, cu efecte negative atat prin actiune singulara, cat si sinergica.

Datorita plumbului continut in benzina, aerosolul aflat in special in zonele arterelor cu trafic rutier intens are si un anumit continut in Pb.

Majoritatea poluantilor gazosi generati de sursele antropice si anume: oxizi de sulf, oxizi de azot, oxizi de carbon, compusi organici volatili au natura acida, contribuind la acidifierea nu numai a atmosferei, ci si a tuturor celorlalte componente ale mediului natural si artificial. Unii dintre acesti poluanti primari conduc, datorita apei din atmosfera si reactiilor fotochimice, la formarea unor poluanti secundari, dintre care in primul rand oxidantii fotochimici (ozon, peroxiacetilnitrat, apa oxigenta, acid formic, etc.) acidul sulfuric si acidul azotic, cu un grad de agresivitate ridicat.

Agresivitatea poluantilor primari si secundari se manifesta nu numai asupra sanatatii umane, prin cresterea morbiditatii si mortalitatii, ci si asupra structurilor, indiferent de folosinţe. Astfel, aerosolii solizi si lichizi, precum si gazele acide si puternic oxidante determina cresterea substantiala a ratei de coroziune si de degradare a materialelor: beton, metal, sticla, lemn, cauciuc, vopsele, etc.

Aceasta are drept consecinta aparitia unor daune importante asupra mediului construit cu concentraţii umane semnificative: locuinte, institutii, strazi, monumente arhitectonice, opere de arta, etc. Efectul acestor daune se răsfrânge, desigur, tot asupra factorului uman, nu numai in plan economic (cheltuieli de intretinere, restaurare, conservare) ci si in plan psihic si moral, atat la nivelul individului, cat si la cel al societatii.

Vegetatia este un alt factor asupra caruia se repercuteaza in mod direct poluarea atmosferei. In aglomerari urbane nu se pune problema plantelor de cultura, pentru ca daunele sa fie privite din punct de vedere economic, se iau insa in considerare spatiile verzi, plantele ornamentale, parcurile atat de necesare populatiei. Acestea reprezinta un element deosebit de important in mentinerea echilibrului fizic si psihic si asa alterat prin indepartarea tot mai grava a citadinului de natura.

Atunci cand in interiorul sau in apropierea zonelor populate este dezvoltata activitatea agricola, asa cum era situatia satelor comunei GĂUJANI, potentialul de stres chimic al atmosferei creste evident, atat prin aportul de poluanti comuni cu cei tipic urbani, cat si prin generarea de poluanti specifici surselor agricole.

Din cele de mai sus se desprinde faptul ca mentinerea calitatii atmosferei intre limite acceptabile, cu tendinta de aducere la parametrii naturali constituie o linie strategica esentiala a unui program de management al mediului intr-o zona, program al carui scop consta in recontructia ecologica a zonei si asigurarea dezvoltarii sale durabile.

Devoltarea urbanistica a unei localitati, ca parte componenta a programelor generale de utilizare a teritoriului la diferite scari (locala, regionala, nationala) trebuie sa se inscrie in cerintele si in structura programelor de management al mediului. Dezvotarea durabila nu poate fi realizata decat daca orice activitate umana, de la asigurarea conditiilor civilizate ale existentei cotidiene (incalzire, hrana, ingrijirea sanatatii, dezoltare spirituala, etc.) pana la activitatile de folosire a resurselor si de producere a bunurilor materiale, este privita prin prisma integrarii sale ecologice.

In mod particular in ceea ce priveste dezvoltarea localităţilor propriu-zisa, integrarea sa ecologica inseamna a realiza un echilibru intre rezolvarea cerintelor individuale si de grup ale comunitatii umane si protectia acestei comunitati si a mediului sau de viata la agresiunea agentilor poluanti.

Indice specific de calitatea aerului, pe scurt "indice specific", reprezinta un sistem de codificare a concentratiilor inregistrate pentru fiecare dintre urmatorii poluanti monitorizati:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi in suspensie (PM10)

Indicele general se stabileste pentru fiecare dintre statiile automate din cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzatori poluantilor monitorizati.

Pentru a se putea calcula indicele general trebuie sa fie disponibili cel putin 3 indici specifici corespunzatori poluantilor monitorizati. Indicele general si indicii specifici sunt reprezentati prin numere intregi cuprinse intre 1 si 6, fiecare numar corespunzand unei culori (pe figura vor fi reprezentate atat culorile cat si numerele asociate acestora).

Indicii specifici si indicele general al statiei sunt afisati din ora in ora.

Indicele specific corespunzator dioxidului de sulf se stabileste prin incadrarea valorii medii orare a concentratiilor in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:

| Domeniu de concentratii pentru dioxid de sulf (µg/m3) | Indice specific |
| --- | --- |
| 0-49,(9) | 1 |
| 50-74,(9) | 2 |
| 75-124,(9) | 3 |
| 125-349,(9) | 4 |
| 350-499,(9) | 5 |
| >500 | 6 |

Indicele specific corespunzator dioxidului de azot se stabileste prin incadrarea valorii medii orare a concentratiilor in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:

| Domeniu de concentratii pentru dioxid de azot (µg/m3) | Indice specific |
| --- | --- |
| 0-49,(9) | 1 |
| 50-99,(9) | 2 |
| 100-139,(9) | 3 |
| 140-199,(9) | 4 |
| 200-399,(9) | 5 |
| >400 | 6 |

Indicele specific corespunzator ozonului se stabileste prin incadrarea valorii medii orare a concentratiilor in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:

| Domeniu de concentratii pentru ozon (µg/m3) | Indice specific |
| --- | --- |
| 0-39,(9) | 1 |
| 40-79,(9) | 2 |
| 80-119,(9) | 3 |
| 120-179,(9) | 4 |
| 180-239,(9) | 5 |
| >240 | 6 |

Indicele specific corespunzator monoxidului de carbon se stabileste prin incadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, inregistrate in ultimele 8 de ore, in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:

| Domeniu de concentratii pentru monoxid de carbon (mg/m3) | Indice specific |
| --- | --- |
| 0-2,(9) | 1 |
| 3-4,(9) | 2 |
| 5-6,(9) | 3 |
| 7-9,(9) | 4 |
| 10-14,(9) | 5 |
| >15 | 6 |

Indicele specific corespunzator pulberilor in suspensie se stabileste prin incadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, inregistrate in ultimele 24 de ore, in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:

| Domeniu de concentratii pentru pulberi in suspensie (µg/m3) | Indice specific |
| --- | --- |
| 0-9,(9) | 1 |
| 10-19,(9) | 2 |
| 20-29,(9) | 3 |
| 30-49,(9) | 4 |
| 50-99,(9) | 5 |
| >100 | 6 |

Singurele staţii de monitorizare a aerului aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), sunt situate în perimetrul municipiului Giurgiu.

Având în vedere că în perimetrul de interes nu sunt surse semnificative de poluare, singurele posibile depăşiri ale valorilor adminsibile a indicatorilor specificifici de calitate a aerului pot apărea în perioadele în care sunt manifestări puternice ale vântului, la indicatorul pulberi în suspensie; odată cu sistematizarea stradală şi asfaltarea sau pietruirea străzilor, evident valorile chiar şi în aceste situaţii vor fi mult scăzute.

Calitatea aerului în Comuna GĂUJANI este apreciată ca fiind bună. Uşoarele depăşiri au fost nesemnificative, manifestându-se cu o frecvenţă foarte mică.

Calitatea aerului s-a menţinut constantă, în ultimii ani neexistând variaţii mari ale concentraţiilor măsurate. Comparativ cu anul 2003 se observă o îmbunătăţire a calităţii aerului la cea mai parte din indicatori.

2.1.2. Apa

Principalul curs de apa este fluviul Dunarea care margineste teritoriul comunei pe o lungime de 9.0 km. Digul construit de-a lungul malului fereste teritoriul administrativ al comunei de inundatii.

Raul Vedea curgea, odinioara, la marginea de nord a luncii, sub numele de garla Pasarea si, mai spre est, de Cama, paralele cu Dunarea si varsandu-se in Dunare la Giurgiu. In prezent Vedea a fost deviata pentru a se varsa in Dunare pe drumul cel mai scurt si imediat la vest de limita administrativa a comunei. Pe vechea albie mai curge o mica cantitate de apa alimentata de izvoare, ape meteorologice si de infiltratii.

Acest curs de apa – Garla Pasarea acopera o suprafata de cca 4.5 kmp si o lungime de cca 7.5 km.

Zona teritoriului aparţine bazinului hidrografic al râului Argeş.

Suprafetele ocupate de ape sunt:

- curs de apa necadastrat Pasarea 1, afluent al raului Parapanca mal drept. Lungimea acestuia este de 7.5 km si are o suprafata de cca 4.5 kmp. O dată cu îndiguirea i s-a întrerupt alimentarea şi de aceea de cele mai multe ori vara seacă , căci se mai alimentează din apa ploilor şi zăpezilor.. Gârla Pasărea are o adâncime medie de 1 m şi datorită vegetaţiei bogate este supusă unui imens proces de colmatare. După anul 1970, cursul gârlei a fost regularizat pentru a spori suprafaţa agricolă.

- Suprafata luciu de apa Garla Pasarea 49.63 ha

- In sudul UAT-ului se afla fluvial Dunarea – ce constitue granite naturala cu Bulgaria. Lungimea fluviului in limitele UAT Gaujani este de cca 9 km. Suprafata fluviu Dunarea afferent UAT Gaujani – 403.35 ha

- Total suprafata ocupata de aceste ape – 452.98 ha

Pe raza comunei Gaujani  exista  lucrari hidrotehnice aflate in administrarea CN ‘Apele Romane” SA – SGA Giurgiu:

- Comuna este aparata de un dig longitudinal – incinta Pietrosani-Vedea ( mal stang Dunare) in lungime totala de 18.00 km. Inaltimea medie a digului este de 4.23 m, latime medie = 5m, pante taluzuri = 1:2, 1:3 (an constructie 1960 ) . Lungimea de dig aferenta UAT Gaujani este de cca 9 km. Conditiile normale de exploatare pentru care a fost proiectat digul sunt:

- probabilitate de depasire – 2 %, Q calcul ( m3/s) – 15.770 m3. Detinator ABA Arges- Vedea.

- Dig transversal L = 4.0 km, H mediu = 3.5 m, l mediu = 5.0 m, bancheta l 4.0 m, pante intre taluze 1:2, 1:3, Q calcul = 2 %, Qv = 1 %

De asemenea , pe teritoriul comunei mai exista o serie de lucrari de imbunatatiri funciare –apartind sistemului de irigatii  AMENAJAREA DE IRIGAŢII GIURGIU- RĂZMIREŞTI ZONA B.  Amplasarea lor este perezentata pe plansa Incadrare in teritoriu – anexa la avizul ANIF. Acest sistem de irigatii face parte dintr-un proiect de reabilitare aflat in curs de executie.

- Obiectivele cuprinse în programul ,, Reabilitarea amenajării de irigații Giurgiu-Răsmirești zona B” propuse a se reabilita în această etapă şi lucrările propuse sunt următoarele :

Stația de bază SPA Pietrișu - principalele lucrări :

-reabilitare instalații electrice 6kv-6 buc

-reabilitare clădire post trafo -1 buc

-înlocuit conducte Dn 900mm racord navă

-144ml -dragat bazin aspirație-23354 mc

Stația de bază SRP1 - principalele lucrări:

-reabilitare clădire stație -1buc

-reabilitare instalații electrice 6kv-3 buc

-reabilitare instalații hidromecanice -3 buc

-reabilitare agregate pompare -3 buc

Staţia de bază SRP2 - principalele lucrări:

-reabilitare clădire stație-1 buc

-reabilitare instalații electrice 6kv-2 buc

-reabilitare instalații hidromecanice -2 buc

-reabilitare agregate pompare -2 buc

Canal de irigații CA1 - principalele lucrări :

-reabilitarea secțiunii de curgere a canalului -24218 mc

-reabilitarea impermeabilizării canalului – 50957 mp

-reabilitarea construcțiilor hidrotehnice -3 buc

Canal de irigații CA2 - principalele lucrări :

-reabilitarea secțiunii de curgere a canalului-5887 mc

-reabilitarea impermeabilizării canalului – 50716 mp

-reabilitarea construcțiilor hidrotehnice -4 buc

Canal de irigații CA3 - principalele lucrări :

-reabilitarea secțiunii de curgere a canalului-5193 mc

-reabilitarea impermeabilizării canalului – 50616 mp

-reabilitarea construcțiilor hidrotehnice -3 buc

Canal de irigații CD4 - principalele lucrări :

-reabilitarea secțiunii de curgere a canalului-7708 mc

-impermeabilizarea canalului – 46587 mp

-reabilitarea construcțiilor hidrotehnice -4 buc

Pe teritoriul comunei Gaujani  exista poduri care traversează Gârla Pasărea; 1 pod peste canalul dalat.

Dupa aprobarea PUG, fiecare beneficiar va reveni la ANIF cu o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile legale in vederea stabilirii masurilor de protectie, deviere, asigurarea functionalitatii precum si pentru stabilirea zonelor de protectie, pentru fiecare obiectiv de investitii in parte. Lucrarile de imbunatatiri funciare limitrofe sau intersectate de obiectivele de investitii nu vor fi afectate functional.

Calitatea apelor de subterane – Orizontul acvifer existent considerat ca strat acvifer , cu nivel liber ( freatic) este reprezentat prin nisipurile si pietrisurile stratelor de Fratesti, acoperit cu o patura groasa de loess de cca 30 m. Forajele hidrogeologice au o adancime intre 32 m si 50 m, cu debite cuprinse intre 0,2 – 8 l/s.

Din punct de vedere hidrochimic apa din acviferele de adancime este potabila, incriindu-se in limitele prevazute de STAS 1342/91.

Apa din puturile individuale prezinta depasiri la anumiti indicatori fizico-chimici datorita amplasarii depozitelor de balegar, grajdurilor si wc-urilor la o distant foarte mica.

Poluarea apelor din comună este cuprinsă în limite admise cu excepţia perioadei de iarnă, când se înregistrează concentraţii mai mari de substanţă organică de provenienţă animala datorată revărsărilor resturilor fecaloide în albia raurilor. Situaţia mai sus evidenţiată se datorează, în primul rând, lipsei bazinelor vidanjabile hidroizolate şi platformelor de gunoi de grajd betonate. Poluarea locală este prezentă în peisaj, cu depozite de reziduuri menajere şi de consum depozitate la întamplare, de obicei în albia majoră a raurilor si piraurilor.

Activitati poluante

-	Lipsa retelei de canalizare menajera si pluviala in toate localitatile comunei.

-	Amplasarea gunoiului de grajd, a WC –urilor uscate la distante necorespunzatoare fata de fantani.

-	Lipsa foselor septice vidanjabile

-	Irigarea terenurilor agricole dupa folosirea produselor chimice pentru ingrasare, fertilizare si ierbicidare

Calitatea apelor de suprafata

Conform STAS 4706/1998 si in baza analizelor fizico-chimice efectuate de Laboratorul Hidrochimic si Hidrologic al Sistemului de Gospodarie a Apelor Giurgiu apele fluviului Dunarea se inscribe in categoria I de calitate.

Calitatea apelor subterane

Orizontul acvifer existent considerat ca strat acvifer , cu nivel liber ( freatic) este reprezentat prin nisipurile si pietrisurile stratelor de Fratesti, acoperit cu o patura groasa de loess de cca 30 m. Forajele hidrogeologice au o adancime intre 32 m si 50 m, cu debite cuprinse intre 0,2 – 8 l/s.

Din punct de vedere hidrochimic apa din acviferele de adancime este potabila, incriindu-se in limitele prevazute de STAS 1342/91.

-	Orizontul acvifer de adancime cantonat in stratele de Fratesti este present in grosimi destul de reduse de cca 10 m. Sub depozitele cuaternare, la adancimi destul de reduse, forajele executate au strabatut depozite neogene (Pliocen si Miocen, nedivizate) constituite intr-un complex marmos-argilos, in baza cu nisipuri fine Pliocene si un complex calcaros si marmos de varsta Sarmatiana.

Apa din puturile individuale prezinta depasiri la anumiti parametrii fizico-chimici dataorita amplasarii acestora la distant mica de factori poluatori cum ar fi – grajduri, depozite de balegar si WC –uri, nerespectandu-se astfel normele sanitar veterinare.

#### 2.1.2.1. Apa potabila

Parametrii de calitate monitorizati nu au inregistrat nicio depasire a limitelor legale admise, avand valori cuprinse in intervalele urmatoare :

Cloruri                                    45 – 80 mg/l;

Substante organice               1,5 – 3,5 mg/l;

Amoniac                                absent

Azotiti                                    absenti

Duritate                                 14,0 – 18,5 °G;

Conform STAS 4706/1998 si in baza analizelor fizico-chimice efectuate de Laboratorul Hidrochimic si Hidrologic al Sistemului de Gospodarie a Apelor Giurgiu apele fluviului Dunarea se inscribe in categoria I de calitate.

2.1.2.2.Ape de suprafaţă

Suprafetele ocupate de ape sunt:

-	curs de apa necadastrat Pasarea 1, afluent al raului Parapanca mal drept. Lungimea acestuia este de 7.5 km si are o suprafata de cca 4.5 kmp. O dată cu îndiguirea i s-a întrerupt alimentarea şi de aceea de cele mai multe ori vara seacă , căci se mai alimentează din apa ploilor şi zăpezilor.. Gârla Pasărea are o adâncime medie de 1 m şi datorită vegetaţiei bogate este supusă unui imens proces de colmatare. După anul 1970, cursul gârlei a fost regularizat pentru a spori suprafaţa agricolă.

-	Suprafata luciu de apa Garla Pasarea 49.63 ha

-	In sudul UAT-ului se afla fluvial Dunarea – ce constitue granite naturala cu Bulgaria. Lungimea fluviului in limitele UAT Gaujani este de cca 9 km. Suprafata fluviu Dunarea afferent UAT Gaujani – 403.35 ha

-	Total suprafata ocupata de aceste ape – 452.98 ha

Densitatea medie a reţelei hidrografice pe teritoriul judeţului Giurgiu este de 0,24 km/km2.

2.1.2.3. Ape subterane

Principalele corpuri de apă subterană pe teritoriul României sunt prezentate mai jos:

In cadrul spaţiului hidrografic Argeş - Vedea au fost identificate 11 corpuri de ape subterane freatice, cu dezvoltare in partea sudică a Romaniei, şi anume:

- ROAG02 - Campia Titu,

- ROAG03 - Colentina,

- ROAG05 - Lunca şi terasele Argeşului,

- ROAG07 - Lunca Dunării (Giurgiu - Olteniţa),

- ROAG08 - Piteşti,

- ROAG09 - Luncile raurilor Vedea, Teleorman şi Călmăţui,

- ROAG10 - Lunca Dunării (Turnu Măgurele),

- ROAG11 - Bucureşti - Slobozia (Nisipurile de Mostiştea) corpul de apă subterană de medie adancime

- ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe (Formaţiunile de Frăteşti şi Candeşti) corpul de apă subterană de adancime cu dezvoltare foarte extinsă pe aproape toată suprafaţa Campiei Romane

- ROAG13 - Bucureşti (Formaţiunea de Frăteşti)

Dintre aceste corpuri identificate 4 sunt declarate la risc din punct de vedere calitativ (ROAG04,ROAG05, ROAG08 şi ROAG13), unul dintre aceste corpuri de apă subterană riscă să nu atingă starea bună pană in anul 2015 (ROAG04 - Colentina)

Pentru cele 11 corpuri de apă subterană atribuite pentru gestionare Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, reţeaua de monitorizare este constituită din 172 puncte de monitorizare (foraje sau izvoare), iar frecvenţa de monitorizare este de o analiză/an în cazul următoarelor corpuri de apă subterană:

- ROAG01-Munţii Pădurea Craiului (este un acvifer crastic situat in masivul calcaros Piatra Craiului).

- ROAG11- Bucureşti-Slobozia (Nisipurile de Mostiştea),

- ROAG12- Estul Depresiunii Valahe (Formaţiunile de Cândeşti şi Frăteşti) – (Corpul de apă subterană de adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi Cândeşti, de vârstă romanian  – pleistocen inferioară. La est de râul Argeş, până în partea de sud a Platformei Moldoveneşti şi Dunăre, subunitatea morfo-structurală a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscută ca Domeniul Oriental, este constituită din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

a) prima subzonă este aceea care corespunde  dezvoltării Formaţiunii de Cândeşti de vârstă romanian medie-pleistocen inferioară, situată în partea de nord a Depresiunii Valahe.

b) cea de-a două subzonă, este zona centrală care corespunde dezvoltării formaţiunilor romanian şi pleistocen inferioare situate în domeniul de maximă subsidenţă şi maximă grosime (500 m) a depozitelor romanian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase şi marnoase. In această subzonă acviferele puse în evidenţă până la adâncimea de circa 400 m au un potenţial de debitare redus şi o mineralizare ridicată, care le exclude din categoria apelor potabile în proporţie de peste 50%.

c) cea de-a treia subzonă este cea a dezvoltării Formaţiunii de Frăteşti, de vârstă romanian superior- pleistocen inferioară, situată în partea de sud a domeniului considerat. 	Acest corp de apă subterană aparţine teritorial Administratiilor Bazinale: ARGES-VEDEA (PITESTI); BUZAU-IALOMITA (BUZAU); SIRET (BACAU) şi PRUT (IASI) şi bazinelor hidrografice Argeş, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui, Siret, Prut şi Dunăre (între Zimnicea şi Galaţi). Debitele exploatate (prin grupuri sau foraje singulare), pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei sau pentru folosinţe industriale, din aceste sisteme acvifere de adâncime însumează circa 13,00 m3/s (inclusiv debitele exploatate în Municipiul Bucureşti) sau 400 milioane m3/an, ceea ce reprezintă 25% din resursele totale,  existente pe acest teritoriu).

- ROAG13- Bucureşti (Formaţiunea de Frăteşti)

şi de două analize pe an pentru corpurile de apă subterană freatică

- (ROAG02- Câmpia Titu (stratul acvifer este alimentat în cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din câmpia piemontană sau din izvoarele ce apar la contactul cu această zonă.  Alimentarea din precipitaţii este foarte redusă acolo unde stratul acvifer este acoperit de loessuri argiloase şi mai intensă în zonele în care depozitele stratului acvifer apar la suprafaţă, situaţii foarte frecvente în această zonă).

- ROAG03- Colentina (Corpul este de tip poros permeabil, cantonat în depozitele Pleistocenului superior (Pietrişurile de Colentina). Acviferul freatic constituit din pietrişuri şi nisipuri se dezvoltă în interfluviul Argeş-Dâmboviţa-Sabar-Pasărea) .

- ROAG05- Lunca şi terasele râului Argeş (Corpul de apă subterană este de tip poros permebil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş. In zona dealurilor subcarpatice miocene şi de fliş, apele freatice cantonate în aluviunile grosire (nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri) ale luncii şi teraselor râului Argeş sunt dependente de râu, nivelul lor piezometric variind între 1-5 m, apa fiind de bună calitate. Freaticul din luncile şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil. In cursul mediu şi inferior sectoarele în care acviferul freatic are o bună protecţie alternează cu sectoare neprotejate în funcţie de condiţiile morfohidrografice ale albiei râului şi de panta de scurgere).

- ROAG07- Lunca Dunării (Giurgiu-Olteniţa) – (Corpul  de apă subterană este de tip poros permeabil şi se dezvoltă în depozitele de lunca ale Dunării în sectorul Zimnicea – Olteniţa. Acest corp de apă subterană freatică se dezvoltă pe o suprafaţă redusă, situată la nord de lunca Dunării, care este tipică subzonei de descărcare a Formaţiunii de Frăteşti din câmpul Burnas. In acest sector al Dunării, lunca are lăţimi variabile cuprinse între 3-10 Km. Acviferul freatic este constituit din pietrişuri şi bolovănişuri uneori cu intercalaţii de nisipuri fine şi medii cu grosimi de 5-15 m. Debitele obţinute din acest acvifer au valori cuprinse între 2-16 l/s/foraj).

- ROAG08- Piteşti (Corpul este de tip poros permeabil cantonat în nisipurile  care se dezvoltă la vest de râul Argeş şi include aproape în întregime spaţiul ocupat de Câmpia Vlăsiei şi parţial Câmpia Găvanu-Burdea).Această unitate hidrogeologică, cu aspect de câmpie, este slab fragmentată, fiind segmentată în interfluvii largi de către văile adâncite care prezintă terase localizate pe partea stângă a acestora. Complexul de marne situat deasupra  stratului acvifer conferă acestuia o bună protecţie împotriva poluării de la suprafaţă).

- ROAG09- Luncile râurilor Vedea, Teleorman şi Călmăţui (Corpul de apă subterană  de tip poros permeabil este dezvoltat în lunca şi terasele râurilor Vedea şi Teleorman şi este de vârstă cuaternară. Acviferul freatic este constituit din depozite fluvio-lacustre (nisipuri şi pietrişuri) cu grosimi  de 1,5-10 m. In şesul aluvionar, acviferul freatic are nivelul piezometric situat la adâncimi cuprinse între 2 si 10 m, fiind constituit din nisipuri cu pietrişuri şi lentile de argilă. Debitele obţinute prin forajele de captare sunt de circa 1- 6 l/s/foraj. Terasele râurilor, constituite din pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri sunt acoperite de o pătură destul de groasă de loess, iar debitele sunt de aproximativ 0,2-2 l/s/foraj. 	Stratul acoperitor este constituit din silturi nisipoase argiloase, iar grosimea acestuia  poate atinge 30 m în zonele de interfluvii. Direcţia de curgere este aproximativ nord – sud în cursul superior pentru ca la intrarea în câmpia Găvanu Burdea să-şi schimbe direcţia de curgere spre SE, iar la intrarea în zona câmpiei înalte a Burnasului să-şi reia cursul nord-sud.

- ROAG10- Lunca Dunării (Tr. Măgurele- Zimnicea) – (Acest corp de apă subterană se dezvoltă în depozitele poros permeabile din lunca Dunării pe sectorul Turnu Măgurele –Zimnicea. In cuprinsul acestui sector se află balta Suhaia alimentată de râul Călmăţui. Lunca are lăţimi variabile cuprinse între 2-6 Km. Acviferul freatic este cantonat în pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri fine siltice. Debitele obţinute prin pompare au variat între 1,5-12 l/s/foraj, pentru denivelări cuprinse între 0,1-2,0 m).

Corpurile de ape subterane în interdependenţă cu corpurile de apă de suprafaţă

Corpurile de ape subterane în interdependenţă cu ecosistemele terestre

Evaluarea calitativă şi cantitativă a corpurilor de apă subterană, la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă, pentru anul 2009

Reţea de monitorizarea a corpurilor de apă subterană administrate de

Administraţia Bazinală de Apă

Formele cele mai intense de depreciere multiplă a calităţi apelor subterane s-au identificat în zonele rurale, acolo unde, din cauza lipsei dotărilor cu instalaţii edilitare, deşeurile lichide ajung în subteran, atât în mod direct (prin intermediul latrinelor neimpermeabilizate, a şanţurilor şi rigolelor etc.), cât şi indirect, prin infiltrare lentă (de la depozitele de gunoi de grajd, gropi de deşeuri menajere improvizate etc.).

Factorii poluatori majori, care afectează calitatea apei subterane, se pot grupa în următoarele categorii: produse petroliere, produse rezultate din procesele industriale, produse chimice (îngrăşăminte, pesticide) utilizate în agricultură, ce provoacă o poluare difuză greu de depistat şi prevenit, produse menajere şi produse rezultate din zootehnie, metale grele, radioactivitatea, necorelarea creşterii capacităţilor de producţie şi a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de canalizare şi realizarea staţiilor de epurare, exploatarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente, lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare şi gestionare a deşeurilor şi a nămolurilor de la epurarea apelor industriale uzate.

Programul de monitorizare (vezi figura de mai jos), nu are în zona comunei GĂUJANI puţuri de observaţie aparţinând reţelei naţionale de monitoring integrat. Sursele de informaţii, fiind limitate la observaţii ocazionale, legate de anumite proiecte specifice alimentării cu apă a unor funcţionalităţi locale.

Datele cu caracter general caracterizând corpul de apă RoAg07, evidenţiază o calitate a apei freatice, bună.

Tendinţa generală a nivelului apei freatice în zona de interes, este de coborâre, graficul prezentat exemplificând această observaţie.

Calitatea apelor de subterane – Orizontul acvifer existent considerat ca strat acvifer , cu nivel liber ( freatic) este reprezentat prin nisipurile si pietrisurile stratelor de Fratesti, acoperit cu o patura groasa de loess de cca 30 m. Forajele hidrogeologice au o adancime intre 32 m si 50 m, cu debite cuprinse intre 0,2 – 8 l/s.

Din punct de vedere hidrochimic apa din acviferele de adancime este potabila, incriindu-se in limitele prevazute de STAS 1342/91.

Apa din puturile individuale prezinta depasiri la anumiti indicatori fizico-chimici datorita amplasarii depozitelor de balegar, grajdurilor si wc-urilor la o distant foarte mica.

2.1.3. Solul

Formarea si calitatea solului este dependenta de factori precum pozitia geografica, relieful, substratul geologic, clima si vegetatia.

In cazul solurilor din jud. Giurgiu, fundamentul geologic al cîmpiei îl constituie Pliocenul, dominat de material grosier (nisipuri si pietrisuri , fractiuni mijlocii-fine , de naturã lutoasã si luto-argiloasã) pe seama cãrora s-au format actualele soluri .

In luncã, roca parentalã o formeazã aluviunile foarte heterogene din punct de vedere morfologic si în judetul Giurgiu se intalnesc 3 tipuri de soluri care imparte judetul in 3 zone:

zona I – in sudul judetului – predomina cernoziomul irigat care se intinde de la comuna Gaujani pana la comunele Ogrezeni si Ghimpati;

zona II – partea de mijloc si de est a judetului – cernoziom + sol de tranzitie neirigat între comunele Letca Noua, Singureni, Prundu, Hotarele;

zona III – partea de nord a judetului – brun roscat + brun roscat de padure gleizat + podzolit, de la Mihailesti, Bulbucata pana la Vanatorii Mici.

In baza studiilor agrochimice si pedologice, situatia calitatii solurilor cu privire la reactie (PH), fosfor si potasiu mobil, azot (dupa indicele de azot) si humus, se prezinta astfel la nivelul judetului:

-soluri moderat si puternic acide – 33.859 ha;

-soluri slab si puternic alcaline – 10.418 ha;

-soluri cu continut redus de humus – 83.345 ha;

-soluri slab aprovizionate cu azot – 119.809 ha;

-soluri slab aprovizionate cu fosfor – 229.199 ha;

-soluri slab aprovizionate cu potasiu – 46.882 ha;

-terenuri cu panta peste 5 % - 46.882 ha;

-eroziune de suprafata – 28.836 ha;

-exces de umiditate – 10.418 ha;

-soluri neevoluate – 28.650 ha;

-soluri cu textura grea – 184.922 ha.

Formarea şi evoluţia solurilor tipice comunei GĂUJANI se leagă de factorii climatici, biologici, litologici, morfologici şi de timp. Tipurile de sol caracteristice sunt protosolurile aluviale şi solurile aluviale, formate în condiţii de pajişti mezohidrofile şi păduri de şleau, unde materialul parental predominant îl constituie depozitele aluviale sau aluvio-proluviale, lipsite în general de structură.Sub influenta factorilor de mediu, în zona comunei GĂUJANI s-au format solurile zonale ( întâlnite pe câmpie ) si solurile azonale (identificate în lunca Dâmbovitei si Colentinei).

Solurile brun-roşcate de pădure care deţin ponderea principală pe teritoriul comunei.

Studiile pedologice efectuate pe raza comunei GĂUJANI scot în evidentã o multitudine de tipuri taxonomice , care dupã sistemul român de clasificare a solurilor se încadreazã în diferite clase .

Calitatea solurilor folosite ca arabil în regim natural.

Plecând de la considerentul cã în anumite conditii un sol (pãmânt) folosit ca arabil , în conditii naturale de mediu, poate fi favorabil unei culturi, dar acelaşi sol sã fie  nefavorabil  altei  culturi, s-a recurs  la  sistemul  de  bonitare (cuantificare) .

Sistemul, ca atare, stabileste potentialul productiv al acelui sol, adicã categoria de calitate din care face parte .

Terenurile incluse în categoria II si III de calitate FERTILITATE ocupã o suprafatã de peste 75% din total

Fenomenele de degradare a calităţii terenurilor şi solurilor sunt legate de acţiunea unor cauze naturale şi antropice.

Poluarea punctiformă este localizată în imediata vecinătate a sursei şi se caracterizează prin concentraţii de poluanţi ce depăşesc deseori valorile admise în sol dar a căror areal de răspândire este strict limitat la teritoriul sursei. Aproape toate activităţile umane determină poluări punctiforme ale solului, dar semnificative sunt cele în care concentraţia poluanţilor depăşeşte limitele admise.

Poluarea difuză sau zonală se produce prin transportul poluanţilor la distanţe de sursa de emisie, prin intermediul aerului sau apei. Mecanismele poluării difuze constau fie în depunerea pe sol a poluanţilor emişi sub formă de particule solide (pulberi, aerosoli sau gaze) antrenaţi de aerul în mişcare, fie prin infiltrarea în sol a unor substanţe dizolvate şi vehiculate de apele de precipitaţii, apele de suprafaţă sau apele uzate.

În zona GĂUJANI preponderentă este poluarea punctiformă determinată mai ales prin depunerea pulberilor si suspensiilor rezultate din activităţi antropice printre care  şi trafic. În condiţiile unor ploi acide, metalele grele conţinute în pulberi sunt dizolvate şi trecute în forme solubile a căror prezenţă este toxică pentru microorganismele de care depinde fertilitatea solului şi chiar pentru dezvoltarea şi viaţa plantelor

Pentru diminuarea degradării solui şi terenurilor în Comuna GĂUJANI trebuie să se adopte următoarele acţiuni:

A – dezvoltarea viitoare echilibrată, bazată pe politică corectă de investiţii;

C – măsuri speciale de reabilitare şi reconstrucţie ecologică a zonelor degradate

Învelisul de la sol este format în cea mai mare parte din soluri zonale reprezentate de cernoziomuri argiloiluvionare si soluri brun roscate simple. Solurilor mentionate li se asociaza diferite faze de erodare.

Fertilitatea buna a cernoziomurilor si relieful cu pante domoale, au determinat folosirea în agricultura pe scara mare a fondului funciar si caracterul predominant cerealier al agriculturii asociat în suprafetele mai mici cu cel pomicol si cel viticol.

Folosirea intensiva a resurselor de sol necesita însa si o serie de masuri sau lucrari de îmbunatatiri funciare: lucrari de combatere a eroziunii solului si a celor de stabilizare a alunecarilor, precum si eliminarea excesului de umiditate rezultat în urma precipitatiilor.

Stratificatia caracteristica terenului este reprezentata prin : un strat de argila prafoasa de 0,5-2,4 m , unul de praf argilos galben , plastic vartos de 1,2- 4,3 m, unul de nisip-argilos de 2,6-5,8 m si un strat de depozite grosiere , nisip , pietris pana la –15m adancime .

Harta sol

Solurile care se intalnesc in aceasta zona sunt cernoziomurile legivate, solurile brun roscate de padure si solurile de lunca.

Cernoziomurile legivate sunt soluri in care apare fenomenul de migrare, de spalare din orizontul A, spre orizontul C, folosindu-se uneori chiar si un orizont intermediar B.  Sunt soluri foarte bune pentru toate culturile agricole si, in conditiile unei umeziri suficiente, sau productii foarte mari la hectar.

Solurile brun roscate de padure sunt mai sarace in humus decat cernoziomurile, dar au o fertilitate buna. Aceste soluri, formate pe locul fostelor paduri au o stabilitate structurala redusa, o porozitate miljlocie si o permeabilitate mai redusa, necesita ingrasamant azotat si fosfatic permitand cultivarea unei game variate de plante agricole, dand productii constant la hectar.

Solurile aluvionare intalnite in zona luncilor, sunt soluri fertile, cu structure usoare si un continut scazut de substante nutritive. Se folosesc pentru culture de zarzavaturi, precum si pentru culture de cereale. Sunt necesare ingrasaminte organice si lucrari de irigatie si desecari.

Folosirea intensiva a resurselor de sol necesita si o serie de masuri si lucrari de imbunatatire funciara: lucrari de combatere a eroziunii solului, combaterea exesului de umiditate rezultat in urma precipitatiilor, combaterea chimizarii execesive a agriculturii. Trebuie evitate, de asemenea, depozitarile necontrolate de deseuri si materii prime.

Aprecierea calitativa a solurilor si gruparea lor pe clase de calitate este exprimata printr-un indicator de calitate, nivelul de probabilitate la modul de folosinta arabila.

Clasele de calitate agricola, exprimate prin nivelul de pretabilitate la arabil, determinat in functie de factorii limitative cu intensitatea cea mai mare,prezente pe teritoriul comunei Gaujani sunt urmatoarele:

Clasa I – soluri valoroase

Clasa II – 7-C2U2- textura argiloasa, 3-Q2- 2-3 m adancime panza freatica

Clasa III – 17 – E3P2C2 -  terenuri cu panta intre 5-15 %, cu eroziune moderata si textura argiloasa.

2.1.4. Biodiversitatea

- Pe teritoriul comunei Găujani se suprapune aria naturală protejată ROSPA0108 VEDEA DUNARE, care ocupă 36,12 % din unitatea administrativ-teritorială Comuna Găujani.

- De asemenea, un procent de 7,18 % din suprafața comunei se suprapune cu aria naturală protejată ROSCI0088 GURA VEDEI-SAICA-SLOBOZIA.

- Totodată, 2,01 % din suprafața UAT se suprapune cu RONPA0942 REZERVATIA CAMA -DINU-PASARICA.

La data întocmirii prezentei documentații, nu există planuri de management aprobate pentru niciuna dintre aceste arii naturale protejate.

Situl Vedea - Dunăre - ROSPA0108

Situl Vedea-Dunăre este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, făcând parte din Lunca inferioara a Dunării, subunitatea Lunca-Pasărea,cuprinzând și zona dig-mal. Unitatea geomorfologic întâlnită este cea de lunca. Din punct de vedere geologic, acest sit aparține marii unități structurale Platforma Moesica, iar cuvertura sedimentara  este alcătuită din depozite loessoide și depozite aluviale de vârstă  holocena, foarte variate ca textura , în zona albiei minore depozitele sunt aproape exclusiv depozite aluviale,ce formează  șirul grindurilor fluviatile. Clasele de habitate întâlnite sunt:cele de apa  dulce continental a curgătoare (râul Vedea)  si pădurile de lunca  numite si zăvoaie de salcie (Salix alba) instalate în locurile mai joase, iar cele de plop (Populus alba) pe grindurile mai înalte dar inundabile.

Situl este amplasat in bazinul inferior al râului Vedea, urmând cursul acestui râu până la confluenţa cu Dunărea, cuprinzând zona de la digul de protecţie până la malul apei.  Coordonatele GPS sunt: Latitudine N 43º 45' 32'' Longitudine E 25º 47' 57''

Suprafața sitului: 22.472 ha

Actele legislative care stau la baza constituirii și delimitării ariei naturale protejate: H.G. 971/2011 privind completarea si modificarea H.G. 1284/2007 pentru declararea APSA ca parte integranta a Rețelei Ecologice Europene NATURA 2000.

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Platalea leucorodia, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra dar  si pentru Himantopus himantopus, Sterna hirundo si Sterna albifrons. Situl este important in perioada de migrație, în primul rând pentru speciile de păsări acvatice. Iarna se remarca prezenta în număr relativ mare a codalbilor si a pasărilor acvatice.

Limitele  ROSPA0108

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N04 | Plaje de nisip | 0.13 |
| N06 | Râuri, lacuri | 12.73 |
| N07 | Mlaștini, turbării | 3.76 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 51.86 |
| N14 | Pășuni | 13.68 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1.16 |
| N16 | Păduri de foioase | 14.30 |
| N21 | Vii și livezi | 0.93 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 0.20 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 1.24 |

Situl Gura Vedei - Şaica - Slobozia - ROSCI0088

Gura Vedei - Şaica - Slobozia - ROSCI0088, Sit de Importanță Comunitară (SCI) situat de-a lungul fluviului Dunărea, pe teritoriul administrativ al județelor Giurgiu, Teleorman și Călărași, pe raza comunelor şi orașelor Giurgiu, Gostinu, Găujani, Malu, Oinacu, Prundu, Slobozia, Vedea, Bragadiru, Bujoru, Frumoasa, Năsturelu, Pietroșani si Chirnogi.

Actele legislative care stau la baza constituirii și delimitării ariei naturale protejate:

- Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- ORDINUL nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Situl se suprapune parțial cu alte situri Natura 2000:

- ROSPA0038 Dunăre – Oltenița

- ROSPA0108 Vedea – Dunăre

- ROSPA0090 Ostrovu Lung - Gostinu
În sit sunt incluse în totalitate rezervațiile naturale:

- Cama-Dinu-Păsărica, B.4.

- Ostrovul Gâsca IV.47

Formularul Standard Natura 2000, din anul 2011, precizează următoarele tipuri de clase de habitate pe teritoriul sitului  ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia: Păduri de foioase – 45%, Râuri, lacuri – 41%, Culturi (teren arabil) – 6%, Plaje de nisip – 3%, Pășuni – 3%, Mlaștini, turbării – 2%.

Formularul Standard Natura 2000, din anul 2016, precizează următoarele tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește:

| Tipuri de habitate | Evaluare |
| --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (Ha) | Peșteri (nr.) | Calit.date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 91F0 |  |  | 5 |  | Buna | D |  |  |  |
| 92A0 |  |  | 1013 |  | Buna | B | C | B | B |

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

-Lutra lutra, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Miniopterus schreibersi, Spermophilus citellus.

Specii de amfibieni si reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

-Bombina bombina

-Emys orbicularis

Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

-Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber, Zingel zingel, Alosa immaculata

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

-Unio crassus

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N04 | Plaje de nisip | 0.58 |
| N06 | Râuri, lacuri | 44.96 |
| N07 | Mlaștini, turbării | 2.03 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 4.20 |
| N14 | Pășuni | 4.20 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1.33 |
| N16 | Păduri de foioase | 42.21 |
| N21 | Vii și livezi | 0.38 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 0.11 |

Situl Gura Vedei-Șaica-Slobozia este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, făcând parte din Lunca inferioară a Dunării, subunitatea Lunca-Pasărea, cuprinzând și zona dig-mal. Către vest limita sitului se poziționează la aproximativ 5 km in amonte de gura de vărsare a râului Vedea, iar limita vestica la aproximativ 3 km in aval de limita administrativa dintre județele Giurgiu si Călărași. Către sud, limita este stabilita de granița de stat cu Bulgaria, iar către nord limita se suprapune cu digul de protecție de-a lungul Dunării, cuprinzând inclusiv zona dintre dig si mal. Căile principale de acces în sit sunt DN5 (E70) (Bucureşti-Giurgiu) şi DN5C (Giurgiu-Zimnicea), pe ruta Slobozia-Vedea-Năsturelu. Din localităţile Gostinu, Greaca şi Căscioarele se poate ajunge în sit urmând drumuri secundare. Coordonatele GPS sunt: Latitudine: N 43º 44' 36'' Longitudine: E 25º 48' 4''.

Aria naturală protejată ROSCI0088 Gura Vedei – Șaica – Slobozia

Harta UP I Vedea O.S. Giurgiu cu unitățile amenajistice care se suprapun cu ROSCI0088, ROSPA0108 ȘI RONPA0942.

Situl a fost desemnat datorită prezenței  în cadrul acestuia atât a habitatelor de interes cât și datorită prezenței  ei unor specii de interes.

Tipuri de habitate (2)

91F0Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), pe 0,05% din suprafață;

92A0 - Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, pe 10% din suprafață; Specii de mamifere (6):

1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră);

1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi);

1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu);

1324 - Myotis myotis (Liliac comun);

1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă);

1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă a lui Mehely)

Specii de amfibieni  și reptile (2):

1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roșie);

1220 - Emys orbicularis(Broască țestoasă de apă)

Specii de pești (10):

1130 - Aspius aspius (Avat);

1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă);

1124 - Gobio albipinnatus (Porcușor de nisip);

2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de râu);

1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr);

1145 - Misgurnus fossilis ( țipar);

1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare);

1146 - Sabanejewia aurata (Dunariă);

1160 - Zingel streber (Fusar);

1159 - Zingel zingel (Pietrar).

Prezenta speciei Unio crassus in perimetrul extins.

Rezervaţia naturală Cama-Dinu-Păsărica RONPA 0942

Rezervația naturala Cama-Dinu-Păsărica se găsește pe teritoriul administrativ al localităţilor Slobozia, Malu, Vedea, Cetăţuia, Găujani, judeţul Giurgiu. Complexul ostroavelor Cama Dinu Păsărica deţine o deosebită valoare din punct de vedere hidromorfologic, silvic şi ornitologic.

Aici staţionează pentru hrănire şi popas numeroase specii de păsări  (egreta mică, stârcul cenuşiu), multe dintre ele fiind înscrise în Convenţia de la Berna la care România a aderat.

Habitatele sunt formate de zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris).

Suprafața ariei este de 2400 ha.

Rezervația naturala Cama-Dinu-Păsărica a fost înființată prin H.G. 1143 din 18 septembrie 2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate.

Suprapunerea cu alte arii naturale protejate și limitele comune cu arii învecinate:

Rezervația se suprapune cu ROSPA0108 Vedea - Dunăre si ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia

Descrierea limitei existente (incluzând identificarea elementelor cartografice și descriptive folosite pentru delimitarea ariei naturale protejate):

Limita nordică porneşte de la Borna CSA492, situată pe taluzul interior al digului de apărare al incintei agricole Pietroşani - Giurgiu, din dreptul satului Găujani, coborând apoi spre est prin dreptul satelor Cetăţuia, Vedea, Malu şi ajungând până la Borna CSA472.

Limita estică: de la borna CSA472 limita continuă până la graniţa cu Bulgaria din dreptul km 500.

Limita sudică porneşte din dreptul km 500 şi urcă amonte de-a lungul graniţei cu Bulgaria pe lângă ostroavele Cama, Dinu şi Păsărica, ajungând până la km 520.

Limita vestică porneşte de la graniţa cu Bulgaria din dreptul km 520 şi continuă până la borna silvică 30I (situată la baza taluzului exterior al digului de apărare) şi borna CSA492.

Specii de mamifere protejate:

-Lutra lutra, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Miniopterus schreibersi, Spermophilus citellus,

Specii de amfibieni si reptile:

-Bombina bombina, Emys orbicularis

Specii de pești:

Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber, -Zingel zingel, Alosa immaculata

Specii de nevertebrate:

Unio crassus

Analiza bibliografică a relevat următoarele situații:

- Pentru etapa de dezvoltare pe termen mediu se propune un intravilan de 386.925 ha o micșorare cu 1.91 ha de la 388.835 ha la 386.925 ha. In aceasta suprafața sunt incluse si suprafețele trupurilor independente existente si propuse.

- Din vechiul intravilan s-au eliminat niște trupuri independente- amplasamente ale gropilor de gunoi- propuse prin vechiul PUG (2003) care fie nu s-au materializat, fie au fost închise conform prevederilor legislației actuale, precum si trupuri aferente unor construcții din extravilan care nu mai exista.

- Pentru trupurile principale modificarea intravilanelor este pozitiva cu +4.34ha. Astfel intravilanul satului Găujani se mărește cu 0.44 ha, cel al satului Pietrișu cu 3.22 ha, iar intravilanul satului Cetățuia se mărește cu 0.68 ha.

- prin actualizarea Planului Urbanistic General, doar o suprafața foarte mica de intravilan (6 trupuri izolate) se suprapune cu situl ROSPA0108 Vedea – Dunăre. Aceste trupuri se mențin conform situației existente si nu sunt propuse pentru introducere in intravilan:

- Trupuri Găujani

    - G1 – stație de epurare - S = 0.30 ha

    - G2 – stație de pompare - in conservare - S = 0.015 ha

- Trupuri Pietrișu

    - P2 – Stație de epurare - S = 0.30 ha

    - P3 – Stație de pompare (in conservare) - S = 0.11 ha

    - P4 – Stație de pompare (in conservare) - S = 0.61 ha

- Trupuri Cetățuia

    - C2 – Stație de epurare - S = 0.30 ha

- Pentru actualizarea PUG-ului, nu se extinde intravilanul in zona ariilor protejate.

Pentru etapa de dezvoltare pe termen mediu se propune un intravilan de 386.925 ha o micșorare cu 1.91 ha de la 388.835 ha la 386.925 ha. În aceasta suprafață sunt incluse si suprafețele trupurilor independente existente si propuse.

Din vechiul intravilan s-au eliminat niște trupuri independente, amplasamente ale gropilor de gunoi - propuse prin vechiul PUG (2003) care fie nu s-au materializat, fie au fost închise conform prevederilor legislației actuale, precum si trupuri aferente unor construcții din extravilan care nu mai exista.

Pentru trupurile principale modificarea intravilanelor este pozitiva cu +4.34ha. Astfel intravilanul satului Găujani se mărește cu 0.44 ha, cel al satului Pietrișu cu 3.22 ha, iar intravilanul satului Cetățuia se mărește cu 0.68 ha.

Aceste măriri de intravilan provin din corectarea limitelor de intravilan pe limitele de proprietate.

INTRAVILANUL PROPUS ESTE COMPUS DIN :

•	SAT GAUJANI – 216.41 HA

•	SAT PIETRISU – 118.19 HA

•	SAT CETATUIA – 49.84HA

•	Pentru trupurile izolate – 2.485 HA

Total intravilan propus  386.925 HA

Total intravilan existent 388.835 HA

TRUPURI IZLOTAE ȘI SUPRAFAȚA AFERENTĂ

SAT GAUJANI

TRUP G5 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN-NU MAI EXISTA  - S = 0.13 HA

TRUP G6 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.32 HA

TRUP G8 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.31 HA

TRUP G9 – BAZIN DEJECTII - DEZAFECTAT , S = 0.83 HA

TRUP G10 – SEDIU OCOLUL SILVIC – NU MAI EXISTA FIZIC- S = 0.24 HA

TRUP G11 - DEPOZITE FURAJE- DEZAFECTATE- S = 2.10 HA

TRUP G12- STATIE POMPARE ANIF  - S = 0.015 HA

TRUP G14 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

TRUP G15 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

SAT PIETRISU

TRUP P6 – STATIE ELECTRICA  - S = 0.71 HA

TRUP P9 – STATIE POMPARE ANIF  - S = 0.57 HA

TRUP P10 – STATIE POMPARE - S = 0.61 HA

TRUP P11 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

TRUP P12 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

SAT CETATUIA

TRUP C2 - STATIE DE EPURARE - NEMATERIALIZAT - S = 0.30 HA

Total trupuri independente = 8.735 ha

Trupurile care se scot din intravilan sunt:

- TRUP G5 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN-NU MAI EXISTA  - S = 0.13 HA

- TRUP G6 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.32 HA

- TRUP G8 – CONSTRUCTII IN EXTRAVILAN- NU MAI EXISTA - S = 0.31 HA

- TRUP G9 – BAZIN DEJECTII - DEZAFECTAT , S = 0.83 HA

- TRUP G10 – SEDIU OCOLUL SILVIC – NU MAI EXISTA FIZIC- S = 0.24 HA

- TRUP G11 - DEPOZITE FURAJE- DEZAFECTATE- S = 2.10 HA

- TRUP G14 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

- TRUP P12 – GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

În concluzie, suprafața din intravilan se micșorează cu 1,91 ha prin actualizarea PUG Găujani.

Trupurile izolate scoase din intravilan însumează o suprafață de 5,93 ha. Aceste trupuri enumerate erau suprapuse în aria naturală protejată ROSPA0088 Vedea-Dunăre. Se micșorează astfel, presiunea exercitată de factorii antropici asupra ariei naturale protejate. Prin actualizarea PUG - ului nu se extinde intravilanul in zona ariilor protejate.

HARTA Trupuri G 5,6,8,9,10, 11, 14

HARTA – Trupul P12 GROAPA DE GUNOI- NEMATERIALIZAT - S =1.00 HA

Analiza în teren a relevat pentru zonele luate în discuție următoarele situații:

Cele mai apropiate zone de intravilan ale comunei Găujani de zona ariei protejate se afla în satele Pietrișu și Cetățuia, și parțial în satul Găujani. Limitele intravilanului celor trei sate componente reprezintă, în fapt, limita ariei naturale protejate ROSPA0108.

Pe latura de Sud, limita intravilanului se suprapune cu limita ariei naturale protejate ROSPA0108 pe o lungime de 760,51m. Distanța până al limita ariei, pe latura de Nord - Est este de 110 m. Pe laturile de Est, vest și Nord, limita intravilanului propus nu se suprapune cu limita ariei naturale protejate ROSPA0108.

Limita intravilanului – sat Cetățuia (plus foto)

Pe latura de Vest a satului Găujani, limitele intravilanului se suprapun cu limitele ariei naturale protejate ROSPA0108 pe o distanță de 751,9 m, iar distanța până la arie variază între 348m și 490 m în punctele de coordonate Stereo 70, 557846,249087 și 558135,248710. Pe latura de Est limita intravilanului se suprapune cu limita ariei pe o lungime de 202,65 m. Pe latura de Nord limitele intravilanului nu se suprapun cu limitele ariei naturale protejate ROSPA0108.

Limita intravilanului – sat Găujani (plus foto)

Pe latura de Sud a satului Pietrișu limita intravilanului se suprapune cu limitele ariei naturale protejate ROSPA0108  pe o lungime de 2,14 km, pe latura de Est limitele intravilanului și ale ariei se suprapun pe o lungime de 88 m. Distanța dintre limitele intravilanului și ale ariei naturale protejate ROSPA0108 este de 115 m pe latura de Sud, acolo unde nu se suprapun aceste limite.

Limita intravilanului satului Pietrișu se află la o distanță de 2,9 km față de limitele ariilor naturale protejate , ROSCI0088 Gura – Vedei – Șaica – Slobozia și Rezervația naturală, Cama – Dinu – Păsărica. DN 5C se află la o distanță de 4,18 km față de ariile mai sus amintite precum și limitele intravilanului satului Cetățuia, respectiv la 4,6 km.

Limita intravilanului  și limita  ROSPA0108– sat Pietrișu (pus foto)

În localitatea Pietrișu, limita ariei naturale ocolește stația de pompare a apei SPA Pietrișu, care aparține intravilanului satului. Este vorba de TRUP P10 – STATIE POMPARE - S = 0.61 HA

2.1.5. Populaţia

Evoluţia populaţiei

Evoluția populației comunei Gaujani este una caracteristică localităților mici din Romania. Pe parcursul anilor '90, populația a scăzut, spre sfârșitul perioadei fenomenul de scădere diminuându-se, populația stabilă variind în jurul valorii de 3000 de locuitori. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Găujani se ridică la 2.513 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.805 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (80,9%), cu o minoritate de romi (14,13%). Pentru 4,93% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (90,17%), dar există și minorități de adventiști de ziua a șaptea (2,98%) și creștini după evanghelie (2,03%). Pentru 4,7% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

| Anul | 1992 | 2002 | 2011 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.LOC | 3047 | 2805 | 2513 | 2313 |

In conformitate cu PATN – sectiune IV – Reteaua de localitati - com. Gaujani face parte din grupa comunelor cu scaderi de populatie intre 30 si 50 % pe perioada 1966-1998, cu accentuari mai ales dupa 1990.

La nivelul anului 2012 indicele de imbratanire al populatiei era mai mare de 1.5 %, iar rata de decrestere a populatiei (pentru intervalul 1992-2011)  se situa intre 15.9 % - 8 %.

Structura populației după limba maternă păstrează gradul de omogenitate caracteristic populației stabile a comunei Gaujani. Astfel, peste 80.9% din populație declară că limba română este limba maternă, foarte puțini declară că limba romani este limba maternă.

- Conform recensamantului din 2011 la nivelul comunei Gaujani se inregistrau un numar de 925 gospodarii si 1205 locuinte, revenind 2.71 loc/ gospodarie, respectiv o medie de 2.08 loc/ unitate de locuinta.

Densitatea populatiei in teritoriul administrativ al comunei, la nivelul anului 2018, este de 3.52 locuitori/kmp (calculat pe baza suprafetei de 8150.70 ha), densitate mult inferioara celei pe judet in anul 2011 (84.5  loc/kmp- mediul rural).

Din totalul populatiei cu domiciliul stabil in comuna la 01.01.2018, 1152 erau barbati (49,80%) si 1161 erau femei (50.20 %).

Raportul de masculinitate (nr. de barbati la 100 de femei) arata ca in comuna sunt 100.02 barbati la 100 femei, raport superior cu media in zonele rurale pe judetul Giurgiu si pe tara.

Polulatia stabile pe sexe si pe grupe de varsta din Comuna Gaujani- in 2018 era:

-Sub 5 ani – fete 62, baieti – 61 – ambele 123

- 5-9 ani- fete 50, baieti – 51 – ambele 101

- 10-14 ani - fete 65, baieti – 62 – ambele 127

- 15-19 ani - fete 77, baieti – 74 – ambele 151

- 20-24 ani – barbati – 77, femei – 59 – ambele 136

- 25-29 ani – barbati- 76, femei – 55 – ambele - 131

-30-34 ani - barbati – 73, femei – 71 – ambele 144

- 35-39 ani - barbati – 84, femei – 62 – ambele 146

- 40-44 ani - barbati – 104, femei – 85 – ambele 189

- 45-49 ani - barbati – 78, femei – 76 – ambele 154

- 50-54 ani - barbati – 69, femei – 37 – ambele 106

- 55-59 ani - barbati – 50, femei – 49 – ambele 99

- 60-64 ani - barbati – 55, femei – 65 – ambele 120

- 65-69 ani - barbati – 68, femei – 75 – ambele 143

- 70-74 ani - barbati – 60, femei – 64 – ambele 124

- 75-79 ani - barbati – 46, femei – 72 – ambele 118

- 80-84 ani - barbati – 32, femei – 58 – ambele 90

-  85 ani si peste – barbati – 32, femei – 79 – ambele 111

Populatia apta de munca reprezinta 61.5 % din numarul locuitorilor: populatia tanara sub 15 ani, reprezinta 15.17 %, iar populatia varsnica de peste 65 de ani reprezinta 25.33 %.

Miscarea naturala si migratorie In perioada 1980-1996 rata natalitatii s-a mentinut constanta si a oscilat in jurul valorii de 15 %, cu mult peste media pe judet. In anul 1996, rata natalitatii a fost de 15.6 %, fata de 10,3 % , inregistrata la nivelul judetului.

Mortalitatea in aceasta perioada s-a inscris in jurul cifrei de 14 %, inferioara mediei pe judet.

Majoritatea populatiei ocupate din mediul rural desfasoara activitai agricole, iar in sectoarele public-educatie, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, administratie si servicii ponderea este modesta.

Practic, populația economic activă din mediul rural este pusă în situația să aleagă între două oportunități: ori să accepte o muncă pentru un venit modest, în condiții nefavorabile, fiind sortită, de multe ori, la o viaţă în sărăcie, ori să aleagă calea emigrării în mediul urban sau a plecării peste hotare în cautarea unui loc de muncă mai bun, cu un venit care să le asigure întreţinerea individuală și a familiilor.

Somajul

La nivelul anilor 2018 si 2019, indicatorii comunei Gaujani

ce privesc forța de muncă, ocuparea acesteia și șomajul se aflau la nivelul mediu al județului Giurgiu. Rata de activitate este de 60,06% pe când rata de inactivitate este de 65,74% ceea ce înseamnă că exista un raport negativ de dependenţă, populaţia care necesită întreţinere fiind mai numeroasă decât cea care este în activitate. La nivelul lunilor decembrie ale anilor 2018 si 2019, conform informatiilor oferite de baza de date Tempo Online, numarul somerilor cu domiciliul in raza teritoriala a comunei era de 88 in decembrie 2018 si de 111 in decembrie 2019.

Sănătate

Pe raza comunei, 1 dispensar  în stare bună şi un punct veterinar, precum 1 farmacie  ce asigura necesarul medical al intregii comune.

Asistenta medicala este asigurata de 1 medic si de 2 cadre medii, respectiv asistenta medicala.

Protecţie socială

La data de 31.12.2018 erau înregistrate 110 dosare, cu 253 beneficiari, majoritatea femei tinere cu copii sub 7 ani, bărbații găsindu-și astfel locuri de muncă mai bine plătite în municipiul Giurgiu și în capitală. Din punct de vedere al cheltuielilor autoritatile locale se incadreaza intr-un buget de pana la 100000 ron pe an, ceace ii situeaza in zona unui buget redus in raport cu celelalte comune din jud. Giurgiu.

La nivelul anului 2020 se inregistreaza un numar de 350 de beneficiari de ajutor social.

Având în vedere situația socio-demografică și economică a comunei, pe termen mediu și lung se prefigurează ca fiind necesară construirea unui Cămin de Persoane Vârstnice care să cuprindă în cadrul său și un Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul locuitorilor comunei Gaujani, este nevoie de sustinerea de programe after-school.Este recomandat ca facilitățile de învățământ existente, grădinițe sau cămine, să aibă program prelungit.

Educatie

În com. Gaujani, educatia copiilor se desfasoara în 1 unitate de învatamânt prescolar , 1 unitate de învatamânt gimnazial.

Astfel :

La nivelul comunei functioneaza 1 gradinita cu program normal ,in satul Pietrisu în care sunt înscrisi un numar de 44 prescolari :

În cadrul scolii îsi desfasoara activitatea un numar de 27 cadre didactice si sunt înscrisi un numar de 187 elevi.:

Cultură şi culte

Pe teritoriul comunei Gaujani există 3 biserici ortodoxe,cate una in fiecare sat. Un lacas adventist.

In satul Gaujani gasim un camin cultural reabilitat si o biblioteca comunala reabilitata, de asemenea. Biblioteca comunala are un fond de carte de cca 12500 volume si este dotata cu calculatoare si retea internet.

Competivitatea economică

Dezvoltarea şi competitivitatea în cadrul „economiei bazate pe cunoaştere” presupune identificarea unor noi oportunităţi şi a unor noi modalităţi de a răspunde nevoilor existente. Existenţa unor noi oportunităţi pentru populaţie, în special pentru tineri, şi pentru mediul de afaceri, va crea un cerc virtuos care va atrage atât forţă de muncă de calitate cât şi investiţii economice cu valoare adăugată mare.

Din fericire, nu este nevoie ca întreaga comunitate să se reinventeze şi să uite de avantajele competitive tradiţionale pentru a avea succes. Utilizând un mix de factori şi îmbinând cu grijă tradiţia şi inovaţia, se pot crea premisele pentru transformare.

La modul general, competitivitatea unui municipiu resedinta judeţ se referă la capacitatea acestuia de a produce şi vinde/oferi o serie de bunuri (produse şi servicii) care sunt mai viabile sub raport calitate-preţ faţă de alte bunuri similare, produse de alte oraşe. Această definiţie este valabilă fie că ne referim la capacitatea  localitatii de a produce un anumit tip de bunuri, fie la capacitatea sa de a asigura bunuri publice şi servicii de calitate, astfel încât să menţină şi să atragă locuitori.

Sintetic, factorii determinanţi ai competitivităţii au fost impartiti, analizându-se fiecare categorie în parte din prisma potenţialului pe care îl prezintă pentru evoluţia viitoare a Comuna GĂUJANI:

- Teritoriul (cadrul natural, poziţionarea geografică şi resursele),

- Structura economică (sectoare economice, structura şi stabilitatea firmelor etc.),

- Resursele umane (populaţie şi piaţa muncii),

- Cadrul instituţional (administraţia publică şi capacitatea administrativă).

Factori determinanţi ai competitivităţii urbane

Avantajele unei unitati administrative constau într-o combinaţie de factori şi se bazează pe interacţiunea dintre aceştia. Fiind un proces dinamic, progresiv, factorii determinanţi ai competitivităţii unei unităţi administrativ teritoriale se modifică în timp, fiind astfel necesară ajustarea şi adaptarea permanentă la condiţiile „pieţei.”

Un clasament al factorilor care determină decizia de investiţie, ignorând acei factori care ţin de contextul naţional sau de politicile naţionale, politica fiscală, monetară, cadru legislativ etc.)  generează următoarele rezultate:

Factori determinanţi ai deciziilor de investiţie

| Factori importanţi şi foarte importanţi | Factori relativ importanţi | Factori mai puţin importanţi |
| --- | --- | --- |
| Disponibilitatea forţei de muncă bine pregătite | Costul terenului şi al spaţiilor construite (clădiri etc.) | Disponibilitatea forţei de muncă necalificate |
| Costul forţei de muncă | Proximitatea faţă de centre universitare | Proximitatea faţă de pieţe |
| Disponibilitatea mijloacelor de comunicare | Proximitatea faţă de instituţii de cercetare |  |

Din punct de vedere al infrastructurii de afaceri, comuna GĂUJANI deţine în prezent o capacitate de găzduire a companiilor concentrată în special în partea de S.

Se pot trage unele concluzii privind competivitatea economică:

- Nu există încă investiţii majore la nivelul Comuna GĂUJANI. Este necesara o strategie de atragere a investiţiilor pentru a putea atrage ISD (investitii straine directe)

- Din punctul de vedere al asociativităţii şi organizării mediului de afaceri în organizaţii şi asociaţii formale, nu se poate vorbi despre o „comunitate de afaceri” în adevăratul sens al cuvântului. Dacă această situaţie nu este atât de importantă pentru companiile mari, în cazul IMM-urilor lipsa unei coordonări şi a reprezentativităţii poate fi considerată o deficienţă majoră, întrucât conduce la o disoluţie a puterii de negociere, care împiedică obţinerea de facilităţi.

- Investiţiile productive sunt destul de reduse, majoritatea IMM-urilor activând în domeniul comerţului, industriei uşoare, construcţiilor, transporturilor.

2.1.6. Starea actuală a poluării sonore în comuna GĂUJANI.

Confortul acustic este un element important pentru desfasurarea normala a activitatilor umane care necesita mentinerea nivelului de zgomot in parametrii recomandati de legislatia in vigoare.

La nivel european, evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental sunt reglementate de Directiva 2002/49/CE, transpusa in legislatia romaneasca, prin Hotararea de Guvern nr. 321/2005, care abordeaza unitar, la nivel national, prevenirea sau reducerea efectelor daunatoare provocate de expunerea populatiei la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului produs de acesta.

In comuna GĂUJANI principala sursa de zgomot cu implicatii asupra mediului o poate constitui traficul rutier si in proportie mai mica celelalte activitati urbane.

Analizand numarul diurn de vehicule participante la trafic pe un anumit tronson precum si compozitia acestuia numarul de vehicule usoare, cele avand masa mai mica sau egala cu 3,5 t si numarul de vehicule grele, cele avand masa mai mare de 3,5 t se poate estima ca principala sursa de zgomot in zona este reprezentata de traficul rutier pe drumurile importante – DN 5C .

Având în vedere că :

- drumul national DN 5C este putin circulat

- strazile sunt din categoria IV (deservire locală) şi III (conform STAS 10009/1988 – limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul urban), cu doua benzi de circulatie unde nivelul de zgomot admis este de 60 - 65 dB(A).

| Nr. Crt. | Tip stradă | Lech – dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Categoria tehnică IV de deservire locală | 60 |
| 2 | Categoria tehnică III de colectare | 65 |
| 3 | Categoria tehnică II de legătură | 70 |
| 4 | Categoria tehnică I, magistrală | 75....85 |

Se constata ca nivelul actual al poluarii sonore în comuna GĂUJANI se incadreaza in limitele impuse de norme.

## 2.2. 	Aspecte relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii pug propus pentru comuna GĂUJANI

Comuna GĂUJANI este un centru cu caracter preponderent agrar al judetului Giurgiu.

Din punct de vedere al mediului comuna GĂUJANI reprezinta un ecosistem antropizat.

In ansamblu, ecosistemul comunei GĂUJANI este influentat de ocuparea terenului de populatie prin crearea de locuinte, utilizarea apei din subteran si evacuarea apelor uzate, poluarea aerului si solului generata de încălzirea locuiţelor, de activitatile agentilor economici si traficul rutier. In capitolele urmatoare se prezinta sintetic situatia actuala a factorilor de mediu: aer, apa, sol, zgomot, biodiversitate si comunitati umane in situatia neimplementarii PUG pentru comuna GĂUJANI.

### Calitatea aerului in situatia neimplementarii P.U.G. pentru

### comuna GĂUJANI

Avand in vedere situatia actuala descrisa in capitolul anterior, neimplementarea planului va crea urmatoarele probleme din punct de vedere al calitatii aerului in comuna GĂUJANI

Mentinerea nivelului de poluare in zona arterelor principale de circulatie datorita dispunerii strazilor in conditii defavorabile dispersiei poluantilor;

Poluarea aerului produce efecte negative asupra sanatatii si conditiilor de viata ale populatiei, asupra vegetatiei, produce daune asupra constructiilor datorita prafului si gazelor corozive transportate de atmosfera;

Poluare aerului va fi generata in continuare de arderea combustibililor solizi si lichizi in gospodariile particulare intrucat comuna GĂUJANI este racordată partial la sistemul de alimentare cu gaze;

Neimplementarea planului urbanistic analizat ar putea duce la cresterea emisiilor de NO2, NO, SO2, PM10, Pb, CO si O3 provenite in special din industrie si trafic.

Neimplementarea prevederilor PUG inseamna mentinerea disfunctionalitatilor actuale, care vizeaza factorii de mediu: aer, sol, zgomot, sanatatea populatiei.

### Calitatea apei in situatia neimplementarii Planului Urbanistic General in comuna GĂUJANI

Obiectivul general privind apa potabila il constituie imbunatatirea alimentarii cu apa potabila a populatiei, iar obiectivele specifice sunt alimentarea continua cu apa potabila de buna calitate, cu costuri minime, folosirea rationala a resurselor cu apa, asigurarea fiabilitatii si durabilitatii sistemului de alimentare cu apa, la implementarea retelei de distributie a apei potabile la toate locuintele.

Actiunile strategice pentru calitatea apei potabile urmaresc normele, standardele si legile privind gestionarea cantitativa si calitativa a apei potabile, urmarind traseul captare – distributie - consum.

Principiile politicii in domeniul calitatii apei potabile sunt:

Sanatatea populatiei;

Asigurarea apei potabile in cantitati suficiente pentru populatie;

Reducerea pierderilor de apa potabila prin practici de buna gospodarire;

Responsabilizarea si implicarea populatiei si a agentilor economici.

In prezent, localitatea nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare funcționale. Locuitorii isi satisfac necesarul de apa potabila din puturile de tip rural, care capteaza panza de apa freatica in conditii necorespunzatoare din punct de vedere sanitar.

In situatia neimplementarii PUG GĂUJANI zone intinse, vor fi lipsite de echipare edilitara.

In prezent, toate cele trei sate care alcatuiesc comuna Gaujani nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa. Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa se afla in stadiu de proiect si utrmeaza a fi demarat. Localitatea nu dispune de un sistem centralizat de canalizare, urmeaza a se demara proiectul.

In situatia neimplementarii, planului, locuitorii ar putea construi in zone in care lipseste reteaua de canalizare, astfel va exista posibilitatea ca apele subterane sa fie poluate prin infiltratii din fosele septice neimpermeabilizate create de locuitori.

In situatia neimplementarii planului, calitatea apelor de suprafata si subterane ar putea fi afectata de deversările necontrolate  de ape uzate.

### Calitatea solului in situatia neimplementarii Planului Urbanistic General in comuna GĂUJANI

In zona comunei GĂUJANI, terenurile apartin clasei de calitate II a solurilor din siturile agricole de monitoring apreciată după nota de bonitare pentru folosinţa actuală  pentru categoria de folosinta arabil.

In zona comunei GĂUJANI nu au fost identificate terenuri care sa intre in categoria siturilor contaminate ce necesita interventii pentru depoluare.

In situatia neimplementarii planului solul va fi poluat in continuare de urmatoarele actiuni:

-activitatile agentilor economici care  nu isi vor adapta tehnologia la cerintele de mediu, vor genera in continuare emisii de poluanti care se vor depune pe sol;

-traficul rutier intensificat va afecta solul prin poluare chimica provenita de la emisiile motoarelor autovehiculelor ce se vor depune pe sol;

Neimplementarea PUG-ului va determina ocuparea necorespunzatoare a terenului, fara a avea o gandire spre dezvoltarea durabila a zonei respective. De asemenea, se vor crea conditii de depozitare a deseurilor in locuri necorespunzatoare, iar spatiile verzi nu se vor extinde si nu vor beneficia de intretinerea corespunzatoare prevazuta.

### Situatia faunei si florei in cazul neimplementarii Planului Urbanistic General în comuna GĂUJANI

Modificarea PUG - ului reprezintă o  necesitate pentru  dezvoltarea comunei corelată cu potenţialul judeţului şi al zonei, cu necesităţile şi opţiunile populaţiei şi autorităţilor publice locale; stabilirea priorităţilor de intervenţie; reglementarea şi servituţile de urbanism ce vor fi aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din comună; extinderea suprafeţelor cuprinse în intravilanele localităţilor, zonarea funcţională a terenurilor din intravilan, în general şi în mod deosebit a celor nou introduse în intravilan, care provin din corectarea limitelor de intravilan pe limitele de proprietate

Planul vine în întâmpinarea unei nevoi normale de dezvoltare a Comunei Găujani, aflată în apropierea ariilor naturale protejate de interes comunitar, situri Natura 2000 ROSPA0088, ROSCI0108 și Rezervația Naturală Cama-Dinu-Păsărica.

Profilul economic al comunei este marcat în mod deosebit de activitatea în agricultură având în vedere că populaţia se îndeletnicea preponderent cu agricultura, creşterea animalelor, apicultura şi mici meşteşuguri tradiţionale. Profilul economic cu specific agricol (producţie şi prelucrare a  produselor agricole) la care se adaugă fondul forestier, demonstrează un potenţial economic agro - forestier important.

Pentru etapa de dezvoltare pe termen mediu se propune un intravilan de 386.925 ha o micșorare cu 1.91 ha de la 388.835 ha la 386.925 ha. În aceasta suprafață sunt incluse si suprafețele trupurilor independente existente si propuse.

Din vechiul intravilan s-au eliminat niște trupuri independente, amplasamente ale gropilor de gunoi - propuse prin vechiul PUG (2003) care fie nu s-au materializat, fie au fost închise conform prevederilor legislației actuale, precum si trupuri aferente unor construcții din extravilan care nu mai exista.

Pentru trupurile principale modificarea intravilanelor este pozitiva cu +4.34ha. Astfel intravilanul satului Găujani se mărește cu 0.44 ha, cel al satului Pietrișu cu 3.22 ha, iar intravilanul satului Cetățuia se mărește cu 0.68 ha.

Aceste măriri de intravilan provin din corectarea limitelor de intravilan pe limitele de proprietate.

### Deseurile generate si depozitarea lor in situatia neimplementarii PUG-ului pentru comuna GĂUJANI

La ora actuală, în comuna Gaujani gestionarea deșeurilor este realizată printr-un contract încheiat cu o societate de profil SC Ecogreen Construct SRL. Această societate se ocupă de colectarea selective deșeurilor, deseurilor menajere, transportul și depozitarea acestora. Comuna nu dispune de un sistem propriu de colectare, și nici de un punct de depozitare a deșeurilor.

Cu toate acestea, pe lângă gospodării sunt amplasate și în prezent depozite de gunoi menajer si provenit din activitatea zootehnică, fără a respecta reglementările în domeniu pentru evitarea poluării solului și a pânzei freatice.

Planul Urbanistic General are in vedere introducerea sistemului de colectare selectiva a deseurilor, aceasta actiune va reduce cantitatea de deseuri prin valorificare si recuperare. Deseurile selectate si compactate vor fi depozitate pe o rampă ecologică.

Neimplementarea planului va genera focare de depozitare necorespunzatoare a deseurilor, iar cantitatea acestora se va mari, intrucat nu vor fi sprijinite activitatile de colectare selectiva a deseurilor. De asemenea, se va amplifica impactul negativ asupra solului, apelor subterane si populatiei.

Activitatea de colectare selectiva a deseurilor va necesita sporirea constientizarii si schimbarii comportamentului populatiei fata de problema colectarii deseurilor.

### 2.2.6. Nivelul de zgomot generat in situatia neimplementarii proiectului

In comuna GĂUJANI poluarea sonora este generata de principalele surse reprezentate de traficul rutier si diversele activitati ale agentilor economici.

In situatia neimplementarii planului nivelul de zgomot din zonele locuite se va mentine, cu tendinta generala de crestere a acestuia, datorita intensificarii traficului şi apariţiei de noi agenţi economici..

PUG-ul comunei GĂUJANI propune modernizarea arterelor de acces in localitate. si a tramei stradale.

.

# 3. 	Caracteristici de mediu ale zonei posibil a fi afectate semnificativ  DesCrierea condiţiilor naturale/existente

3,1 Relieful

Teritoriul administrativ al comunei Gaujani se afla in marea Unitate a Campiei Romane, in lunca Dunarii . La Nord, teritoriul administrativ este marginit de Campia Burnazului (din care face parte), iar la Sud de fluvial Dunarea- ce constitue granite naturala cu Bulgaria.

Vatra comunei se află la întretăierea coordonatelor de 43-44” latitudine nordică şi 25-45” longitudine estică. Localitatile ce formeaza intravilanul comunei sunt aşezate în culoarul de vale al Dunării, într-o zonă de altitudine de 18-30 m. Aşezarea comunei este foarte favorabilă, fiind ferită de vânturile puternice ce bat din NE și NV. Culoarul dunărean de sub Burnaz este caracterizat prin 4 terase ale Dunării şi anume: T1 = 25 m, T2 = 35 m, T3 = 50 m, T4 = 75 m, primele 3 terase ocupând suprafeţe mai mari. Vetrele satelor Găujani şi Pietrişu cuprind o mare parte din terasa 1. În urma inundaţiilor din 1947, multe locuinţe situate pe fruntea terasei 1 au fost distruse, locuitorii acestora mutându-se pe podul terasei.

În cadrul teritoriului comunei se stabilesc două unităţi geomorfologice: lunca şi complexul de terase. Altitudinea absolută a Luncii Dunării în zona comunei Găujani este de 18 m.

- Lunca este alcătuită dintr-o asociere de grinduri, braţe părăsite şi numeroase depresiuni ocupate temporar sau permanent de apă. Între albia minoră şi grindul ei principal, numit de localnici „Grindul Mare”, apare mai întâi o zonă cu mici depresiuni lacustre, cum sunt lacul „Şaica” şi „Gropanul Mare”, apoi urmează zona de depresiuni mai alungite, ce sunt limitate de al doilea grind numit „Grindul mic”. Între cele două grinduri se găseau lacurile „Lungu” şi „Plămânaru”, care după anul 1970 au fost desecate. La contactul dintre luncă şi terasa 1 se găseşte „gârla” Pasărea, paralelă cu Dunărea, care este o ramificaţie a râului Vedea. O dată cu îndiguirea i s-a întrerupt alimentarea şi de aceea de cele mai multe ori vara seacă , căci se mai alimentează din apa ploilor şi zăpezilor.. Gârla Pasărea are o adâncime medie de 1 m şi datorită vegetaţiei bogate este supusă unui imens proces de colmatare. După anul 1970, cursul gârlei a fost regularizat pentru a spori suprafaţa agricolă.

- Terasa 1 – ce urmeaza spre nord, cu o altitudine de 23-25 m, are o latime de 0.3 la 2.5 km. Pe marginea de sud a terasei sunt situate cele 3 sate ale comunei: Pietrisu , Gaujani si Cetatuia. Satele comunei sunt ‘împărţite’ în doua zone de șoseaua Giurgiu – Zimnicea – DN5C, zona de sud adică dintre şosea şi Dunăre numită de localnici „baltă” şi zona de nord situată mai sus pe terasa 1, numită cândva „satul nou” datorită mutărilor survenite după inundaţiile ce au avut loc de-a lungul anilor. Zona de sud numită „baltă” a fost deseori inundată până la construirea digului mic dintre Pietroşani şi Malu în anul  - 1931. Digul a fost construit de Societatea „Danubiana” (Fabrica de Zahăr Giurgiu) cu scopul de a cultiva pământul cu sfeclă de zahăr. Acesta a fost consolidat si înălţat în anul 1960. Cetăţuia este satul cu terenul cel mai înalt faţă de satele vecine, ceea ce face să nu fie inundat.

- Terasa 2 – are o altitudine de 48-50 m si este brazdata de numeroase crovuri.

Vegetaţia zonei în care este amplasat teritoriul comunei Gaujani aparţine tipului de silvostepă prezent în întreaga Câmpie Română dar si cea specifica luncii Dunarii, în care covorul vegetal este constituit din specii lemnoase, cu pondere esenţa stejarului şi specii ierboase, cu pondere familia gramineelor.Vegetaţia ierboasă este predominant reprezentată de graminee și leguminoase. Vegetația hidrofilă din luncile râurilor și lacurilor este formată din speciile lemnoase de sălcii și plopi. Aceste două asociaţii vegetale au asigurat procesul de humificare a materiei organice primare, care, supusă unor procese complexe de descompunere şi mineralizare, ajunge în stadiul final la obţinerea de substanţe simple necesare nutriţiei plantelor.

Vegetaţia de luncă este formată din specii rezistente la inundaţii cum ar fi: salcia, plopul, frasinul, stejarul, salcâmul sau dudul.

Vegetaţia ierboasă este formată din: iarba câmpului, trifoiul hibrid, spini, holera, scaiul dracului, păpădie, rogoz, pipirig, trestie, costrei. Vegetaţia plutitoare este reprezentată de nufărul alb, iar vegetaţia submersă este prezentă prin brădiş (numită popular „lintiţă”), ce se găseşte în gârla Pasărea.

Plantele necultivabile ce predomină pe terenul din lunca Dunării, precum stuful, trestia, papura, au fost de mare ajutor pentru localnici întrucât erau folosite pentru acoperitul grajdurilor, ocolirea curţilor, dar şi pentru confecţionarea rogojinilor. Alte plante din baltă, precum pluta sau izma broaştei, erau folosite pentru vopsit lâna şi bumbacul.

Plante ca muşeţelul, izma, iarba mare, patlagina erau folosite în prepararea ceaiului pentru diferite dureri, iar „spânzul” era folosit pentru vindecarea unor boli la porci şi cai.

În lunca Dunării, în apropiere de albia minoră se găseşte o pădure ce are rolul de a apăra digul şi micşora eroziunea în timpul viiturilor. Datorită eroziunii produse de viiturile apelor Dunării, de-a lungul anilor suprafaţa acestei păduri a fost mult diminuată, ajungând în prezent la o lăţime de maximum 60 m.

În comuna Găujani se află un stejar falnic, secular, ce a fost declarat datoritei vârstei lui monument al naturii. El se află în vecinătatea Primăriei, în faţa casei ce a aparţinut lui Neagu Beţiu. Pe terenurile agricole se cultivă cereale (grâul, orzul, secara, ovăzul şi porumbarul), floarea soarelui, viţa de vie, lucerna. Flora spontană este formată din traista ciobanului, macul, ştirul, neghina, pirul, păpădia, muşeţelul, albăstrelele, ciulinii. În locurile mlăştinoase cresc plante specifice ca: pipirigul, stuful, rogozul, papura, iarba broaştei.

În curţile gospodarilor există pomi fructiferi, dar şi nelipsitul salcâm sau plop, papură, chiar şi dud.

În zona comunei Găujani există o combinaţie de faună de luncă şi faună de terasă. În fauna de terasă întâlnim animale superioare cum ar fi: iepurele de câmp, vulpea, mistreţul, lupul, acesta dispărând în ultima vreme. Aceste animale le întâlnim şi în fauna de luncă, unde mai trăiesc şi animale mai mici precum: cârtiţa, ariciul, dihorul, nevăstuica, popândăul ş.a.m.d.

Păsările adaptate numai la câmp sunt puţine şi anume: prepeliţa, prigoria multicoloră, ciocârlia de câmp. Fauna de luncă este reprezentată prin păsări ca: raţa sălbatică, gâsca sălbatică, stârcul cenuşiu, lişiţa. Printre speciile de peşti ce populează Dunărea enumerăm: crapul, babuşca, plătica, ştiuca şi somnul, iar în gârla Pasărea trăiesc: caracuda, carasul, linul, bibanul. Fauna de interes cinegetic căreia i se acordă un interes mai mare este reprezentată de iepure şi mistreţ, precum şi de păsări ca: fazanul, gâştele sălbatice, raţele sălbatice. Pentru locuitorii comunei cea mai mare importanţă o reprezintă fauna piscicolă, iar pescuitul a fost dintotdeauna o îndeletnicire importantă a acestora. Ei prindeau peşte din lacurile şi bălţile din preajma satului cu tot felul de unelte, ca de exemplu: plasa, târbocul, postrovolul, năvodul, vârşile, coşuri oarbe, setca, undiţa etc.

Arii protejate  -

Situl Natura 2000 Vedea – Dunăre ROSPA0108 are suprafața de 22.874,4 hectare, situate între 2 și 114 m altitudine… Situl este situat în regiunea biogeografică continentală, la limita județelor Giurgiu și Teleorman, cuprinzând un sector din lunca Dunării și sectorul inferior al râului Vedea. De remarcat este că mare parte a sitului este teren agricol arabil (58%) – tarlale cultivate cu porumb în 2012, pe lângă care există păduri (15%), pășuni (10%), râuri, lacuri (11%), mlaștini (3%), precum și niște tufărișuri. Râul Vedea izvorăște la 435 m, în jud. Argeș; are lungimea de 244 km, un curs sinuos și se varsă în Dunăre la circa 20 m altitudine.

Conform Formularului Standard al sitului (SPA), aici cuibăresc peste 12 perechi de pescărel albastru (Alcedo atthis), este relative comun stârcul roșu (Ardea purpurea), totodată cuibăresc 50-60 p. stârc galben (Ardeola ralloides), 25-34 p. rață roșie (Aythya nyroca), 33-40 p. barză albă (Ciconia ciconia), 8-10 p. barză neagră (Ciconia nigra), 12-24 p. erete de stuf (Circus aeruginosus), peste 26 p. egretă mare (Egretta alba), 6-7 p. piciorong (Himantopus himantopus), 20-24 p. stârc pitic (Ixobrychus minutus), 120-166 p. lopătar (Platalea leucorodia), 34-41 p. țigănuș (Plegadis falcinellus). În perioada de iarnă există aici peste 240 exemplare de cormoran pitic (Phalacrocorax pygmeus), precum și efective importante de gâște, rațe, lebede șamd. În perioada pasajului, situl este utilizat de 300-400 exemplare de rață roșie (Aythya nyroca), peste 180 berze albe (Ciconia ciconia), peste 48 de berze negre (Ciconia nigra), peste 1.000 de exemplare de cormoran pitic (Phalacrocorax pygmeus), și sunt relativ comuni lopătarii (Platalea leucorodia), țigănușii (Plegadis falcinellus), ciocîntorșii (Recurvirostra avosetta) șamd. În perioada de migrație există pe aici peste 20.000 de exemplare de păsări de baltă… ceea ce face ca situl să fie candidat potențial pentru statutul de sit Ramsar. Aria de Importanță Avifaunistică RO117 Vedea – Dunăre are 22.889 hectare, între 14 și 90 m altitudine; conform BirdLife, aici există în timpul pasajului 450-3.000 de sitari de mal (Limosa limosa) și 20.000-34.000 de pescăruși râzători (Larus ridibundus).

Tot în această zonă, în mare parte cuprins de situl SPA, avem situl Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei – Șaica – Slobozia: are suprafața de 5.813 hectare, situate între 2 și 54 m altitudine; include și Ostrovul Năsturelul care este rezervație naturală. În Formularul Standard al sitului (SCI), se arată prezența variatelor specii de interes comunitar printre care specii de pești (Gobio albipinatus, Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus, Misgurnus fossilis, Sabanejewia aurata, Cobitis taenia, Gymnocephalus schraetzer, Gymnocephalus baloni, Zingel zingel, Zingel streber), amfibieni (Bombina bombina), reptile (Emys orbicularis), mamifere (printre care specii de lilieci – Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersi, Myotis emarginatus, Myotis myotis, precum și vidră – Lutra lutra).

3.2. Geologia:

Comuna Gaujani  face parte din unitatea geologică majoră a Platformei Valahe, cunoscută sub denumirea de Platforma Moessică. Platforma Moessică şi-a încheiat evoluţia (ca arie de sedimentare) în Cuaternar, când a fost calmatată şi este delimitată la sud de Dunăre, la nord de zona subcarpatică a Carpaţilor Meridionali, iar la N+E de o falie orientată NV-SE, care este prelungirea faliei de la est de Dunăre, cunoscută sub denumirea de falia Perceneaga – Comana.

Cuvertura acestei unitati cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si neozoice.

Paleozoicul – cele mai vechi depozite de cuvertura sunt de varsta ordoviciana ( paleozoic inferior). Din datele de foraj grosimea depozitelor paleozoice este de cca 3500 m fiind intalnite etaje ordovician, devonian si carbonifer.

Ordovician    - este constituit in majoritate din gresii cuartitice, gresii fine si conglomerate.

Devonian      - este reprezentat prin calcare oolitice. Peste depozitele carbonifere sunt dispuse disconcordant depozite triarice, jurasice si cretacice avand o grosime de 1500 m.

Triasicul inferior – liasic mediu este reprezentat prin argile dolomite si marmocalcare.

Liasicul superior este reprezentat prin gresii silicoase.

Jurasicul a fost intalnit in forajele de la Urziceni, Piua Petrii, Ciochina, Smirna si Calarasi avand o grosime de cca 800 m si fiind reprezentat prin argile cu intercalatii marne si dolomite in care s-a identificat o fauna Rnynconella, Lacunoseta, etc care indica prezenta jurasicului mediu si superior.

Cretacicul inferior este reprezentat prin calcare masive organogene albe, galbui, cretoase cu grosimi de 450 m intalnite la forajele de la Ciochina, Calarasi si bordei Verde.

Cretacicul superior este format in partea bazala dintr-un complex de marne peste care urmeaza un complex de calcare cretoase cu grosimi de 50-200 m.

Nezoicul este prezent prin urmatoarele perioade:

-	Neogen – sta transgresiv peste depozitele cretacice fiind reprezentate prin depozite ce apartin Tortonianului, Sarmatianului, Neotianului, Pontianului, Dacianului si Romanianului, fiind intalnite in forajele de la Ciochina, Marculesti, Urziceni, Ciresul si Balta Alba ( Braila).

-	Tortonianul – a fost interceptat in forajele de la Ciresu si Moara Saraca unde acopera in discordanta formatiunile cretacice. Ele sunt constituite din marnocalcare, marne, nisipuri si gresii cu Amphistegina a caror grosime de aproximativ 50-80 m scade spre Est.

-	Sarmatianul in continuare de sedimente cu Tortonianul este constituit din gresii calcaroase, marnocalcare si marne rubanate in care s-au identificat specii de de Cerithium si Hydrobia Ervillia podolica, precum si o bogata microfauna.

-	Meotianul in continuitate de sedimente cu Sarmatianul este constituit din nisipuri marnoase, marne, nisipuri si gresii cu grosime de cca 150 m.

-	Pontianul este reprezentat de marne, marne nisipoase , nisipuri marnoase cenusii, vinete cu Congeria, Hydrobia Phylocardium si Ostracode. Grosimea acestuia variaza intre 100-500 m.

-	Dacianul  este reprezentat prin nisipuri, marne si argile carbunoase cu specii de Prosodacna Unio, Viviparus, etc, avand o grosime intre 100-500 m.

-	Romanianul inchie seria neogena fiind reprezentat printr-o alternanta de argile, marne, nisipuri argiloase, uneori carbunoase cu o fauna de Viviparus, Melanopsis, Theodoxus, etc si avand o grosime de 300-500 m ( Balta Alba).

-	Cuaternar – incepe in partea bazala cu depozite de varsta pleistocen inferior reprezentate printr-un complex  de pietrisuri cu nisip si elemente de bolovanis cu unele intercalatii argiloase sau argilo-nisipoase marnoase , complex cunoscut in literatura de specialitate sub denumirea de “Strate de Frat

esti”.

Conditiile geotehnice pot fi descrise sumar in felul urmator: stratificatie tabulara de depozite obisnuite de campie cvaternara ( sedimente maritime, lacustre si fluviatile, acoperite de loessuri de origine eoliana) si lipsa totala de zacaminte de valoare economica deosebita (hidrocarburi).

Diversele tipuri de soluri au o răspândire neuniformă, în funcţie de evoluţie şi de formele de relief.   Cea mai mare răspândire o au solurile brun-roşcate de pădure şi cernoziomurile dezvoltate pe loessurile care acoperă câmpiile.

Acestea sunt soluri fertile deosebit de favorabile culturilor agricole. Solurile formate de depozitele aluvionare din luncile râurilor oferă condiţii optime culturii legumelor şi a plantelor furajere.

Stratificatia terenului de fundare:

Din analiza datelor geotehnice obtinute din studiile de specialitate executate in regiune, stratificatia generala a terenului de fundare este alcatuita din sediment specific zonelor de lunca:

-	0.00 - 0.70 m- umpluturi din sol vegetal, argilos-prafos si umpluturi.

-	0.70 - 1.90 m  praf argilos, cafeniu, plastic vartos-plastic consistent, cu calcar diseminat in masa

-	1.90 - 2.80 m – argila prafoasa nisipoasa, cafeniu-galbuie, plastic consistenta, cu oxizi de fier

-	2.80 – 4.00 m - Nisip argilos, galben cenusiu, plastic consistent, cu oxizi de fier si mangan

-	4.00-6.00 m -  Nisip fin-mediu cu liant prafos-argilos, cenusiu, foarte umed

Din punct de vedere seismic după noul Normativ P100/1/2006 care a intrat in vigoare la data 01.01.2007, amplasamentul se afla situat intr-o zona ce se caracterizează prin următoarele valori:	- acceleraţia orizontala a terenului pentru proiectare (valoarea de vârf PGA): ag = 0,25 g, pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani

- perioada de control (colt) la spectrul de răspuns: Tc = 1,0 s

Nivelul apelor subterane:

Orizonturile acvifere existente in aceasta zona sunt:

- Orizontul acvifer freatic cantonat intr-un complex de bolovanisuri cu pietrisuri, nisipuri si rare argile sau loessuri, de varsta holocen-inferior, grosimea acviferului fiind intre 5-10 ani

- Orizontul acvifer de adancime cantonat in stratele de Fratesti este present in grosimi destul de reduse de cca 10 m. Sub depozitele cuaternare, la adancimi destul de reduse, forajele executate au strabatut depozite neogene (Pliocen si Miocen, nedivizate) constituite intr-un complex marmos-argilos, in baza cu nisipuri fine Pliocene si un complex calcaros si marmos de varsta Sarmatiana.

Apele freatice se găsesc în zona Gaujani la o adancime de 0-4 m în lunca şi 5-18 m pe terase. Latimea medie a albiei minore a Dunarii este de circa 750 m la nivel minim şi cea mare de 950 m la nivel mediu annual.

Aceste doua complexe stratigrafice nu reprezinta interes economic din punct de vedere al posibilitatilor de alimentare cu apa potabila- apa avand o mineralizare ridicata.

Aceste doua complexe stratigrafice nu reprezinta interes economic din punct de vedere al posibilitatilor de alimentare cu apa potabila- apa avand o mineralizare ridicata.

Acviferele de adâncime oferă posibilitati medii de captare, in zona situată în interfluviul Neajlov- Câlniştea, până la adâncimea de 100 m, zonă în care forajele singulare pot furniza debite între 2-6 l/s.

Forajele hidrogeologice aflate in observare de catre SGA Giurgiu sunt forate la o adancime cuprinsa intre 11-22 m, debitele fiind cuprinse intre 1 si 6 l/s, iar din punct de vedere hidrochimic se inregistreaza depasiri la ionul de amoniu.

Apa din puturile individuale prezinta depasiri la anumiti parametrii fizico-chimici dataorita amplasarii acestora la distant mica de factori poluatori cum ar fi – grajduri, depozite de balegar si WC –uri, nerespectandu-se astfel normele sanitar veterinare.

ZONE EXPUSE LA RISCURI NATURALE ŞI ANTROPICE

Riscurile naturale considerate in prezentul capitol sunt cele de natura hidrologica, hidrogeologica, geologica si geofizica.

Conditia esentiala de eliminare a vulnerabilitatii constructiilor si amenajarilor fata de factorii naturali de risc este de identificarea acestora, precum si a zonelor periculoase si prevederea de masuri adecvate de limitare a efectelor acestor factori.

Riscuri de natura hidrologica – inundatii

Pe teriroriul comunei Gaujani se desfasoara doua cursuri de apa:

curs de apa necadastrat Pasarea 1, afluent al raului Parapanca mal drept. Lungimea acestuia este de 7.5 km si are o suprafata de cca 4.5 kmp. O dată cu îndiguirea i s-a întrerupt alimentarea şi de aceea de cele mai multe ori vara seacă , căci se mai alimentează din apa ploilor şi zăpezilor.. Gârla Pasărea are o adâncime medie de 1 m şi datorită vegetaţiei bogate este supusă unui imens proces de colmatare. După anul 1970, cursul gârlei a fost regularizat pentru a spori suprafaţa agricolă.

In sudul UAT-ului se afla fluvial Dunarea – ce constitue granite naturala cu Bulgaria. Lungimea fluviului in limitele UAT Gaujani este de cca 9 km.

Digul construit de-a lungul malului fereste teritoriul administrativ al comunei de inundatii.

Conform hartilor de hazard si ric la inundatii  zonele inundabile se gasesc in partea de Sud a localitatii, intre albia Dunarii si dig,  si sunt constituie din paduri .

Pe teritoriul localitatii s-au semnalat pagube produse din inundatii datorate depasirii cotelor fluviului Dunarea, topirii rapide a zapezilor , in general sunt afectate terenuri agricole si zona dintre fluviu si dig.

Acoperirea riscurilor facandu-se prin Digul de apărare construit pe malul Dunării, dezapezirea rapida a tronsoaanelor de drum afectate.

Riscuri geologice (teren dificil de fundare)

Teritoriul administrativ al comunei Gaujani se afla in marea Unitate a Campiei Romane, in lunca Dunarii . La Nord, teritoriul administrativ este marginit de Campia Burnazului (din care face parte), iar la Sud de fluvial Dunarea- ce constitue granite naturala cu Bulgaria.

Localitatile ce formeaza intravilanul comunei sunt aşezate în culoarul de vale al Dunării, într-o zonă de altitudine de 18-30 m. Culoarul dunărean de sub Burnaz este caracterizat prin 4 terase ale Dunării şi anume: T1 = 25 m, T2 = 35 m, T3 = 50 m, T4 = 75 m, primele 3 terase ocupând suprafeţe mai mari. Vetrele satelor Găujani şi Pietrişu cuprind o mare parte din terasa 1.

Dezvoltarea comunei in lunca Dunarii si pe terasele Dunarii, o caracterizeaza ca fiind asezata  pe terenuri dificile de fundare, sensibile la umezire sau puternic compresibile si cu un nivel ridicat al apelor subterane in zonele cu depuneri aluvionare tinere (conuri de dejectie).

Riscuri hidrogeologice (apele subterane)

Stratele acvifere freatice se dezvolta in baza orizonturilor coezive din suprafata si sunt adiacente in exclusivitate prin infiltratia directa a precipitatiilor atmosferice (conform date furnizate de SGP Giurgiu).

Ridicarea nivelului hidrostatic influenteaza negativ construibilitatea terenurilor, putind genera accidente in exploatarea constructiilor.

Posibilitatea de poluare a acviferului freatic constitue un risc major, avand in vedere ca , neexistand sistem centrallizat de de alimentare cu apa al comunei , sunt folosite si puturi satesti individuale, de mica adancime.

Riscuri de natura geofizica (seisme)

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate I=71, pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani), conform SR 11100/1-93.

Din punct de vedere seismic localitatea Gaujani, conform Codului de proiectare seismică P100-1/2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,25 g, iar perioada de colţ este Tc = 1,0 sec, conform figurilor 1 şi 2.

Prin protectie antiseismica se urmareste limitarea degradarilor, a avariilor, precum si evitarea prabusirii elementelor structurale, a celor nestructurale, ale echipamentelor si instalatiilor.

Proiectarea constructiilor se va baza pe urmatoarele principii :

- Incadrarea constructiilor in mediul natural se va face cu evitarea sporirii riscurilor implicate de efectele potentiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice.

- Corelarea activitatilor de construire cu activitatile de inlocuire sau consolidare in timp util a fondului construit vechi, insuficient protejat antiseismic.

Amplasarea constructiilor

- Se recomanda alegerea amplasamentelor constructiilor in asa masura, incat protectia antiseismica sa se realizeze in conditii economica, fara masuri costisitoare

- Se va evita amplasarea constructiilor pe terenuri cu pericole de alunecari sau surpari

In cazul in care amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se vor lua masurile necesare pentru stabilizarea terenurilor.

In cazurile in care amplasarea constructiilor pe terenuri nefavorabile ( nisipuri cu grad mare de afanare, lichefiabile, maluri, umpluturi neconsolidate ) nu poate fi evitata, se vor lua masurile necesare pentru consolidarea terenurilor, astfel incat acestea sa poata asigura o buna comportare antiseismica a constructiilor

Pentru constructiile a caror eventuala avariere poate avea urmari de gravitate deosebita, se vor preciza, in functie de specificul constructiilor si al procedeelor tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente.

Forma in plan a constructiilor

La stabilirea formei in plan a constructiilor se vor alege de preferinta contururi regulate, in plan, compacte, in distribuirea volumelor, a maselor si a rigiditatii in cadrul aceluiasi tronson de cladire.

In situatiile in care respectarea acestor prevederi nu este posibila , se recomanda tronsonarea constructiilor prin rosturi antiseismice.

Riscuri de natura geomorfologica (teren inclinat)

In interiorul comunei Gaujani se dezvolta zone cu teren inclinat, favorabil alunecarilor de teren si a eroziunilor generate de scurgerea apelor din precipitatii sau izvoare naturale. Intravilanele satelor Gaujani si Cetatuia se dezvolta pe teren relativ orizontal, doar partea de nord a satului Pietrisu este asezata intr-o zona de trecere de la lunca la Terasa 1.

3.3 Hidrologia si hidrogeologia:

Principalul curs de apa este fluviul Dunarea care margineste teritoriul comunei pe o lungime de 9.0 km. Digul construit de-a lungul malului fereste teritoriul administrativ al comunei de inundatii.

Raul Vedea curgea, odinioara, la marginea de nord a luncii, sub numele de garla Pasarea si, mai spre est, de Cama, paralele cu Dunarea si varsandu-se in Dunare la Giurgiu. In prezent Vedea a fost deviata pentru a se varsa in Dunare pe drumul cel mai scurt si imediat la vest de limita administrativa a comunei. Pe vechea albie mai curge o mica cantitate de apa alimentata de izvoare, ape meteorologice si de infiltratii.

Acest curs de apa – Garla Pasarea acopera o suprafata de cca 4.5 kmp si o lungime de cca 7.5 km.

Orizonturile acvifere existente in aceasta zona sunt:

- Orizontul acvifer freatic cantonat intr-un complex de bolovanisuri cu pietrisuri, nisipuri si rare argile sau loessuri, de varsta holocen-inferior, grosimea acviferului fiind intre 5-10 ani

- Orizontul acvifer de adancime cantonat in stratele de Fratesti este present in grosimi destul de reduse de cca 10 m. Sub depozitele cuaternare, la adancimi destul de reduse, forajele executate au strabatut depozite neogene (Pliocen si Miocen, nedivizate) constituite intr-un complex marmos-argilos, in baza cu nisipuri fine Pliocene si un complex calcaros si marmos de varsta Sarmatiana.

Apele freatice se găsesc în zona Gaujani la o adancime de 0-4 m în lunca şi 5-18 m pe terase. Latimea medie a albiei minore a Dunarii este de circa 750 m la nivel minim şi cea mare de 950 m la nivel mediu annual.

Aceste doua complexe stratigrafice nu reprezinta interes economic din punct de vedere al posibilitatilor de alimentare cu apa potabila- apa avand o mineralizare ridicata.

3.4 Solurile si resursele subsolului

Solurile care se intalnesc in aceasta zona sunt cernoziomurile legivate, solurile brun roscate de padure si solurile de lunca.

Cernoziomurile legivate sunt soluri in care apare fenomenul de migrare, de spalare din orizontul A, spre orizontul C, folosindu-se uneori chiar si un orizont intermediar B.  Sunt soluri foarte bune pentru toate culturile agricole si, in conditiile unei umeziri suficiente, sau productii foarte mari la hectar.

Solurile brun roscate de padure sunt mai sarace in humus decat cernoziomurile, dar au o fertilitate buna. Aceste soluri, formate pe locul fostelor paduri au o stabilitate structurala redusa, o porozitate miljlocie si o permeabilitate mai redusa, necesita ingrasamant azotat si fosfatic permitand cultivarea unei game variate de plante agricole, dand productii constant la hectar.

Solurile aluvionare intalnite in zona luncilor, sunt soluri fertile, cu structure usoare si un continut scazut de substante nutritive. Se folosesc pentru culture de zarzavaturi, precum si pentru culture de cereale. Sunt necesare ingrasaminte organice si lucrari de irigatie si desecari.

Folosirea intensiva a resurselor de sol necesita si o serie de masuri si lucrari de imbunatatire funciara: lucrari de combatere a eroziunii solului, combaterea exesului de umiditate rezultat in urma precipitatiilor, combaterea chimizarii execesive a agriculturii. Trebuie evitate, de asemenea, depozitarile necontrolate de deseuri si materii prime.

Aprecierea calitativa a solurilor si gruparea lor pe clase de calitate este exprimata printr-un indicator de calitate, nivelul de probabilitate la modul de folosinta arabila.

Clasele de calitate agricola, exprimate prin nivelul de pretabilitate la arabil, determinat in functie de factorii limitative cu intensitatea cea mai mare,prezente pe teritoriul comunei Gaujani sunt urmatoarele:

Clasa I – soluri valoroase

Clasa II – 7-C2U2- textura argiloasa, 3-Q2- 2-3 m adancime panza freatica

Clasa III – 17 – E3P2C2 -  terenuri cu panta intre 5-15 %, cu eroziune moderata si textura argiloasa.

3.5 Clima

Teritoriul comunei Gaujani se încadrează în tipul temperat-continental, cu nuanţe de tranziţie, cu un topoclimat de silvostepă.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele care bat dinspre sud-vest, sud şi vest şi dinspre nord-est.  Dintre vânturile locale neperiodice se remarcă: austrul, crivăţul şi băltăreţul. Precipitaţiile există în tot timpului anului, fie sub formă de ploaie, fie sub formă de zăpadă, maxima de precipitaţii înregistrându-se la începutul verii și avândo medie anuală de 590 mm/mp. Regimul eolian se caracterizează prin dominanţa vântului de est cu o frecvenţă de 21,2%. Perioada de calm mediu reprezintă 18,9% din cursul anului.Vânturile dominante sunt cele din est – Crivăţul şi din vest – Austrul.

Clima pastrează caracteristicile generale climatului specific Câmpiei Române, adică temperat continental-moderat, cu unele nuanțe de tranziție, cu un topoclimat de padure,de silvostepa. Vara se caracterizeaza prin timp senin, uscat si călduros, iarna cu un strat de zapadă instabil si discontinuu și este in cea mai mare parte sub dominarea maselor de aer rece continental din E,sau arctic, care determină scaderea temperaturii aerului intre -10 grade C si -20 grade C si, chiar, mai mult. Temperatura medie a lunii ianuarie este de -3 grade C, iar temperatura medie anuala de 11 grade C. Temperatura solului poate coborî până la -27 grade C, iar cea maximă poate urca pana la 67 grade C.

Durata de stralucire a Soarelui este de cca. 2250 ore anual. Clima constituie una din componentele de bază ale cadrului natural, cu influenţa nemijlocită şi directă asupra tuturor domeniilor de activitate social-economică.

Clima in zona in care este situata comuna Gaujani are urmatoarele caracteristici:

– Radiatia solara globala(kcal/cmp/an) 125 -127

– Temperatura medie anuala (grade C) 10,5

– Temperatura medie a lunii ianuarie (grade C) -3,3 -2,5

– Temperatura medie a lunii iulie (grade C) 22,7 23,2

– Precipitatii medii anuale (mm) 545 553

- Zile de ninsoare/an (durata medie) 50 40,5

- Grosimea medie a stratului de zapada (cm) 10

Temperatura aerului

Temperatura medie anuală în această zonă este de +10,4 grade C. În cursul anului, cea mai mică medie lunară se înregistreză în ianuarie când scade până la - 36, grade C. Mediile temperaturilor maxime zilnice prezintă valori pozitive în tot cursul anului cu valori de peste +29 grade C în intervalul iulie-august, şi +0,3 – 0,8 grade C în ianuarie.

Mediile lunare ale temperaturilor minime zilnice sunt negative în toate lunile de iarnă.Valoarea cea mai scăzută a acestui parametru termic se consemnează în ianuarie (-6,9 gr C). Începând din aprilie şi până în noiembrie, valorile acestui parametru sunt pozitive. Unele caracteristici importante ale regimului termic al zonei analizate rezultă şi din calculul următorilor parametrii, în raport cu pragurile de 0 gr C, 5C, 10C şi respectiv 20C, respectiv:

• datele de trecere a valorilor temperaturii aerului prin pragurile amintite;

• durata intervalelor cu temperatura aerului egală sau mai mare decât aceste praguri. Temperaturile medii zilnice devin pozitive din 21 – 22 februarie şi se menţin pe 0C, până în 13-15 decembrie rezultând o durată anuală a intervalului cu valori termice pozitive de 295-298 zile; durata medie anuală a intervalului cu valori temperaturi medii zilnice negative este de 67-70zile. Temperaturile egale sau mai mari de 20C sunt specifice lunilor de vară, apar la jumătatea lunii iunie şi se menţin până la începutul lunii septembrie (78-80 zile).

Umezeala aerului

Valoarea medie multianuală a umezelii relative este de 78-80%. Umezeala relativă înregistrează un maxim iarna , îndecembrie (89-91%) şi un minim primăvara (mai – 70-74%) şi vara (iulie-august 70%). Precipitaţiile atmosferice Cele mai mari cantităţi lunare de precipitaţii ce depăşesc de 3-4 ori media multianuală a lunii respective, s-au înregistrat la sfârşitul primăverii şi începutul verii sau sfârşitul toamnei. Succesiunea cantităţilor medii lunare multianuale de precipitaţii în cursul anului este caracterizată, în general, printr-o creştere semnificativă la sfârşitul primăverii şi începutul verii (mai-iulie), şi o altă creştere (mai atenuată) la sfârşitul toamnei (noiembrie).

În perimetrul analizat pot cădea cel puţin odată la 5 ani 63-69 mm precipitaţii în 24 ore, la 10 ani cantităţile de precipitaţii căzute în 24 ore pot însuma 80-87 mm, la 30 de ani 98 – 107 mm, la 50 de ani 124-130 mm, iar la 100 de ani 145-149 mm. În timpul iernii, precipitaţiile cad, în general, sub formă solidă, data medie a primei ninsorii fiind 20 noiembrie, iar ultima ninsoare cade în ultima decadă a lunii martie (23-29 martie). Intervalul anual în care pot să cadă ninsori este 123-130 zile, în zona analizată stratul de zăpadă persistând 44-51 de zile.

Regimul vântului

În cadrul circulaţiei generale a atmosferei, deplasarea maselor de aer se caracterizează la nivelul solului prin vânt. Pe teritoriul analizat, vânturile se dezvoltă sub acţiunea directă a principalilor centri barici (ciclonii mediteraneeni, anticiclonii Siberian şi Azoric şi anticiclonul Scandinav); datorită condiţiilor morfometrice locale, vântul prezintă un caracter mai puţin turbulent. Din analiza datelor deţinute, rezultă că frecvenţa medie anuală cea mai pronunţată o deţin vânturile din N-E (19,6%), urmate de vânturile dinspre Vest (17,4%). Vânturile în direcţia Est au o frecvenţă de 9,6%. Frecvenţa anuală a calmului (calmul de câmpie) este destul de mare (26,9%). Calmul cel mai pronunţat este semnalat vara şi toamna (34-42%). În general, se menţine aceeaşi situaţie a vânturilor dominate, modificându-se doar în frecvenţa acestora. Viteza medie anuală a vântului este de 2,1-2,2 m/s. În cursul anului, vitezele medii lunare cele mai mari (2,5-2,8 m/s) se înregistrează în intervalul februarie-aprilie, iar cele mai mici viteze medii lunare (1,4-1,6 m/s), în intervalul iulie – septembrie. Viteza maximă anuală a vântului cel puţin o dată la 5 ani (20%) poate atinge 29-31 m/s, la 50 de ani 32-35 m/s şi la 100 de ani 34-38 m/s.

Nivelul apelor subterane:

Orizonturile acvifere existente in aceasta zona sunt:

Orizontul acvifer freatic cantonat intr-un complex de bolovanisuri cu pietrisuri, nisipuri si rare argile sau loessuri, de varsta holocen-inferior, grosimea acviferului fiind intre 5-10 ani

Orizontul acvifer de adancime cantonat in stratele de Fratesti este present in grosimi destul de reduse de cca 10 m. Sub depozitele cuaternare, la adancimi destul de reduse, forajele executate au strabatut depozite neogene (Pliocen si Miocen, nedivizate) constituite intr-un complex marmos-argilos, in baza cu nisipuri fine Pliocene si un complex calcaros si marmos de varsta Sarmatiana.

Apele freatice se găsesc în zona Gaujani la o adancime de 0-4 m în lunca şi 5-18 m pe terase. Latimea medie a albiei minore a Dunarii este de circa 750 m la nivel minim şi cea mare de 950 m la nivel mediu annual.

Aceste doua complexe stratigrafice nu reprezinta interes economic din punct de vedere al posibilitatilor de alimentare cu apa potabila- apa avand o mineralizare ridicata.

Apa din puturile individuale prezinta depasiri la anumiti parametrii fizico-chimici dataorita amplasarii acestora la distant mica de factori poluatori cum ar fi – grajduri, depozite de balegar si WC –uri, nerespectandu-se astfel normele sanitar veterinare.

Comuna GĂUJANI reprezinta un component al peisajului geografic antropizat. Modificarile caracterului suprafetei (subiacente, active) din interiorul satelor pot atrage dupa ele modificari de ordin climatic.

Localitatile rurale in majoritatea zonelor sunt acoperite preponderent cu un invelis vegetal (gradini, livezi, curti).

Solul poros, acoperit cu vegetatie este predominant în localitatilor rurale, Climatul poate fi definit ca ansamblul unor microclimate separate. Acest climat este caracterizat prin trasaturi proprii, deosebit de cele ale regiunilor inconjuratoare. Factorii care influenteaza climatul se pot grupa in doua mari categorii si anume, naturali si artificiali. Din categoria factorilor naturali fac parte: radiatia solara – diferita dupa latitudine, circulatia generala, relieful vetrei satului si al imprejurimilor si vegetatia.

In a doua categorie intra: topografia locală, forma aşezării si intinderea ei in suprafata.

Alti trei factori capata importanta sporita si anume: numarul si densitatea populatiei, sursele artificiale de caldura si poluarea atmosferei.

Dintre sursele de caldura, cea mai importanta este aceea provenita din consumul de combustibil casnic si industrial.

Caldura primita prin arderea combustibilului este nesemnificativa vara, in schimb iarna poate echilibra caldura primita prin radiatia solara.

In ceea ce priveste poluarea atmosferei, aceasta are o serie de consecinte de ordin climatic si biologic.

Astfel, valul de impuritati absoarbe radiatia solara in timpul zilei in schimb micsoreaza radiatia efectiva in cursul noptii – atenuand astfel racirile excesive.

In general, in perimetrul localităţii (datorita factorilor de natura locala) apar diferentieri microclimatice. Se pot distinge astfel doua categorii de microclimate:

Microclimatul exterioarelor (microclimatul strazilor, curtilor, acoperisurilor, al fatadelor umbrite sau insorite, al spatiilor verzi care in ansamblu formeaza topoclimatul antropic local);

Microclimatul interioarelor, denumit microclimatul spatiilor inchise. Acesta reprezinta in fapt tipul de climat artificial propriu-zis, fiind deopotriva rezultatul factorilor naturali ca si ai celor artificiali.

O localitate actioneaza asupra vantului in doua moduri total diferite. Pe de-o parte datorita diferentelor de temperatura care apar temporar, intre aşezare si zonele limitrofe lui se formeaza un sistem de vant propriu nu prea intens dar totusi existent (“vantul urban”). De exemplu supraincalzirea localităţii in serile senine si cu vant slab, duce la formarea vantului spre ea. Pe de alta parte, cea mai importanta influenta asupra vantului consta in faptul ca aceasta actioneaza ca obstacol pentru curentii generali ai circulatiei atmosferice. Din cauza cladirilor cu inaltimi si pozitii diferite, localitatea actioneaza asupra vantului ca un obstacol pentru curentii generali ai circulatiei atmosferice. Din acest motiv vantul este slabit ca intensitate in imediata vecinatate a solului, iar turbulenta este apreciabil sporita. Intre cladiri si pana la o anumita inaltime deasupra acestora se formeaza o masa de aer turbulent, peste care curentii generali ai vantului trec ca peste un obstacol.

Ca la orice obstacol, rezulta o indesire a liniilor de curent ceea ce de la o anumita altitudine, conduce la sporirea vitezei vantului deasupra localităţii si in mod corespunzator la aparitia unei componente ascensionale a aerului in partea “in vant” si o componenta descendenta a curentilor de aer in partea de “sub Vant” a zonei cu locuinţe.

Facand abstractie de perturbarea generala a vantului, pe anumite portiuni – in special pe arterele lungi si drepte, orientate paralel cu circulatia generala a curentilor de aer, se constata “efecte de ajutaj” care sporesc viteza vantului.

Limita climatului modificat antropic se considera ca se extinde pe intreaga suprafata acoperita cu constructii, cu mici influente asupra zonelor inconjuratoare.

Pe verticala, climatul urban se manifesta pana la o inaltime de 3 – 5 ori mai mare decat inaltimea medie a constructiilor. Fenomenul complex de “clima urbana” se materializeaza prin valori diferite ale temperaturii aerului fata de imprejurimi. Valorile maxime ale regimului termic nu sunt apreciabil diferite fata de zonele limitrofe.

Manifestările fenomenelor descrise în acest subcapitol sunt mai puţin semnificative în mediul rural prezent, dar pe măsura dezvoltării acestor zone, pot fi sensibil prezente.

3.6. Flora şi fauna

Vegetaţia zonei în care este amplasat teritoriul comunei Gaujani aparţine tipului de silvostepă prezent în întreaga Câmpie Română dar si cea specifica luncii Dunarii, în care covorul vegetal este constituit din specii lemnoase, cu pondere esenţa stejarului şi specii ierboase, cu pondere familia gramineelor.Vegetaţia ierboasă este predominant reprezentată de graminee și leguminoase. Vegetația hidrofilă din luncile râurilor și lacurilor este formată din speciile lemnoase de sălcii și plopi. Aceste două asociaţii vegetale au asigurat procesul de humificare a materiei organice primare, care, supusă unor procese complexe de descompunere şi mineralizare, ajunge în stadiul final la obţinerea de substanţe simple necesare nutriţiei plantelor.

Vegetaţia de luncă este formată din specii rezistente la inundaţii cum ar fi: salcia, plopul, frasinul, stejarul, salcâmul sau dudul.

Vegetaţia ierboasă este formată din: iarba câmpului, trifoiul hibrid, spini, holera, scaiul dracului, păpădie, rogoz, pipirig, trestie, costrei. Vegetaţia plutitoare este reprezentată de nufărul alb, iar vegetaţia submersă este prezentă prin brădiş (numită popular „lintiţă”), ce se găseşte în gârla Pasărea.

Plantele necultivabile ce predomină pe terenul din lunca Dunării, precum stuful, trestia, papura, au fost de mare ajutor pentru localnici întrucât erau folosite pentru acoperitul grajdurilor, ocolirea curţilor, dar şi pentru confecţionarea rogojinilor. Alte plante din baltă, precum pluta sau izma broaştei, erau folosite pentru vopsit lâna şi bumbacul.

Plante ca muşeţelul, izma, iarba mare, patlagina erau folosite în prepararea ceaiului pentru diferite dureri, iar „spânzul” era folosit pentru vindecarea unor boli la porci şi cai.

În lunca Dunării, în apropiere de albia minoră se găseşte o pădure ce are rolul de a apăra digul şi micşora eroziunea în timpul viiturilor. Datorită eroziunii produse de viiturile apelor Dunării, de-a lungul anilor suprafaţa acestei păduri a fost mult diminuată, ajungând în prezent la o lăţime de maximum 60 m.

În comuna Găujani se află un stejar falnic, secular, ce a fost declarat datoritei vârstei lui monument al naturii. El se află în vecinătatea Primăriei, în faţa casei ce a aparţinut lui Neagu Beţiu. Pe terenurile agricole se cultivă cereale (grâul, orzul, secara, ovăzul şi porumbarul), floarea soarelui, viţa de vie, lucerna. Flora spontană este formată din traista ciobanului, macul, ştirul, neghina, pirul, păpădia, muşeţelul, albăstrelele, ciulinii. În locurile mlăştinoase cresc plante specifice ca: pipirigul, stuful, rogozul, papura, iarba broaştei.

În curţile gospodarilor există pomi fructiferi, dar şi nelipsitul salcâm sau plop, papură, chiar şi dud.

În zona comunei Găujani există o combinaţie de faună de luncă şi faună de terasă. În fauna de terasă întâlnim animale superioare cum ar fi: iepurele de câmp, vulpea, mistreţul, lupul, acesta dispărând în ultima vreme. Aceste animale le întâlnim şi în fauna de luncă, unde mai trăiesc şi animale mai mici precum: cârtiţa, ariciul, dihorul, nevăstuica, popândăul ş.a.m.d.

Păsările adaptate numai la câmp sunt puţine şi anume: prepeliţa, prigoria multicoloră, ciocârlia de câmp. Fauna de luncă este reprezentată prin păsări ca: raţa sălbatică, gâsca sălbatică, stârcul cenuşiu, lişiţa. Printre speciile de peşti ce populează Dunărea enumerăm: crapul, babuşca, plătica, ştiuca şi somnul, iar în gârla Pasărea trăiesc: caracuda, carasul, linul, bibanul. Fauna de interes cinegetic căreia i se acordă un interes mai mare este reprezentată de iepure şi mistreţ, precum şi de păsări ca: fazanul, gâştele sălbatice, raţele sălbatice. Pentru locuitorii comunei cea mai mare importanţă o reprezintă fauna piscicolă, iar pescuitul a fost dintotdeauna o îndeletnicire importantă a acestora. Ei prindeau peşte din lacurile şi bălţile din preajma satului cu tot felul de unelte, ca de exemplu: plasa, târbocul, postrovolul, năvodul, vârşile, coşuri oarbe, setca, undiţa etc.

	Pe teritoriul comunei Găujani se suprapune aria naturală protejată ROSPA0108 VEDEA DUNARE, care ocupă 36,12 % din unitatea administrativ-teritorială Comuna Găujani.

	De asemenea, un procent de 7,18 % din suprafața comunei se suprapune cu aria naturală protejată ROSCI0088 GURA VEDEI-SAICA-SLOBOZIA.

	Totodată, 2,01 % din suprafața UAT se suprapune cu RONPA0942 REZERVATIA CAMA -DINU-PASARICA.

Efectele poluarii asupra vegetatiei se caracterizeaza prin:

Reducerea numarului de specii paralel cu cresterea numarului de indivizi din speciile rezistente;

Modificari anatomice si fiziologice la nivel individual care merg pana la moartea plantei.

In zonele poluate s-a remarcat disparitia sau retragerea unor specii si inlocuirea lor cu altele din aceeasi biocenoza (de exemplu – acolo unde vegetatia locala a fost eliminata s-au dezvoltat graminee spontane rezistente la conditii dure de medii si al caror rol pozitiv consta doar in a fixa si acoperi terenul degradat).

Poluantii actioneaza la nivel individual al plantelor prin producerea de modificari anatomice si fiziologice.

In zonele poluate se constata ca fenomene anatomice, coronamentului, uscarea unor ramuri si arsuri pe inflorescente.

Dintre cereale, PORUMBUL este rezistent la poluare, in schimb la GRAU si ORZ s-a constatat o productivitate scazuta si o calitate necorespunzatoare a fainii obtinuta din boabe.

Legumele rezistente la poluare sunt cartoful, sfecla de zahar, telina, iar cele sensibile sunt varza, patlagelele rosii, spanacul, castravetii.

# 4.	Orice problemă de mediu existentă

MEDIU

Ecosistemele forestiere sunt intrate în declin ecologic, datorat în primul rând extinderii zonelor de locuit până în apropierea zonelor acoperite de păduri, datorită atractivității acestora pentru dezvoltatorii imobiliari si datorita defrisarilor ilegale.

În comuna Gaujani, nu putem vorbi de o poluare constantă în zonă sau de o poluare avansată sau de o degradare a terenurilor, care să afecteze în mod vizibil zona.

Există valori moderate ale poluării datorită traficului auto. Vegetaţia zonei în care este amplasat teritoriul comunei Gaujani aparţine tipului de silvostepă în care covorul vegetal este constituit din specii lemnoase, cu pondere esenţa stejarului şi specii ierboase, cu pondere familia gramineelor. Aceste două asociaţii vegetale au asigurat procesul de humificare a materiei organice primare, care, supusă unor procese complexe de descompunere şi mineralizare, ajunge în stadiul final la obţinerea de substanţe simple necesare nutriţiei plantelor.

Identificarea surselor de poluare

Principalele surse de poluare la nivelul teritoriului administrative sunt urmatoarele:

Traficul greu desfasurat pe Dn 5C, priviind poluarea cu CO, Pb si fonica

Depozite de gunoi neorganizate, grajdurile si closetele uscate din gospodariile localnicilor situate foarte aproape de puturile de apa

Depozitarea necontrolata a cadravelor de animale

Starea factorilor de mediu

- Factorul de mediu aer – calitatea aerului

Prezenta drumului DN 5C prezinta dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect secundar al traficului crescut. Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, de obicei concentrate pe mari platforme industriale, dar și intercalate cu zone de locuit intens populate dezvoltări preponderent pe verticală), circulația auto, în special de-a lungul marilor artere incluzând și traficul greu. Sursele de poluare a aerului se pot grupa în câteva mari categorii principale, astfel:

- Incalzirea spatiilor de locuit, comerciale, administrative

- Arderea miristilor

- Depozitarea si incinerarea deseurilor solide in gospodarii

- Starea de epurare ape uzate

- Surse difuze de combustie

- Traficul auto

Comuna Gaujani este afectată de aceste tipuri de poluare, dar nu într-o atât de mare măsură ca și    aglomerările urbane mari.

Suprafete poluante , intravilanul locuibil al localitatilor componente in zona limitrofa a DN 5C.

Efectele poluarii – asupra sanatatii populatiei si animalelor, asupra vegetatiei

- Factorul de mediu apă – calitatea apei

Poluarea apelor din comună este cuprinsă în limite admise cu excepţia perioadei de iarnă, când se înregistrează concentraţii mai mari de substanţă organică de provenienţă animala datorată revărsărilor resturilor fecaloide în albia raurilor. Situaţia mai sus evidenţiată se datorează, în primul rând, lipsei bazinelor vidanjabile hidroizolate şi platformelor de gunoi de grajd betonate. Poluarea locală este prezentă în peisaj, cu depozite de reziduuri menajere şi de consum depozitate la întamplare, de obicei în albia majoră a raurilor si piraurilor.

Activitati poluante

-	Lipsa retelei de canalizare menajera si pluviala in toate localitatile comunei.

-	Amplasarea gunoiului de grajd, a WC –urilor uscate la distante necorespunzatoare fata de fantani.

-	Lipsa foselor septice vidanjabile

-	Irigarea terenurilor agricole dupa folosirea produselor chimice pentru ingrasare, fertilizare si ierbicidare

Calitatea apelor de suprafata

Conform STAS 4706/1998 si in baza analizelor fizico-chimice efectuate de Laboratorul Hidrochimic si Hidrologic al Sistemului de Gospodarie a Apelor Giurgiu apele fluviului Dunarea se inscribe in categoria I de calitate.

Calitatea apelor subterane

Orizontul acvifer existent considerat ca strat acvifer , cu nivel liber ( freatic) este reprezentat prin nisipurile si pietrisurile stratelor de Fratesti, acoperit cu o patura groasa de loess de cca 30 m. Forajele hidrogeologice au o adancime intre 32 m si 50 m, cu debite cuprinse intre 0,2 – 8 l/s.

Din punct de vedere hidrochimic apa din acviferele de adancime este potabila, incriindu-se in limitele prevazute de STAS 1342/91.

-	Orizontul acvifer de adancime cantonat in stratele de Fratesti este present in grosimi destul de reduse de cca 10 m. Sub depozitele cuaternare, la adancimi destul de reduse, forajele executate au strabatut depozite neogene (Pliocen si Miocen, nedivizate) constituite intr-un complex marmos-argilos, in baza cu nisipuri fine Pliocene si un complex calcaros si marmos de varsta Sarmatiana.

Apa din puturile individuale prezinta depasiri la anumiti parametrii fizico-chimici dataorita amplasarii acestora la distant mica de factori poluatori cum ar fi – grajduri, depozite de balegar si WC –uri, nerespectandu-se astfel normele sanitar veterinare.

- Factorul de mediu sol – calitatea solului

Poluarea solurilor în comuna Gaujani , se încadrează în limitele normalului

Activitati poluante

- Depozitarea incorecta a deseurilor menajere, zootehnice si a cadavrelor de animale

- Lucrarea incorecta a terenurilot agricole

- Reamenajarea zonelor cu exces de umiditate

Suprafete poluante

- Terenurile pe care se depoziteaza necontrolat deseurile menajere si zootehnice

- Zonele neproductive

Efectele poluarii

- Asupra sanatatii populatiei si a animalelor

- Asupra vegetatiei

- Asupra apelor de suprafata si de adancime

- Asupra stratului de sol fertile

- Factorul de mediu  – vegetatia

Activitati poluante

Toate tipurile de poluanti care actioneaza asupra apei, aerului si solului, actioneaza indirect si asupra vegetatiei

Suprafete poluante

-  Zonele neproductive

Efectele poluarii

Prin reducerea diversitatiii, prin reducera numarului de specii in zonele poluate.

Alţi factori cu impact asupra mediului (calamităţi naturale, activităţi antropice)

În comuna Gaujani, nu au existat calamități naturale sau alte asemenea motive care să ducă la schimbări majore în ceea ce privește mediul.

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054-77, pe teritoriul administrativ al comunei Gaujani, adancimea de inghet este cuprinsa intre 0,80 m – 1.00 m de la nivelul terenului.

Monumente ale naturii- Pe teritoriul comunei Gaujani nu exista monumente ale naturii.

Pe baza informațiilor privind starea mediului în zonă, a conținutului şi obiectivelor proiectului de plan şi ținând cont de problemele de mediu existente identificate la nivel național, regional şi local,  pentru comuna GĂUJANI au fost identificate o serie probleme de mediu care pot fi considerate ca fiind în legătura cu PUG-ul propus.

În continuare se prezintă Lista problemelor de mediu identificate, grupate în categorii

CATEGORIA / PROBLEMA DE MEDIU

Calitatea aerului

Poluarea aerului datorată traficului rutier (infrastructură necorespunzătoare şi insuficientă, emisii)

Poluarea atmosferică generată de emisiile de poluanți produşi de surse staționare industriale

Combaterea fenomenului de schimbări climatice

Emisii de gaze cu efect de seră datorate sistemelor ineficiente de producere a energiei termice şi a utilizării combustibililor fosili

Eficiență energetică redusă (pierderi de energie prin sisteme de transport inadecvate sau învechite, izolarea necorespunzătoare a clădirilor)

Cantitatea şi calitatea apei

Cantitatea şi calitatea apei potabile

Asigurarea cu apă potabilă a comunei

Pericolul de poluare a surselor de apă subterană (zone de protecție sanitară)

Lipsa unei reţele de canalizare

Calitatea apelor de suprafaţă

Poluarea difuză a apelor de suprafață

Evacuarea de ape uzate necontrolat

Gestionarea deşeurilor

Sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor ineficient

Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor provenite din construcții şi demolări

Calitatea solului şi a apelor subterane

Poluarea solului cu metale grele, datorată traficului rutier

Poluarea solului de către exploatăriloe petroliere şi perimetrele de depozitare

Degradarea mediului natural şi construit

Modificarea folosinței terenurilor naturale sau agricole în terenuri pentru construcții

Posibilitatea degradării unor valori istorice şi arhitecturale

Urbanizarea mediului

Insuficiența spațiilor verzi pe cap de locuitor

Lipsa unor spații de parcare organizate

Absența delimitării zonelor rezidențiale de cele industriale

Sisteme necorespunzătoare de colectare a apelor pluviale

Deficiențe în amenajarea străzilor

Sistemul de monitorizare a zgomotului ambiental şi al vibrațiilor

Nerespectarea reglementărilor de urbanism

Poluarea mediului datorată activităților din transport

Utilizarea insuficientă a modalităților de transport ecologic

Reabilitarea căilor rutiere intraurbane fără (sau insuficient) reabilitarea sistemelor de colectare a apelor pluviale

Stimularea insuficientă a sistemelor alternative de deplasare (alei şi drumuri pietonale, piste pentru biciclişti)

Asigurarea stării de sănătate a populației

Insuficienta datelor privind cuantificarea efectelor poluării factorilor de mediu asupra populației

Asistenţă medicală specializată

Calitatea vieții

Asigurarea confortului, siguranței şi accesibilității la locuri de muncă şi servicii

Asigurarea unor servicii sociale de calitate

Asigurarea accesului la educație şi cultură

Pentru selectarea problemelor de mediu relevante pentru PUG GĂUJANI, propus dintre problemele de mediu incluse în lista mai sus prezentată, se realizează o ierarhizare a acestora utilizând Metoda analizei multicriteriale.

Aplicarea acestei metode constă în:

a)	Acordarea unui punctaj fiecărei probleme şi pentru fiecare criteriu;

b)	Distribuirea ponderilor pe fiecare criteriu;

c)	Înmulțirea scorurilor criteriilor cu ponderile şi însumarea rezultatelor pentru a obține un scor total;

d)	Ordonarea problemelor în funcție de scorurile totale.

Criteriile utilizate pentru această evaluare sunt:

A.	În ce măsură problema afectează sănătatea umană

B.	În ce măsură problema afectează mediul

C.	În ce măsură problema generează neconformarea cu cerințele legale

D.	În ce măsură problema afectează calitatea vieții pentru locuitorii din zonă

E.	Care este nivelul de incertitudine asupra evaluării problemei

Fiecare din cele cinci criterii utilizate are o pondere definită în cadrul evaluării problemei de mediu. Astfel, cel mai important criteriu este cel legat de impactul asupra sănătății umane (pondere 4), urmat de afectarea mediului înconjurător (pondere 3), şi neconformarea cu cerințele legale şi măsura în care este influențată calitatea vieții locuitorilor din zonă (pondere 2). Ultimul criteriu ca pondere în evaluare este cel legat de nivelul de incertitudine asupra problemei de mediu (pondere 1).

Modelul matricii utilizate pentru evaluarea individuală a fiecărei probleme de mediu este următorul:

| PROBLEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteriu A | Criteriu B | Criteriu C | Criteriu D | Criteriu E |
| Extrem | 3 | Extrem | 3 | Extrem | 3 | Extrem | 3 | Extrem | 3 |
| Considerabil | 2 | Considerabil | 2 | Considerabil | 2 | Considerabil | 2 | Considerabil | 2 |
| Redus | 1 | Redus | 1 | Redus | 1 | Redus | 1 | Redus | 1 |
| Scorul pe criterii |
| 4 x... | 3 x... | 2 x... | 2 x... | 1 x... |
| Total Scor pe problemă =... |

Valorile punctajului pe care o problemă de mediu poate să-l obțină sunt:

a)	Punctaj minim - 12 puncte

b)	Punctaj maxim - 36 puncte

c)	Punctaj mediu - 24 puncte

În final se face o medie a scorurilor astfel calculate, pentru fiecare categorie de probleme de mediu, pe baza cărora se poate realiza ierarhizarea aspectelor de mediu în vederea stabilirii priorităților de mediu pentru PUG propus.

În continuare se prezintă matricea de evaluare a problemelor de mediu, grupate în categorii sau aspecte de mediu

| CATEGORIA / PROBLEMA DE MEDIU | A | B | C | D | E | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calitatea aerului | MEDIA | 17.5 |
| Poluarea aerului datorată traficului rutier ( infrastructură necorespunzătoare şi insuficientă, emisii) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Poluarea atmosferică generată de emisiile de poluanți produşi de surse staționare industriale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Combaterea fenomenului de schimbări climatice | MEDIA | 18.5 |
| Emisii de gaze cu efect de seră datorate sistemelor ineficiente de producere a energiei termice şi a utilizării combustibililor fosili | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Eficiență energetică redusă (pierderi de energie prin sisteme de transport inadecvate sau învechite, izolarea necorespunzătoare a clădirilor) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Cantitatea şi calitatea apei | MEDIA | 17,5 |
| Cantitatea şi calitatea apei potabile | MEDIA | 17 |
| Asigurarea cu apă potabilă a comunei | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Pericolul de poluare a surselor de apă subterană (zone de protecție sanitară) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| Lipsa unei reţele de canalizare | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Calitatea apelor de suprafaţă | MEDIA | 18 |
| Poluarea difuză a apelor de suprafață | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Evacuarea de ape uzate necontrolat | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Gestionarea deşeurilor | MEDIA | 19 |
| Sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor ineficient | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor provenite din construcții şi demolări | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Calitatea solului şi a apelor subterane | MEDIA | 17 |
| Poluarea solului cu metale grele, datorată traficului rutier | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Poluarea solului de către exploatăriloe petroliere şi perimetrele de depozitare | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Degradarea mediului natural şi construit | MEDIA | 17 |
| Modificarea folosinței terenurilor naturale sau agricole în terenuri pentru construcții | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Posibilitatea degradării unor valori istorice şi arhitecturale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Urbanizarea mediului | MEDIA | 18,9 |
| Insuficiența spațiilor verzi pe cap de locuitor | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Lipsa unor spații de parcare organizate | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| Absența delimitării zonelor rezidențiale de cele industriale | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Sisteme necorespunzătoare de colectare a apelor pluviale | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| Deficiențe în amenajarea străzilor | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| Sistemul de monitorizare a zgomotului ambiental şi al vibrațiilor | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| Nerespectarea reglementărilor de urbanism | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Poluarea mediului datorată activităților din transport | MEDIA | 18,3 |
| Utilizarea insuficientă a modalităților de transport ecologic | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Reabilitarea căilor rutiere intraurbane fără (sau insuficient) reabilitarea sistemelor de colectare a apelor pluviale | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Stimularea insuficientă a sistemelor alternative de deplasare (alei şi drumuri pietonale, piste pentru biciclişti) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Asigurarea stării de sănătate a populației | MEDIA | 19 |
| Insuficienta datelor privind cuantificarea efectelor poluării factorilor de mediu asupra populației | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Asistenţă medicală specializată | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Calitatea vieții | MEDIA | 18,3 |
| Asigurarea confortului, siguranței şi accesibilității la locuri de muncă şi servicii | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Asigurarea unor servicii sociale de calitate | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Asigurarea accesului la educație şi cultură | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 |

Sunt considerate relevante doar acele probleme de mediu pentru care scorul obținut este mai mare de 20.

Probleme de mediu identificate ca fiind relevante vor sta la baza stabilirii obiectivelor de protecție a mediului pentru PUG analizat. Acestea au fost ierarhizate pe baza scorurilor calculate pentru stabilirea priorităților de mediu atât pentru evaluarea efectelor cât şi pentru identificarea măsurilor care să conducă la diminuarea presiunilor asupra mediului generate de implementarea PUG propus pentru comuna GĂUJANI.

Problemele de mediu relevante pentru PUG se prezintă în continuare în ordinea priorităților de mediu:

| 1 | Poluarea atmosferică generată de emisiile de poluanți produşi de surse staționare industriale |
| --- | --- |
|  | Sisteme necorespunzătoare de colectare a apelor pluviale |
| 2 | Nerespectarea reglementărilor de urbanism |
| 3 | Emisii de gaze cu efect de seră datorate sistemelor ineficiente de producere a energiei termice şi a utilizării combustibililor fosili |
|  | Pericolul de poluare a surselor de apă subterană (zone de protecție sanitară) |
|  | Sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor ineficient |
|  | Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor provenite din construcții şi demolări |
|  | Absența delimitării zonelor rezidențiale de cele industriale |
|  | Deficiențe în amenajarea străzilor |
|  | Sistemul de monitorizare a zgomotului ambiental şi al vibrațiilor |
|  | Reabilitarea căilor rutiere intraurbane fără (sau insuficient) reabilitarea sistemelor de colectare a apelor pluviale |
|  | Stimularea insuficientă a sistemelor alternative de deplasare (alei şi drumuri pietonale, piste pentru biciclişti) |
|  | Insuficienta datelor privind cuantificarea efectelor poluării factorilor de mediu asupra populației |
|  | Asistenţă medicală specializată |
|  | Asigurarea confortului, siguranței şi accesibilității la locuri de muncă şi servicii |
|  | Asigurarea unor servicii sociale de calitate |
| 4 | Eficiență energetică redusă (pierderi de energie prin sisteme de transport inadecvate sau învechite, izolarea necorespunzătoare a clădirilor) |
|  | Poluarea difuză a apelor de suprafață |
|  | Evacuarea de ape uzate necontrolat |
|  | Lipsa unor spații de parcare organizate |
| 5 | Poluarea solului cu metale grele, datorată traficului rutier |
|  | Poluarea solului de către exploatăriloe petroliere şi perimetrele de depozitare |
|  | Modificarea folosinței terenurilor naturale sau agricole în terenuri pentru construcții |
|  | Posibilitatea degradării unor valori istorice şi arhitecturale |
|  | Utilizarea insuficientă a modalităților de transport ecologic |
|  | Asigurarea accesului la educație şi cultură |
| 6 | Asigurarea cu apă potabilă a comunei |
|  | Lipsa unei reţele de canalizare |
|  | Insuficiența spațiilor verzi pe cap de locuitor |
| 7 | Poluarea aerului datorată traficului rutier (infrastructură necorespunzătoare şi insuficientă, emisii) |

Categoriile/aspectele de mediu au fost ierarhizate pe baza mediilor punctajelor medii calculate, în vederea stabilirii priorităților de mediu pentru PUG propus în relație cu problemele generale ale zonei :

| CATEGORIA / PROBLEMA DE MEDIU | Punctaj |
| --- | --- |
| Gestionarea deşeurilor | 19.0 |
| Asigurarea stării de sănătate a populației | 19.0 |
| Urbanizarea mediului | 18.9 |
| Combaterea fenomenului de schimbări climatice | 18.5 |
| Poluarea mediului datorată activităților din transport | 18.3 |
| Calitatea vieții | 18.3 |
| Calitatea aerului | 18.0 |
| Cantitatea şi calitatea apei | 17.5 |
| Calitatea solului şi a apelor subterane | 17.0 |
| Degradarea mediului natural şi construit | 17.0 |

Rezulta că aspectele de mediu referitoare la starea de sănătate a poulației si gestiunea deseurilor, reprezintă principala prioritate.

# 5. 	Obiectivele de protecTie a mediului STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU  INTERNATIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUG

În scopul evaluării efectelor asupra mediului, au fost selectate mai multe obiective legate de mediu care au fost formulate ținând cont de obiectivele şi obligațiile naționale şi internaționale (europene şi globale) pe care le are România în domeniul mediului.

Pentru propunerea listei de obiective de mediu specifice şi relevante pentru PUG, au fost utilizate obiectivele strategice şi specifice identificate în planurile şi programele de nivel local, regional şi național, ținând cont de problemele de mediu specifice zonei şi relevante pentru PUG propus identificate şi prezentate în cap. anterior.

În continuare se prezintă sub formă tabelară aceste obiectivele de mediu specifice pentru PUG propus, grupate în categorii de obiective strategice (care sunt corespondente cu obiectivele de mediu stabilite la nivel național, regional şi local) . Pentru fiecare din aceste obiective se prezintă considerații privind modul în care s-a ținut cont de aceste obiective la elaborarea PUG propus.

Pentru a se atinge obiectivele de mediu identificate, sunt necesare acțiuni concrete care se regăsesc în măsurile propuse pentru a preveni, reduce sau compensa orice efect advers asupra mediului, prezentate ăntr-unul din capitolele următoare.

| Obiective strategice | Obiective specifice | Consideratii |
| --- | --- | --- |
| Îmbunătățirea condițiilor de calitate ale mediului în spațiul urban şi creşterea nivelului de calitate a viatii. | Imbunatatirea alimentarii cu apa si a canalizarii | Execuţia retelelor de alimentare cu apa si de canalizare in toate zonele locuite din intravilan. |
|  | Creşterea suprafețelor spațiilor verzi | Zonele verzi prevăzute a se amenaja cresc de la 0.45% la 0.51%, ceea ce înseamnă o creştere a spațiului verde amenajat existent în comuna GĂUJANI |
|  | Diminuarea impactului poluării fonice | In zonele rezidențiale amplasate pe principalele rețele de transport rutier, vor fi realizate plantații de aliniament şi vor fi adoptate si masuri punctuale, la receptor, dupa caz. |
|  | Imbunatatirea asistentei sociale si a sanatatii populatiei. | Reabilitarea bazei sistemului sanitar si de asistenta sociala. |
| Reducerea poluării cu gaze cu efect de seră | Utilizarea de combustibili ecologici la producerea energiei termice | Centralele termice sunt prevăzute să funcționeze utilizând drept combustibil gazul metan (mai putin poluant) |
|  | Reducerea consumurilor de energie | Sunt prevăzute sisteme moderne şi eficiente de izolare a rețelelor de transport a utilităților şi reabilitarea termică a construcțiilor si locuintelor |
| Diminuarea poluării solului şi apelor subterane | Refacerea calității solului în zonele afectate de poluare industriala, sau in suprafetele afectate, ocupate de deseuri depozitate în mod necontrolat. | Toate lucrările aferente implementării planului propus se vor realiza în baza unor avize şi/sau acorduri de mediu prin care se vor stabili măsuri concrete de ecologizare in zonele afectate pentru evitarea oricărui risc pentru sănătatea populației şi încadrarea în reglementările privind calitatea solului |
| Ameliorarea calității aerului ambiental | Promovarea sistemelor alternative de deplasare | Sunt prevăzute piste pentru biciclisti şi alei pietonale |
|  | Reducerea poluării aerului datorată traficului rutier | Va fi reamenajata rețeaua de drumuri pentru optimizarea traficului rutier în zonă.. Drumurile vor fi prevăzute cu plantatii de aliniament. |
| Reducerea poluării apelor de suprafață | Diminuarea cantității de ape pluviale evacuate în sistemul de canalizare | Se vor implementa sistemele de canalizare, recomandabil în sistem divizor |
|  | Încadrarea în limitele de calitate reglementate pentru evacuările de ape uzate în receptori naturali | Se vor elimina deverările necontrolate în emisarii riverani |
| Protejarea valorilor antropice. | Instituirea Zonei Construite protejate. | Zone de protectie ce cuprind monumentele comemorative, arhitecturale şi istorice |
| Reducerea cantităților de deşeuri depozitate | Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere si celor provenite din construcții şi demolări. | Se vor respecta prevederilor privind colectarea selectiva, reciclarea deseurilor refolosibile si eliminarea finala doar a deseurilor neutilizabile. |

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea propunerilor PUG al comunei GĂUJANI in raport cu un set de obiective pentru protectia mediului natural si construit.

De asemenea, trebuie mentionat ca prin natura PUG pot fi solutionate sau pot fi create conditiile de solutionare a acelor probleme cu specific uman si care intra in competenta administratiei publice locale.

## 5.1. Principalele elemente de disconfort semnalate de populatia  comunei  GĂUJANI

In urma analizelor si studiilor de fundamentare privind disfunctionalitatile care apar in desfasurarea activitatilor in localitate, au fost identificate urmatoarele disfunctionalitati, precum si cauzele care le-au produs:

- Domeniul agriculturii si dezvoltarii activitatilor conexe :

- drumurile de exploatare sunt intr-o stare necorespunzatoare

- inexistenta unor asociatii agricole bine organizate-

- faramitarea terenurilor agricole corelata cu inexistenta planurilor parcelare pentru punere in posesie

- neimplicarea populatiei tinere in agricultura corelata cu imbatranirea fortei de munca- consecinta necultivarea in totalitate a suprafetei arabile

- baza materiala – utilaje agricole invechite si neadaptate unei agriculturi performante

- lipsa unor centre de colectare si de depozitare in conditii optime a legumelor

- diminuarea dramatica a activitatii in zootehnie

- Disfunctinalitati la nivelul de organizare al teritoriului intravilanului

- disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor institutii publice: lipsa delimitarii unei zone centrale de interes comunitar, si de aici necesitatea de a introduce dotari publice noi, in vederea inchegarii unei zone centrale de interes public.

- Existenta unor terenuri publice insuficient valorificate. Lipsa unor spatii amenajate aferente dotarilor publice.

- Realizarea lucrarilor de indigiure si inaltare a malurilor in zonele vulnerabile

- Aspecte critice privind organizarea circulatiei si a transportului in comun

- exista inca drumuri si strazi neintretinute, cu imbracaminti si profile necorespunzatoare

- necesitatea amenajarii unor intersectii pentru o mai buna fluidizare a traficului rutier

- Securizarea traversarii de catre pietoni a DN 5C prin prevederea de treceri de pietoni mai bine semnalizate si eventual a unei noi pasarele pietonale suspendate

- amenajarea corespunzatoare si asigurarea iluminatului pentru trecerile de pietoni de pe DN 5C

- lipsa sistemelor alternative – piste de biciclete, trotuare corespunzatoare

- numar insuficient de parcari amenajate corespunzator, in special in zona institutiilor publice,

- amenajarea corespunzatoare a statiilor de transport in comun

- lipsa spatiilor verzi de aliniament

- Economie si mediul de afaceri :

- Folosirea mai eficienta a resurselor existente la nivel local pentru sustinerea/promovarea unor investitii

- Slaba preocupare pentru introducerea unor noi tehnologii

- Inexistenta unei structuri de asistenta pentru mediul de afaceri si, de aici, rezulta o cultura antreprenoriala limitata

- Lipsa de perfectionare pentru o utilizare mai eficienta a capitalului uman autohton, corelata cu o cerere insuficienta de forta de munca pe plan local

- Necesitatea valorificarii patrimoniului istoric, cultural si natural de care dispune com. Gaujani

- Educatie, cultura

- Posibilitati reduse de recreere in cadrul scolii

- Implicarea redusa a elevilor, a cadrelor didactice si a parintilor in activitatile de conservare a mediului inconjurator si, implicit, lipsa unor programe educationale de acest gen (ex. valorificarea deseurilor si evitarea depozitarii acestora in loc necontrolat)

- Dezvoltarea in toate localitatile de terenuri de sport

- Dotarea necorespunzatoare a scolilor

- Dotarea tuturor unitatilor de invatamant cu grupuri sanitare corespunzatoare

- Dezinteresul crescut al majoritatii elevilor pentru scoala

- Reabilitarea unor dotari socio-culturale in mod corespunzator- biblioteca si camin cultural

- Neprotejarea corespunzatoare a monumentelor istorice de clasa  B si a siturilor arheologice de clasa B prezente pe teritoriul comunei

- Sanatate si asistenta sociala

- Imbatranirea populatiei

- Scaderea natalitatii

- Starea de sanatate precara

- Perceptia eronata a populatiei cu privire la sensul asistentei sociale si datorita unei informari insuficiente cu privire la fondurile destinate asistentei sociale

- Fonduri insuficiente destinate asistentei medicale

- Reabilitarea dispensarelor existente pe teritoriul localitatilor componente si crearea unui cadru adecvat desfasurarii activitatii medicale

- Resurse umane, piata muncii

- Adaptarea lenta la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale, in special

- Migrarea tinerilor spre mediul urban, mai cu seama a celor cu studii superioare

- Lipsa posibilitatilor de angajare la nivelul comunei

- Numar redus de programe de instruire adreate persoanelor cu nivel de pregatire scazut

- Dezechilibre intre cerere si oferta pe piata muncii

- Motivarea redusa a tinerilor pentru inceperea activitatii profesionale

- Dezechilibre intre nivelul de calificare a fortei de munca si cerintele pietei muncii

- Administratia publica

- Lipsa de personal specializat in diverse compartimente

- Buget local ineficient folosit pentru realizarea unor investitii

- Haosul legislativ

- Zona de agrement, sport si spatii verzi

- Lipsa zonelor de agrement si spatii verzi plantate insuficient

- Zona de sport este necorespunzator dezvolata

- Aspecte legate de gradul de echipare edilitara a localitatii in raport cu necesitatile populatei

- Alimentarea cu apa – nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa

- Canalizarea si epurarea apelor uzate – nu exista un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale

- Alimentarea cu caldura si gaze naturale –realizarea sistemului centralizat de alimnetare cu gaze naturale

- Alimentarea cu energie electrica - Liniile de transport a energiei electrice de

- joasa tensiune nu au beneficiat de reparatii capitale, avand in prezent o stare tehnica necorespunzatoare - unele echipamente si materiale prezentand un grad inaintat de uzura si caracteristici tehnice depasite. lluminatul public are o functionare corespunzatoare.

- Depozitarea si gestionarea deseurilor –implementarea a sistemului de management integrat al deseurilor. La ora actuala exista depozitari necontrolate de deseuri pe teritoriul comunei.

- Aspecte generale ale disfunctionalitatilor existente pe teritoriul comunei

- Mai buna gestionare a bugetului local folosit pentru realizare investitiilor

- Capacitatea scazuta de a elabora si de a implementa in mod eficient proiecte viabile de dezvoltare locala

- Lipsa informarii privind accesarea fondurilor europene, incapaciatea agentilor economici locali de a sustine cofinantarea acestora, precum si formalitatile greoaie care sunt necesare pentru obtinerea acestora

- Capacitatea financiara scazuta a locuitorilor comunei

- Fenomenul migratiei fortei de munca

Necesitati si optiuni ale populatiei

Analizand cerintele si optiunile populatiei, sustinute de initiativele administratiei publice se impune:

- Creearea de noi locuri de munca in sfera serviciilor prin atragerea de noi investitori.

- Dezvoltarea infrastructurii edilitare –apa, canal, gaze.

- Modernizarea strazilor  si a intersectiilor importante din localitate, realizarea de parcari si treceri de pietoni semnalizate corespunzator, realizarea de trotuare si piste de biciclete

- Crearea unui departament specializat pentru asistenta in obtinerea fondurilor europene la nivelul administratiei locale si/ sau aderarea la organisme abilitate in acest tip de consultanta

- Acordarea de asistenta sociala si medicala corespunzatoare in raport cu gradul de imbatranire al populatiei comunei

- Creearea unor  zone de agrement organizate corespunzator ( baze sportive, parcuri, locuri de joaca pentru copii)

- Construirea de grupuri sanitare corespunzatoare pentru unitatile de invatamant si de sanatate –, dotarea acestora corespunzator

- Crearea unor dotari socio-culturale corespunzatoare – biblioteca, camin cultural, punerea in functiune a muzeului exsitent

### Valorificarea potentialui turistic al localitatii . Acest potential consta in prezenta pe teritoriul comunei a numeroase iazuri.

### Principalele elemente de disconfort semnalate de populatie

Aspecte legate de circulatie:

- Traficul nedirijat pe unele tronsoane de drum

- Insuficienta parcajelor in zona centrala si in alte zone de afluire a populatiei

- Profile necorespunzatoare (insuficiente) ale drumurilor in unele zone

- Lipsa sau latimi insuficiente ale trotuarelor in unele zone

- Starea necorespunzatoare a carosabilului in multe zone

- Lipsa pistelor de biciclisti

Aspecte legate de nivelul de dotare:

- Lipsa locurilor de joaca pentru copii in unele zone

Aspecte legate de echiparea edilitara:

- Lipsa retelelor de apa-canal

- Deranjamente in reteaua electrica

Aspecte legate de imaginea urbana:

- Aspectul estetic al unor constructii (culori tipatoare, materiale de proasta calitate etc)

- Starea de degradare a unor imobile – unele dintre ele monumente istorice

- Prezenta unor panouri publicitare necorespunzator amplasate

- Prezenta deseurilor in locuri neamenajate

- Retele aeriene degradate

- Constructii nefinalizate abandonate

- In vederea fundamentarii propunerilor de organizare urbanistica s-au introdus in documentatie prevederile studiilor elaborate si a studiilor elaborate simultan cu elaborarea PUG -ului si anume :

- Planuri cadastrale ale localitatii, reactualizate ;

- Reactualizarea intravilanului - privind dotarile , locuintele , amenajarile

- Date furnizate de lucrarea ‘Plan Urbanistic General al comunei Gaujani’ din care au fost preluate informatii geotehnice , de conformare a localitatii si alte date care nu s-au modificat,  anul 2003, anul elaborarii de catre firma SC PROIECT CONSULT SRL

- Conform studiilor utilizate pentru propunerile de organizare urbanistica si in urma consultarii cu autoritatile locale au rezultat urmatoarele propuneri:

- -	suprafata de intravilan existenta pentru satisfacerea unor solicitari de construire este suficienta, actualul teren intravilan fiind suficient pentru urmatorii 10 ani.

- dezvoltarea infrastructurii de comunicatii si edilitare  ( sunt demarate proiectele pentru  apa, canalizare si modernizare strazi)

- dezvoltarea economiei agricole

- dezvoltarea intreprinderilor mici din sfera serviciilor

- reabilitarea spatiilor de agrement si dezvoltarea lor

- - modernizarea infrastructurii de circulatie

- - creearea unor dotari socio-culturale absolut necesare comunitatii

- - finalizarea reabilitarii si dotarii  unitatilor de invatamant si a celor sanitare

- - crearea unei identitati culturale si inscrierea localitatii in circuitul turistic zonal si , chiar national.

- Optimizarea relatiilor in teritoriu:

modernizarea arterelor de acces in satele comunei, va asigura relatia cu localitatile adiacente;

modernizarea tramei stradale a localităţilor, va imbunatatii calitatea mediului prin reducerea emisiilor generate de arderile din motoarele autovechiculelor si va reduce nivelul de zgomot generat de circulatie;

Din punct de vedere economic dezvoltarea durabila a comunei GĂUJANI impune utilizarea eficienta a resurselor in conditiile protejarii mediului, in acest sens se impun urmatoarele obiective majore:

- Dezvoltarea, modernizarea si extinderea infrastructurii, cu valorificarea oportunitatilor oferite de pozitia comunei GĂUJANI prin:

Modernizarea reţelei stradale şi a căilor rutiere de tranzit;

Extinderea retelei de distributie gaze naturale, care ar permite cresterea atractivitatii economice a comunei  prin disponibilitatea pentru inca o resursa energetica, precum si reducerea poluarii atmosferice prin diminuarea ponderii utilizarii combustibililor solizi pentru incalzire;

- Sustinerea aparitiei unor activitati economice noi, strans legate de resursele si traditia locala, dezvoltarea si modernizarea activitatilor existente, imbunatatirea mediului economic local prin:

Rezolvarea contruirii reţelelor de alimentare cu apa centralizate si a celei de canalizare prin:

Realizarea retelei de distributie cu conducte de ultima generatie pentru deservirea zonelor care nu beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu apa.

- Imbunatatirea conditiilor de locuit prevede urmatoarele actiuni:

Respectarea prevederilor P.U.G si P.U.Z. existente si introducerea de reactualizari in situatiile care impun acest lucru.

Intocmirea de Planuri urbanistice zonale si de detaliu pentru solutionarea optima a problemelor urbanistice din zonele de locuit.

Imbunatatirea fondului de locuit prin realizarea unui procent optim de ocupare, utilizare a terenului si imbunatatirea gradului  de confort.

- Introducerea in toate zonele de locuit a echiparilor edilitare si a dotarilor specifice.

Finalizarea construcţiilor oprite in diverse stadii de executie.

Utilizarea spatiilor reziduale pentru dotari de zonă si spatii verzi.

Imbunatatirea confortului termic al locuinelor existente, aceasta masura va duce la reducerea consumului de combustibil utilizat in vederea alimentarii cu energie termica a populatiei.

Imbunatatirea aspectului estetic al ansamblurilor de locuit prin reconditionarea finisajelor corelat cu lucrarile de izolare termica, amenajari exterioare, spatii verzi, etc, aceasta actiune va modifica in mod placut peisajul intravilan;

Refacerea fondului de locuit existent si realizarea de locuinte noi in regim de inaltime conform documentatiilor urbanistice, va duce la imbunatatirea peisajului si asigurarea spatiului de locuit populatiei din comuna GĂUJANI.

Realizarea in viitor in zonele de extindere a locuintelor de tip urban va conduce la minimizarea impactului asupra mediului in zonele respective prin eliberarea actelor de reglementare in conformitate cu legile protectiei mediului.

Extinderea, reconfigurarea si dimensionarea optima a retelei stradale in vederea asigurarii unor comunicatii facile in zonele rezidentiale cat si intre acestea si celelalte zone ale localităţii, de asemenea va reduce nivelul sonor si poluarea atmosferica;

- Masuri pentru eliminarea poluarii in zonele de locuit presupun marirea suprafetelor verzi si amenajarea unor noi spatii de agrement prin:

reabilitarea zonelor afectate de poluare;

amenajarea peisagistica in lungul tramei strdle cu rol de plantatii de protectie;

extinderea suprafetelor verzi in interiorul localităţilor si imbunatatirea celor existente;

realizarea unei zone de protectie a monumentelor si ansamblurilor istorice.

se mentioneaza ca la nivelul comunei GĂUJANI s-a renuntat la suprafetele agricole pentru care s-au propus o serie de reconversii prin PUG.

- Pentru managementul corespunzator al deseurilor s-a prevazut un sistem de colectare selectiva a deseurilor in vederea recuperarii si valorificarii. In vederea eliminarii deseurilor se mentioneaza ca acestea urmeaza sa fie depozitate în mod controlat şi ecologic.

# 6. 	efecte Potentiale asupra mediului

6.1. Principii de evaluare impact.

Cerintele HG 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerinte consta in identificarea, predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului. In cazul Planului de Urbanism General al comunei GĂUJANI trebuie precizat faptul ca scopul acestuia este de a crea cadrul de reglementare din punct de vedere urbanistic pentru implementarea unei serii viitoare de proiecte pentru dezvoltarea si modernizarea comunei. Propunerile planului evaluat in prezentul raport pot genera o multitudine de forme de impact asupra factorilor /aspectelor de mediu, forme de impact ce prezinta diferite magnitudini, durate si intensitati.

In vederea evaluarii sintetice a impactului asupra mediului in termeni cat mai relevanti, au fost stabilite categorii de impact care sa permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului generate de implementarea planului. Pentru a evalua impactul asupra factorilor de mediu relevanti s-au stabilit pentru fiecare din acestia cate o serie de criterii specifice care sa permita evidentierea in principal al impactului semnificativ. Categoriile de impact si criteriile pentru evaluarea impactului au fost stabilite cu consultarea grupului de lucru.

Categorii de impact

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al planului avut in vedere. Impactul semnificativ este definit ca fiind „impactul care prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil”.

Efectele potentiale semnificative trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinegice pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

Evaluarea impactului s-a efectuat pe baza metodelor expert.

Categorii de impact

| Categoria de impact | Descriere | simbol |
| --- | --- | --- |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ele propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu | +2 |
| Impact pozitiv | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor / aspectelor de mediu | +1 |
| Impact neutru | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect | 0 |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu | -1 |
| Impact negativ | Efecte negative de scurta durata sau reversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu | - 2 |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de lunga durata sau ireversibile asupra factorilor /aspectelor de mediu | - 3 |

Criterii pentru determinarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului

| Factor/aspect de mediu | Criterii de evaluare | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| 1. Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera | Formele de impact asupra calitatii si functionalitatii mediului urban, inclusiv in relatie cu obiectivele strategice de dezvoltare a localitatii. | Planul va determina forme de impact pozitiv asupra functiilor urbane, conducand la cresterea gradului de complexitate, de coerenta si flexibilitate a zonificarii functionale cu efecte benefice asupra dezvoltarii comunitatii. |
| 2.Populatia si sanatate umana | Modul de asigurare a utilitatilor (alimentare cu apa, canalizare, managementul deseurilor). Conditii de locuit. Calitatea factorilor de mediu in raport cu valorile limita specifice pentru protectia sanatatii umane . Masurile de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu. | Planul va determina forme de impact pozitiv asupra conditiilor de viata ale populatiei si a sanatatii acesteia, prin prevederile cu privire la realizarea utilitatilor publice, la conditiile de locuit si la reducerea poluarii. |
| 3.Mediul economic si social | Modul de asiguare si de reglementare a mijloacelor urbanistice pentru facilitarea dezvoltarii economice si respectiv sociale in conditii de protectie a mediului. | Planul va determina forme de impact pozitiv asupra dezvoltarii economico – sociale a municipiului prin rezervarea unor zone pentru dezvoltarea servciilor, activitatilor industriale si comerciale in conditii de protectie a mediului. |
| 4.Solul | Formele de impact determinate pe prevederile PUG cu privire la dezvoltarea urbana si la asigurarea echiparii urbane. | Planul va determina forme de impact pozitiv prin asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate menajere, prin managementul corespunzator al deseurilor, prin restrangerea zonei functionale de industrie si recomandarea dezvoltarii industriilor nepoluante si prin lucrari de ecologizare a unor zone afectate. |
| 5.Flora si fauna | Formele de impact generate de prevederile PUG asupra florei si faunei. | Planul va determina forme diferite de impact pozitiv asupra florei si faunei prin amenajarea spatiilor verzi; usor impact negativ asupra habitatelor faunei mici din actualele terenuri cultivate destinate extinderii constructiilor. |
| 6.Apa | Concentratii de poluanti in apele uzate epurate evacuate in emisar in raport cu valorile limita prevazute in legislatia nationala. Calitatea apei potabile. Sisteme si masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti in apa. | Planul va determina forme de impact pozitiv asupra calitatii apelor prin colectarea si epurarea apelor uzate menajere de la locuinte neracordate la retea. Extinderea canalizarii in sistem divizor va avea impact pozitiv asupra apelor. |
| 7.Aerul | Masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer de la sursele existente (agenti economici, transport). | Planul va determina forme diferite de impact asupra calitatii aerului: impact pozitiv prin reorganizarea sistemului de transport auto si feroviar si prin creare de zone verzi. |
| 8.Zgomotul si vibratiile | Masuri pentru reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii de la sursele de tip urban (din trafic si de la agentii economici). | Planul va determina forme diferite de impact asupra nivelurilor de zgomot si de vibratii: impact pozitiv prin modernizarea prin rearanjarea drumurilor existente, eliminarea in exteriorul perimetrelor locuite a traficului de tranzit; impact negativ prin extinderea perimetrelor construite si a drumurilor si acceselor stradale. |
| 9.Factori climatici | Masuri pentru diminuarea efectelor conditiilor climatice nefavorabile. | Extinderea retelelor de alimentare cu gaz metan si inlocuirea sistemelor de incalzire cu combustibili vor contribui la reducerea gazelor cu efect de sera. |
| 10.Peisajul | Masuri pentru cresterea valorii estetice a spatiului urban. | Planul va determina forme de impact pozitiv asupra peisajului ca urmare a prevederilor privind reglementarea modului de construire, imbunatatirea aspectului si a functionalitatii zonelor centrale, realizarea de noi spatii publice plantate cu rol peisagistic, reglementarea amplasarii panourilor publicitare. |

Efecte cumulative

Este necesar ca, in evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor planului, sa fie luate in considerare efectele cumulative si sinergice asupra mediului. Astfel efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact  semnificativ sau atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat.

Un plan urbanistic general se adreseaza unui perimetru larg in cadrul caruia se desfasoara o multitudine de activitati, acestea implicand existenta unor surse de poluanti diseminate pe intreaga suprafata a comunei. Astfel in perimetrul comunei GĂUJANI emit simultan surse de poluare de tip urban, dintre care cele mai importante sunt sursele rezidentiale, institutionale, comerciale si traficul rutier .

Efectele acestor activitati asupra mediului se pot cumula sau combina generand un impact semnificativ. Se precizeaza ca metodele expert utilizate pentru predictia impactului au luat in considerare cele mai defavorabile scenarii, considerand simultaneitatea functionarii surselor cu cea mai mare raspandire spatiala, chiar daca acest lucru este putin probabil sa se intample in realitate. Evaluarea impactului a fost efectuata luand in considerare efectele cumulate si combinate ale poluantilor sau ale factorilor de stres asupra factorilor/aspectelor de mediu. Un exemplu al acestui mod de abordare a evaluarii, in care efectele cumulative rezulta implicit ca urmare a modelelor/metodelor de predictie utilizate, poate fi prezentat pentru factorul de mediu aer. Astfel evaluarea impactului asupra mediului se efectueaza luand in considerare emisiile simultane de poluanti generate de incalzirea spatiilor si de traficul rutier de pe intreg perimetrul localitatii, acestea reprezentand principalele surse de poluare din zona.

Interactiuni

Pentru situatiile in care ar exista posibilitatea interactiunilor dintre doi sau mai multi factori de mediu ca urmare a implementarii prevederilor planului, in evaluare au fost luate in considerare aceste interactiuni potentiale.

Un exemplu in acest sens poate fi dat in cazul aspectului de mediu „zgomot si vibratii„. Astfel nivelul de zgomot ar fi de interes numai pentru organismele umane, deoarece valorile limita sunt stabilite numai pentru acesti receptori. Totusi zgomotul si vibratiile pot afecta si alti receptori cum sunt fauna terestra si constructiile.

Evaluarea de mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei GĂUJANI a fost efectuata luand in considerare toate elementele metodologice descrise mai sus.

## 6.2. Protectia biodiversitatii, florei, faunei

Modificarea PUG - ului reprezintă o  necesitate pentru  dezvoltarea comunei corelată cu potenţialul judeţului şi al zonei, cu necesităţile şi opţiunile populaţiei şi autorităţilor publice locale; stabilirea priorităţilor de intervenţie; reglementarea şi servituţile de urbanism ce vor fi aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din comună; extinderea suprafeţelor cuprinse în intravilanele localităţilor, zonarea funcţională a terenurilor din intravilan, în general şi în mod deosebit a celor nou introduse în intravilan, care provin din corectarea limitelor de intravilan pe limitele de proprietate

Planul vine în întâmpinarea unei nevoi normale de dezvoltare a Comunei Găujani, aflată în apropierea ariilor naturale protejate de interes comunitar, situri Natura 2000 ROSPA0088, ROSCI0108 și Rezervația Naturală Cama-Dinu-Păsărica.

Profilul economic al comunei este marcat în mod deosebit de activitatea în agricultură având în vedere că populaţia se îndeletnicea preponderent cu agricultura, creşterea animalelor, apicultura şi mici meşteşuguri tradiţionale. Profilul economic cu specific agricol (producţie şi prelucrare a  produselor agricole) la care se adaugă fondul forestier, demonstrează un potenţial economic agro - forestier important.

Pentru etapa de dezvoltare pe termen mediu se propune un intravilan de 386.925 ha o micșorare cu 1.91 ha de la 388.835 ha la 386.925 ha. În aceasta suprafață sunt incluse si suprafețele trupurilor independente existente si propuse.

Din vechiul intravilan s-au eliminat niște trupuri independente, amplasamente ale gropilor de gunoi - propuse prin vechiul PUG (2003) care fie nu s-au materializat, fie au fost închise conform prevederilor legislației actuale, precum si trupuri aferente unor construcții din extravilan care nu mai exista.

Pentru trupurile principale modificarea intravilanelor este pozitiva cu +4.34ha. Astfel intravilanul satului Găujani se mărește cu 0.44 ha, cel al satului Pietrișu cu 3.22 ha, iar intravilanul satului Cetățuia se mărește cu 0.68 ha.

Trupurile izolate scoase din intravilan însumează o suprafață de 5,93 ha. Aceste trupuri enumerate erau suprapuse în aria naturală protejată ROSPA0088 Vedea-Dunăre. Se micșorează astfel, presiunea exercitată de factorii antropici asupra ariei naturale protejate. Prin actualizarea PUG - ului nu se extinde intravilanul in zona ariilor protejate.

Se apreciază că impactul produs asupra speciilor și habitatelor este pozitiv. În plus propunerea de modificare a PUG reduce zonele de intravilan situate în interiorul ariei protejate, iar limita intre intravilan și arie este marcata, in general de terenuri agricole, iar pe o lungime importantă, această limita este reprezentată de un element natural – Gârla Pasărea, permițând  crearea  unei  zone  tampon  între  acestea  și zonele  de  intravilan,  cu  consecințe favorabile asupra reducerii presiunii antropice.

Impactul asupra celorlalți factori

- impactul asupra calității aerului este nul;

- impactul asupra climei este nul;

- impactul asupra zgomotelor şi vibrațiilor este nul;

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual este nesemnificativ;

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural este nul,

- impactul asupra populației este pozitiv prin modificările propuse în noul PUG în conformitate cu cerințele de dezvoltare ale Comunei Găujani, prin corectarea limitelor de intravilan pe limitele de proprietate

- impactul asupra sănătății umane este neutru;

- impactul asupra solului este nul, nu există surse de poluare a solului;

- impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei este de asemenea nul;

Efecte directe sau indirecte asupra ariei protejate prin implementarea Planului

Prin propunerile de dezvoltare propuse in PUG nu se vor distruge habitate de interes pentru protectia biodiversitatii, iar efectele de perturbare si marginale prin activitatile umane in legatura directa cu prevederile PUG apreciem ca vor fi nesemnificative.

Biodiversitatea specifica zonei nu va fi afectata semnificativ de implementarea directiilor impuse prin PUG. Se poate semnala un impact pozitiv asupra biodiversitatii prin restrangerea activitatilor agentilor economici poluatori, lucrarile prevazute de ecologizare a unor terenuri afectate, cunoasterea mai exacta a potentialului existent in zona ducand in final la constientizarea populatiei din comuna GĂUJANI asupra importantei protejarii biodiversitatii zonei. S-au facut propuneri pentru infiintarea de noi spatii verzi.

Zona stabilita ca intravilan prin PUG va avea un impact nesemnificativ in ceea ce priveste biodiversitatea perimetrului existent.

Factori de mediu potential afectati: biodiversitatea, sanatatea populatiei, calitatea vietii.

Durata impactului: pe termen mediu si lung.

Nota de bonitate: +1

Insuficienta spatiilor verzi.

Comentarii : Una din problemele relevante pentru PUG propus este insuficienta zonelor verzi in comuna GĂUJANI. In prezent, comuna GĂUJANI dispune de spatii verzi în suprafata de 1.53 HA din suprafata existenta luata in calcul.

In vederea asigurarii conditiior de agrement, recreatie si turism trebuie:

- extinse spatiile verzi in interiorul si in jurul localitatii, in conformitate cu planurile de sistematizare si trebuie asigurata amenajarea acestora;

- trebuie intretinute spatiile verzi existente in acord cu tehnicile stabilite de specialisti;

- sa se planteze arbori, flori si alte plante ornamentale pe marile cai de acces, trasee turistice, in jurul cladirilor si in alte locuri unde exista terenuri ce pot fi destinate acestor scopuri, inclusiv in zone cu activitati industriale.

- este interzisa micsorarea spatiilor verzi sau taierea arborilor este necesara aplicarea metodelor de exploatare a florei si vegetatiei spontane, care impiedica regenerarea si dezvoltarea lor normala si influenteaza in mod negativ echilibrul ecologic.

Factori de mediu potential afectati: biodiversitatea, sanatatea populatiei, calitatea vietii.

Durata impactului: pe termen mediu si lung.

Nota de bonitate: +2

## 6.3. Mediul urban si sanatatea umana

Aspecte sociale

Comentarii: In comuna GĂUJANI sunt de semnalat unele aspecte sociale negative de care se tine seama in planul propus, respectiv: imbatranirea si scadreea demografica migratia fortei de munca, tendinta descrescatoare a fortei de munca ocupate.

Adoptarea si implementarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului pentru comuna GĂUJANI va avea un impact social si economic pozitiv prin crearea de noi locuri de munca si ridicarea standardului de viata a locuitorilor zonei.

Factori de mediu potential afectati: sanatatea populatiei, calitatea vietii.

Durata impactului: pe termen mediu si lung.

Nota de bonitate: +1

Imbunatatirea conditiilor de locuit.

Comentarii: Aspecte relevante pentru PUG legate de imaginea urbana si conditiile de locuit sunt: imobile degradate, lipsa reabilitarii termice a constructiilor, strazi amenajate necorespunzator, prezenta panourilor publicitare neadecvate, lipsa spatiilor de joaca pentru copii.

PUG-ul propus contine directii si strategii de dezvoltare care se refera la cresterea      gradului de confort si anume:

Refacerea fondului de locuit existent si realizarea de locuinte noi cu respectarea reglementarilor de protectia mediulu;

Imbunatatirea confortului termic al locuintelor, insotita de reducerea consumului de combustibil utilizat avand efecte si in minimizarea poluarii atmosferei;

Reconfigurarea si dimensionarea corespunzatoare a retelei stradale va asigura comunicatii facile in toate zonele municipiului, va reduce nivelul poluarii atmosferice si sonore;

Masuri pentru eliminarea poluarii in zonele de locuit;

Asigurarea in toate zonele locuite a echipamentelor edilitare si a dotarilor specifice.

Factori de mediu potential afectati: sanatatea populatiei, calitatea vietii, peisaj.

Durata impactului: pe termen scurt,  mediu si lung.

Nota de bonitate: +2

Efectele activităţilor de transport asupra calităţii vieţii

Comentarii: Un efect indirect al activităţilor de transport este diminuarea sistemelor de deplasare alternativă (mersul pe jos, ciclismul) şi implicit la degradarea stării de sănătate a populaţiei. Lipsa pistelor pentru ciclişti şi o reţea pietonală insuficientă şi/sau necorespunzătoare este o problemă cu care se confruntă toate zonele populate din Romania, inclusiv comuna GĂUJANI

PUG propus prevede realizarea de piste pentru ciclism de-a lungul principalelor atere rutiere dar şi alei şi străzi pietonale astfel concepute şi amplasate încât să asigure atât deplasarea în orice zonă de interes,  cât şi o ambianţă plăcută şi relaxantă.Ca atare se poate considera că va exista un impact pozitiv semnificativ din acest punct de vedere.

Factori de mediu potenţial afectaţi: calitatea vieţii, sănătatea populaţiei

Durata impactului: pe termen mediu şi lung

Nota de bonitate: +2

## 6.4. Protectia solului

Comentarii: In intravilanul comunei GĂUJANI exista suprafete de teren in care solul a fost afectat de poluare, prin activitatile industriale desfasurate anterior (in prezent, mult diminuate sau oprite), la care se adauga depozitele spontane necontrolate de deseuri, in special deseuri menajere sau din demolari.

In PUG se prevede eliminarea tuturor depozitelor neconforme de deseuri industriale sau menajere. Depozitele de deseuri industriale abandonate vor fi inchise conform normelor, iar depozitele spontane vor fi inchise imediat dupa generare.

Se vor lua masuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatii rutiere sau in zonele industriale fara activitate.

Se propune amenajarea de noi spatii verzi in perimetrul zonelor poluate.

Factori de mediu potenţial afectaţi: solul, biodiversitate, calitatea vieţii, sănătatea populaţiei

Durata impactului: pe termen scurt, mediu şi lung

Nota de bonitate: +2

## 6.5. Protectia apelor

Utilizarea apei potabile din surse subterane.

Comentarii: Comuna GĂUJANI nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa la care să fie bransate si locuintele neracordate sau care vor fi executate in zonele de extindere prevazute in PUG.

Efectul direct asupra apei constă în preluarea din subteran a debitelor necesare pentru consumul populatiei şi deci consum de resurse naturale. Trebuie mentionat ca in comuna GĂUJANI, apa potabila se incadreaza in parametrii admisi de norme. Este necesara realizarea alimentarii cu apa la nivelul întregii comune.

Factori de mediu potenţial afectaţi: apa subterană, calitatea vieţii, sănătatea populaţiei

Durata impactului: pe termen mediu şi lung

Nota de bonitate: +2

Generarea de ape uzate menajere

Comentarii: Efectul direct asupra mediului constă producerea şi evacuarea necentralizată a unor cantităţi relativ mari de ape uzate menajere, neexistând un sistem de canalizare şi  epurare înainte de evacuare în emisar. Un efect indirect este riscul de exfiltraţii în subsol. Este necesara construirea sistemului de canalizare la nivelul intregii localitati.

Ca atare se poate considera că va exista un impact negativ redus.

Factori de mediu potenţial afectaţi: apa, solul si subsolul, sanatatea populatiei.

Durata impactului: pe termen mediu si lung.

Nota de bonitate: -1

Colectarea şi evacuarea apelor pluviale

Comentarii: In comuna GĂUJANI apele pluviale nu sunt colectate  in sistem de canalizare (divizor), evacuarea acestora se face prin sanţuri colectoare adiacente unor străzi. Un efect indirect este eliminarea riscului de evacuare in emisar a unor ape impurificate şi care nu respectă normele de calitate impuse, deci posibila afectare a calităţii apelor de suprafaţă. Prin PUG se propune realizarea sistemului de canalizare pluvială in sistem divizor pentru a reduce riscurile de contaminare a emisarului. Ca atare se poate consideră că va exista un impact pozitiv nesemnificativ.

Factori de mediu potenţial afectaţi: apa de suprafaţă, solul si subsolul.

Durata impactului: pe termen mediu

Nota de bonitate: + 1

Implementarea PUG nu va contribui semnificativ la degradarea calitatii apelor de suprafata si subterane.

## 6.6. Gestionarea deseurilor

Comentarii: O problemă deosebit de importantă şi relevantă pentru PUG propus este gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Cantitatea de deseuri urbane generata, considerata ca fiind un indicator al consumului populatiei, va avea in urmatorii ani o evolutie moderat crescatoare. Cresterea cantitatilor de deseuri colectate se va datora maririi consumului de produse si extinderii serviciilor de salubritate in zonele incluse in intravilan.

In urma dezvoltarii sistemului de colectare selectiva se va micsora cantitatea deseurilor depozitate si va creste cantitatea valorificata.

In privinta gestionarii deseurilor in comuna GĂUJANI se au in vedere urmatoarele masuri:

-Amenajarea unor puncte de colectare de deseuri menajere si reciclabile in zonele cu gospodarii individuale.

Considerăm că există un impact negativ nesemnificativ, generat de necesitatea eliminarii deşeurilor generate.

Factori de mediu potenţial afectaţi: solul, biodiversitatea, mediul uman, peisaj

Durata impactului: pe termen scurt şi mediu

Nota de bonitate: -1

## 6.7. Protectia calitatii aerului

Poluarea aerului datorită traficului rutier

Comentarii : Efectul direct al activităţilor de transport asupra aerului constă în emisii poluante (gaze de eşapament) şi antrenarea de praf de pe suprafaţa căilor de rulare. Poluarea aerului din mediul dens locuit datorită traficului este una din problemele relevante pentru PUG propus dar şi pentru aproape toate zonele urbane din Romania şi nu numai. Pentru diminuarea acestei forme de poluare, va fi realizată o reţea de drumuri noi şi vor fi reamenajate drumurile adiacente existente atât pentru optimizarea traficului rutier în zonă cât şi pentru asigurareaunei infrastructuri rutiere de calitate. Toate drumurile vor fi prevăzute cu plantaţii de aliniament şi dotate cu sisteme corespunzătoare de colectare şi evacuare a apelor pluviale.

Detinatorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se gasesc perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii, trebuie sa le intretina corespunzator pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si sanatatea populatiei.

Având în vedere cele mai sus arătate dar ţinând cont şi de faptul că se prevede un trafic destul de intens (mai ales în zona nordică şi centrală) se poate considera că va exista un impact negativ nesemnificativ din acest punct de vedere.

Factori de mediu potenţial afectaţi: calitatea aerului, sănătatea populaţiei,

zgomotul.

Durata impactului: pe termen mediu şi lung

Nota de bonitate: -1

Făcând o medie a notelor de bonitate acordate se obţine valoarea +0,90 pentru impactul global al implementării PUG propus, adică efectele asupra mediului sunt pozitive fără a fi semnificative.

Analizand concluziile rezultate din studiul situatiei existente si a studiilor de fundamentare care au stat la baza formularii propunerilor de dezvoltare urbanistica se evidentiaza cateva directii de actiune :

CADRU NATURAL

Propuneri privind ameliorarea elementul de cadru natural :

Nicaieri in tara fenomenul de seceta nu se mai produce cu aceeasi intensitate, frecventa si durata ca in aceasta zona. Atenuarea efectelor acestui fenomen se poate realiza numai

prin plantarea perdelelor forestiere sau pomicole pentru diminuarea efectelor vantului, ale

evapotranspiratiei, ca si pentru marirea gradului de umiditate. Se poate considera ca

fenomenul de seceta are o anumita ciclicitate, astfel la un sir de 2 -3 ani ploiosi urmeaza

un sir de 6 -7 ani secetosi.

AER

Pentru ameliorarea calitatii aerului este necesar sa fie coroborate masuri privind amenajarea teritoriului si masuri administrative privind traficul rutier, industria, activitatea de producere a energiei termice pentru localitati.

Masurile pentru amenajarea teritoriului vor trebui sa cuprinda un plan sustinut de plantare a drumurilor nationale, judetene, comunale si de exploatare orientate pe directiile est vest si nord-vest sud-est (bariere naturale In calea vantului dominant). Propuneri referitoare la reducerea emisiilor datorate traficului rutier si incalzirii locuintelor :

- eliminarea surselor de fum de la combustibilii solizi

- se vor elimina treptat noxele provenite din trafic prinscoaterea din circulatie a masinilor
uzate si recomandarea folosirii benzinei fara plumb ;

APA

Pentru protectia resurselor de apa se interzic :

- evacuarea de ape uzate in apele subterane , lacuri naturale sau rauri

- aruncarea sau introducerea in orice mod in chiuvetele lacurilor, precum si depozitarea
pe malurile acestora a deseurilor de orice fel;

- inexistenta zoneleor de protectie sanitara pentru sursele subterane de apa

Conform Anexei 2 a LEGII APELOR ( 107/1996 ) se va asigura o zona de protectie pentru raul Neajlov.

SOL

Propuneri :

Zone propice pentru amplasarea haldelor de deseuri zonale vor fi alese dintre solurile cu un grad mare de degradare aflate in Clasa a Vl-a - terenuri improprii, cu limitare sau pericole de degradare foarte severe in conditii irigate constituite din terenurile saraturate foarte puternic (solonceacuri) si apoi de cele afectate de eroziune foarte puternica (erodisoluri) asociata uneori cu prabusiri de maluri.

VEGETATIE

Pentru ameliorarea elementului de mediu, reconstructia ecologica a campiei, cu ajutorul vegetatiei forestiere se vor urmari urmatoarele repere stategice :

•   campia Baraganului reprezinta o prima urgenta.

•    retelele de perdele organizate intr-un sistem geometric rectangular vor fi promovate pe terenurile proprietate de stat.

- pe terenurile proprietate privata se va promova un sistem de impadurire care se va sprijini in mod deosebit pe reteaua cadastrala.

- pentru stimularea initiativei private in domeniul plantarii de arbori si arbusti primariile comunale vor planta cu material vegetal achizitionat sau productie proprie , zonele din jurul localitatilor sau al retelelor cadastrale.

- arbustilor li se va acorda aceeasi atentie ca si arborilor.

- nici o linie cadastrala nu va fi lipsita de vegetatie lemnoasa.

- promovarea vegetatiei lemnoase are la baza ideea refacerii si conservarii biodiversitatii, a conditiilorde mediu.

GESTIUNEA DESEURILOR

Propuneri :

1.  Realizarea dep latforme cu containere pentru colectarea selectiva a deseurilor

- Realizarea unei platforme pentru strangerea gunoiului de grajd

- Indesirea amplasamentelor de platforme cu containere pentru colectarea selectiva a deseurilor.

- Punerea in functiune prin racordarea la curent electric a platformei de deseuri – realizata in management integrat conform normelor in vigoare

2.  Existenta actualelor depozite necontrolate trebuie sa fie limitata in timp avand in vedere lipsa amenajarilor si exploatarea lor in conditii necontrolate. Pe durata mentinerii lor in functiune sunt necesare masuri de ecologizare si paralel masuri de inchidere a suprafetelor considerate eliberate de sarcini tehnologice.

7. NIVEL FONIC

•	este de preferat realizarea  de  trasee ocolitoare  ale drumurilor cu trafic greu, unde nu este posibil se vor stabili limitari de viteza.

8. ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPATII VERZI

Spatiile verzi se vor organiza in urmatoarele forme:

•	spatii verzi stradale , parcuri

•	vegetatie de aliniament

•	spatii de agrement si sport-  terenurile de sport din fiecare localitate

•	zone de protectie - a localitatilor fata de vanturi dominante , a locuintelor fata de cimitire

si a zonelor inconjuratoare fata de depozitul de deseuri.

In ceea ce priveste necesarul de 26 mp spatii verzi / locuitor, conform normelor europene aprobate si insusite si de tara noastra, s-au identificat si propus urmatoarele :

-	Suprafata terenurilor de sport si a parcurilor inclusiv scuare din satele componente ale localitatii este de 1.53 HA, suprafata existenta luata in calcul

-	Din profilele propuse pentru modernizarea strazilor din com. Gaujani– spatii verzi de aliniament in latime de 2 x 1.5 m (latime medie pentru DN 5C) si 2x 0.50 m au rezultat urmatoarele :

o	Pentru Dn 5C si Dj 505 – 6050 m (lungimea drumurilor in intravilan) x 3.00 m (latimea spatiilor verzi de aliniament propusa) = 1.815ha

o	Pentru celelalte drumuri cu profile descrise in plansa de Regulamnet U6.1- Circulatii	Au rezultat o suprafata totala de 3.50 ha spatii verzi din aliniamente in latime totala de 1.00m , propuse in functie de latimea profilui caracteristic.

Suprafata totala a spatiilor verzi asigurate in domeniul public este de : 6.845 ha

-	Populatia comunei Gaujani  raportata la ultimul recensamant este de 2313 locuitori

-	68450 mp/2313 locuitor = 29.59 mp/1 locuitor – suprafata mai mare decat norma care trebuie asigurata de 26 mp/locuitor

MONUMENTE ISTORICE

In lista monumentelor istorice din România actualizată, anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.828/2015,, publicat în Monitorul Oficial al României, Nr. 113 bis, 15.02.2016,  si având un caracter oficial și legal, gasim urmatoarele monumente si situri arheologice cu caracter de  monument istoric pe raza comunei Gaujani .

MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA:

SAT GAUJANI

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”,  (cod LMI: GR-II-m-B-14993), fiind datată 1856, monument aflat pe DN5C , lamga primarie.

SAT PIETRISU

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” , la 100 m de DN5C, in centru (cod LMI: GR-II-m-B-15060)- datata la 1882. B. SITURI ARHEOLOGICE

Pe teritoriul comunei Gaujani exista 4 situri arheologice inscrise in Lista monumentelor istorice, si anume:

1. SAT CETATUIA

a. situl arheologic de la Cetatuia, cod LMI GR-I-s-B-14769, cod RAN: 103210.01- la iesirea dinsat catre Gaujani pe terasa mijlocie a garlei Pasarea, cu punctele :

GR – I-m-B- 14769.01, RAN 103210.01.02- Azezare, sec. X-XI – Epoca medievala timpurie

GR – I-m-B- 14769.02, RAN 103210.01.01- Azezare, sec. III-IV – Epoca daco-romana

1. SAT GAUJANI

a. situl arheologic de la Gaujani  punct– ‚ Valea lui Gutu Gheorghe’ , cod LMI GR-I-s-B-14783, cod RAN: 103201.01- la Sud de sat – epoca Bronzului , cultura Tei.

b. situl arheologic de la Gaujani punct – ‚ La Pepeniste’ , cod LMI GR-I-s-B-14784, cod RAN: 103201.02- la Sud de sat – cu punctele:

GR – I-m-B- 14784.01, RAN 103210.02.02- Azezare, sec. III-IV dupa Hristos– Epoca daco-romana

GR – I-m-B- 14784.02, RAN 103210.02.01- Azezare, Hallstatt

b. situl arheologic de la Gaujani punct – ‚ La Canalul Mare’ , cod LMI GR-I-s-B-14785, cod RAN: 103201.03- la Est de sat – cu punctele:

GR – I-m-B- 14785.01, RAN 103210.03.03- Azezare, sec XV epoca medievala

GR – I-m-B- 14785.02, RAN 103210.03.02- Azezare, sec. X-XI – Epoca medievala timpurie, cultura Dridu

GR – I-m-B- 14785.03, RAN 103210.03.01- Azezare, sec. III-IV dupa Hristos– Epoca daco-romana

In urma perieghenezei intreprinsa in anul 2002 de angajatii muzeului judetean ‚Teohari Antonescu’au fost identificate mai multe puncte de interes arheologic.

Monumentele comemorative aflate in comuna Gaujani nu au valoare artistica si sunt intr-o stare medie de conservare.

Guajani :    - 3 Monumente aflate , in centru, in fata Bisericii ortodoxe, langa DN5C:

1 monument dedicat soldatului Ceapa M. Petcu, mort in razboiul de independenta 1877-1878 (ridicat in 1903)

- 1 monument inchinat eroilor din primul razboi mondial

1 monument inchinat eroilor din al 2 lea razboi mondial.

In satele Pietrisu si Cetatuia se gaseste cate 1 monument inchinat eroilor din cele 2 razboaie mondiale.

Fata de conturul siturilor acestea s-a instituit o zona de protectie de conform studiului arheologic intocmit de specialist atestat conform plansei U3.1 si - U3.2 – REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUNERI.

Fata de monumentele istorice prezente pe teritoriul localitatii se institue zone de protectie conform studiului de specialitate conform plansei U3.1 si - U3.2 – REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUNERI.

Fata de cele enumerate mai sus subliniem ca:

IN CONDITIILE IN CARE SE DESCOPERA INDICII CARE AU LEGATURA CU SITURILE ARHEOLOGICE, INDICII SEMNALATE DE CATRE CONSTRUCTORI IN URMA LUCRARILOR DE AMENAJARE SI CONSTRUIRE, AUTORITATILE LOCALE AU DATORIA SA ANUNTE AUTORITATEA COMPETENTA IN DOMENIU SI SA URMEZE PROCEDURA LEGALA SPECIFICA.

Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu

| Prevederi PUG | Factori / aspecte de mediu | Evaluarea impactului si propuneri de reducere impact |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Mediu urban | Sanatate | Mediu social | Sol | Flora fauna | Apa | Aer | Zgo mot | Clima | Peisaj |  |
| Zona de locuinte si functiuni complementare Extinderea zonelor pentru realizarea de locuinte | +2 | +2 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | Evaluarea impactului Prevederile PUG cu privire la zona de locuit vor determina urmatoarele forme principale de impact: - impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban, asupra mediului economic si social asupra populatiei si asupra peisajului, ca urmare a crearii noilor facilitati pentru constructia de locuinte, in conformitate cu cerintele populatiei si cu prioritatile strategiei de dezvoltare, aceste facilitati urmand sa creasca atractivitatea localitatii si sa atraga noi fonduri (impozite) la bugetul local; - impact neutru asupra factorilor climatici; - impact negativ nesemnificativ asupra solului, florei si faunei, apei, calitatii aerului si a nivelurilor de zgomot si vibratii in perimetrele propuse pentru construirea de locuinte, ca urmare a aparitiei unor noi surse de poluare (incalzirea spatiilor, trafic rutier) in perimetre care in prezent se afla sub impactul activitatilor agricole; se apreciaza ca nivelurile de poluare a aerului si nivelurile de zgomot si vibratii generate de noile surse se vor situa sub valorile limita pentru protectia receptorilor sensibili; Masuri de diminuare a impactului prevazute de PUG Delimitarea clara a terenurilor rezervate pentru dezvoltare si reglementarea modului de construire, inclusiv a gradului de ocupare a terenului. Realizarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare. Epurarea corespunzatoare a apelor uzate menajere colectate din perimetrele locuite. Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevederilor PUG Asigurarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare in zonele noi de locuit, precum si a serviciilor de salubritate in mod coordonat cu lucrarile de constructie pentru a se evita poluarea mediului. |
| Zona activitatilor productive Restrangerea zonelor existente cu activitati industriale si agenti economici potential poluatori, sustinerea aparitiei unor activitati economice, legate de sursele si tradita locala. | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | Evaluarea impactului Prevederile PUG cu privire la restructurarea activitatilor productive vor determina urmatoarele forme de impact: -impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului locuit , asupra mediului economic si social ( ca urmare a facilitatilor urbanistice pentru dezvoltarea activitatilor productive , cu efecte benfice privind dezvoltarea pietii muncii) si asupra populatiei (ca urmare a imbunatatirii conditiilor economice si sociale de mediu) si asupra peisajului ca urmare a reglementarilor de construire. - impact pozitiv asupra solului, aerului, apei, florei si faunei, peisajului, zgomotului si vibratiilor. Surse de poluare in perimetrele cu receptori sensibili se vor situa sub valorile limita pentru protectia mediului ca urmare a conditionarii dezvoltarii activitatilor cu respectarea legislatiei de mediu specifice; -impact neutru asupra factorilor climatici; Masuri de diminuare a impactului prevazute de PUG Dezvoltarea activitatilor de productie in perimetrul intravilan in conditiile respectarii legislatiei de protectie a mediului si de excludere a riscurilor tehnologice pentru populatie si mediu. Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevedrilor PUG Elaborarea si implementarea proiectelor de dezvoltare a activitatilor productive in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie cat si de operare. Proiectele vor trebui sa includa solutii viabile cu privire la colectarea si epurarea apelor uzate tehnologice, precum si la managementul deseurilor industriale. Implementarea proiectelor numai dupa obtinerea acordurilor de mediu. Respectarea prevederilor PUG cu privire la zonele in care sunt permise activitati productive. |
| Zona de protectie a momumentelor si ansamblurilor istorice | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | Evaluarea impactului -impact pozitiv semnificativ asupra mediului urban, asupra populatiei si asupra mediului economic si social prin instituirea zonei de protectie a momumentelor si ansamblurilor istorice din care face parte si parcul Poroianu. -impact pozitiv asupra solului, florei, faunei, aerului, apei prin prezervarea zonei; impact pozitiv asupra peisajului prin arhitectura constructiilor, dotarilor si amenajprilor propuse. -impact neutru asupra aerului, zgomotului si factorilor climatici |
| Zona de circulatii Imbunatatirea modernizarea si sistematizarea infrastructurii rutiere. | +2 | +2 | +2 | +1 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | Evaluarea impactului Modernizarea cailor de circulatie , imbunatatirea accesului, a conditiilor si sigurantei traficului, precum si celelalte prevederi vor determina urmatoarele forme principale de impact : -impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban, asupra populatiei si sanatatii , mediului economic si social, asupra peisajului. - impact asupra calitatii aerului si asupra nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte pozitive semnificative asupra populatiei si a sanatatii, umane prin diminuarea emisiilor. -impact negativ nesemnificativ asupra florei , faunei, solului ca urmare a imbunatatirii structurii cailor de circulatie. - impact neutru asupra factorilor climatici si apei Masuri de diminuarea a impactului prevazute de PUG Prevederile PUG reprezinta masuri de diminuare a impactului acestei zone asupra factorilor de mediu. Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevederilor PUG Elaborarea si implementarea proiectelor in conditii de protectie a mediului. Implementarea proiectelor numai dupa obtinerea acordurilor de mediu. |
| Zona de spatii verzi, sport si agrement Extinderea spatiilor plantate in scopuri de protectie a zonelor locuite, precum si in scopuri peisagistice. Dezvoltarea dotarilor si amenajarilor pentru agrement si turism. | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | Evaluarea impactului -impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban, asupra mediului economic si social (ca urmare a cresterii atractivitatii , inclusiv turistice, a zonei) si asupra populatiei si sanatatii umane (ca urmare a imbunatatirii conditiilor de mediu , generate de extinderea spatiilor plantate). -impact pozitiv semnificativ asupra solului , calitatii aerului si a nivelurilor zgomot si vibratii , plantatiile urmand a contribui la refacerea texturii si fertilizarii solului si atenuarii efectelor surselor de poluare. -impact pozitiv semnificativ asupra peisajului urban si periurban prin crearea unui ambient cu valoare estetica ridicata. Masuri de diminuare prevazute de PUG Prevederile PUG reprezinta masuri de diminuare a impactului activitatilor din perimetrul urban asupra mediului. Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevderilor PUG Respectarea prevederilor PUG cu privire la zona spatiilor plantate in cadrul tuturor planurilor urbanistice zonale si a proiectelor de dezvoltare a diferitelor activitati . Plantarea de specii caracteristice arealului pentru a se asigura dezvoltarea corespunzatoare a acestora. |
| Echiparea edilitara Asigurarea, in toate perimetrele locuite, a alimentarii cu apa in sistem centralizat si a colectarii apelor uzate menajere si pluviale. Epurarea apelor uzate a comunei GĂUJANI | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | Evaluarea impactului Prevederile PUG cu privire la echiparea edilitara vor determina urmatoarele forme principale de impact: - impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban, asupra mediului economic si social si asupra populatiei (ca urmare a imbunatatirii calitatii vietii); - impact pozitiv asupra solului ca urmare a evitarii afectarii acestuia prin evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate; - impact pozitiv asupra faunei acvatice prin evacuarea in emisar a apelor uzate epurate, in conditii de calitate prevazute de legislatie, precum si prin evitarea afectarii apei freatice prin evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate; - impact pozitiv asupra calitatii aerului ca urmare a aplicarii sistemului de colectare a deseurilor, a eliminarii depozitelor spontane necontrolate si ecologizarii terenului. Impactul asupra celorlati factori de mediu nu are relevanta. Masuri de diminuare a impactului prevazute de PUG Prevederile PUG cu privire la echiparea edilitara reprezinta masuri de diminuare a impactului asupra calitatii mediului. Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevederilor PUG Elaborarea si implementarea proiectelor de realizare echipamentelor edilitare in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie, cat si de operare. Implementarea proiectelor numai dupa obtinerea acordurilor de mediu. Respectarea prevederilor PUG cu privire la asigurarea utilitatilor pentru toate perimetrele locuite. |

Impact cumulat si interactiuni

| Factor / aspect de mediu | Efecte cumulate ale prevederilor planului | Factor/aspect de mediu cu care interactioneaza | Comentarii privind interactiunile potentiale |
| --- | --- | --- | --- |
| Mediul urban, Inclusiv infrastructura rutiera | Principalele forme de impact sunt asociate cresterii gradului de complexitate, de coerenta si de flexibilitate a zonificarii functionale, adaptarii infrastructurii rutiere la cerintele de dezvoltare a localitatii, cu efecte benefice pe termen lung pentru dezvoltarea comunitatii. Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ. | Populatia si sanatatea umana, Mediul economic si social, Solul, Flora si fauna, Aerul, Zgomotul si vibratiile, Peisajul | Implementarea prevederilor planului va determina asigurarea mijloacelor urbanistice pentru dezvoltarea economica si sociala a comunei GĂUJANI, imbunatatirea infrastructurii rutiere avand efecte pozitive privind calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii si, respectiv, privind sanatatea umana. Imbunatatirea si modernizarea mediului urban va contribui la cresterea valorii estetice a peisajului. Totodata, implementarea prevederilor planului va determina modificari in incadrarea terenurilor agricole cu efecte asupra solului si faunei de pe terenurile utilizate in prezent pentru activitati agricole. |
| Populatia si sanatatea umana | Principalele forme de impact sunt asociate functionalitati zonelor urbane, asigurarii utilitatilor si liminarii/diminuarii unor surse de poluare. Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ. | Mediul urban, Mediul economic si social, Solul, Flora si fauna, Aerul, Zgomotul si vibratiile, Peisajul | Implementarea prevederilor planului va determina imbunatatirea conditiilor de locuit, imbunatatirea conditiilor de trafic si asigurarea alimentarii cu apa si a canalizarii in toate perimetrele existente şi în cele situate in zonele de extindere a locuintelor, cu efecte pozitive privind potentialul de dezvoltare economica si sociala, calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii. Imbunatatirea conditiilor de locuit implica, in conformitate cu prevederile planului, crearea unui peisaj urban adecvat. Totodata, implementarea prevederilor planului va determina modificari in utilizarea terenurilor cultivate, cu efecte asupra solului si faunei pe terenurile utilizate in prezent pentru activitati agricole. |
| Mediul economic si social | Principalele forme de impact sunt asociate crearii conditiilor pentru dezvoltarea mediului economic si social, pentru atragerea unor investitii majore, in conformitatea cu Strategia de dezvoltare a comunei GĂUJANI. Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ. | Mediul urban, Populatia si sanatatea umana, Solul, Flora si fauna, Peisajul | Implementarea planului va determina imbunatatirea functionalitatii mediului urban pentru toate componentele sale (circulatie, comert si servicii, activitati de productie, locuit), va genera oportunitati pentru utilizarea fortei de munca disponibile, cu efecte benefice pentru populatie. Totodata, implementarea prevederilor planului va determina modificari in utilizarea terenurilor, cu efecte asupra solului si faunei de pe terenurile utilizate in prezent pentru activitati agricole. |
| Solul | Principalele forme de impact sunt asociate eliminarii actualelor surse de poluare, prin modernizarea cailor de circulatie, realizării retelei de canalizare, gestiunea deseurilor, stabilirea de zone de protectie, aliniament si retrageri, refacerea ecologica a unor zone afectate, restrictii si interdictii de construire. Implementarea planului se va realiza in conditiile protectiei mediului si va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ. | Mediul urban, populatia si sanatatea umana, Mediul economic si social, Flora si fauna, Aerul, Zgomotul si vibratiile, Peisajul | Implementarea planului va determina imbunatatirea functionalitatii mediului urban pentru toate componentele sale, va genera oportunitati pentru utilizarea fortei de munca disponibile, cu efecte benefice pentru populatie si va elimina actualele surse de poluare. Masurile cu privire la amenajarea spatiilor verzi vor avea efecte benefice asupra biodiversitatii, peisajului si sanatatii populatiei. Totodata, implementarea prevederilor planului va determina modificari in utilizarea terenurilor introduse in intravilan cu efecte asupra solului si faunei de pe terenurile utilizate in trecut pentru activitati agricole. |
| Flora si fauna | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, cresterii si reorganizarii spatiilor plantate, iar pe de alta parte, modificarii utilizarii unor terenuri agricole. Ca urmare, impactul prezinta doua aspecte: - impact pozitiv semnificativ asupra florei si faunei din zonele amenajate ca spatii verzi si crearea unor noi habitate si locuri de cuibarit; - impact pozitiv prin refacerea ecologica a unor zone afectate. - impact negativ nesemnificativ asupra faunei mici adaptate terenurilor agricole (sectionarea si pierderea partiala a habitatelor). | Mediul economic si social, Solul, Apa, Factorii climatici, Peisajul | Implementarea prevederilor planului cu privire la spatiile verzi va determina imbunatatirea calitatii si fertilitatii solului in ariile care urmeaza a fi amenajate, imbunatatirea valorii estetice a peisajului, cu efecte benefice asupra potentialului turistic si, respectiv, asupra mediului social si economic. |
| Apa | Principalele forme de impact sunt asociate extinderii alimentarii cu apa si a canalizarii, epurarii apelor uzate si protejarii calitatii apelor de suprafata si apei freatice. Implementarea planului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv | Mediul economic si social, Solul, Peisajul, Populatia si sanatatea umana, apele de suprafata si subterane. | Implementarea planului va determina efecte benefice asupra conditiilor de viata si sanatatii populatiei, mediului economic si social, solului, apei, peisajului. |
| Aerul | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, reorganizarii si imbunatatirii infrastructurii de transport, inchiderii si ecologizarii gropilor de deseuri neconforme si promovarii industriei nepoluante, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite. Ca urmare, impactul se apreciaza ca va fi: - impact pozitiv asupra calitatii aerului in ariile limitrofe actualelor cai de circulatie si zone locuite. | Populatia si sanatatea umana, Zgomotul si vibratiile, Mediul urban | Imbunatatirea infrastructurii de transport va determina nu numai reducerea concentratiilor de poluanti in aer, ci si reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane si mediului urban. Construirea unor noi perimetre destinate locuirii sau activitatilor economice determina cresterea nivelurilor actuale de zgomot si vibratii, dar atat aceste niveluri, cat si cele ale concentratiilor de poluanti in aer se vor situa sub valorile limita pentru protectia sanatatii populatiei. |
| Zgomotul si vibratiile | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, imbunatatirii infrastructurii de transport, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite. Ca urmare, impactul se apreciaza ca va fi: - impact pozitiv asupra nivelurilor de zgomot si vibratii in ariile limitrofe actualelor cai de circulatie si zone locuite. | Populatia si sanatatea umana, Aerul, Mediul urban | Reabilitarea si imbunatatirea infrastructurii de transport va determina reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane si mediului urban. Construirea unor noi perimetre destinate locuirii sau activitatilor economice va determina local cresterea nivelurilor actuale de zgomot si vibratii, dar atat aceste niveluri, cat si cele ale concentratiilor de poluanti in aer se vor situa sub valorile limita pentru protectia sanatatii populatiei. |
| Factorii climatici | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, cresterii si reorganizarii spatiilor plantate, iar pe de alta parte, modificarii utilizarii unor terenuri agricole precum si diminuarea debitelor masice a emisiilor de poluanti. Ca urmare, impactul se apreciaza ca fiind neutru | Populatia si sanatatea umana, Solul, Flora si fauna, Peisajul | Conditiile climatice au influenta asupra calitatii vietii si sanatatii populatiei, regimului hidric al zonei, asupra solului si habitatelor, conditiilor de dezvoltare a vegetatiei. |
| Peisajul | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte prevederilor referitoare la amenajarea spatiilor verzi si la reglementarile de construire, iar pe de alta parte, modificarii folosintelor si utilizarii unor terenuri agricole. Impactul este pozitiv ca urmare a extinderii spatiilor verzi, a zonelor de agrement .Reglementarile de construire vor asigura un peisaj armonios, cu impact vizual placut. | Mediul urban, Populatia si sanatatea umana, Mediul economic si social, Solul, Flora si fauna, Factorii climatici | Crearea unui peisaj adecvat va determina imbunatatirea calitatii mediului urban si a calitatii vietii. De asemenea, va determina cresterea atractivitatii pentru locuire, investitii si turism. Extinderea si organizarea corespunzatoare a spatiilor plantate va influenta pozitiv solul, flora, fauna si factorii climatici. |

# 7. 	Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, in context transfrontiera

Comuna Gaujani se afla în extremitatea de Sud-Vest a judetului Giurgiu, la limita cu judetul Teleorman. Limita de sud a Teritoriului Administrativ al comunei il constitue fluviul Dunarea, respectiv granita naturala cu  Bulgaria, comuna Gaujani cu toate cele 3 sate componente fiind localitate de frontiera.  Comuna este strabatura de la Est la Vest de drumul national DN5C, drum care leaga localitatile Giurgiu si Zimnicea.     Prin planul supus aprobării, nu sunt menționate obiective/activități care să aibă impact asupra mediului sau sănătăţii în context transfrontieră.

# 8. 	Masuri propuse prin pug pentru prevenirea, reducerea si compensarea oricarui efect advers asupra mediului

Se considera ca implementarea planului urbanistic general impune dezvoltarea controlata a fiecarei zone analizate, insa acest proces nu va fi lipsit de efectele nedorite asupra mediului, atat in perioada de punere in opera a lucrarilor cat si in timpul functionarii obiectivelor propuse.

In cele ce urmeaza se prezinta, in plan general, efectele potentiale ale implementarii PUG-ului ce pot afecta mediul si masurile necesare pentru limitarea acestor efecte.

## 8.1. Factorul de mediu apa

Problema de mediu: Asigurarea alimentării centralizate cu apă a comunei.

Măsura propusă 1: Realizarea retelei centralizate de alimentare cu apă potabilă si a canalizarii în toate zonele, incluse prin PUG in intravilan.

Factorii de mediu vizaţi : calitatea apei,sănătatea populaţiei.

Efect preconizat :Prin aplicarea acestei măsurii se asigură apă potabilă de calitate controlată pentru nevoile populaţiei. Se elimina riscul asociat exfiltratiilor de ape uzate in subsol si poluarii apelor subterane.

Măsura propusă 2 : Realizarea canalizării pluviale în sistem divizor.

Factorii de mediu vizati : Subsol ,calitatea apei.

Efect preconizat : Se reduce semnificativ riscul poluării emisarilor

Problema de mediu : Existenta zonelor inundabile.

Măsura propusă : Interdictia de construire in aceste zone.

Factorii de mediu vizaţi : Sănătatea populatiei, mediul uman , flora si fauna.

Efect preconizat : Reducerea riscului de inundare si a pagubelor materiale.

Problema de mediu : Impactul produs de perioada de executie a lucrărilor si măsurile prevăzute.

In perioada de executie a diferitelor lucrari in zonele existente si in cele propuse pentru realizarea retelelor de apa, calitatea apelor subterane poate fi influentata de eventualele deversari de substante poluante (combustibil, ulei, ape uzate), poluari rezultate in urma spalarii agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de precipitatii. De asemenea, poate fi influentat regimul de curgere si nivelul hidrostatic al apelor subterane daca nu se realizeaza studii hidrogeologice pe diferite amplasamente unde urmeaza sa se realizeze lucrari de excavatii si fundatii de adancime.

In vederea protejarii calitatii apelor subterane sunt necesare adoptarea urmatoarelor masuri:

- carburantii se vor depozita in rezervoare etanse, in spatii/platforme amenajate;

- intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti etc) se va realiza numai in locurile special amenajate;

- verificarea tronsoanelor de conducta si a imbinarilor, la efectuarea probei de presiune, atat la racordarea cu reteaua de canalizare, cat si la cea de alimentare proprie cu apa potabila;

- se vor adopta masuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafetelor excavate sau a depozitelor temporare de pamant;

In perioada de exploatare lucrarile propuse prin PUG contribuie la protectia apelor subterane prin realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare unde exista riscul de exfiltratie a apelor uzate.

## 8.2. Factorul de mediu aer

Problema de mediu : Poluare datorită traficului rutier.

Măsura propusă 1 : Reabilitare drumurilor existente

Factorii de mediu vizati: Calitatea aerului, sănătate , calitatea vietii.

Efect preconizat: Reducerea emisiilor de gaze de eşapament, a degajării pulberilor si reducerea nivelului de zgomot.

Măsura propusă 2 : Realizarea de aliniamente plantate dealungul arterelor rutiere.

Factorii de mediu vizati: Calitatea aerului, sănătatea, peisaj, biodiversitate.

Efect preconizat: Pe lângă efectul peisagistic evident, această măsură asigură o diminuare semnificativă a poluării aerului prin autoepurare.

Problema de mediu : Impactul produs asupra aerului în perioada de executie a lucrărilor propuse.

Planul Urbanistic General al comunei GĂUJANI prevede urmatoarele:

suprafata de intravilan existenta pentru satisfacerea unor solicitari de construire este suficienta, actualul teren intravilan fiind suficient pentru urmatorii 10 ani.

dezvoltarea infrastructurii de comunicatii si edilitare  ( sunt demarate proiectele pentru  apa, canalizare si modernizare strazi)

dezvoltarea economiei agricole

dezvoltarea intreprinderilor mici din sfera serviciilor

reabilitarea spatiilor de agrement si dezvoltarea lor

- modernizarea infrastructurii de circulatie

- creearea unor dotari socio-culturale absolut necesare comunitatii

- finalizarea reabilitarii si dotarii  unitatilor de invatamant si a celor sanitare

- crearea unei identitati culturale si inscrierea localitatii in circuitul turistic zonal si , chiar national.

In perioada de executie a lucrarilor factorul de mediu aer poate fi impurificat prin urmatoarele actiuni:

- Activitatea utilajelor de constructie genereaza emisii de gaze si pulberi provenite de la arderea combustibililor;

- Executia propiu-zisa a diferitelor lucrari la nivelul solului;

- Transportul materialelor de constructii.

In cadrul unui santier sunt si alte activitati potential poluatoare pentru aer, de exemplu alimentarea cu carburanti a utilajelor si a mijloacelor de transport, intretinere si reparatii utilaje, incalzirea spatiilor de birouri si a apei menajere. Aceste activitati au o pondere redusa in poluarea aerului si sunt limitate la perioada de executie.

Lucrarile de organizare a santierelor trebuie sa fie corect concepute si  executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisiile de noxe in aer.

Daca lucrarile prognozate vor fi executate si pe durata iernii, parcurile de utilaje si mijloace de transport vor fi dotate cu roboti electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament pe timpul unor demarari lungi sau dificile.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de carbon.

Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

In perioada de exploatare a cailor de circulatie mentionate se va reduce poluarea atmosferei in comuna GĂUJANI. Prin urmare, se considera ca prin realizarea acestora se va imbunatatii calitatea mediului, in acest sens nu va fi necesara adoptarea masurilor suplimentare de prevenire, reducere si compensare a efectelor adverse asupra mediului.

Se mai mentioneaza ca activitatea de transport feroviar nu genereaza emisii de gaze poluante in atmosfera.

Crearea de spatii verzi si intretinerea corespunzatoare a acestora va contribui la imbunatatirea calitatii aerului in comuna GĂUJANI.

Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale va reduce poluarea atmosferica generata prin arderea combustibililor solizi in vederea asigurarii energiei termice a populatiei.

## 8.3 Factorul de mediu sol

Problema de mediu: Fenomene de degradare a calitatii terenurilor si solurilor determinate de cauze naturale si antropice.

Măsura propusă: Extinderea spatiului locuit precum si a spatiilor verzi si refacerea suprafetelor afectate.

Factorii de mediu vizati : calitatea vieţii, peisaj, biodiversitate, sol.

Efect preconizat : Cresterea patrimoniului construit, dezvoltarea turismului si agrementului, sanatatea populatiei.

Problema de mediu : Depozite necontrolate de deseuri pe sol.

Măsura propusă : Eliminarea depozitelor la generare si ecologizarea terenurilor afectate.

Factorii de mediu vizati : solul, flora, fauna, apa subterană.

Efect preconizat : Ecologizare terenurilor afectate în vederea punerii în valoare a acestora, protecţia solului, biodiversităţii si apelor subterane

Problema de mediu : Impactul produs în perioada de execuţie a lucrărilor/măsurilor prevăzute

In perioada de executie a lucrarilor in vederea realizarii obiectivelor mentionate mai sus se considera ca factorul de mediu sol poate fi influentat de urmatoarele:

- depozitarea necontrolata pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile de constructii;

- depunerea pulberilor si a gazelor din motoarele cu ardere interna a utilajelor si spalarea acestora de catre apele pluviale urmate de infiltrarea in subteran;

- scapari accidentale sau intentionate de carburanti, uleiuri, ciment, substante chimice sau alte materiale poluante, in timpul manipularii sau stocarii acestora;

- spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului;

- perturbarea structurii geologice prin lucrarile de ecavatii pentru realizarea fundatiilor si ale structurii cladirilor.

Se mentioneaza ca activitatea ce se va desfasura in perioada de executie va avea caracter temporar, manifestandu-se si prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafete de teren pentru organizarile de santier si drumurile de acces.

In perioada de exploatare se considera ca factorul de mediu sol va fi afectat de ocuparea definitiva a terenului cu diferite amenajari si constructii. Extinderea suprafetelor de teren vine in intampinarea satisfacerii necesarului de locuinte pentru populatie.

Se precizeaza ca Planul Urbanistic General aferent comunei GĂUJANI  are ca obiectiv protectia mediului. In acest sens lucrarile mentionate mai sus (ecologizarea zonelor afectete, crearea de spatii verzi, etc) vor imbunatatii calitatea factorului de mediu sol.

Prin extinderea teritoriului intravilan se vor stabili posibilitatile de interventie si de realizare a obiectivelor de utilitate publica in zonele respective. De asemenea, PUG-ul comunei GĂUJANI va asigura planificarea operationala a terenului, in acest sens va constiti baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare.

## 8.4. Zgomotul

Problema de mediu: Nivel de zgomot ridicat pe unele artere de circulatie.

Pe unele artere de circulatie datorita traficului rutier, nivelul de zgomot este ridicat, producand disconfort si generand conflicte de circulatie.

Masura propusa 1: Reabilitarea arterelor de circulatie din comună.

Masura propusa 2: Plantarea de perdele de protectie pe aliniamentul drumurilor.

Factori de mediu vizati: Zgomot, calitatea aerului, sanatatea populatiei, calitatea vietii.

Efectul preconizat: se vor diminua zgomotele si vibratiile, cu efecte benefice asupra calitatii aerului si calitatii vietii.

Problema de mediu: Impactul produs asupra populaţiei în perioada de execuţie lucrărilor promovate prin PUG

In perioada de executie a lucrarilor pentru implementarea obiectivelor propuse prin PUG GĂUJANI se vor genera emisii sonore, insa acestea vor trebui sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare, chiar daca perioada de executie are durata limitata. Ca masura de reducere a zgomotului generat de un santier in apropierea locuintelor se poate adopta instalarea de panouri fonoabsorbante pe durata executarii lucrarilor.

De asemenea, se recomanda constructorului sa achizitioneze utilaje performante care sa functioneze la nivele reduse de zgomot si cu consum redus de carburanti.

Planul Urbanistic General al comunei GĂUJANI a propus reducerea nivelului sonor din localităţi prin modernizarea strazilor existente, amenajarea parcurilor si spatiilor verzi, prin urmare in perioada de exploatare se aprecieaza ca nivelul poluarii sonore va fi redus si nu sunt necesare alte masuri suplimentare pentru reducerea zgomotului.

## 8.5. Biodiversitatea

Problema de mediu : Insuficienţa parcurilor si spaţiilor verzi.

Măsura propusă : Amenajarea de spaţii verzi pe o suprafaţă de cca. 0.40% din intravilan si crearea de noi spaţii verzi în perimetrele destinate activitatilor industriale.

Factorul de mediu vizati: Biodiversitatea ,sănătatea populatiei, calitatea vieţii.

Efect preconizat : Creşterea spatiului verde amenajat existent.

Măsura propusă : Crearea de perdele de protectie si aliniamente plantate.

Efect preconizat : Imbunătatirea calităţii aerului,calitatea peisajului,calitatea vietii.

PUG-ul GĂUJANI propune reconstructia ecologica a suprafetelor afectate de depozite necontrolate de deseuri, extinderea si intretinerea corespunzatoare a spatiilor verzi.

Comuna Gaujani dispune de un capital natural în stare bună, cu  elemente  reprezentative  pentru  spaţiul  biogeografic  al  regiunii  din  care  face  parte, unele dintre acestea fiind protejate în cadrul siturilor Natura 2000 ROSPA0108 VEDEA DUNARE si ROSCI0088 GURA VEDEI-SAICA-SLOBOZIA.

Având în vedere că planul propus prevede extinderea localităţii cu suprafete reduse teritorial  si care fac parte din suprafata arabila a localitatii, impactul generat de PUG asupra acestui siturilor nu va înregistra schimbări faţă de situaţia actuală.

Starea generală a componentelor abiotice - apă, aer, sol ale mediului este în general bună. în ceea ce priveşte emisiile în atmosferă şi apă şi gestiunea deşeurilor, se impun măsuri de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate de depozitarea deşeurilor, dar şi de eroziunea   de   suprafaţă.   Gestiunea   defectuoasă   a   deşeurilor   impune   şi   măsuri suplimentare de control al implementării legislaţiei.

In ceea ce priveste siturile Natura 2000, acestea nu vor fi afectate, deoarece zonele de protectie integrala nu vor suferi modificari.

Prin dezvoltarea intravilanului propusa, eventualele efecte negative vor fi nesemnificative sau mult diminuate, favorizand crearea unui habitat prielnic atat pentru cuibarit dar si pentru migratie, in special a pasarilor salbatice protejate.

PUG nu afecteaza habitatele existentesi nici speciile care fac parte din anexa I a Directivei Pasari nr. 79/409-CEE. Nu se vor restrange sau fragmenta habitatele existente si nici numarul de exemplare care constituie avifauna.

Implementarea planului va avea, in general, efecte pozitive asupra mediului.

In ceea ce priveste patrimoniul cultural este necesar ca agentii economici care efectueaza lucrari de excavatii pentru implementarea planului in zona monumentelor istorice sau a siturilor arheologice sa ia toate masurile cerute de lege pentru protejarea acestora.

## 8.5. Populatia – mediul urban

Problema de mediu : Sănătatea populaţiei.

Măsura propusă : Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de sănătate, îmbunătăţirea si extinderea sistemului de servicii sociale.

Factori de mediu vizati : Sănătatea populaţiei, mediul urban.

Efect preconizat : Cresterea gradului de sănătate al populaţiei, asigurarea serviciilor medicale de urgentă, integrarea socială a tinerilor si persoanelor cu nevoi speciale.

Problema de mediu : Îmbunătatirea mediului economic si social.

Măsura propusă: Promovarea măsurilor de ocupare a fortei de muncă disponibila si dezvoltarea sistemului de formare profesională.

Factorii de mediu vizati : mediul urban, calitatea vieţii, mediul economic si social.

Efectul preconizat : Aparitia de noi locuri de muncă, reducerea somajului, îmbunătatirea calitatii serviciilor sociale si a vieţii.

Problema de mediu : Îmbunătatirea turismului.

Măsura propusă : Crearea unei infrastructuri turistice  generale si promovarea zonei .

Factorii de mediu vizati : sănătatea populatiei, calitatea vietii, biodiversitatea, peisaj.

Efect preconizat : Cresterea economiei locale, reabilitarea patrimoniului cultural, istoric si tradiţional.

Problema de mediu :Impactul produs asupra populatiei în perioada de executie lucrărilor promovate prin PUG.

In perioada de executie a lucrarilor propuse prin PUG GĂUJANI (modernizarea strazilor, amenajarea spatiilor verzi) populatia poate fi afectata de zgomotul produs de utilajele de constructii, de praful degajat de lucrarile de excavatie, de emisiile de gaze poluante generate de arderea combustibilului in motoarele utilajelor de constructie, insa toate aceste activitati vor avea caracter temporar si se vor desfasura pe o anumita suprafata de teren delimitata. Chiar daca activitatile de constructie au durata limitata, emisiile de poluanti generati pe durata executiei trebuie sa se incadreze in limitele impuse de lege

In capitolele de mai sus au fost mentionate masurile in vederea diminuarii efectelor generate de activitatea de construire, ce au in vedere protectia apei, aerului, solului, vegetatiei, masuri ce se aplica si pentru populatie.

Dupa implementarea obiectivelor propuse prin PUG GĂUJANI populatia va beneficia de urmatoarele facilitati, care au efecte pozitive asupra mediului:

- Drumurile modernizate aduc efecte benefice asupra factorilor de mediu;

- Deseurile vor fi gestionate corespunzator prin colectare selectiva si valorificare, in ultima etapa depozitarea deseurilor la o rampa ecologica.

- Dezvoltarea turismului in zona va determina aparitia de activitati economice noi, strans legate de resursele si traditia locala imbunatatind calitatea vietii;

- Imbunatatirea fondului de locuit, finalizarea execuţiei locuinţelor oprite in diverse statii de executie, imbunatatirea confortului termic al celor existente, au impact pozitiv asupra comunitatii umane si sanatatii populatiei.

## 8.6. Peisajul

Problema de mediu : Îmbunătatirea aspectului peisagistic.

Măsura propusă 1: Reabilitarea si amenajarea spatiilor verzi în interiorul comunei.

Măsura propusă 2: Îmbunătăţirea aspectului estetic al ansamblurilor de locuit, prin reconditionarea finisajelor corelat cu lucrările de izolare termică, amenajări exterioare.

Măsura propusă 3: Realizarea de locuinţe noi în regim de înăltime conform documentatiilor urbanistice.

Măsura propusă 4 : Amenajarea peisagistică în lungul arterelor de transport si a drumurilor de acces în comună  .

Problema de mediu : Impactul produs asupra populatiei în perioada de executie lucrărilor promovate prin PUG

In perioada de executie a lucrarilor propuse prin PUG  (mentionate anterior), populatia poate fi afectata de zgomotul produs de utilajele de constructii, de praful degajat de lucrarile de excavatie, de emisiile de gaze poluante generate de arderea combustibilului in motoarele utilajelor de constructie. Aceste activitati sunt temporare si se vor desfasura pe suprafete de teren limitate. Emisiile de poluanti generati pe durata executiei trebuie sa se incadreze in limitele impuse de lege

# 9. 	Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese

Optiunile propuse pentru protectia factorilor de mediu pe domenii de activitate sunt:

- solicitarea acordului de mediu pentru proiectele publice/private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului;

- eliberarea autorizatiei de construire, alta decat cea pentru locuinte cu respectarea normelor sanitare impuse de legislatia sanitara in vigoare;

- realizarea lucrarilor se va face numai cu agenti economici specializati si autorizati, care sa cunoasca si sa respecte legislatia de mediu in ceea ce priveste organizarea de santier, utilizarea materialelor ecologice, a unor tehnologii moderne si nepoluante, cu utilaje performante care sa nu polueze mediul pe perioada executarii lucrarilor si care sa ecologizeze zonele de lucru conform obligatiilor din acordurile de mediu;

- adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, cu optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala;

- asigurarea amplasamentelor pentru locuinte;

- evitarea degradarii mediului natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- organizarea colectarii selective si asigurarea depozitarii controlate a deseurilor;

- ecologizarea zonelor in care s-au depozitat  necontrolat deseuri ;

- realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila şi a retelei de canalizare crearea, conservarea si protejarea spatiilor verzi existente si extinderea amenajarilor pentru agrement;

- adoptarea unor masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic, adoptarea masurilor de refacere peisagistica si ecologica a zonelor afectate;

- reabilitarea arterelor de circulatii interioare, a retelelor, a zonelor afectate si a altor obiective si activitati fara a prejudicia ambientul, starea de sanatate si de confort a populatiei;

- adoptarea unor politici de mediu transparente si informarea populatiei din zona referitor la programele de dezvoltare ale municipiului.

In afara Variantei 0, in proiect au mai fost analizate doua variante de PUG pentru comuna GĂUJANI  care prezinta doua viziuni diferite pentru pornind de la utilizarea resursei de teren din intravilan si zonele alaturate.

## 9.1. Varianta 0

Dupa cum s-a mentionat si mai sus, varianta 0 – mentinerea actualei situatii este de natura sa determine o inrautatire a starii factorilor de mediu, in lipsa unor reglementari coerente care sa stabileasca o zonificare corespunzatoare a teritoriului.

## 9.2. Varianta I

Varianta de pastrare si utilizare a zonelor industriale conform destinatiei actuale, a fost elaborata in ideea utilizarii infrastructurii existente si reabilitarii constructiilor in stare avansata de degradare din prezent. Cresterea economica ar fi in acest caz conditionata de evolutia zonelor industriale. De remarcat este faptul ca in ultimii 20 de ani industria este in declin şi in comuna GĂUJANI fiind inlocuita de activitati comerciale, industrii mici, servicii tehnice si logistica. Aceasta solutie ar fi deci in neconcordanta cu tendintele actuale ale dezvoltarii economice.

## 9.3. Varianta II. Varianta aleasa

Varianta de conversie a principalelor zone industriale in zone mixte (industrie/ spatii verzi amenajate, sport agrement, comert/ servicii, etc.), a fost elaborata in conformitate cu tendintele actuale ale dezvoltarii durabile si se prezinta ca o  prima etapa intr-o strategie bazata pe utilizarea resurselor locale ca potential turistic. Diversificarea functiunilor de pe amplasamentul actualelor platforme industriale va atrage noi investitori si o crestere economica. Un alt avantaj il constituie procentul mai mare de spatii verzi/loc la nivelul comunei GĂUJANI, deci un grad mai ridicat in confortul locuirii.

Aceasta varianta care priveste reglementarile urbanistice (zonificarea functionala, cai de comunicatii si restrictii tehnice, se sintetizeaza in plansa anexata).

Varianta aleasa are in vedere situatia actuala si este de natura sa determine reglementarile necesare pentru o dezvoltare viitoare. Prin Planul de Urbanism si Regulament s-au prevazut destinatiile fiecarei zone, au fost stabilite obiectivele, tintele si masurile pentru protectia mediului care se impun.

# 10. 	Descrierea masurilor avute in vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii PUG - ului

Conform din HG 1076/2004, monitorizarea implementarii planului sau programului, in baza programului propus de titular, are in vedere identificarea inca de la inceput a efectelor semnificative ale acesteia asupra mediului, precum si efectele adverse neprevazute, in scopul de a putea intreprinde actiunile de remediere corespunzatoare. Indeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului sau programului.

Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci şi cele indirecte, sinergice şi cumulative. Monitorizarea altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificată şi utilă dacă se are în vedere cuantificarea efectelor globale ale implementării PUG.

Programul de monitorizare trebuie să permită atât obţinerea şi înregistrarea informaţiilor cu privire la efectele semnificative asupra mediului ale implementării PUG cât şi identificarea eventualelor efecte adverse neprevăzute (de ex. acţiuni de remediere ce pot fi întreprinse).

Programul de monitorizare a surselor de emisie si a componentelor de mediu posibil a fi afectate trebuie sa cuprinda trei etape, respectiv :

Etapa I – Pre implementare plan – pentru stabilirea starii de referinta a mediului inainte de implementarea obiectivului PUG.

Etapa II – Punerea in opera a lucrarilor – pentru monitorizarea surselor de poluare si poluarilor accidentale in perioada de implementare/executie a proiectului.

Etapa III – Post implementare plan – pentru compararea starii mediului dupa terminarea lucrarilor cu starea de referinta initiala, pentru tinerea sub observatie si control a noilor surse de poluare aparute, in vederea interventiei eficiente, in functie de necesitati.

Activitatea de monitorizare este specifica fiecarei etape si consta in sinteza din:

In cazul etapei de preimplementare plan, in functie de caracteristicile fiecarui obiectiv se stabilesc factorii de mediu care urmeaza sa fie monitorizati si parametrii de monitorizare.

Datele obtinute se inscriu in raportul de incepere si caracterizeaza starea initiala la care se fac raportarile ulterioare.

In perioada de punere in opera a lucrarillor se monitorizeaza parametrii si factorii de mediu stabiliti in prima etapa si se raporteaza periodic, cu frecventa stabilita de autoritatile de mediu (de obicei lunar), prin comparare cu situatia initiala, inainte de implementarea proiectului.

Pentru monitorizarea post implementare plan se stabilesc parametrii care trebuie sa fie urmariti in functie de specificul activitatilor si poluantii generati si de cerintele impuse prin acordul de mediu pentru obiectiv. Raportarea datelor de monitorizare se face cu frecventa stabilita de autoritatile de mediu. Rezultatele se compara cu limitele admise de norme.

Deoarece efectele asupra mediului sunt generate de rezultatele implementării PUG, monitorizarea trebuie să se adreseze atât rezultatelor plunului cât şi efectelor asupra mediului şi va fi orientată în special spre componentele mediului identificate ca fiind probabil cele mai afectate de implementarea PUG.

Tinând cont de obiectivele de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUG propus şi de rezultatele evaluării potenţialelor efecte asupra mediului datorate implementării acestuia, se recomandă următoarele măsuri de monitorizare:

Factor de mediu AER:

- monitorizarea emisiilor de gaze de ardere la coşurile centralelor termice.

Factor de mediu APA:

- se vor monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apele uzate evacuate în viitoarea reţea de canalizare conform NTPA 002 şi a regulamentului de exploatare a reţelelor de canalizare emis de Compania de Apa;

- se vor monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apele evacuate în emisar conform NTPA 001 şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de SGA;

- se va monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apa prelevată din puţuri conform prevederilor Legii privind calitatea apei potabile, prin analize efectuate de laboratoarele autorităţii locale de sănătate publică;

- se va monitoriza permanent cantitatea de apă prelevată din puţurile de captare conform prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de SGA;

Factor de mediu SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE:

- monitorizarea calităţii solului corelată cu etapele de realizare a PUG, în special în zonele de folosinţă sensibilă (zone rezidenţială, parcuri, locuri de joacă pentru copii, spaţii verzi din zonele aleilor pietonale, etc.).

Factor de mediu AŞEZARI UMANE:

- respectarea indicilor urbanistici propuşi prin PUG, în special a suprafeţelor de teren aferente spaţiilor verzi. Suprafeţele de spaţii verzi nou amenajate vor fi înregistrate în Registrul local al spaţiilor verzi;

- respectarea funcţiunilor propuse prin PUG;

- stadiul realizării lucrărilor edilitare (reţele de alimentare cu apă, reţele de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi a apelor pluviale, reţele de furnizare a energiei termice, gaz metan şi electricitate);

- stadiul de realizare a căilor de acces în zonă;

- monitorizarea nivelului de zgomot ambiental conform reglementărilor în vigoare.

GESTIONAREA DEŞEURILOR:

- se vor monitoriza cantităţile de deşeuri generate, valorificate, reciclate şi eliminate pe toată perioada de implementare a PUG. Evidenţa gestionării deşeurilor se va realiza conform prevederilor legale în vigoare (HG 856-2002);

- generalizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;

În completare la măsurile mai sus prezentate se vor implementa orice alte măsuri de monitorizare prevăzute de actele de reglementare emise de autorităţi (avize, acorduri, autorizaţii) pe parcursul implementării PUG.

Pe toată perioada de implementare a PUG propus va fi asigurată comunicarea cu autoritatea de protecţie a mediului şi autorităţile locale, precum şi cu alte autorităţi interesate şi/sau implicate în implementare. De asemenea, pot fi aduse modificări ale planului dacă rezultatele obţinute prin monitorizare arată schimbări faţă de premisele iniţiale avute în vedere sau dacă reglementările legale suferă modificări relevante.

Responsabilitatea monitorizării efectelor implementarii PUG revine titularului de plan.

# Rezumat fara caracter tehnic.

# prevederi PUG

Obiectul Planului Urbanistic General il constituie amenajarea teritoriului administrativ al comunei GĂUJANI.

Primaria comunei GĂUJANI a initiat proiectul privind   Planului Urbanistic General al localitatii.

## 11.1. Disfunctionalitati

Din analiza situatiei existente cu privire la stadiul actual de dezvoltare economico-sociala a comunei  rezulta ca in profil teritorial se manifesta o serie de disfunctionalitati in dezvoltare, care necesita masuri de atenuare si eliminare prin politici specifice in vederea unei dezvoltari armonioase si echilibrate.

## 11.2. Zone cu riscuri naturale

Zone cu riscuri naturale:

Riscuri de natura geofizica (seisme).

Situatia com. Gaujani intr-o zona seismic cu gradul de intensitate VIII 1/2, corelat cu terenul dificil de fundare poate genera accidente majore in exploatarea in timp corelat cu terenul dificil de fundare poate genera accidente majore in timp, in exploatarea constructiilor, fiind necesare masuri special de proiectare si executie a acestora.

Prin protectie antiseismica se urmareste limitarea degradarilor, a avariilor, precum si evitarea prabusirii elementelor structurale, a celor nestructurale, ale echipamentelor si instalatiilor.

Proiectarea constructiilor se va baza pe urmatoarele principii :

1	Incadrarea constructiilor in mediul natural se va face cu evitarea sporirii riscurilor implicate de efectele potentiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice.

2	Corelarea activitatilor de construire cu activitatile de inlocuire sau consolidare in timp util a fondului construit vechi, insuficient protejat antiseismic.

Amplasarea constructiilor

3	Se recomanda alegerea amplasamentelor constructiilor in asa masura, incat protectia antiseismica sa se realizeze in conditii economica, fara masuri costisitoare

4	Se va evita amplasarea constructiilor pe terenuri cu pericole de alunecari sau surpari

In cazul in care amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se vor lua masurile necesare pentru stabilizarea terenurilor.

In cazurile in care amplasarea constructiilor pe terenuri nefavorabile ( nisipuri cu grad mare de afanare, lichefiabile, maluri, umpluturi neconsolidate ) nu poate fi evitata, se vor lua masurile necesare pentru consolidarea terenurilor, astfel incat acestea sa poata asigura o buna comportare antiseismica a constructiilor

Pentru constructiile a caror eventuala avariere poate avea urmari de gravitate deosebita, se vor preciza, in functie de specificul constructiilor si al procedeelor tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente.

Forma in plan a constructiilor

La stabilirea formei in plan a constructiilor se vor alege de preferinta contururi regulate, in plan, compacte, in distribuirea volumelor, a maselor si a rigiditatii in cadrul aceluiasi tronson de cladire.

In situatiile in care respectarea acestor prevederi nu este posibila , se recomanda tronsonarea constructiilor prin rosturi antiseismice.

Riscuri hidrologice (inundatii) .

Pe teriroriul comunei Gaujani se desfasoara doua cursuri de apa:

-	curs de apa necadastrat Pasarea 1, afluent al raului Parapanca mal drept. Lungimea acestuia este de 7.5 km si are o suprafata de cca 4.5 kmp. O dată cu îndiguirea i s-a întrerupt alimentarea şi de aceea de cele mai multe ori vara seacă , căci se mai alimentează din apa ploilor şi zăpezilor.. Gârla Pasărea are o adâncime medie de 1 m şi datorită vegetaţiei bogate este supusă unui imens proces de colmatare. După anul 1970, cursul gârlei a fost regularizat pentru a spori suprafaţa agricolă.

-	In sudul UAT-ului se afla fluvial Dunarea – ce constitue granite naturala cu Bulgaria. Lungimea fluviului in limitele UAT Gaujani este de cca 9 km.

-	Digul construit de-a lungul malului fereste teritoriul administrativ al comunei de inundatii.

Conform hartilor de hazard si ric la inundatii  zonele inundabile se gasesc in partea de Sud a localitatii, intre albia Dunarii si dig,  si sunt constituie din paduri .

Acoperirea riscurilor

(conform datelor din planurile de analiză și acoperire a riscurilor ale localităților din județul Giurgiu)

Riscurile identificate pe teritoriul comunei sunt:

•	Inundaţii fluviul Dunărea: 10 ha păşune comunală Lacurele,

•	50 ha teren arabil SC Agozootehnica SA Vedea,

•	5 case în Pietrişu.

•	Înzăpeziri - DN 5 C, drumurile comunale

Acoperirea riscurilor facandu-se prin Digul de apărare construit pe malul Dunării, dezapezirea rapida a tronsoaanelor de drum afectate.

Riscuri geologice (teren dificil de fundare): Pentru evitarea accidentelor datorate calitatii slabe ale terenului de fundare, in proiectarea si executarea constructiilor se vor respecta cu strictete prevederile studiilor geotehnice executate pe fiecare obiectiv. In zonele cu depuneri aluvionare tinere (conuri de dejectie) nu se recomanda construirea sau, daca nu este posibil, imbunatatirea terenului de fundare.

Riscuri de natura geomorfologica (teren inclinat)

Pentru evitarea alunecarilor de teren si a eroziunilor generate de apele de siroire, se fac urmatoarele recomandari:

-	Realizarea de plantatii forestiere

-	Colectarea si conducerea in zone lipsite de pericol a apelor din precipitatii sau din infiltratii

-	Taluzuri artificiale, eventual ziduri de sprijin

In zonele de la baza versantilor, cu morfologia favorabila colectarii apelor de siroire si din izvoare se fac urmatoarele recomandari suplimentare:

-	Dirijarea scurgerii apelor de siroire pet erase bine determinate, prin amenajarea unor canale special, intretinute in permanenta

-	Executarea unor lucrari de suprafata: secarea baltilor, astuparea crapaturilor, etc

Riscuri hidrogeologice (apele subterane)

Stratele acvifere freatice se dezvolta in baza orizonturilor coezive, din suprafata si sunt alimentate prin infiltrarea directa a precipitatiilor atmosferice.

Acestea sunt expuse popuarii, datorita infiltratiilor precipitatiilor atmosferice cat si a comunicarii cu apele poluate ale apelor raurilor Parapanca si Ciuvica.

Ridicarea nivelului hidrostatic influenteaza negativ construibilitatea terenurilor putand genera accidente in exploatarea constructiilor.

Se va evita pe cat posibil perturbarea echilibrului din zona si ridicarea nivelului apei subterane, nerealizandu-se lucrari care pot bara caile natural de iesire a apei si curgerea ei catre emisarii naturali sau artificiali in functiune.

Riscuri antropice: existenta unor zone unde depozitarea deseurilor menajere se face necontrolat reprezentand surse potentiale de poluare. Modificari antropice ale reliefului apar si in cazul executării unor amenajari hidrotehnice.

### Prevederile PUG in privinta riscurilor naturale

In vederea prevenirii riscurilor naturale PUG pentru comuna GĂUJANI prevede masuri de protectie in zonele de risc natural.

Protectie la risc seismic geologic si hidrogeologic:

Proiectarea constructiilor se va baza pe urmatoarele principii :

- Incadrarea constructiilor in mediul natural se va face cu evitarea sporirii riscurilor implicate de efectele potentiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice.

- Corelarea activitatilor de construire cu activitatile de inlocuire sau consolidare in timp util a fondului construit vechi, insuficient protejat antiseismic.

Amplasarea constructiilor

- Se recomanda alegerea amplasamentelor constructiilor in asa masura, incat protectia antiseismica sa se realizeze in conditii economica, fara masuri costisitoare

- Se va evita amplasarea constructiilor pe terenuri cu pericole de alunecari sau surpari

In cazul in care amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se vor lua masurile necesare pentru stabilizarea terenurilor.

In cazurile in care amplasarea constructiilor pe terenuri nefavorabile ( nisipuri cu grad mare de afanare, lichefiabile, maluri, umpluturi neconsolidate ) nu poate fi evitata, se vor lua masurile necesare pentru consolidarea terenurilor, astfel incat acestea sa poata asigura o buna comportare antiseismica a constructiilor

Pentru constructiile a caror eventuala avariere poate avea urmari de gravitate deosebita, se vor preciza, in functie de specificul constructiilor si al procedeelor tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente.

Forma in plan a constructiilor

La stabilirea formei in plan a constructiilor se vor alege de preferinta contururi regulate, in plan, compacte, in distribuirea volumelor, a maselor si a rigiditatii in cadrul aceluiasi tronson de cladire.

In situatiile in care respectarea acestor prevederi nu este posibila , se recomanda tronsonarea constructiilor prin rosturi antiseismice.

Protectia la inundatii

Se interzice amplasarea constructiilor de locuit permanente in zonele inundabile.

Amplasarea constructiilor de importanta normala in zonele inundabile se poate face numai dupa realizarea lucrarilor de protectie la inundatii (indiguiri etc).

Amplasarea constructiilor din clasa I si II de importanta pe terenuri situate sub cota de inundabilitate este interzisa.

## 11.3. Căi de comunicaţii

Comuna GĂUJANI beneficiaza de un sistem de circulatie: rutier.

Circulatia rutiera

Axul principal de circulatie pe directia Est-Vest il constitue drumul national DN 5C. Din acesta si perpendicular pe el,  pleaca drumul judetean DJ 505. Acest drum judetan porneste din DN 5C, spre Nord, catre comuna Gogosari, Putineiu, Izvoarele, Chiriacu, Valea Bujorului si se termina in DN5B.

Tronsonul Izvoarele – DN5B – este modernizat, asfaltat, in rest drumul judetean are un profil de drum de exploatare, latime 4 m, imbracaminte pamant.

Fata de cele prezentate mai sus putem spune ca Localitatea are o pozitie avantajoasa fata de Orasul Giurgiu.

Reteaua de drumuri interna a localitatilor este formata din strazi in intravilan si drumuri de exploatare in extravilan.

Circulatia in interiorul localitatii este ingreunata datorita strazilor ce necesita modernizare, datorita podurilor si podetelor care au un profil necorespunzator.

Remedierea disfunctiilor privind circulatia in comuna GĂUJANI impune 	urmatoarele masuri:

- imbunatatirea viabilitatii strazilor.

- reconsiderarea profilurilor transversale necorespunzatoare prin infiintarea trotuarelor, pistelor pentru biciclisti ( pe drumurile principale) si a spatiilor verzi de aliniament.

- dotarea corespunzatoare a statiilor de transport  intercomunal.

- Finalizarea asfaltarii strazilor din trama principala de circulatii,  pietruirea celor secundare, precum si imbunatatirea profilelor strazilor de pamant.

- realizarea unor intersectii corespunzatoare,

DEZVOLTAREA CIRCULATIEI DE TRANZIT SI DE INTERES LOCAL

Pe teritoriul comunei se vor realiza noi infrastructuri rutiere si se vor moderniza cele existente si anume :

-refacerea stratului de uzura ;

-repararea si modernizarea strazilor din reteaua majora conform profilelor propuse(asfaltare, impietruiri, trotuare noi,refaceri si amenajari podete);

-amenajarea zonelor cu probleme de circulatie (parcaje, treceri de pietoni , statii pentru transport in comun) in afara zonelor de siguranta a drumului national DN 5C) , zona de siguranta in latime de 1.50 m instituita de o parte si de alta a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea amprizei).

-	Pozarea retelelor de utilitati publice se va face, de asemenea, in afara zonei de siguranta a drumurilor. Se propune ca proiectele de realizare a retelelor edilitare sa se faca cu solutia tehnica de canivou sau caseta tehnica , astfel incat sa se poata gestiona unitar lucrarile de reparatii si intretinere periodica ale acestora.

-	Amenajarea intersectilor dintre strazi cu diferite categorii din interiorul localitatii. Conform OG 43/1997, art. 28 amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe drumul de categorie superioara.

-	se propun pentru modernizare principalele intersectii din satele Gaujani si Pietrisu

-	amenajarea de parcaje in zonele central ale localitatilor (institutii publice, alte obiective de interes,)

Astfel s-au propus urmatoarele tipuri de profile :

-	pentru drumul national DN 5C – in intravilan, cu 2 benzi de circulatie, se mentine profilul existent cu un  total de 11.50 m si o retragere a constructiilor de la aliniament de minimum 3.00 m. Distanta cladiri fata de ax drum – minim 13.00 m.

-	zona de siguranta pentru DN 5C - in latime de 1.50 m este instituita de o parte si de alta a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea amprizei).

-	Zona de protectie pentru DN 5C este de 22.00 m din marginea exterioara a zonei de siguranta  ceea ce duce la un total de (5.75+22.00) x2 =  67.00 m

-	pentru drumul judetean DJ 505 in intravilan, se propune un profil total de 11.50 m si o retragere a constructiilor de la aliniament de minimum 5.25 m. Distanta cladiri fata de ax drum – minim 12 m, interdictie de construire conform OG 43/1997 cu modificari, art. 19, pct. 4.

-	pentru drumul judetean DJ 505 – extravilan si adiacent intravilanului se propune un profil total de 11.50 m cu un aliniament de minim 12.00 m .

-	zona de siguranta pentru DJ 505 - in latime de 1.50 m este instituita de o parte si de alta a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea amprizei).

-	Zona de protectie pentru DJ 505 este de 20.00 m din marginea exterioara a zonei de siguranta  ceea ce duce la un total de 25.75 x 2 = 51.50 m

-	Datorita faptului ca nu se modifica intravilanul satelor componente pe zona de limitrofa drumului national DN 5C, distantele kilometrice de intrare, iesire din intravilanul localitatilor sunt nemodificate. De asemnea si distantele kilometrice aferente zonelor construibile sunt aceleasi ca in situatia existenta.

- DN 5C intra in teritoriul administrativ al comunei Gaujani , dinspre comuna Vedea la km 23+760 m si  pe partea dreapta si pe partea stanga

- DN 5C  intra in intravilanul satului Cetatuia (existent si propus) la km 24+325 pe partea stanga si la km 24+347 pe partea dreapta

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Cetatuia dinspre Vedea sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 24+364 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 24+354 m ( pe partea stanga)

- Zona construita la intrarea dinspre Vedea incepe la km 24+376 m pe partea dreapta si la km 24+331 m pe partea stanga  .

- DN 5C se intersecteaza cu DJ 505 la km 24+347 m- intersectie ce ar trebui sistematizata in momentul in care se va moderniza drumul judetean.

- DN 5C  paraseste intravilanul satului Cetatuia (existent si propus) la km 25+194 pe partea stanga si la km 25+157 pe partea dreapta

- Limita zonei construibile este la km 25+194 m pe partea stanga si la km 25+157 m pe partea dreapta la iesirea DN 5C spre satul Gaujani.

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Cetatuia dinspre Vedea sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 25+180 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 25+177 m ( pe partea stanga)

Trupul G8 nu se mai pastreaza in intravilanul propus

- DN 5C  intra in intravilanul satului Gaujani (existent si propus) la km 26+876 pe partea stanga si la km 26+766 pe partea dreapta.

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Gaujani dinspre Cetatuia sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 26+985 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 26+895 m ( pe partea stanga)

- Zona construita la intrarea dinspre Cetatuia incepe la km 26+953 m pe partea dreapta si la km 26+876 m pe partea stanga  .

- DN 5C  paraseste intravilanul satului Gaujani (existent si propus) la km 29+642 pe partea stanga si la km 29+422 pe partea dreapta

- Limita zonei construibile este la km 29+547 m pe partea stanga si la km 29+417 m pe partea dreapta la iesirea DN 5C spre satul Pietrisu.

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Gaujani dinspre Pietrisu sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 29+510 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 29+490 m ( pe partea stanga)

- Intravilanul trupului independent TRUP P6 incepe la Km 30+534 m si se termina la km 30+633 m pe partea dreapta a DN 5C.

- DN 5C – intra in intravilanul satului Pietrisu dinspre Gaujani la km 30+916 m pe partea dreapta si la km 30+854 m pe partea stanga

26+766 pe partea dreapta.

- Tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Pietrisu dinstre Gaujani sunt pozitionate astfel:

- indicatorul de intrare in localitate la km 30+929 m (pe partea dreapta)

- indicatorul de iesire din localitate la km 30+950 m ( pe partea stanga)

- Zona construita la intrarea dinspre Gaujani incepe la km 30+916 m pe partea dreapta si la km 30+854 m pe partea stanga

- DN 5C – iese din intravilanul satului Pietrisu ( inspre comuna Pietrosani - Teleorman) la km 33+115 m si pe partea stanga si pe partea dreapta.

- Limita zonei construibile este la km 33+115 m pe partea stanga si la km 32+062 m pe partea dreapta la iesirea DN 5C spre comuna Pietrosani.

-  Nu exista tablitele indicatoare de intrare/ iesire  in/din localitatea Pietrisu spre Pietrosani

DN 5C paraseste teritoriul administrativ al Comunei Gaujani, spre comuna Pietrosani, respectiv jud Teleorman la km 33+115 m si pe partea stanga si pe partea dreapta.

-	Pentru strazile din interiorul localitatii care intra in proiectul de modernizare ( asfaltare) aflat in curs de derulare s-au propus urmatoarele tipuri de profile si solutii de asfaltare :

Drumurile de interes local se învecinează cu proprietăți particulare, traseul acestora desfășurându-se in intravilanul satelor GAUJANI (reședința), CETATUIA si PIETRISU, Comuna GAUJANI, Judetul GIURGIU  în lungime de 8.081,39 m . Acestea sunt drumuri existente amplasate in intravilanul comunei iar prin lucrările de modernizare propuse nu se modifica amplasamentul acestora .

Etapele de realizare a investiției :

Soluția proiectată pe toate străzile ce fac obiectul documentației constă în:

-	reprofilarea patului existent al drumului (constituit dintr-o zestre de balast) printr-un

aport de balast în grosime de 15.00cm - (profil TIP 8) si 20.00cm - (profil TIP 3, TIP 4, TIP 9 si TIP 10);

-	executarea unei săpături pe o adâncime de 35 cm și realizarea fundației de balast în grosime de 35cm - (profil TIP 6 si TIP 7)

-	realizarea fundației de piatră spartă în grosime de 12.00cm - (profil TIP 3, TIP 4, TIP 6, TIP 7, TIP 8, TIP 9 si TIP 10) și 15cm - (profil TIP 1, TIP 2, TIP 5 si TIP 11);

-	așternerea unui strat de legătură din beton asfaltic BAD20 in grosime de 6 cm;

-	așternerea unui strat de uzura din beton asfaltic BA16 in grosime de 4 cm;

-	execuția șanțurilor de pământ pe străzile pe care spațiul dintre acostamente și limita de proprietate permite;

-	execuția acostamentelor balastate;

-	execuția elementelor de asigurarea continuității scurgerii apelor (podețe de acces la proprietăți, podețe transversale drumurilor, rigole de acostament);

-	execuția lucrărilor de siguranța circulației;

Prin proiect nu se modifica lățimea existentă a drumurilor proiectate și nu sunt prevăzute lucrări de terasamente care să afecteze rețelele de utilități din vecinătatea acestora.

Evacuarea apelor în lungul drumurilor a fost prevăzut să se facă, după caz, prin șanțuri de pământ si rigole de acostament sau gravitațional pe taluzul natural (acolo unde spațiul dintre acostamente si limita de proprietate este insuficient).

Toate acestea sunt exemplificate in plansa –  U6.1, U6.2, U6.3, U6.4,  -STUDIU DE CIRCULATIE, REGLEMENTARI, PROPUNERI.

La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine cont de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului si de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii, precum si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, biciclistilor, persoanelor cu dizabilitati motorii, etc.

In cazul comunei Gaujani (localitate care se afla pe traseul drumului national DN 5C) se va tine cont de urmatoarele cerinte cuprinse in OG 43/1997 – privind regimul drumurilor republicata :

Cap 2 - Administrarea drumurilor

Secţiunea I-    Suprafeţele de teren aferente drumurilor public

ART. 16    (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă

ART. 17    (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin:

a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;

b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;

c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă;

d) lucrări de defrişare de păduri de pe versanţii împăduriţi adiacenţi drumului; pentru astfel de lucrări, administratorul domeniului silvic va solicita acordul administratorului drumului.

ANEXA 1          Limitele zonei drumului

a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;

- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.

b) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

c) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.

d) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, conform tabelului următor:

CATEGORIA DRUMULUI	Autostrazi	Drumuri nationale	Drumuri judetene	Drumuri comunale

Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la      marginea zonei drumului (m)	50	22	20	18

e) Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecţie.

ART. 18    (1) Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi ca în perioada 1 noiembrie - 31 martie a fiecărui an să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie.

(2) Realizarea prevederilor alin. (1) trebuie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri.

ART. 19    (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate.

(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste.

(3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.

(4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale.

(5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.

(6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, cu excepţia sectoarelor de drum aflate între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, pentru biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.

Secţiunea a III-a-    Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri

ART. 27*)(4) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.

ART. 46    (1) Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, după caz, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

ART. 47    (1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,0 m de la marginea părţii carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor internaţionale "E", respectiv de 30,0 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.

(5) Construcţiile prevăzute în afara localităţilor şi care nu se încadrează în categoria celor care generează trafic suplimentar, aşa cum acestea sunt definite la alin. (1), se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumului.

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei, atat pietonale , cat si auto – se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere.

TRANSPORTUL LOCAL

Actualul sistem de transport in comun se va mentine, adaptandu-se programul curselor in funtie de solicitarile cetatenilor comunei avand in vedere ca transportul cu masini de capacitate mare pentru un numar redus de calatori nu este eficient din punct de vedere economic. Se propune amenajarea corespunzatoare a statiilor, acestea facand parte integrala din peisajul public urban.

Circulatia feroviara

Comuna GĂUJANI nu are acces direct la reţea feroviară.

### Prevederile PUG GĂUJANI in privinta cailor de comunicatii

Modernizarea arterelor de acces in comună care asigura relatia cu localitatilor adiacente.

Reabilitarea şi modernizarea tramei stradale pentru imbunatatirea circulatiei interioare prin asigurarea profilelor corespunzatoare categoriei de strada respective. Se prezintă mai jos profilele transversale caracteristice:

## 11.4. Echiparea edilitara - Alimentarea cu apa. Sistemul de canalizare

### Alimentarea cu apa

Comuna GĂUJANI nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila pentru nevoile gospodaresti si pentru domeniul public. Pentru realizarea alimentării cu apă în comună, aceasta se afla in stadiul de proiect si urmeaza a fi realizat..

Sursa de apa

Pentru asigurarea necesarului de apa se foloseste o singura sursa, cea subterana.

Debitul disponibil la sursa acopera necesarul actual de apa.

Captarea apei se face prin intermediul puturilor forate de mica adancime si prin puturi de mare adancime. Uvrajele de  captare nu au prevazută o zona de protectie sanitara bine delimitata.

Reteaua de distributie

Nu există reţea de distribuţie  a apei potabilă în satele comunei.

#### Prevederile PUG GĂUJANI in privinta alimentarii cu apa

In dezvoltarea social-economica a comunei Gaujani, apa trebuie sa raspunda unor deziderate esentiale, si anume cele privind cantitatea si calitatea. O apa buna din punct de vedere calitativ conform prevederilor LEGII nr. 458/2002  privind calitatea apei ,modificata si completata prin legea nr. 311/2004 ,si suficienta cantitativ  conform SR1343/1 -96  - trebuie sa asigure   necesitatile colectivitatii  pentru :

consumul gospodaresc al populatiei;

consumul public;

consumul unitatilor economice racordate la retea;

consumul si rezerva pentru combaterea incendiilor.

Asigurarea  cerintei de apa  pentru nevoi igienico-gospodaresti si pentru prevenirea si stingerea incendiilor la gospodariile individuale ,spatiile comerciale ,socio-culturale  existente si in perspectiva  a  20 ani –Qszi max=896  mc/zi stabilitsta  conform STAS 1343/1-2006.

Conform datelor furnizate de SC ERICONS SERVICES SRL , proiectant de specialitate, solutia propusa pentru realizarea sistemului de Alimentare cu apa este urmatoarea:

•	Realizare 2 puturi de mare adancime in localitatea Gaujani, inclusiv conducte aductiune apa bruta, in lungime totala de 1032 m;

•	Infiintare Gospodarie de apa in localitatea Gaujani - formata din 2 rezervoare de inmagazinare, statie de clorare si statie pompare apa potabila in reteaua de distributie;

•	Infiintare retea de distributie comuna si interconectata in localitatile Gaujani, Pietrisu si Cetatuia, cu o lungime totala de 34,47 km dintre care 16,35 km in Gaujani, 12,19 km in Pietrisu si 5,93 km in Cetatuia.

Captarea apei

Conform studiului hidrogeologic realizat in cadrul proiectului rezulta ca pentru asigurarea necesarului de apa se impune realizarea a doua puturi forate de mare adancime in localitatea Gaujani, dupa cum urmeaza:

•	Putul P1 – va fi amplasat in incinta Gospodariei de apa din strada Plopului;

•	Putul P2 – va fi amplasat pe strada Gutuiului, va fi prevazut cu zona de protectie imprejmuita in suprafata de 20x20 m, S=400 mp, va fi echipat cu pompa submersibila, inclusiv cabina put si racord electric,;

Lucrarile vor fi realizate pe terenul intravilan domeniu public al comunei Gaujani.

Aductiuni apa bruta

Pentru a realiza transportul apei captare din cele 2 puturi, se propune realizarea a doua conducte de aductiune apa bruta pana la rezervoare, astfel:

Denumire strada	Lungime [m]

1	Infiintare conducta aductiune apa bruta de la putul P1 la rezervoare, conducta PEID cu acoperire protectiva si fir inox, PN 10, SDR17, DN 75 mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere structura rutiera drum	40

2	Infiintare conducta aductiune apa bruta de la putul P2 la rezervoare - strada Gutuiului, conducta PEID cu acoperire protectiva si fir inox, PN10, SDR17, DN 75 mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere structura rutiera drum 	122

3	Infiintare conducta aductiune apa bruta de la putul P2 la rezervoare - strada Giurgiului DN5C, conducta PEID cu acoperire protectiva si fir inox, PN10, SDR17, DN 75 mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere structura rutiera drum 	551

4	Infiintare conducta aductiune apa bruta de la putul P2 la rezervoare - strada Orhideelor, conducta PEID cu acoperire protectiva si fir inox, PN10, SDR17, DN 75 mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere structura rutiera drum 	319

TOTAL CONDUCTE	1032

Lucrarile vor fi realizate exclusiv in ampriza drumurilor domeniu public al comunei Gaujani.

La elaborarea solutiei tehnice privind realizarea conductei de aductiune, s-a urmarit ca pentru conditiile speciale ale amplasamentului, sa se gaseasca o solutie tehnica în masura sa asigure exigentele de performanta prevazute de STAS 12401/1,2 - 88 privind etanseitatea, rezistenta la solicitai statice si dinamice, etanseitate, siguranta în exploatare. Aceasta va fi pozata la o adancime mai mare sau egala cu adancimea de inghet.

Asezarea conductelor se va face fara strat de nisip datorita acoperirii protective a conductei. Latimea transeei va fi de 40-70 cm. Montarea conductelor în transee se va face serpuit, pentru a se evita aparitia fenomenelor negative datorate variatiilor de lungime în urma dilatarilor / contractiilor, influentate de diferentele mari de temperatura.

Conducta va fi prevazuta cu fir de inox ce va permite identificarea acesteia in teren, cat si detectarea avariilor. Pentru materializarea conductei pe teren dupa terminarea lucrarilor (in caz de avarii sau alte fenomene) se prevede montarea deasupra conductelor, pe tot traseul acestora a unui benzi de semnalizare.

Profilul de pozare al conductelor si modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform recomandarilor producatorului de material tubular.

Gospodaria de apa

Pentru asigurarea unei functionalitati optime a sistemului de alimentare cu apa din comuna Gaujani se propune realizarea unei Gospodarii de apa care va cuprinde urmatoarele:

•	Realizare put forat P2 in incinta Gospodariei, echipat cu pompa submersibila, inclusiv cabina put si racord electric;

•	Realizare 2 buc rezervoare metalice de inmagazinare apa potabila, fiecare cu volumul V=200 mc – volum total inmagazinat V=400 mc;

•	Statie de clorare (1+1)pompe dozatoare - amplasata intr-o incinta containerizata;

•	Statie de pompare – formata din (2+1)pompe Q= 49,69 mc/h si H=35 m

•	Demolare contructii existente, amenajare si imprejmuire amplasament GA;

•	Racord electric pentru intreaga Gospodarie de apa;

•	Grup electrogen fix complet echipat si conectat la statia de pompare, inclusiv panou de comanda, amplasat in incinta Gospodariei de apa

•	Sistem de monitorizare si control integrat intre puturi si GA.

Totodata, pentru buna functionare si operare a viitorului sistem de alimentare cu apa se propune dotarea Gospodariei de apa cu urmatoarele utilaje si echipamente:

•	Vehicul/autoutilitara cu platforma, masa maxima autorizata 3.5 t, carburant motorina, 6/7 locuri;

•	Echipament de protectie format din: jacheta de iarna, salopeta, bocanci, cisme , casca, manusi

•	Unelte de mana - cazma, lopata, tarnacop, fierastrau, foarfeca taiare polietilena, cleste instalator, cleste cu lant.

Infiintare retea de distributie

In vederea asigurarii cu retea de distributie si pentru asigurarea unui grad de acoperire de 100% in intreaga comunan se propune implementarea urmatoarelor investitii:

Satul Gaujani:

-	Infiintare retea de distributie cu conducte noi realizate din PEID cu acoperire protectiva si fir inox, PN6, SDR26 cu diametre cuprinse intre De 90 – 160 mm, pe o lungime totala de 16351 m, reprezentand atat conducte pozate exclusive in trama stradala a domeniul public;

-	59 buc - camine de vane;

-	682 buc - bransamente noi, De 25–50 mm;

-	20 buc - hidranti noi.

Satul Pietrisu:

-	Infiintare retea de distributie cu conducte noi realizate din PEID cu acoperire protectiva si fir inox, PN6, SDR26 cu diametre cuprinse intre De 90 – 110 mm, pe o lungime totala de 12187 m, reprezentand atat conducte pozate exclusive in trama stradala a domeniul public;

-	35 buc - camine de vane;

-	443 buc - bransamente noi, De 25–50 mm;

-	17 buc - hidranti noi.

Satul Cetatuia:

-	Infiintare retea de distributie cu conducte noi realizate din PEID cu acoperire protectiva si fir inox, PN6, SDR26 cu diametre cuprinse intre De 90 – 160 mm, pe o lungime totala de 5928 m, reprezentand atat conducte pozate exclusive in trama stradala a domeniul public;

-	13 buc - camine de vane;

-	140 buc - bransamente noi, De 25–50 mm;

-	7 buc - hidranti noi.

ACTE .NORMATIVE SI STANDARDE CE REGLEMENTEAZA     realizarea unui sistem centralizat de distributie  apa potabila

-.Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor din mediul rural ordinul MLPTL nr.1214 din 06.09.01 indicativ P-66/2001”  ,

-.Indicativ GP 106/04-‘’Ghid de proiectare ,executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural.aprobat cu ordinal MTCT nr.161/15.02 2005 .

-.SR 1343/1-2006 Determinarea  cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale .

,-.,STAS 4163/1-95’’  -Retele de distributie

-. STAS 8591-75     -Amplasarea in localitate a retelelor

-.STAS 10617/2-84-Tevi din polietilena de mare densitate

-.Normativ I9-94      -Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

*.STAS 6054/77      -Adancimea maxima de inghet

-Norme generale de APARAREA IMPOTRIVA  INCENDIILOR   ORD.MAI NR.163/2007

-Legea nr.307 PRIVIND PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR

-Indicativ  P118/1-2013-  Normativ privind securitatea la  incendiu a construcţiilor  partea I construcţii

- Indicativ P118/2-2013 Normativ privind securitatea la  incendiu a construcţiilor  partea II- instalatii de stingere a incendiilor

### Sistemul de canalizare

Realizarea retelei de canalizare menajera si a statiei de epurare este corespunzatoare etapei a doua de dezvoltare a sistemului centralizat de apa potabila, adica a etapei in care se vor efectua bransamente de apa in interiorul locuintelor.

In prezent in localitatea Gaujani nu exista sistem centralizat de canalizare. Demararea proiectului de realizare a unui sistem centralizat de canalizare este unul din obiectivele importante ale autoritatilor locale.

Zonele propuse pentru dezvoltare in prezentul PUG, vor beneficia de sistemul public de canalizare pe masura realizarii sistemului de distributie  apa  propus –raspunzind   reglementările naţionale şi UE -Directiva Cadru privind Apa nr.2000/60/EEC transpusă parţial în Legea Apelor nr. 107/1996.

Prin PUG s-au prevazut pentru ETAPA II de dezvoltare, prin analizarea situatiei propuse, urmatoarele lungimi de retele pentru alimentarea cu apa si canalizare aferemte fiecarui sat in parte:

RETELE ALIMENTARE CU APA – ETAPA II

GAUJANI - 1525 ML

PIETRISU - 705 ML

CETATUIA - 230 ML

REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE – LUNGIME RETELE DE CANALIZARE MENAJERA PROPUSE – ETAPA II

GAUJANI - 18575 ML

PIETRISU – 12.905 ML

CETATUIA - 4730 ML

3.9.4   CANALIZARE PLUVIALA

Apele pluviale din de pe raza  comunei se vor prelua si evacua in afara  localitatii prin rigole si santuri de scurgere amplasate pe marginea strazilor, cu conditia intretinerii corespunzatoare a acestora.

Proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de canalizare se va face conform normativelor si standardelor  vigoare.( -SR  1846-2 Canalizari exterioare –Determinarea debitelor de apa meteorice  si - GP106-04-Ghid de proiectare ,executie si exploatare a lucrarilor  de  alimentare cu apa si canalizare in mediul rural )

ACTE .NORMATIVE SI STANDARDE CE REGLEMENTEAZA  realizarea  unui sistem centralizat de  canalizare si  epurare ape uzate

NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali

NTPA 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare

STAS 1841/90– Canalizari. Retele exterioare. Criterii generale si studii de proiectare;

STAS 1846/1 – Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa uzata  menajera d    Prescriptii de proiectare;

STAS 9470-73 – Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente;

STAS 10859-91 – Canalizari. Statii de epurare a apelor uzate provenite de la centrele populate. Studii pentru proiectare;

STAS 11566-91 – Canalizari. Bazine cu namol activat. Prescriptii generale de proiectare;

STAS 12431-90 – Canalizari. Gratare pentru statiile de epurare a apelor uzate orasenesti. Prescriptii generale de proiectare;

STAS 3051-91 – Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare;

STAS 2448-82 – Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare;

STAS 3272-80 – Canalizari.Gratare cu rama din fonta pentru guri de scurgere;

STAS 6701-82 – Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit;

STAS 12591-87 – Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare;

NP 118-06 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti – Partea a V-a:  Prelucrarea namolurilor.

GP106-04-Ghid de proiectare ,executie si exploatare a lucrarilor  de  alimentare cu apa si canalizare in mediul rural ‘

NP 089-03 Normativ pentru proiectarea construcxtiilor si instalatiilor de epurare  a apelor uzate-statii de epurare de capacitate mica 5<Q< 50 l/s

-P-66/2001-Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor din mediul rural ordinul MLPTL nr1214 din 06.09.01 indicativ  .

-Norme generale de APARAREA IMPOTRIVA  INCENDIILOR   ORD.MAI NR.163/2007

-Legea nr.307 PRIVIND PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR

-Indicativ  P118/1-2013-  Normativ privind securitatea la  incendiu a construcţiilor  partea I construcţii

- Indicativ P118/2-2013 Normativ privind securitatea la  incendiu a construcţiilor  partea II- instalatii de stingere

Alimentarea cu energie electrica

Comuna Gaujani este alimentata in totalitate cu energie electrica. Sursa de alimentare este Sistemul energetic National. Pe teritoriul localitatii Pietrisu se afla statia electrica de transformare 110 kV/20 kV si o statie de transformare ce deserveste sistemul de irigatii Giurgiu - Razmiresti .

Alimentarea cu energie electrica a localitatilor se realizeaza din statia 110/20Kv Pietrisu, prin intermediul liniei de 20 Kv Cetatuia si Pietrisu.

Pe teritoriul comunei exista un numar de 8 posturi de transformare repartizate astfel:

-	Localitatea Pietrisu dispune de 6 posturi de transformare cu o putere instalata de 1350 KVa din care – 3 posturi de 250 KVA, 1 PT de 400 KVA si 2 PT de 100 KVA.

-	Satul Cetatuia dispune de 2 posturi de transformare de 250 KVA fiecare

Avand in vedre numarul de consumatori, 2313 locuitori, si activitatile economice ce se desfasoara pe teritoriul comunei se constata urmatoarele :

-	Exista o buna repartizare a posturilor de transformare in teritoriu

-	Liniile de joasa tensiune sunt in mare parte in stare buna de functionare

-	Nu au fost semnalate disfunctionalitati majore in alimentarea cu energie electrica

Iluminatul public este present pe toate strazile din satele componente ale com. Gaujani.

Problemele semnalate in exploatarea retelelor electrice de medie si joasa tensiune sunt legate in special de existenta unor conductoare cu o vechime in exploatare mare, precum si a unor echipamnete vechi in dotarea posturilor de transformare sau pe reteaua de iluminat public.

Politica de dezvoltare a localitatilor bazata pe dezvoltarea durabila impune o strategie cu urmatoarele scopuri si objective :

•	alimentarea tuturor clientilor in conditii de siguranta si la tarife adaptate economiei de

piata.

•	limitarea impactului asupra mediului.

•	desfasurarea activitatii de distributie in conditii de eficienta economica.

•	reducerea pierderilor de energie in reteaua de distributie.

•	minimizarea costurilor de exploatare , mentenanta si reparatii.

Se vor considera prioritati in reabilitarea retelei de alimentare cu energie electrica:

5	se va urmari realizarea imbunatatirii calitatii tensiunii in aceste zone prin echilibrarea fazelor si sectionari noi ale J.T. existente.

6	reabilitarea iluminatului public prin montarea de noi corpuri de iluminat si punte de aprindere

7	inlocuirea retelelor j.t. pe stalpi de lemn cu retea de j.t. pe stalpi de beton si conductoare torsadate.

In  teritoriul administrativ al comunei Gaujani, exista mai multe retele  de transport al energie electrice, va tine cont de distantele de protectie si de siguranta impuse de avizator.

## 11.6. Alimentarea cu energie termica

Sistem de incalzire

Necesarul de energie termice  pentru  incalzirea locuintelor . spatiilor socio-culturale, de invatamant,comerciale  se  va realiza cu :

-	centrale termice pe combustibil solid la institutiile publice si social culturale.

- sobe cu lemne pana la introducerea sistemului de alimentare cu gaz.

ACTE .NORMATIVE SI STANDARDE CE REGLEMENTEAZA  realizarea  instalatiilor de incalzire  si gaze naturale   canalizare si  epurare ape uzate

-SR 1907/1-97: Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul

-SR 1907/2-97Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul

;STAS  1797/2-79 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Prescripţii generale.

-I13/02-Nornativ pentru proiectarea si executatea instalatiilor de-incalzire centrala  .

-I 13/1-02-Exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.

-INDICATIV  GP051/2000 Proiectarea executia si exploatarea centralelor termice mici

- C142-Instructiuni termice pentru executarea termoizolatiilor la  instalatii.

-C56/02-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii

-Indicativ P118/1-2013-  normativ privind securitatea la  incendiu a construcţiilor  partea I construcţii

-Indicativ P118/2-2013- Normativ privind securitatea la  incendiu a construcţiilor  parteaII instalatii de stingere

-LEGEA 10/95

- Norme  tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimenatre cu gaze naturale – NTPEE - 2008

## 11.7. Alimentarea cu gaze naturale

Pe teritoriul comunei nu exista retea de distributie gaze naturale. Locuintele unifamiliare sunt, de regula, incalzite cu  sobe cu lemne sau motorina. In viitor se va urmari realizarea retelei de alimentare cu gaz a localitilor componente ale comunei.

## 11.8. Gospodaria deseurilor

Activitatea de gestiune a deseurilor este asigurata de o firma autorizata care colecteaza deseurile menajere pe baza de contract.

Principalele surse de deseuri sunt constituite din:

- gospodariile in sistem colectiv si individual

- unitatile cu activitati comerciale, de prestari servicii si alimentatie publice

- obiective social-culturale, de invatamant si sanitare

- unitati economice cu profil industrial sau agroindustrial

In conformitate cu prevederile legale in vigoare se impune o zona de protectie de 50 m de la cimitir catre locuinte, cu restrictie clara de neconstruibilitate.

La nivelul comunei Gaujani,  problema gestiunii deseurilor este  rezolvata  prin urmatoarele actiuni:

Platformele de deseuri menajere din localitatile componente au fost inchise, fiind inscrise in registrul de cadastru, conform HG nr. 1274/2005 si ecologizate prin inierbare cu plante graminee rezistente la factori poluanti, in vederea refacerii structurii solului si a biocenozei. Aceste zone se vor urmari post inchidere pe o perioada de 30 de ani, perioada in care se inpune interdictie de construire. Se recomanda realizarea de perdele de vegetatie perimetral fiecarui depozit inchis, prin plantarea de arbori cu dezvoltare rapida.

In urma deplasarii in teren, s-a constatat ca, pe raza comunei Gaujani sunt depozitari necontrolate de deseuri.

Activitatea de salubrizare se  realizeaza prin  gestiune delegata - astfel  administratia publica locala a apelat pentru realizarea serviciilor la un operator autorizat de servicii publice: SC Ecogreen Construct SRL.  Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice sau juridice, in recipiente acoperite, dimensionate corespunzator si ridicate ritmic de operatorul specializat in servicii de salubritate care actioneaza in comuna Gaujani.

In momentul finalizarii sistemului centralizat de canalizare se va tine cont de:

Gestionarea namolului provenit de la statia de epurare.  Namolul provenit de la statia de epurare a apelor uzate va fi uscat si deshidratat in modulul statiei si depozitat in saci pe o platforma betonata in vederea folosirii lui ca ingrasamant agricol. Deasemeni, se va avea in vedere  amenajarea unui spatiu frigorific pentru depozitarea temporara a animalelor moarte, pana la preluarea acestora de catre societatile autorizate pentru neutralizare.

Pentru implementarea prevederilor art. 5 din HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, periodic sunt organizate actiuni de colectare cu firme autorizate.

Deseurile spitalicesti provenind de la cabinetele medicale, considerate periculoase (infectioase si intepatoare)  vor fi colectate in containere speciale ce vor fi puse la dispozitie de catre unitatile specializate de neutralizare a deseurilor periculoase si transportate in conditii de siguranta si incinerate intr-un incinerator spitalicesc autorizat .

In privinta deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria va lua   masuri pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri pentru control fluxului de deseuri in scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate, reutilizate, reciclate si eliminate), prin conditiile de autorizare a lucrarilor de constructii (clauze legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri).

Gestionarea deseurilor biodegradabile  Conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor, de care s-a tinut cont la elaborarea Planului Regional /Judetean de Gestionare a deseurilor, pe langa compostarea centralizata, in instalatii tehnologizate si autorizate, este permisa si chiar trebuie incurajata compostarea individuala a deseurilor biodegradabile in gospodariile din mediul rural, insa cu respectarea anumitor conditii. Din procesul de compostare rezulta compostul, produs ce contribuie la imbunatatirea structurii solului.

Propuneri :

1.	Marirea numarului de contracte de salubritate cu gospodariile din satele componente ale comunei.

2.	Imbunatatirea colectarii selective a deseurilor.

## 11.9. Concluzii si recomandari

Raportul de Mediu pentru proiectul Planului Urbanistic General al comunei GĂUJANI a fost elaborat în conformitate cu cerintele HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, precum si cu recomandarile cuprinse in Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Conform cerintelor, pentru procesul de evaluare de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat a fost constituit un Grup de lucru.

Concluziile cele mai importante care s-au evidentiat în cursul procesului de evaluare de mediu si de elaborare a Raportului de Mediu sunt urmatoarele:

- Planul Urbanistic General al comunei GĂUJANI are ca scop stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare urbanistica a zonei si asigurarea prin reglementari specifice a conditiilor necesare pentru realizarea acestora, atat pentru perioada de valabilitatea a planului, cat si în perspectiva.

- Planul Urbanistic General al comunei GĂUJANI si Regulamentul de Urbanism aferent vor constitui, dupa aprobare, cadrul legal pentru realizarea obiectivelor de dezvoltarea urbanistica propuse.

Documentul (PUG si Regulamentul local de urbanism) reglementeaza realizarea obiectivelor de dezvoltare stabilite pentru:

- circulatia rutiera si transporturi;

- zonele functionale;

- protectia si conservarea mediului;

- echiparea edilitara.

- Pentru comuna GĂUJANI au fost stabiliti zece factori (aspecte de mediu) relevanti asupra carora propunerile planului pot determina diferite forme de impact: mediul urban (inclusiv infrastructura rutiera), populatia si sanatatea umana, mediul economic si social, solul, flora si fauna, apa, aerul, zgomotul si vibratiile, factorii climatici, peisajul.

Evaluarea starii actuale a mediului din zona comunei GĂUJANI a pus în evidenta o serie de aspecte si probleme de mediu existente. Cele mai importante asemenea probleme sunt legate de mediul urban, inclusiv infrastructura edilitara si de transport, de populatie (in special din punct de vedere al situatiei socio-economice a comunitatii), ecologizarea zonelor cu terenuri afectate, amenajarea spatiilor verzi si revigorarea turismului.

### Principalele disfunctionalitati actuale

#### Infrastructura

Existenta unor strazi neechipate si necorespunzatoare circulatiei rutiere.

Traficul de tranzit care strabate satele comunei GĂUJANI genereaza conflicte de circulatie, poluare si disconfort pentru populatie.

#### Echipari edilitare

Comuna GĂUJANI este lipsită de echipare edilitara.

Sistemul de alimentare cu apa trebuie executat pentru bransarea tuturor consumatorilor si satisfacerea necesitatilor in toate zonele de locuinte; asigurarea presiunii apei in toate intervalele orare si in toate zonele; asigurarea alimentarii cu gaze.

#### Infrastructura de mediu

Necesitatea execuţiei retelei de canalizare pentru racordarea tuturor zonelor locuite reţea prevăzută cu colectoare  având panta  suficientă pentru autocurăţare.

#### Industria si zone afectate

Minima activitatea industriala s-a restrans, zonele adiacente vor ecologizate.

#### Turismul

Turisumul este slab dezvoltat comparativ cu potentialul zonei; nu exista suficiente amenajari cu caracter turistic si de agrement.

#### Protectia si conservarea mediului natural

Depozitarea necontrolata a deseurilor; terenuri afectate in perimetrul unor folosinţe cu  caracter agroindustrial; emisii de poluanti, zgomot si vibratii pe arterele de circulatie; suprafete reduse pentru spatii verzi; probleme legate de depozitarea deseurilor.

Se apreciaza ca:

Evolutia componentelor mediului natural si construit în cazul neimplementarii prevederilor PUG cu actualele completari va fi caracterizata de:

- continuarea afectarii solului, apelor de suprafata si freatice din zona în cazul în care nu se va extinde reteaua de canalizare si nu se vor ecologiza zonele afectate;

- continuarea afectarii sanatatii locuitorilor care nu beneficiaza de alimentare cu apa dintr-un  sistemul centralizat controlat;

- continuarea afectarii calitatii aerului în perimetrele adiacente cailor cu trafic rutier precum si continuarea crearii de disconfort acustic pentru populatia din aceste perimetre, în cazul în care nu se vor implementa prevederile PUG cu privire la imbunatatirea structurii rutiere pe anumite portiuni si sistematizarea traficului rutier.

Situatia economica si sociala din comuna GĂUJANI se poate deteriora daca nu se vor pune la dispozitie mijloacele care pot crea conditiile pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a zonei si a localitatii.

Astfel, prin PUG se realizeaza rezervarea terenurilor pentru diferite functiuni publice, reglementarea indicatorilor de ocupare si a utilizãrii terenurilor, reglementarea modului de constructie, a propunerilor privind infrastructura, etc., ceea ce va crea cadrul legal specific si premisele, din punct de vedere urbanistic, pentru ridicarea nivelului de urbanizare în cazul în care nu se vor implementa prevederile PUG, pe de o parte se vor accentua aspectele actuale defavorabile dezvoltarii durabile ale localitatii, iar pe de alta parte se vor diminua mijloacele pentru utilizarea adecvata a potentialului uman existent si a resurselor naturale.

Obiectivele de mediu, reprezentand principalele repere necesar a fi avute in vedere in procesul de planificare sunt urmatoarele:

- Imbunatatirea calitatii si functionalitatii componentelor mediului urban, crearea conditiilor urbanistice pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunei;

- Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei, protejarea sanatatii umane;

- Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economica a comunei si pentru crearea de locuri de munca;

- Limitarea impactului negativ asupra solului;

- Limitarea impactului negativ asupra florei si faunei;

- Limitarea poluarii la niveluri care sa nu produca un impact semnificativ asupra calitatii apelor;

- Limitarea emisiilor de poluanti in aer la niveluri care sa nu genereze un impact semnificativ asupra calitatii aerului;

- Limitarea poluarii fonice si a nivelurilor de vibratii in zonele cu receptori sensibili la acestea;

- Crearea de spatii verzi si zone de agrement;

Evaluarea efectelor potentiale, inclusiv cumulative si prin interactiune, ale planului asupra factorilor de mediu relevanti s-a efectuat prin metode expert, în raport cu criterii specifice. S-au luat în considerare masurile de prevenire/diminuare a impactului asupra factorilor de mediu si economico-sociali prevazute de plan si modul în care sunt atinse obiectivele de mediu.

Rezultatele evaluarii efectelor potentiale remanente (dupa implementarea masurilor de prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu au fost exprimate sintetic si au permis identificarea efectelor semnificative.

Principalele rezultate pe care le pune in evidenta evaluarea efectelor potentiale cumulate ale planului asupra fiecarui factor/aspect relevant de mediu sunt urmatoarele:

Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera - Principalele forme de impact sunt asociate cresterii gradului de complexitate, de coerenta si de flexibilitate a zonificarii functionale, adaptarii infrastructurii rutiere la cerintele de dezvoltare a localitatii, cu efecte benefice pe termen lung pentru dezvoltarea comunitatii. Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ.

Populatia si sanatatea umana- Principalele forme de impact sunt asociate functionalitatii zonelor urbane, asigurarii utilitatilor si eliminarii unor surse importante de poluare. Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ.

Mediul economic si social - Principalele forme de impact sunt asociate crearii conditiilor pentru dezvoltarea mediului economic si social, pentru atragerea unor investitii majore. Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ.

Solul - Principalele forme de impact sunt asociate eliminarii actualelor surse de poluare, prin modernizarea cailor de circulatie, refacerii ecologice a zonelor afectate, imbunatatirea sistemului centralizat de colectare a apelor uzate, gestiunea deseurilor, stabilirea de zone de protectie, restrictii si interdictii de construire. Implementarea planului se va realiza in conditiile protectiei mediului si va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ.

Propuneri :

Eliminarea zonelor cu depozite necontrolate de deseuri.

Flora si fauna - Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, cresterii si reorganizarii spatiilor plantate, iar pe de alta parte, modificarii utilizarii unor terenuri agricole. Ca urmare, impactul este  - impact negativ nesemnificativ asupra faunei mici adaptate terenurilor agricole (sectionarea si pierderea partiala a habitatelor).

Pentru ameliorarea elementului de mediu, reconstructia ecologica a campiei, cu ajutorul vegetatiei forestiere se vor urmari urmatoarele repere stategice :

•   campia Burnazului reprezinta o prima urgenta.

•    retelele de perdele organizate intr-un sistem geometric rectangular vor fi promovate pe terenurile proprietate de stat.

•	pe terenurile proprietate privata se va promova un sistem de impadurire care se va sprijini in mod deosebit pe reteaua cadastrala.

•	pentru stimularea initiativei private in domeniul plantarii de arbori si arbusti primariile comunale vor planta cu material vegetal achizitionat sau productie proprie , zonele din jurul localitatilor sau al retelelor cadastrale.

•	arbustilor li se va acorda aceeasi atentie ca si arborilor.

•	nici o linie cadastrala nu va fi lipsita de vegetatie lemnoasa.

•	promovarea vegetatiei lemnoase are la baza ideea refacerii si conservarii biodiversitatii, a conditiilorde mediu.

Apa - Principalele forme de impact sunt asociate asigurarii alimentarii cu apa si a canalizarii in toate zonele  locuite, epurarii apelor uzate si protejarii calitatii apelor de suprafata si apei freatice. Implementarea planului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv.

Pentru protectia resurselor de apa se interzic :

- evacuarea de ape uzate in apele subterane , lacuri naturale sau rauri

- aruncarea sau introducerea in orice mod in chiuvetele lacurilor, precum si depozitarea

- pe malurile acestora a deseurilor de orice fel;

- inexistenta zoneleor de protectie sanitara pentru sursele subterane de apa

Conform Anexei 2 a LEGII APELOR ( 107/1996 ) se va asigura o zona de protectie pentru Garla Pasarea. Se vor respecta zonele de protectie pentru canalele de irigatii sau desecare prezente pe teritoriul localitatii si pentru fluviul Dunarea.

Aerul - Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, imbunatatirii infrastructurii de transport, promovarii industriei nepoluante, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite. Implementarea planului va determina un impact cumulat asupra calitatii aerului in ariile limitrofe actualelor cai de circulatie si zone locuite, apreciat ca fiind pozitiv.

Pentru ameliorarea calitatii aerului este necesar sa fie coroborate masuri privind amenajarea teritoriului si masuri administrative privind traficul rutier, industria, activitatea de producere a energiei termice pentru localitati.

Masurile pentru amenajarea teritoriului vor trebui sa cuprinda un plan sustinut de plantare a drumurilor nationale, judetene, comunale si de exploatare orientate pe directiile est vest si nord-vest sud-est (bariere naturale In calea vantului dominant). Propuneri referitoare la reducerea emisiilor datorate traficului rutier si incalzirii locuintelor :

-	eliminarea surselor de fum de la combustibilii solizi

-	se vor elimina treptat noxele provenite din trafic prinscoaterea din circulatie a masinilor

uzate si recomandarea folosirii benzinei fara plumb ;

Zgomotul si vibratiile - Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, imbunatatirii infrastructurii de transport, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite. Implementarea planului va determina un impact cumulat asupra nivelurilor de zgomot si vibratii in ariile limitrofe actualelor cai de circulatie si zone locuite apreciat ca fiind pozitiv.

Factorii climatici - Principalele forme de impact sunt asociate cresterii si reorganizarii spatiilor plantate. Ca urmare, impactul se apreciaza ca fiind neutru.

Peisajul - Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte prevederilor referitoare la spatiile plantate si la reglementarile de construire, iar pe de alta parte, modificarii utilizarii unor terenuri agricole. Ca urmare a extinderii spatiilor plantate si reglementarilor de construire care asigura un peisaj armonios, cu impact vizual placut, impactul este apreciat ca fiind pozitiv.

Factorul cel mai important, generatorul  acestui studiu este necesitatea transpunerii  intravilanului pe suport topografic realizat in coordonate stereo 70 ‘ si adaptarea lui la cerintele actuale ale localitatii. Analizarea functiiunilor existente in interiorrul intravilanului si corelarea lor cu necesitatile actuale. Acest lucru a dus la reanalizarea actualelor limite ale intravilanului, luandu-se in considerare atat realitatile actuale cat si nevoile dezvoltarii ulterioare.

Asadar, impreuna cu autoritatile locale s-a propus o zonificare teritoriala in concordanta cu cerintele unei dezoltari moderne si economice, care sa permita modernizarea arterelor rutiere si sa asigure efectuarea lucrarilor de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze, salubritate la costuri cat mai accesibile.

Pentru etapa de dezvoltare pe termen mediu se propune un intravilan de 386.855 ha o micsorare cu 1.98 ha de la 388.835 ha la 386.855 ha. In aceasta suprafata sunt incluse si suprafetele trupurilor independente existente si propuse.

Din vechiul intravilan s-au eliminat niste trupuri independente- amplasamnete ale gropilor de gunoi- propuse prin vechiul PUG (2003) care fie nu s-au materializat, fie au fost inchise conform prevederilor legislatiei actuale, precum si trupuri aferente unor constructii din extravilan care nu mai exista.

Pentru trupurile principale modificarea intravilanelor este pozitiva cu +4.26 ha. Astfel intravilanul satului Gaujani se mareste cu 0.42 ha, cel al satului Pietrisu cu 3.2 ha, iar intravilanul satului Cetatuia se mareste cu 0.64 ha.

Aceste mariri de intravilan provin din corectarea limitelor de intravilan pe limitele de proprietate.

A fost propus un plan de monitorizare a implementarii prevederilor planului si a efectelor semnificative ale acestuia asupra mediului care include, pentru fiecare factor de mediu relevant, indicatori specifici si responsabilitati. Indicatorii stabiliti permit, pe de o parte, monitorizarea modului de implementare a prevederilor planului si a masurilor de prevenire/diminuare a efectelor asupra mediului, iar pe de alta parte, monitorizarea starii, calitatii si evolutiei factorilor/aspectelor de mediu.

In sinteza, se apreciaza ca Planul Urbanistic General analizat reprezinta un important instrument pentru crearea premiselor, prin mijloace specifice, de dezvoltare durabila a comunei GĂUJANI, conform prioritatilor Strategiei Autoritatii Locale si a Planului de amenajare a teritoriului national.

Implementarea prevederilor planului va genera oportunitati viabile, directe si indirecte, de imbunatatire pe termen lung a mediului urban, a conditiilor de viata ale populatiei si a situatiei socio-economice a comunitatii, in conditiile asigurarii protectiei mediului. Mentinerea situatiei actuale prin neimplementarea prevederilor PUG si ale strategiei de dezvoltare nu reprezinta o solutie pentru comuna GĂUJANI si cu atat mai mult nu se constituie intr-o premisa pentru dezvoltarea durabila a acesteia.

Se fac urmatoarele recomandari cu privire la unele masuri suplimentare pentru protectia mediului care trebuie luate in considerare de catre autoritatile administratiei locale la implementarea prevederilor Planului Urbanistic General al comunei GĂUJANI:

  - Elaborarea si implementarea proiectelor de dezvoltare in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie, cat si de operare;

  - Implementarea planurilor urbanistice zonale si a proiectelor de dezvoltare numai dupa obtinerea avizelor/acordurilor de mediu;

  - Execuţia retelor de alimentare cu apa si canalizare in toate zonele locuite

  - Asigurarea managementului deseurilor menajere si asimilate, prin generalizarea sistemului de sortare si valorificare a deseurilor. Depozitarea finala a deseurilor se face  pe o  rampa ecologica;

  - Respectarea prevederilor PUG cu privire la zonele de protectie a monumentelor istorice si zona spatiilor plantate in cadrul tuturor planurilor urbanistice zonale si a proiectelor de dezvoltare a diferitelor activitati. Plantarea de specii caracteristice arealului pentru a se asigura dezvoltarea corespunzatoare a acestora;

  - Monitorizarea calitatii apei uzate epurate la evacuarea in emisar, in vederea incadrarii in prevederile NTPA 001/2005.

  - Respectarea prevederilor PUG cu privire la asigurarea utilitatilor pentru toate perimetrele locuite, extinderea corespunzatoare a acestora in zonele nou construite.

  - Urmarirea, in colaborare cu autoritatile abilitate pentru protectia mediului si de sanatate publica, pe baza studiilor de specialitate, a nivelelor de poluare a mediului prognozate si realizate pentru zonele de dezvoltare a activitatilor industriale, astfel incat sa se limiteze aceste niveluri de poluare, generate de contributiile cumulate ale tuturor surselor, la valorile limita pentru protectia receptorilor sensibili;

  - Salubrizarea periodica a rigolelor si santurilor stradale pentru prevenirea inundatiilor;

  - Modernizarea si intretinerea infrastructurii rutiere, inclusiv a drumurilor locale, realizarea de intersectii noi si reabilitarea celor existente;

  - Delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor construibile si a celor de protectie si a zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire conform prevederilor PUG;

  - Intretinerea patrimoniului istoric si cultural;

  - Realizarea unor piste pentru biciclisti, adiacent cailor de circulatie principale.

Amenajarea si dezvoltarea comunei  Gaujani este orientata in vederea valorificarii sanselor de relansare economico-sociala, coreland programul propriu de dezvoltare cu programele de dezvoltare propuse intr-un context mai larg, de amenajare regionala a intregului judet. Materializarea programului de dezvoltare se ca realiza urmarind urmatoarele prioritati:

•	cresterea calitatii vietii si intarirea spiritului comunitar prin dezvoltarea institutiilor de

interes public

•	stimularea micilor intreprinzatori din zona serviciilor si a productiei pentru realizarea unor noi locuri de munca

•	dezvoltarea retelelor edilitare pentru cresterea confortului locuitorilor

•	promovarea progresului tehnic, cu implicatii directe asupra cresterii randamentului la

productiile vegetale si animale

•	ridicarea potentialului productiv al pamantului prin imbunatatiri funciare

•	intarirea gospodariilor bazate pe munca familiala

•	organizarea in asociatii agricole pentru a creste puterea de productie si valorificare a bunurilor cu valoare adaugata mare – productie de cereale, legume si fructe de sera, plante farmaceutice, etc

•	stimularea organizarii de asociatii pentru exploatarea rentabila a terenurilor agricole

•	colaborarea cu programele de finantare Europeana in finantarea unor activitati

specifice zonei

•	Pentru zonele propuse de a fi introduse in intravilan si aflate in zone posibil vulnerabile din punct de vedere al riscului la inundatii se recomanda autoritatilor locale :

Pentru continuitatea si aprofundarea propunerilor generale reglementate prin PUG, se indica lucrarile necesar de elaborat in perioada urmatoare: Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

PUG , elaborat, va urma mai departe toate etapele de avizare prevazute in Legea 50 si Ghidul GPO 38/99 aprobat prin ORD. nr.13/N /1999 .

Dupa obtinerea avizelor legale , PUG, RLU se va supune aprobarii Consiliului Local al comunei. Hotararea de aprobare a PUG si a RLU, confera valoare juridica acestuia, devenind instrument de lucru pentru administratiile publice locale pentru :

•	eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire

•	respingerea unor solicitari de construire , care nu respecta PUG si RLU

•	rezolvarea unor litigii care vor aparea intre persoanele fizice, juridice si autoritatilor

administratiei publice locale

•	rezolvarea unor probleme referitoare la terenuri

•	lotizarea terenurilor pentru locuinte

•	dezvoltarea investiilor pentru infrastructura de baza

•	dezvoltarea spatiilor verzi

•	reabilitarea si dezvoltarea investitiilor pentru protectia mediului

•	investitii pentru institutii publice , invatamant, sanatate

•	investitii pentru dezvoltarea economica a comunei.

# 12. 		Bibliografie

Hidrografia României

Studii INHGA

Studii de fundamentare apa, aer, sol, deseuri, flora, fauna, clima, sanatatea populatiei, zgomot

Atlasul Romaniei

Enciclopedia geografica a Romaniei

Planul Urbanistic General al Comunei GĂUJANI.

Documentare pe teren si consultari cu autoritatile locale privind necesitatile si optiunile populatiei.

Ridicari topografice si planuri parcelare puse la dispozitie de Primaria comunei.

Proiecte de echipare tehnico-edilitara a municipiului.

Documentatiile de urbanism aprobate de Consiliul Local.

Elemente din sectiunile Planului de Amenajare ale Teritoriului National

Elemente din Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean

Alte studii

Intocmit,