RAPORT DE MEDIU

pt proiectul  (PP):

“ PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC REVOLUTION”

Beneficiar:

SOLAR REVOLUTION S.R.L.

ELABORATORI:

| S.C. BIOTECHNOLOGY CONSULTING S.R.L. CUI: 344 83597/ J 1/375/11.05. 2015 Email:biotechnology.alba@gmail.com, Tel:0770-838944, înscrisă in Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poz. 684/ 2016 În asociere cu |  |
| --- | --- |
| S.C. ENVIRONMENTAL RESEARCH S.R.L J 20/ 1619 / 2005, CUI:RO 18051333 Tel:0723-578783 |  |

ECHIPA DE ELABORARE

Dr. Ing. TRAISTĂ Eugen

Ing. Traistă Camelia

Cuprins

1.1 Titularul proiectului	8

1.2 Autorul atestat al raportului de mediu	8

1.3 Conținutul raportului de mediu	8

1.4 Metodologia SEA	9

2. Prezentarea proiectului Planului urbanistic zonal (PUZ) Construire parc fotovoltaic Călugăreni	11

2.1 Conținutul si obiectivele principale al PUG	11

2.1.1 Principalele obiective	11

2.1.2 Date de sinteză ale teritoriului administrat de Primăria Călugăreni	12

2.1.3 Zone funcţionale	14

2.1.4 Bilanț teritorial	16

2.1.5 Stadiul actual al dezvoltării	16

2.2 Relaţii cu alte planuri şi programe relevante	16

2.3 Prezentarea opțiunilor relevante identificate; alternative față de cele conținute în PUG, inclusiv alternativa „zero”	17

3 Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă a stării mediului în situaţia neimplementării proiectului PUG	18

3.1 Starea actuală a mediului	18

3.1.1 Descrierea amplasamentului	18

3.1.2 Aerul şi monitorizarea calităţii aerului	22

3.1.3 Apa	22

3.1.4 Solul	24

3.1.5 Presiuni generale asupra mediului	25

3.1.6 Clima	26

3.1.7 Fauna	29

3.1.8 Flora	29

3.1.9 Biodiversitatea	30

3.1.10 Peisajul	41

3.1.11 Populaţia	42

3.1.12 Sănătatea populației	42

3.1.13 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic	43

3.2 Evoluţia probabilă a stării mediului în situaţia neimplementării proiectului	45

4 Zonele posibil a fi afectate semnificativ de implementarea proiectului PUZ	46

5 Probleme de mediu existente, relevante pentru PUZ	47

6 Obiectivele de protecţie a mediului	49

7 Potenţialele efecte semnificative asupra factorilor de mediu	50

7.1 Impactul asupra aerului	50

7.1.1 Calitatea aerului	50

7.1.2 Zgomotul	50

7.2 Impactul asupra apei	50

7.3 Solul, subsol	50

7.4 Afectarea factorilor climatici	51

7.5 Fauna	51

7.6 Flora	51

7.7 Biodiversitatea	51

7.8 Peisajul	52

7.9 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic	52

8 Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii în context transfrontalier	53

9 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa efectele negative asupra mediului în cazul implementării proiectului PUZ Călugăreni	54

9.1 Aerul	54

9.2 Apa	54

9.3 Solul, subsol	54

9.4 Factorii climatici	54

9.5 Fauna, flora şi biodiversitatea	54

9.6 Peisajul	54

9.7 Populaţia	54

9.8 Sănătatea umană	55

9.9 Măsuri specifice patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic	55

9.10 Descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea de mediu	55

9.11 Dificultăţi întâmpinate în prelucrarea informaţiilor	55

10 Propuneri pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra factorilor de mediu în cazul implementării proiectului PUG	56

11 Rezumat fără caracter tehnic	57

12 Concluzii	68

1 Informații generale

## 1.1 Titularul proiectului

Titularul PP este S.C. SOLAR REVOLUTION S.R.L.

Proiectant: S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L. VULCAN

Şef de proiect: 	Arh. Urb. Monica Ailincăi

Date contact:

- Adresă: Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 20, Bloc A53, Ap. 1, Vulcan 336200

- Email: alpinv@yahoo.com

## 1.2 Autorul atestat al raportului de mediu

Autorul atestat al raportului de mediu este S.C. BIOTECHNOLOGY CONSULTING S.R.L. Alba Iulia.

- Cod unic de înregistre fiscală CUI:  344 83597

- Înregistrată la registrul Comerțului cu nr. J01/375/11.05. 2015.

Dare contact:

- Adresa: Str. Dr. Ioan Ratiu 19 B, Alba Iulia;

- Email:biotechnology.alba@gmail.com;

- Tel: 0770-838944.

S.C. BIOTECHNOLOGY CONSULTING S.R.L. Alba Iulia este înscrisă in Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poz. 684/ 2016

## 1.3 Conținutul raportului de mediu

Conținutul Raportului de mediu pentru plan a fost stabilit în conformitate cu cerințele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004, întregul proces de evaluare și de elaborare a Raportului de mediu fiind efectuat în acord cu cerințele HG nr. 1076/2004 și cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe elaborat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului.

Prezentul Raport de mediu conţine, în conformitate cu cerinţele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/200, următoarele aspecte:

- expune conținutul și obiectivele principale ale planului, precum și relațiile cu alte planuri și programe relevante;

- prezintă aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării planului propus;

- descrie caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ;

- evidențiază problemele de mediu existente, care sunt relevante pentru plan;

- prezintă obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internațional, care sunt relevante pentru plan și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de

- evidențiază potențialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic și arheologic, peisajul și asupra relațiilor dintre acești factori;

- expune măsurile propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului;

- expune motivele care au condus la selectarea variantelor alese și o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea;

- descrie măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului

- prezintă un rezumat fără caracter tehnic al informației furnizate.

## 1.4 Metodologia SEA

În context European, cele mai importante două instrumente juridice referitoare la SEA sunt:

Directiva CE 2002/42/CE referitoare la evaluarea efectelor asupra mediului ale anumitor P/P;

Protocolul privind SEA la Convenţia privind impactul asupra mediului in context transfrontieră (Convenţia de la Espoo).

Directiva SEA 2001/42/CE art. 1) are obiectivul declarat de a contribui la integrarea considerentelor de mediu în elaborarea și adoptarea planurilor si programelor, in vederea promovării dezvoltării durabile. Scopul Directivei SEA este acela de a asigura ca efectele asupra mediului ale anumitor P/P sunt identificate in timpul elaborării și înainte de momentul adoptării acestora.

Directiva SEA a fost adoptata in 2001 si a trebuit sa fie transpusa de statele membre in legislaţia naţională, astfel s-a publicat HG 1076/2004 care stabilește procedura de evaluare de mediu pentru anumite P/P. In concordanta cu prevederile Directivei SEA, HG 1076/2004 prevede că SEA este obligatorie pentru anumite P/P si că pentru alte P/P trebuie determinată necesitatea de a se supune SEA. Prin Ord. 995/2006 s-a adoptat lista P/P care intră sub incidența HG 1076/2004, respectiv a planurilor pentru care trebuie realizată o evaluare de mediu, in această listă fiind incluse si planurile urbanistice generale.

Directiva Habitate și Directiva Păsări au fost și ele transpuse în legislaţia naţională care prevede ca orice P/P care poate afecta in mod semnificativ o Arie de protecţie specială sau Arie specială de conservare, trebuie supus unei evaluări a mediului care să țină seama de obiectivele de conservare din aria respectivă. Etapele procedurii SEA sunt:

- Încadrarea,

- Definirea domeniului,

- Evaluarea P/P,

- Întocmirea RM privind efectele semnificative probabile ale propunerii de dezvoltare,

- Desfăşurarea consultărilor cu privire la propunerea de dezvoltare si Raportului de Mediu aferent (in aceasta etapa se consulta autorităţile de resort si publicul),

- Luarea în calcul a RM și a rezultatelor consultării in procesul de luare a deciziei,

- Oferirea de informaţii publice înainte si după adoptarea propunerii de dezvoltare si prezentarea modului in care s-a ținut seama de rezultatele EM,

- Monitorizarea efectelor implementării deciziei.

Pentru că Directiva SEA (2001/42/EC), transpusă in legislaţia naţională prin HG 1076/2004, se corelează cu alte Directive care privesc protecţia mediului, prezenta evaluare de mediu s-a raportat constant la aceste acte comunitare:

Directiva Cadru Apă 2000//60/EC (WDF), care introduce noțiunile de Program de Măsuri (sau de Amenajare) si Plan de Management Bazinal, pentru a coordona măsurile privind calitatea apei in fiecare bazin;

Directiva Cadru Deşeuri 75/442/EC, care prevede Planuri de Management ale Deşeurilor;

Directiva Cadru Aer 96/62/EC, care stipulează ca în zonele și aglomerări în care nivelul unuia sau mai multor poluanţi depăşeşte anumite valori-limită, se impune implementarea unui Plan sau Program pentru atingerea valorilor-limita într-un interval de timp specificat;

Directiva Habitate 92/43/EC, care are ca scop stabilirea unei rețele ecologice europene coerente, de zone speciale de conservare; scopul este de a recunoaşte că situl respectiv găzduiește valori naturale care merita sa fie protejate.

# 2. Prezentarea proiectului Planului urbanistic zonal (PUZ) “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC REVOLUTION”

## 2.1 Conținutul si obiectivele principale al PUG

### 2.1.1 Principalele obiective

Prezenta documentaţie a fost întocmită la cererea SOLAR REVOLUTION S.R.L.,fiind solicitată prin Anexa la Certificatul de Urbanism nr. 28 din 30.03.2021 emis de Primăria comunei Călugăreni, în vederea realizării unui parc energetic ce produce energie electrică din surse regenerabile. Prin tema de proiectare, parcul va fi realizat pe mai multe parcele situate în intravilan, cu o putere instalată totala de aproximativ 130 MW.

Terenul pe care se va construi acest parc energetic se afla in proprietatea SC KINISI INVEST SRL,  iar prin actul notarial nr. 1749, din 12/03/2021 a fost emis dreptul de superfice pentru SOLAR REVOLUTION S.R.L. pe o perioada de 2 ani. Terenul este format din următoarele parcele:

-	CF 30138 Călugăreni, Nr. Cad. 30138, Nr. Topo 30138, Suprafața din acte 102902 mp, masurată 102977 mp, categoria de folosință - teren arabil

-	CF 30139 Călugăreni, Nr. Cad. 30139, Nr. Topo 30139, Suprafața din acte 28088 mp, masurată 27855 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30140 Călugăreni, Nr. Cad. 30140, Nr. Topo 30140, Suprafața din acte 269011 mp, masurată 269011 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30141 Călugăreni, Nr. Cad. 30141, Nr. Topo 30141, Suprafața din acte 65126 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30142 Călugăreni, Nr. Cad. 30142, Nr. Topo 30142, Suprafața din acte 333866 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30143 Călugăreni, Nr. Cad. 30143, Nr. Topo 30143, Suprafața din acte 70307 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30144 Călugăreni, Nr. Cad. 355/6, Suprafața din acte 7407 mp, categoria de folosință – teren arabil

Extrasele de carte funciară pentru toate parcelele sunt notate cu drept de superfice către SOLAR REVOLUTION S.R.L.

### 2.1.2 Date de sinteză ale teritoriului administrat de Primăria Călugăreni

Comuna Călugăreni este situată în centrul teritoriului administrativ al județului Giurgiu, pe malul stâng al râului Neajlov, la confluența dintre acesta și râul Câlniștea, la jumătatea distanței dintre municipiul Giugiu și municipiul București. Ea are în componență următoarele sate:

-	Călugăreni

-	Brăniștari

-	Crucea de Piatră

-	Uzunu

-	Hulubești

Teritoriul administrativ al comunei este de 11855,89 ha dintre care predominant este terenul agricol însumând 8486,49 ha. Populația comunei a scăzut accentuat în ultimele decenii ajungând în 2011 la 5788 locuitori, față de anul 1977 când erau înregistrați 8439 locuitori.

EVOLUȚIA ZONEI

Conform cercetărilor arheologice, teritoriul comunei Călugăreni a fost locuit încă din epoca neolitică, mileniile 3-4 Ich, fiind descoperite urme ale cizivilizațiilor din epoca bronzului și feudalismul timpuriu indicînd o continuitate a locuirii în aceste ținuturi.

De numele comunei Călugăreni se leagă numele domnitorului Mihai Viteazul, acestea dobîndind o zdrobitoare victorie la Crucea de Piatră împoriva turcilor.

Satul Călugăreni apare pentru prima data într-un document istoric la 27 septembrie 1921 prin care Vlad Țepeș îl dăruiește mânăstirii Glavacioc. Celelalte sate au atestări documentare ulterioare acestei date. Satul Uzunu are un nume de origine turcească și se presupune că ar fi fost înființat de cei ce defrișau Codrul Vlăsiei la începutul secolului al XIX-lea.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul studiat face parte din intravilanul satului Uzun ca trup separat situat la sud de vatra satului. Este mărginit la est de drumul național DN 5 iar pe celelalte laturi de terenuri proprietate privată cu folosință agricolă.

În zona studiată existe mai multe parcele cu categoria de folosință teren arabil care au fost introduse în intravilan în anii ‘90 cu scopul asigurării de rezerve de teren pentru dezvoltarea comunei Călugăreni. Având în vedere trendul demografic descrescător, aceste rezerve de teren nu au mai primit o altă utilizare, rămânând teren agricol în intravilan.

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Teritoriul administrativ al comunei Călugăreni este amplasat în Câmpia Română, Platforma Valahă.

Relief : în partea de nord a teritoriului se află câmpia Neajlovului cu altitudine absolută între 50 și 80 metri. În partea sudică se află câmpia Burnazului separată de lunca Neajlovului prin versanți abrupți și întretăiați de mici afluenți.

Rețeaua hidrografică : Comuna este traversată de 2 râuri care au confluența în satul Călugăreni, râul Neajlov și râul Călniștea. Ambele râuri aparțin rețelei hidrografice autohtone. La precipitații abundente sau topiri masive de zăpadă provoacă revărsări care afectează gospodăriile riverane.

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare : Pe terasa Neajlovului avem următoarea stratificație a terenului:

-	0,00 – 0,25 m sol vegetal și umputuri

-	0,25 – 0,70 m praf argilos brun, plastic, consistent

-	0,70 – 1,90 m praf argilos cafeniu, plastic

Apa freatică se află la adâncimi de 1,00 -2,00 m pe terasa aluvionară și 8,00-12,00 m pe terasa superioară. Adîncimea de îngheț este de 0,70 - 0,80 m de la cota terenului natural. Nu a fost interceptată în sondajele efectuate.

Terenul studiat se încadrează la risc geotehnic redus și categoria geotehnică 1.

Clima : Clima continentală se manifestă în acastă zonă prin veri foarte calde cu cantități medii de precipitații și prin ierni relativ reci marcate la intervale neregulate atât de viscole puternice cât și de  încălziri frecvente.

Zonarea seismică : Caracteristici geofizice ale terenului cercetat, în conformitate cu normativul P 100 - 1/2013 sunt:

‒	Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani este: ag = 0,25g;

‒	Perioada de colț Tc= 1,0 s.

CIRCULAȚIA

- Principalul drum care traversează comuna Călugăreni este DN 5 (E70) cu regim de drum expres care face legătura între România și Bulgaria. Drumul mărginește la vest terenul studiat. Profilul acestrui drum expres în zona studiată prezintă 4 benzi de rulare a câte 3,5 m, benzi de urgență marginale 2x1,00 m sau 2x1,50 m și șanțuri de pământ 2x2,00 m.

- DJ 411 - Limita Jud. Călărași - Hotarele - Izvoarele - Teiușu - Mironești - Comana - Budeni - Brăniștari - Călugăreni - Crânguri - Singureni - Iepurești - Stâlpu - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61)

- DJ 603 - Giurgiu - Bălanu - Halta CFR Chiriacu - Halta CFR Toporu - Satu Nou - Limita Jud. Teleorman

- DC 101 – Uzunu – Hulubești

- DC 107 – Călugăreni - Hulubești

Rețeaua de străzi a comunei este structurată cu străduțe perpendiculare de-a lungul drumurilor principale care traverseză fiecare sat. Străzile secundare au o deschidere între 3 – 5 m și nu sunt modernizate.

OCUPAREA TERENURILOR

Terenul studiat se află în intravilanul comunei Călugăreni, satul Uzunu și este încadrat în categoria de folosință – teren agricol în intravilan. Nu este împrejmuit și este liber de construcții.

Toate parcelele implicate în acest proiect sunt alăturate fiind despărțite de drumuri de exploatare sau lucrări funciare aparținând ANIF. Întreaga zonă studiată are o formă rectangulară cu dimensiuni maxime de 1901 x 473 ml și cuprinde:

- cele 7 parcele pe care se va realiza parcul energetic cu suprafața totală de 87,67 ha,

- zonele cu amenajări funciare ce despart parcelele în suprafață de 1,91 ha

- drumurile de exploatare din care se face accesul la parcele în suprafață de 0,45 ha.

Rezultă o suprafața a zonei studiate de 90,03 ha.

Cea mai apropiată locuință se află în satul Uzunu la aproximativ 5,21 km.

În satul Uzunu există un sit arheologic de tip A - Asezarea de tip Tell de la Uzunu, in vatra satului - cod LMI : GR-I-s-B-14834 - (RAN: 101715.01.01) - coordonate geografice 44.15°N 25.95°E, Neolitic, Cultura Boian, cultura Gumelnita.

ECHIPAREA EDILITARĂ

Terenul studiat nu are racordare la nici o utilitate publică. În imediata apropiere a terenului nu sunt rețele publice de distribuție a gazelor naturale, apei potabile sau canalizare.

Paralel cu DN 5, pe cealaltă parte a drumului se află o rețea de transpot a energiei electrice de 110 kV iar la est de terenul studiat se află o rețea de transpot a energiei electrice de 220 kV. Rețeaua de transport a energie electrice de 220 kV fac e parte din inelul energetic al României.

Rețeaua de transport a energie electrice de 110 kV alimentează stația de transformare PT110/20kV situată la aproximativ 5,45 km de terenul studiat. Din această stație, rețeaua de alimentare cu energie electica medie tensiune 20 kV este pozată aerian pe marginea drumului expres DN 5 pe partea cu terenul studiat.

Între terenul studiat și drumul expres DN 5 este aplasată o stație de pompare aparținând ANIF cu acces din drumul de exploatare longitudinal.

PROBLEME DE MEDIU

În zona terenului studiat nu au fost sesizate probleme de poluare a mediului. Terenul studiat nu prezintă riscuri naturale sau antropice.

OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Prin realizarea investiţiei propuse, se doreşte ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei şi reducerea nivelului de poluare specifică producerii energiei electrice. La realizarea parcului fotovoltaic se va respecta strategia administraţiei publice locale, punctele de vedere ale locuitorilor din zonă precum şi Regulamentele de Urbanism aferente PUG şi PUZ propus prin această documentaţie.

### 2.1.3 Zone funcţionale

Dezvoltarea de parcuri energetice fotovoltaice face parte din recomandările Directivelor Comisiei Europene şi se încadrează în strategiile de dezvoltare ale României. Producerea de energie din surse alternative este specificat ca obiectiv în PATJ Călărași. Acest obiectiv este cuprins și în Strategia de dezvoltare a judeţului şi Planul de măsuri pentru realizarea acesteia.

PREVEDERI ALE PUG ȘI PUZ

În conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei Călugăreni, elaborat de S.C. QUANTUM VECTOR S.R.L., în 2016 terenul studiat se află in intravilanul comunei Călugăreni. Loturile intravilan conform PUG fac parte din unitatea teritoarială de referință UTR U6 și au ca zonificare propusă – zona mixtă locuinte si servicii.

Pentru zona studiată avem o documentație de tip PUZ anterioară PUG - PUZ Extindere intravilan cartier locuinte ”Padina” Uzunu, comuna Călugăreni, elaborat de S.C. TOPCAD S.R.L., 2006, prin care întreaga suprafață propusă pentru realizarea parcului energetic de 87,67 ha este introdusă în intravilan cu funcțiunea propusă zona mixtă locuinte si servicii.

VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Toate cele 7 parcele pe care se va amenaja parcul energetic au în acest moment categoria de folosință agricolă. Schimbarea destinației acestor terenuri va duce la amenajarea unei zone verzi în suprafață de 29,27 ha reprezenând 32,51 % din suprafața parcului energetic.Amenajarea de tipul impermeabilizării solului cu platforme betonate este minimală, aproximativ 0,08 ha.

Considerăm că investiția propusă nu afectează în mod negativ cadrul natural, panourile fotovoltaice nu necesită fundații iar drumurile de acces vor fi executare dintr-o structură de piatră spartă impănată.

MODERNIZAREA CIRCULAȚIILOR

Prin tema de proiectare, funcționarea parcului energetic necesită 2 tipuri de circulații:

-	Acces in incita parcului pentru personalul pază și întreținere

-	Acces la trackerele de panouri fotovoltaice pentru întreținerea lor.

Accesul în parcul fotovoltaic se va face de pe drumul de exploatare existent, aflat in partea de est a terenului propus spre realizare a parcului fotovoltaic, care va deveni stradă de importanță locală, categoria a IV-a. Această stradă se află în administrarea Consiliului Local și pentru modernizarea ei se propune un profil de 4,50 m cu o structură minimală de 15 cm piatră spartă împănată pe o fundație de balast compactat de 25 cm.

Zona destinată personalului de pază și întreținere cuprinde o amenajare pe platformă betonată la intrarea în parcul fotovoltaic formată dintr-un container administrativ / dispecerat și  3 locuri de parcare.

Punctele de conexiune si transformatoarele vor fi așezate pe platforme betonate și sunt înșiruite de-a lungul drumului amenajat in incinta parcului fotovoltaic.

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice nu sunt necesare cai de acces amenajate.

ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL

Prezenta documentație are ca obiect reglementarea condițiilor de conformare urbanistică pentru realizarea unui parc energetic fotovoltaic cu puterea instalată totală de aproximativ 130 MW MW. Prin această documentație se va schimba funcțiunea terenurilor din zonă teren agricol în intravilan în Zonă de echipare tehnico-edilitară. Terenul propus pentru amenajare este format din 7 loturi aflate in proprietatea SC KINISI INVEST SRL,  iar prin actul notarial nr. 1749, din 12/03/2021 a fost emis dreptul de superfice pentru SOLAR REVOLUTION S.R.L. pe o perioada de 2 ani.

Se propune împrejmuirea pe conturul fiecărui lot cu împremuire transparentă de plasă de sârmă cu înălțimea de 2,5 m. La intrare se va amplasa pe o platformă betonată containerul administrativ / dispecerat pentru personalul de întreținere și pază.

Zona studiată cuprinde o suprafață de 90,03 ha și este formată din:

- cele 7 parcele pe care se va realiza parcul energetic, cu suprafața totală de 87,67 ha, 97,37% din total

- zonele cu amenajări funciare ce despart parcelele, în suprafață de 1,91 ha, 2,13 % din total și

- străzile / drumurile de exploatare din care se face accesul la parcele pe care se va realiza parcul energetic, în suprafață de 0,45 ha, 0,5 % din total.

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

-	Schimbarea funcțiunii celor 7 parcele pe care se va amplasa parcul energetic din Zona teren agricol în intravilan în Zona echipare tehnico-edilitară, 87,67 ha, 97,37% din total zona studiată

-	Modernizare drum de exploatare, prin care se face accesul la parcul fotovoltaic, la un profil și o structură minimală.

-	P.O.T. maxim = 70%; C.U.T. maxim = 0,70

### 2.1.4 Bilanț teritorial

| Zone funcționale | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % |
| Teren arabil in intravilan | 87,67 | 97,37 | - | - |
| Echipare tehnico-edilitare, din care: | - | - | 87,67 | 97,37 |
| Suprafață ocupata la sol cu panouri fotovoltaice | - | - | 58,32 | 64,77 |
| Suprafață amenajată cu platforme betonate | - | - | 0,08 | 0,09 |
| Suprafață spații verzi (vegetație naturală) | - | - | 29,27 | 32,51 |
| Gospodărie comunală | 1,91 | 0,50 | 1,91 | 0,5 |
| Căi de comunicație și transport | 0,45 | 2,13 | 0,45 | 2,13 |
| TOTAL zonă studiată | 90,03 | 100 | 90,03 | 100 |

### 2.1.5 Stadiul actual al dezvoltării

Toate cele 7 parcele pe care se va amenaja parcul energetic au în acest moment categoria de folosnță agricolă.

## 2.2 Relaţii cu alte planuri şi programe relevante

Plan urbanistic zonal – Primăria comunei Călugăreni.

În imediata vecinătate a proiectului propus există un alt proiect de contruire a unui parc fotovoltaic de către Antonis Milos prin Renergy Power Plants S.R.L. cu o suprafață de 90,41 ha.

## 2.3 Prezentarea opțiunilor relevante identificate; alternative față de cele conținute în PUG, inclusiv alternativa „zero”

Alternativa 1 reprezintă opțiunea propusă de proiectant

Alternativa zero

Neimplementarea proiectului va avea un efect socio-economic negativ datorită locurilor de muncă nou create și a veniturilor suplimentare ale primăriei care nu se vor mai materializa.

# 3 Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă a stării mediului în situaţia neimplementării proiectului PUG

## 3.1 Starea actuală a mediului

Degradarea mediului în comuna Călugăreni este generată de activităţi minore specifice zonelor rurale, iar principalele surse generatoare provin din următoarele sectoare:

- şantiere de construcţii de locuinţe;

- activitatea desfăşurată de către agenţii economici din agricultură;

- activităţi legate de asigurarea condiţiilor de locuire (încălzire, canalizare şi colectarea deşeurilor).

### 3.1.1 Descrierea amplasamentului

Partea situate la Nord de râul Calnistea este cuprinsa in Câmpia Gavanu-Burdea, câmpie de tip piemontan-terminala, dar mai fragmentata cu vai adânci, cu interfluvii mai inguste si mai prelungi. Altitudinile scad de la 140 m , in Nord, la cea 60-80 m in Sud. Geneza Câmpiei Gavanu - Burdea este aluvioproluviala, constituind de fapt o prelungire morfologica si structurala a Piemontului Getic, clădită din aluviunile carate de cursurile de apa din zonele inalte din nord.

Partea situate la Sud de râul Calnistea - Neajlov este cuprinsa in câmpia Burnazuiui (Burnazul Estic). De origine fluvio - lacustră, Burnazul estic are un evident aspect tabular, înclinarea sa fiind sud-nord, inversă în raport cu înclinarea generală a Câmpiei Române (91 m la Izvoru şi 87 m la Carapancea, 94 m la Băneasa, 86 m la Mihai Bravu şi 84 m la Comana, 85 m la Putineiu şi 81 m la Hotarele). De asemenea, partea estică are şi o uşoară înclinare spre est, altitudinea sa absolută scăzând, de la 94 m pe teritoriul comunei Băneasa la 80 m la obârşia văii Zboiului şi la 70 m în raza comunei Căscioarele (jud. Călăraşi).

Depozitele leossoide, care acoperă în întregime câmpia, cu grosimi de 20-25 m (în cadrul cărora se intercalează 3-4 orizonturi de soluri îngropate, au favorizat apariţia crovurilor, mai ales în partea vestică. Sub pătura de loess se află un complex de nisipuri şi pietrişuri (stratele de Frăţeşti) care apar la zi în partea sudică (Frăţeşti Pietrele) şi care cantonează o bogată pânză acviferă, marcată de numeroase izvoare de la baza versantului (în special ia contactul cu luncile Dunării şi Argeşului). Văile, relativ numeroase, sunt scurte (mai lungi sunt numai văile Porumbeni - Izma, Gurbanului), au adâncimi destul de mari spre contactul cu luncile şi, în cea mai mare parte, au direcţia sud-nord, confluenţa lor făcându-se cu Valea Câlniştei şi cu cea a Neajlovului.

Lunca de cea 1 km latime intre braţele Neajlovului si Calnistei. Specificul luncii este dat de prezenţa belciugelor (meandru părăsit prin bararea capetelor cu aluviuni), pintenilor (porţiuni mai înalte, ce pătrund ca pintenii într-o vale), grădiştilor (formă pozitivă de teren, caracteristică luncilor sau teraselor de luncă), privalurilor (vale seacă, vechi curs de apă), văilor părăsite, de netezimea sa accentuată şi de utilizare agricolă intensivă.

Câmpia Neajlovului sau Vlascei sudice, situată aproape în întregime în judeţul Giurgiu (o mică porţiune se află în judeţul Teleorman), este delimitată de câmpia de subsidenţă, de luncile Argeşului, Neajlovului şi Câlniştei. Tot cu aspect tabular, această câmpie are o înclinare generală NV-SE (altitudinea scăzând de la 142 m în NV la 77 m în SE) şi o fragmentare moderată, principalele văi ce o străbat fiind cele ale Neajlovului, Milcovăţului şi Glavaciocului. Contactul cu lunca Argeşului se face prin versanţi cu înclinare uneori accentuată, pe alocuri chiar abrupţi, cu înălţimi de 20-30 m, cele câteva fragmente de terasă estompând numai local această denivelare mare. Către luncile Neajlovului şi Câlniştei, trecerea este mai lentă, datorită existenţei unor niveluri de terase. Câmpia Neajlovului este acoperită de un strat de loess, cu o grosime de 10-12 m, în care se înregistrează 2-4 orizonturi de soiuri îngropate. Frecvenţa crovurilor este mai mică, iar procesele de eroziune mai reduse decât în Câmpia Burnazului.

Comuna Calugareni face parte din unitatea geologică majoră a Platformei Valahe, cunoscută sub denumirea de Platforma Moessică. Platforma Moessică şi-a încheiat evoluţia (ca arie de sedimentare) în Cuaternar, când a fost calmatată şi este delimitată la sud de Dunăre, la nord de zona subcarpatică a Carpaţilor Meridionali, iar la N+E de o falie orientată NV-SE, care este prelungirea faliei de la est de Dunăre, cunoscută sub denumirea de falia Perceneaga - Comana.

Cuvertura acestei unităţi, cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si neozoice.

Paleozoicul - cele mai vechi depozite de cuvertura sunt de vârsta ordoviciana ( paleozoic inferior). Din datele de foraj grosimea depozitelor paleozoice este de cea 3500 m fiind întâlnite etaje ordovician, devonlan si carbonifer.

Ordovician - este constituit in majoritate din gresii cuarțitice, gresii fine si conglomerate.

Devonlan - este reprezentat prin calcare oolitice. Peste depozitele carbonifere sunt dispuse disconcordant depozite triarice, jurasice si cretacice având o grosime de 1500 m.

Triasicul inferior - liasic mediu este reprezentat prin argile dolomite si marmocalcare. Liasicul superior este reprezentat prin gresii silicoase.

Jurasicul a fost întâlnit in forajele de la Urziceni, Piua Petrii, Ciochina, Smirna si Călăraşi având o grosime de cea 800 m si fiind reprezentat prin argile cu intercalaţii marne si dolomite in care s-a identificat o fauna Rnynconella, Lacunoseta, etc care indica prezenta jurasicului mediu si superior.

Cretacicul inferior este reprezentat prin calcare masive organogene albe, gălbui, cretoase cu grosimi de 450 m întâlnite la forajele de la Ciochina, Călăraşi si bordei Verde.

Cretacicul superior este format in partea bazala dintr-un complex de marne peste care urmează un complex de calcare cretoase cu grosimi de 50-200 m.

Nezoicul este prezent prin următoarele perioade:

Neocen - sta transgresiv peste depozitele cretacice fiind reprezentate prin depozite ce aparţin Tortonianului, Sarmatianului, Neotianului, Pontianului, Dacianului si Romanianului, fiind întâlnite in forajele de la Ciochina, Marculesti, Urziceni, Cireşul si Balta Alba ( Brăila).

Tortonianul - a fost interceptat in forajele de la Ciresu si Moara Săraca unde acoperă in discordanta formaţiunile cretacice. Ele sunt constituite din marnocalcare, marne, nisipuri si gresii cu Amphistegina a căror grosime de aproximativ 50-80 m scade spre Est.

Sarmatianul in continuare de sedimente cu Tortonianul este constituit din gresii calcaroase, marnocalcare si marne rubanate in care s-au identificat specii de de Cerithium si Hydrobîa Ervillia podolica, precum si o bogata microfauna.

Meotianul in continuitate de sedimente cu Sarmatianul este constituit din nisipuri marnoase, marne, nisipuri si gresii cu grosime de cea 150 m.

Pontianul este reprezentat de marne, marne nisipoase , nisipuri marnoase cenuşii, vinete cu Congeria, Hydrobia Phylocardium sl Ostracode. Grosimea acestuia variază intre 100-500 m.

Dacianul este reprezentat prin nisipuri, marne si argile carbunoase cu specii de Prosodacna Unio, Viviparus, etc, având o grosime intre 100-500 m.

Romanianul inchie seria neogena fiind reprezentat printr-o alternanta de argile, marne, nisipuri argiloase, uneori carbunoase cu o fauna de Viviparus, Melanopsis, Theodoxus, etc si având o grosime de 300-500 m ( Balta Alba).

Cuaternar - incepe in partea bazala_cu depozite de vârsta plelstocen inferior reprezentate printr-un complex de pietrişuri cu nisip sî elemente de bolovanis cu unele intercalaţii argiloase sau argllo-nisipoase marnoase , complex cunoscut in literatura de specialitate sub denumirea de "Strate de Fracesti".

Intravilanul localităţilor aparţinând comunei Calugareni se dezvoltă în zona de luncă a văii Dâmbovnicului, făcând parte din subunitatea Gavanu-Burdea a Câmpiei Române.

Din analiza datelor geotehnice obţinute din studiile de specialitate executate în regiune, stratificaţia generală a terenului de fundare este alcătuită din sedimente specifice zonelor de luncă. Diversele tipuri de soluri au o răspândire neuniformă, în funcţie de evoluţie şi de formele de relief. Cea mai mare răspândire o au solurile brun-roşcate de pădure şi cernoziomurile dezvoltate pe loessuriîe care acoperă câmpiile.

Acestea sunt soluri fertile deosebit de favorabile culturilor agricole. Solurile formate de depozitele aluvionare din luncile râurilor oferă condiţii optime culturii legumelor şi a plantelor furajere.

Vegetaţia zonei în care este amplasat teritoriul comunei Caiugareni aparţine tipului de silvostepă prezent în întreaga Câmpie Română, în care covorul vegetal este constituit din specii lemnoase, cu pondere esenţa stejarului şi specii ierboase, cu pondere familia gramineelor.Vegetaţia ierboasă este predominant reprezentată de graminee şi leguminoase. Vegetaţia hidrofilă din luncile râurilor şi lacurilor este formată din speciile lemnoase de sălcii şi plopi. Marginile bălţilor şi lacurilor sunt brodate cu nuferi si stânjenei de baltă. Aceste două asociaţii vegetale au asigurat procesul de humificare a materiei organice primare, care, supusă unor procese complexe de descompunere şi mineralizare, ajunge în stadiul final la obţinerea de substanţe simple necesare nutriţiei plantelor.

Pătura vie este relativ săracă, cu frecvenţa mai mare a speciilor indicatoare de uscăciune estivală : Genista tinctoria, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Poa pratensis, Litospermum purpureo-coeruleum. Teritoriul localităţii corespunde vegetaţiei de silvostepă care face trecerea între pajişti şi păduri şi în care pot fi întâlniţi stejari seculari, ulmi, frasini, gârniţă, carpeni, tei argintiu, soc, măr, gorun, cerul, gherghinar, porumbar, lemn câinesc, arţar, sânger, jugastru, lăstăriş. Pe câmp creşteau mărăcinişui şi porumbarul.

Pe terenurile agricole se cultivă cereale (grâul, orzul, secara, ovăzul şi porumbarul), floarea soarelui, viţa de vie, lucerna. Flora spontană este formată din traista ciobanului, macul, ştirul, neghina, pirul, păpădia, muşeţelul, albăstrelele, ciulinii. în locurile mlăştinoase cresc plante specifice ca: pipirigul, stuful, rogozul, papura, Iarba broaştei.

În curţile gospodarilor există pomi fructiferi, dar şi nelipsitul salcâm sau plop, papură, chiar şi dud.

Ca şi vegetaţia, fauna este bogată şi variată, animalele fiind răspândite în strânsă legătură cu zonele de vegetaţie. în zona stepei şi silvostepei sunt caracteristice unele rozătoare, precum: şoarecele de câmp, hârciogul, popândăul şi alte animale mici, cum ar fi iepurele, dihorul etc. Tot în zona de stepă, se întâlnesc păsări precum: prepeliţa, vulturul pleşuv de stepă, potarnichea şi, mai rar, dropia. Totodată, stepa propriu-zisa are în Câmpia Română cea mai vestică poziţie. în acest caz, vegetaţia naturală a fost înlocuită în mare parte de culturile agricole, şi, cu toate acestea, fauna a rămas variată. Zona pădurilor de foioase are o faună bogată în specii. Astfel, în pădurile din judeţ, trăiesc animale ca iepurele, veveriţa, vulpea, dihorul, căprioarele şi multe specii de păsări, cum ar fi: pupăza, coţofana, grangurul, cucul, mierla, privighetoarea, fazanul, potârnichea,cintezoiul şi piţigolul, privighetorile, porumbeii sălbatici şi turturelele. Primăvara şi toamna se opresc aici din călătoria lor spre ţări mai calde, în locurile mal umede, sitarii şi becaţinele.

Pe teritoriul comunei Calugareni se desfăşoară o mare parte a rezervaţiei natural Parcul Natural Comana. Deşi relieful nu este spectaculos, diversitatea biologică este mare. Se poate considera că Situl Natura 2000, respectiv Parcul Natural Comana reprezintă a treia zonă umedă importantă din sudul României, după Delta Dunării şi Balta Mică a Brăilei. Ca şi recunoaştere a acestui statut, începând cu anul 2012, zona a fost recunoscută şi ca Sit Ramsar, declarat în baza documentaţiei întocmite în perioada 2009-2011 de către Administraţia Parcului Natural Coamana. Vechimea formării reliefului şi particularităţile reţelei hidrografice au modelat câmpia preexistentă, conducând la apariţia reliefului actual cu văi relativ largi şi adânci, situate Ea altitudini de 42-45 de metri, şi câmpie plană, cu altitudinea de 90-95 de metri. Pădurile din cuprinsul Parcului Natural Comana reprezintă o treime din suprafaţa parcului şi constituie rămăşiţe ale Codrilor Vlăsiei, menţinute într-un trup relativ compact. Cele 8023,5 de hectare de pădure au asigurat condiţiile optime menţinerii şi dezvoltării unui număr mare de specii vegetale rare, a unor organisme animale sau habitate caracteristice.

Remarcabil pentru flora pădurilor de la Comana este faptul că întruneşte specii din zone şi etaje de vegetaţie foarte diferite şi cu ecologie aparte, alături de speciile de foioase tipice pădurilor de câmpie cât şi celor de silvostepă.

Parcul Natural Comana, arie protejată de interes naţional în suprafaţă de 24.963 ha, a fost constituit prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004, scopul declarării acestuia îl reprezintă, în ansamblu, protejarea diversităţii floristice şi faunistice descrise în zonă, a habitatelor caracteristice unor specii vulnerabile, periclitate şi/sau rare, vegetale şi animale, a unor zone speciale de interes ştiinţific, istoric sau peisagistic. în Parcul Natural Comana sunt recunoscute în prezent trei arii naturale cu statut de protecţie:

- Oloaga Grădinari (249,40 ha), delimitată pentru protejarea speciei Ruscus aculeatus şi a habitatului forestier;

- Padina Tătarului (231,40 ha), desemnată pentru protejarea speciei Paeonia romanica;

- Balta Comana (1.206,40 ha), habitat caracteristic pentru păsările acvatice-zonă umedă.

Aceste păduri în care predomină stejarul, teiul, ulmul, adăpostesc o aună variată, atractivă pentru vânători: căprioare, mistreţi, iepuri, vulpi.

### 3.1.2 Aerul şi monitorizarea calităţii aerului

Prezenta drumului express DN 5 prezintă dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect secundar al traficului crescut. Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, de obicei concentrate pe mari platforme industriale, dar şi intercalate cu zone de locuit intens populate dezvoltări preponderent pe verticală), circulaţia auto, în special de-a lungul marilor artere incluzând şi traficul greu. Sursele de poluare a aerului se pot grupa în câteva mari categorii principale, astfel:

- încălzirea spatiilor de locuit, comerciale, administrative

- Arderea miriştilor

- Depozitarea si incinerarea deşeurilor solide in gospodarii

- Starea de epurare ape uzate

- Surse difuze de combustie

- Traficul auto

Comuna Calugareni este afectată de aceste tipuri de poluare, dar nu într-o atât de mare măsură ca şi  aglomerările urbane mari. Suprafeţe poluante , intravilanul locuibil al localităţilor componente in zona limitrofa a DJ 411, DJ 603 si DN 5.

### 3.1.3 Apa

Principalele râuri care se găsesc pe teritoriul administrativ al comunei Calugareni sunt:

- Râul Neajlov- cod cadastral X-1.23 , izvoreste in aproprierea localităţii Oarja din judeţul Argeş, Suprafaţa pe teritoriul comunei Calugareni este de S = 24.84 ha (lungime 12 km, latime medie 30 m, adâncime medie 1.0 m)

- Râul Câlniştea - cod cadastral X -1.23.11, izvoreste in aproprierea localităţii Cosmesti, jud. Teleorman, se varsă in râul Neajlov in partea de Sud a satului Calugareni, pe partea stânga a DN 5, Suprafaţa pe teritoriul comunei Calugareni este de S = 14.22 ha (lungime 8 km, latime medie 10 m, adâncime medie 0.70 m)

- Balta Comana - se formează pe râul Neajlov, Suprafaţa pe teritoriul comunei Calugareni este de S = 193 ha

Neajlovul, cu un debit mai redus (6,4 m3 /s la Călugăreni - debit mediu anual) şi cu o pantă de scurgere, mai ales după confluenta cu Câlniştea, măsoară 100 km pe teritoriul judeţului, regimul său hidrologic fiind influenţat de condiţiile climatice ale Câmpiei Române. Cel mai important afluent al său este Câlniştea, care are apă mai ales în perioadele ploioase, în timpul verilor secetoase prezentând caracterul unei văi mlăştinoase. Afluenţii Câlniştei au aceiaşi regim hidrologic (Glavaciocul unit cu Milcovătul, Porumbeni şi Izmar) din care cauză pe văile lor s-au construi numeroase bazine de retentie, cu o apreciabilă importantă piscicolă.

Ambele râuri au bazinul de receptive parţial pe teritoriul Jud. Giurgiu.

Pe teritoriul comunei iazurile si lacurile situate pe valea Calnistei si a Neajlovuiui formează grupa cea mai răspândita dintre lacurile de lunca ( Ex. Balta Neajlovuiui, o parte a Lacului Comana).

Lacurile de luncă, numite de obicei bălti, s-au format în ariile depresionare din luncile joase, cât şi din izvoare provenite din pânza freatică. Cel mai mare şi în acelaşi timp, ce! mai tipic lac de luncă este Balta Comana. Situată în Lunca Neajlovuiui, la 7 km de confluenta cu Argeşul, Balta Comana are o suprafaţă de 700 ha, o lungime de 7 km şi o lăţime maximă de 2,5 km şi este alimentată de apele Neajlovuiui şi de izvoare. Prin aşezarea sa, la contactul dintre luncă şi Câmpia Burnazului, într-o regiune cu întinse şi masive păduri de foioase şi cu un bogat fond cinegetic, are un valoros potenţial turistic.

Calitatea apei

Poluarea apelor din comună este cuprinsă în limite admise cu excepţia perioadei de iarnă, când se înregistrează concentraţii mai mari de substanţă organică de provenienţă animala datorată revărsărilor resturilor fecaloide în albia râurilor. Situaţia mai sus evidenţiată se datorează, în primul rând, lipsei bazinelor vidanjabile hidroîzolate şi platformelor de gunoi de grajd betonate. Poluarea locală este prezentă în peisaj, cu depozite de reziduuri menajere şi de consum depozitate la întâmplare, de obicei în albia majoră a râurilor si piraurilor. Activităţi poluante

- Lipsa reţelei de canalizare menajera si pluvial in toate localităţile comunei.

- Lipsa reţelei de apa potabila centralizata

- Amplasarea gunoiului de grajd, a WC -urilor uscate la distante necorespunzatoare fata de fântâni.

- Lipsa foselor septice vidanjabile

- Irigarea terenurilor agricole dupa folosirea produselor chimice pentru ingrasare, fertilizare si ierbicidare Calitatea apelor de suprafaţa

Conform STAS 4706/1998 si in baza analizelor fizico-chimice efectuate de Laboratorul Hidrochimic si Hidrologic al Sistemului de Gospodărie a Apelor Giurgiu apele râurilor se inscrîu in următoarele categorii de calitate

- Râul Câlniștea - categoria l-a

- Râul Neajlov- categoria a - II – a

Calitatea apelor subterane

Orizontul acvifer freatic cantonat intr-un complex de bolovanisuri cu pietrişuri, nisipuri si rar argile sau loessuri, de vârsta holocen-inferior, grosimea acviferului fiind intre 5-10 ani

-	Orizontul acvifer de adâncime cantonat in stratele de Frăţeşti este present in grosimi destul de reduse de cea 10 m. Sub depozitele cuaternare, la adâncimi destul de reduse, forajele executate au străbătut depozite neogene (Pliocen si Miocen, nedivizate) constituite intr-un complex marmos-argilos, in baza cu nisipuri fine Pliocene si un complex calcaros si marmos de vârsta Sarmatiana.

Ambele complexe au fost identificate pana la adâncimea de 260 ani (adâncimea maxima a forajului de la Calugareni) din care pliocenul are cea 160 m grosime, iar miocenul este semnalat la adâncimea de cea 600 m.

Aceste doua complexe stratigrafice nu reprezintă interes economic din punct de vedere al posibilităţilor de alimentare cu apa potabila- apa având o mineralizare ridicata.

Acviferele de adâncime oferă posibilităţi medii de captare, in zona situată în interfluviul Neajlov- Câlniştea, până la adâncimea de 100 m, zonă în care forajele singulare pot furniza debite între 2-6 l/s.

Forajele hidrogeologice aflate in observare de către SGA Giurgiu sunt forate ia o adâncime cuprinsa intre 11-22 m, debitele fiind cuprinse intre 1 si 6 l/s, iar din punct de vedere hidrochimic se înregistrează depăşiri la ionul de amoniu.

Apa din puţurile individuale prezintă depăşiri la anumiţi parametrii fizico-chimici dataorita amplasării acestora la distant mica de factori poluatori cum ar fi: grajduri, depozite de bălegar si WC -uri, nerespectandu-se astfel normele sanitar veterinare.

### 3.1.4 Solul

Solurile care se întâlnesc in aceasta zona sunt cernoziomurile legivate, solurile brun roşcate de pădure si solurile de lunca.

Cernoziomurile legivate sunt soluri in care apare fenomenul de migrare, de spălare din orizontul A, spre orizontul C, folosindu-se uneori chiar si un orizont intermediar B. Sunt soluri foarte bune pentru toate culturile agricole si, in condiţiile unei umeziri suficiente, sau producţii foarte mari la hectar.

Solurile brun roşcate de pădure sunt mai sărace in humus decât cernoziomurile, dar au o fertilitate buna. Aceste soluri, formate pe locul fostelor păduri au o stabilitate structurala redusa, o porozitate miljlocie si o permeabilitate mai redusa, necesita îngrăşământ azotat si fosfatic permiţând cultivarea unei game variate de plante agricole, dand producţii constant la hectar.

Solurile aluvionare întâlnite in zona luncilor, sunt soluri fertile, cu structure uşoare sî un conţinut scăzut de substanţe nutritive. Se folosesc pentru culture de zarzavaturi, precum si pentru culture de cereai. Sunt necesare îngrăşăminte organice si lucrări de irigaţie si desecări.

Folosirea intensiva a resurselor de sol necesita si o serie de masuri si lucrări de îmbunătăţire funciara: lucrări de combatere a eroziunii solului, combaterea exesului de umiditate rezultat in urma precipitaţiilor, combaterea chimizării execesive a agriculturii. Trebuie evitate, de asemenea, depozitările necontrolate de deşeuri si materii prime.

Singurele resurse ale subsolului comunei Calugareni sunt cele câteva Izvoare de apa oligominerala prezente in satul Uzunu.

Calitatea solului

Poluarea solurilor în comuna Călugăreni, se încadrează în limitele normalului

Activități poluante

- Depozitarea incorecta a deşeurilor menajere, zootehnice si a cadavrelor de animale

- Lucrarea incorecta a terenuriiot agricole Reamenajarea zonelor cu exces de umiditate

Suprafeţe poluante

- Terenurile pe care se depozitează necontrolat deseurile menajere si zootehnice -Zonele neproductive

Efectele poluării

- Asupra sanatatii populaţiei si a animalelor

- Asupra vegetaţiei

- Asupra apelor de suprafaţa si de adâncime

- Asupra stratului de sol fertile

### 3.1.5 Presiuni generale asupra mediului

Presiunile generale asupra mediului sunt generate de activităţile antropice cu impact asupra calităţii aerului, apei, solului şi biodiversităţii. Dintre acestea un impact semnificativ au activităţile industriale.

Directiva 2008/1/CE-IPPC referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării mediului are ca scop atingerea unui nivel înalt de protecţie a mediului în întregul său, prin implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă şi sol, inclusiv aplicarea unor măsuri privind managementul deşeurilor, eficienta energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor.

În comuna Călugăreni nu există nici o  instalație cuprinsă în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale IPPC.

În comuna Călugăreni nu există nici un amplasament care intră sub incidenţa SEVESO, transpusă în legislaţia naţională prin HG 804/2008.

### 3.1.6 Clima

Teritoriul comunei Calugareni se încadrează în tipul temperat-continental, cu nuanţe de tranziţie, cu un topoclimat de pădure, de silvostepă.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele care bat dinspre sud-vest, sud şi vest şi dinspre nord-est. Dintre vânturile locale neperiodice se remarcă: austrul, crivăţul şi băltăreţul. Precipitaţiile există în tot timpului anului, fie sub formă de ploaie, fie sub formă de zăpadă, maxima de precipitaţii înregistrându-se la începutul verii şi având o medie anuală de 590 mm/mp. Regimul eolian se caracterizează prin dominanţa vântului de est cu o frecvenţă de 21,2%. Perioada de calm mediu reprezintă 18,9% din cursul anului. Vânturile dominante sunt cele din est - Crivăţul şi din vest - Austrul.

Clima păstrează caracteristicile generale climatului specific Câmpiei Române, adică temperat continental-moderat, cu unele nuanţe de tranziţie, cu un topoclimat de padure, de silvostepă. Vara se caracterizează prin timp senin, uscat si călduros, iarna cu un strat de zăpadă instabil si discontinuu şi este in cea mai mare parte sub dominarea maselor de aer rece continental din E,sau arctic, care determină scăderea temperaturii aerului intre -10 grade C si -20 grade C si, chiar, mai mult. Temperatura medie a lunii ianuarie este de -3 grade C, iar temperatura medie anuala de 11 grade C. Temperatura solului poate coborî până la -27 grade C, iar cea maximă poate urca pana la 67 grade C.

Durata de strălucire a Soarelui este de cea. 2250 ore anual. Clima constituie una din componentele de bază ale cadrului natural, cu influenţa nemijlocită şi directă asupra tuturor domeniilor de activitate social-economică.

Clima in zona in care este situata comuna Calugareni are următoarele caracteristici:

- Radiaţia solara globala(kcal/cmp/an) 125 -127

- Temperatura medie anuala (grade C) 10,5

- Temperatura medie a lunii ianuarie (grade C) -3,3 -2,5

- Temperatura medie a lunii iulie (grade C) 22,7 23,2

- Precipitaţii medii anuale (mm) 545 553

- Zile de ninsoare/an (durata medie) 50 40,5

- Grosimea medie a stratului de zăpada (cm) 10

Temperatura aerului

Temperatura medie anuală în această zonă este de +10,4 grade C. în cursul anului, cea mai mică medie lunară se înregistreză în ianuarie când scade până la - 36, grade C. Mediile temperaturilor maxime zilnice prezintă valori pozitive în tot cursul anului cu valori de peste +29 grade C în intervalul iulie-august, şi +0,3 - 0,8 grade C în ianuarie.

Mediile lunare ale temperaturilor minime zilnice sunt negative în toate lunile de iarnă. Valoarea cea mai scăzută a acestui parametru termic se consemnează în ianuarie (-6,9°C). începând din aprilie şi până în noiembrie, valorile acestui parametru sunt pozitive. Unele caracteristici importante ale regimului termic al zonei analizate rezultă şi din calculul următorilor parametrii, în raport cu pragurile de 0°C, 5°C, 10°C şi respectiv 20°C, respectiv:

- datele de trecere a valorilor temperaturii aerului prin pragurile amintite;

- durata intervalelor cu temperatura aerului egală sau mai mare decât aceste praguri. Temperaturile medii zilnice devin pozitive din 21 - 22 februarie şi se menţin peste 0°C, până în 13-15 decembrie rezultând o durată anuală a intervalului cu valori termice pozitive de 295-298 zile; durata medie anuală a intervalului cu valori temperaturi medii zilnice negative este de 67-70zile. Temperaturile egale sau mai mari de 20°C sunt specifice lunilor de vară, apar la jumătatea lunii iunie şi se menţin până ia începutul lunii septembrie (78-80 zile).

Umezeala aerului

Valoarea medie multianuaiă a umezelii relative este de 78-80%. Umezeala relativă înregistrează un maxim iarna, îndecembrie (89-91%) şi un minim primăvara (mai - 70-74%) şi vara (iulie-august 70%). Precipitaţiile atmosferice Cele mai mari cantităţi lunare de precipitaţii ce depăşesc de 3-4 ori media multianuaiă a lunii respective, s-au înregistrat la sfârşitul primăverii şi începutul verii sau sfârşitul toamnei. Succesiunea cantităţilor medii lunare multianuale de precipitaţii în cursul anului este caracterizată, în general, printr-o creştere semnificativă la sfârşitul primăverii şi începutul verii (mai-iulie), şi o altă creştere (mai atenuată) la sfârşitul toamnei (noiembrie).

În perimetrul analizat pot cădea cel puţin odată la 5 ani 63-69 mm precipitaţii în 24 ore, la 10 ani cantităţile de precipitaţii căzute în 24 ore pot însuma 80-87 mm, la 30 de ani 98 - 107 mm, la 50 de ani 124-130 mm, iar la 100 de ani 145-149 mm. în timpul iernii, precipitaţiile cad, în general, sub formă solidă, data medie a primei ninsorii fiind 20 noiembrie, iar ultima ninsoare cade în ultima decadă a lunii martie (23-29 martie). Intervalul anual în care pot să cadă ninsori este 123-130 zile, în zona analizată stratul de zăpadă persistând 44-51 de zile.

Regimul vântului

În cadrul circulaţiei generale a atmosferei, deplasarea maselor de aer se caracterizează la nivelul solului prin vânt. Pe teritoriul analizat, vânturile se dezvoltă sub acţiunea directă a principalilor centri barici (ciclonii mediteraneeni, anticiclonii Siberian şi Azoric şi anticîclonul Scandinav); datorită condiţiilor morfometrice locale, vântul prezintă un caracter mai puţin turbulent. Din analiza datelor deţinute, rezultă că frecvenţa medie anuală cea mai pronunţată o deţin vânturile din N-E (19,6%), urmate de vânturile dinspre Vest (17,4%). Vânturile în direcţia Est au o frecvenţă de 9,6%. Frecvenţa anuală a calmului (calmul de câmpie) este destul de mare (26,9%). Calmul cel mai pronunţat este semnalat vara şi toamna (34-42%). în general, se menţine aceeaşi situaţie a vânturilor dominate, modificându-se doar în frecvenţa acestora. Viteza medie anuală a vântului este de 2,1-2,2 m/s. în cursul anului, vitezele medii lunare cele mai mari (2,5-2,8 m/s) se înregistrează în Intervalul februarie-aprilie, iar cele mai mici viteze medii lunare (1,4-1,6 m/s), în intervalul iulie - septembrie. Viteza maximă anuală a vântului cel puţin o dată la 5 ani (20%) poate atinge 29-31 m/s, la 50 de ani 32-35 m/s şi la 100 de ani 34-38 m/s.

Microclimatul comunei Călugăreni

Comuna CĂLUGĂRENI reprezintă un component al peisajului geografic antropizat. Modificările caracterului suprafeţei (subiacente, active) din interiorul satelor pot atrage dupa e!e modificări de ordin climatic.

Localităţile rurale in majoritatea zonelor sunt acoperite preponderent cu un inveiis vegetal (grădini, livezi, curţi).

Solul poros, acoperit cu vegetaţie este predominant în localităţilor rurale, Climatul poate fi definit ca ansamblul unor microclimate separate. Acest climat este caracterizat prin trasaturi proprii, deosebit de cele ale regiunilor înconjurătoare. Factorii care influenţează climatul se pot grupa in doua mari categorii si anume, naturali si artificiali. Din categoria factorilor naturali fac parte: radiaţia solara - diferita dupa latitudine, circulaţia generala, relieful vetrei satului si al împrejurimilor si vegetaţia.

In a doua categorie intra: topografia locală, forma aşezării si întinderea ei in suprafaţa.

Alti trei factori capata importanta sporita si anume: numărul si densitatea populaţiei, sursele artificiale de căldura si poluarea atmosferei.

Dintre sursele de căldura, cea mai importanta este aceea provenita din consumul de combustibil casnic si industrial.

Căldura primita prin arderea combustibilului este nesemnificativa vara, in schimb iarna poate echilibra căldura primita prin radiaţia solara.

In ceea ce priveşte poluarea atmosferei, aceasta are o serie de consecinţe de ordin climatic si biologic.

Astfel, valul de impurităţi absoarbe radiaţia solara In timpul zilei in schimb micşorează radiaţia efectiva in cursul nopţii - atenuând astfel răcirile excesive.

In general, în perimetrul localităţii (datorita factorilor de natura locala) apar diferenţieri microclimatice. Se pot distinge astfel doua categorii de microclimate:

Microclimatul exterioarelor (microclimatul străzilor, curţilor, acoperişurilor, al faţadelor umbrite sau insorite, al spatiilor verzi care in ansamblu formează topoclimatul antropic local);

Microclimatul interioarelor, denumit microclimatul spatiilor inchise. Acesta reprezintă in fapt tipul de climat artificial propriu-zis, fiind deopotrivă rezultatul factorilor naturali ca si ai celor artificiali.

O localitate acţionează asupra vântului in doua moduri total diferite. Pe de-o parte datorita diferentelor de temperatura care apar temporar, intre aşezare si zonele limitrofe lui se formează un sistem de vant propriu nu prea intens dar totuşi existent ("vântul urban"). De exemplu supraîncălzirea localităţii in serile senine si cu vant slab, duce la formarea vântului spre ea. Pe de alta parte, cea mai importanta influenta asupra vântului consta in faptul ca aceasta acţionează ca obstacol pentru curenţii generali ai circulaţiei atmosferice. Din cauza clădirilor cu inaltimi si poziţii diferite, localitatea acţionează asupra vântului ca un obstacol pentru curenţii generali ai circulaţiei atmosferice. Din acest motiv vântul este slăbit ca intensitate in imediata vecinătate a solului, iar turbulenta este apreciabil sporita. Intre clădiri si pana la o anumita inaltime deasupra acestora se formează o masa de aer turbulent, peste care curenţii generali ai vântului trec ca peste un obstacol.

Ca la orice obstacol, rezulta o îndesire a liniilor de curent ceea ce de la o anumita altitudine, conduce la sporirea vitezei vântului deasupra localităţii si in mod corespunzător la apariţia unei componente ascensionale a aerului In partea "in vant" si o componenta descendenta a curenţilor de aer in partea de "sub Vant" a zonei cu locuinţe.

Facand abstracţie de perturbarea generala a vântului, pe anumite porţiuni - in special pe arterele lungi si drepte, orientate paralel cu circulaţia generala a curenţilor de aer, se constata "efecte de ajutaj" care sporesc viteza vântului.

Limita climatului modificat antropic se considera ca se extinde pe întreaga suprafaţa acoperita cu construcţii, cu mici influente asupra zonelor înconjurătoare.

Pe verticala, climatul urban se manifesta pana la o inaltime de 3 - 5 ori mai mare decât înălţimea medie a construcţiilor. Fenomenul complex de "clima urbana" se materializează prin valori diferite ale temperaturii aerului fata de împrejurimi. Valorile maxime ale regimului termic nu sunt apreciabil diferite fata de zonele limitrofe.

Manifestările fenomenelor descrise în acest subcapitol sunt mai puţin semnificative în mediul rural prezent, dar pe măsura dezvoltării acestor zone, pot fi sensibil prezente.

### 3.1.7 Fauna

Ca şi vegetaţia, fauna este bogată şi variată, animalele fiind răspândite în strânsă legătură cu zonele de vegetaţie. în zona stepei şi silvostepei sunt caracteristice unele rozătoare, precum: şoarecele de câmp, hârciogul, popândăul şi alte animale mici, cum ar fi iepurele, dihorul etc. Tot în zona de stepă, se întâlnesc păsări precum: prepeliţa, vulturul pleşuv de stepă, potarnichea şi, mai rar, dropia. Totodată, stepa proprlu-zisa are în Câmpia Română cea mai vestică poziţie. în acest caz, vegetaţia naturală a fost înlocuită în mare parte de culturile agricole, şi, cu toate acestea, fauna a rămas variată. Zona pădurilor de foioase are o faună bogată în specii. Astfel, în pădurile din judeţ, trăiesc animale ca iepurele, veveriţa, vulpea, dihorul, căprioarele şi multe specii de păsări, cum ar fi: pupăza, coţofana, grangurul, cucul, mierla, privighetoarea, fazanul, potârnichea,cintezoiul şi piţigoiui, privighetorile, porumbeii sălbatici şi turturelele.

Primăvara şi toamna se opresc aici din călătoria lor spre ţări mai calde, în locurile mai umede, sitarii şi becaţinele.

### 3.1.8 Flora

Vegetaţia zonei în care este amplasat teritoriul comunei Calugareni aparţine tipului de silvostepă prezent în întreaga Câmpie Română, în care covorul vegetal este constituit din specii lemnoase, cu pondere esenţa stejarului şi specii ierboase, cu pondere familia gramineelor.Vegetaţîa  ierboasă  este  predominant  reprezentată  de graminee  şi leguminoase. Vegetaţia hidrofilă din luncile râurilor şi lacurilor este formată din speciile lemnoase de sălcii şi plopi. Marginile bălţilor şi lacurilor sunt brodate cu nuferi si stânjenei de baltă. Aceste două asociaţii vegetale au asigurat procesul de humificare a materiei organice primare, care, supusă unor procese complexe de descompunere şi mineralizare, ajunge în stadiul final la obţinerea de substanţe simple necesare nutriţiei plantelor.

Pătura vie este relativ săracă, cu frecvenţa mai mare a speciilor indicatoare de uscăciune estivală : Genista tinctoria, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Poa pratensis, Litospermum purpureo-coeruleum. Teritoriul localităţii corespunde vegetaţiei de silvostepă care face trecerea între pajişti şî păduri şi în care pot fi întâlniţi stejari seculari, ulmi, frasini, gârniţă, carpeni, tei argintiu, soc, măr, gorun, cerul, gherghinar, porumbar, lemn câinesc, arţar, sânger, jugastru, lăstăriş. Pe câmp creşteau mărăcinişul şi porumbarul.

Pe terenurile agricole se cultivă cereale (grâul, orzul, secara, ovăzul şi porumbarul), floarea soarelui, viţa de vie, lucerna. Flora spontană este formată din traista ciobanului, macul, ştirul, neghina, pirul, păpădia, muşeţelul, albăstrelele, ciulinii. în locurile mlăştinoase cresc plante specifice ca: pipirigul, stuful, rogozul, papura, iarba broaştei.

În curţile gospodarilor există pomi fructiferi, dar şi nelipsitul salcâm sau plop, papură, chiar şi dud.

Efectele poluării asupra vegetaţiei se caracterizează prin:

- Reducerea numărului de specii paralel cu creşterea numărului de indivizi din speciile rezistente;

- Modificări anatomice si fiziologice la nivel individual care merg pana la moartea plantei.

In zonele poluate s-a remarcat dispariţia sau retragerea unor specii si înlocuirea lor cu altele din aceeaşi biocenoza (de exemplu - acolo unde vegetaţia locala a fost eliminata s-au dezvoltat gramînee spontane rezistente la condiţii dure de medii si ai căror rol pozitiv consta doar in a fixa si acoperi terenul degradat).

Poluanţii acţionează la nivel individual al plantelor prin producerea de modificări anatomice si fiziologice.

In zonele poluate se constata ca fenomene anatomice, coronamentului, uscarea unor ramuri si arsuri pe inflorescenţe.

Dintre cereale, PORUMBUL este rezistent la poluare, in schimb la GRAU si ORZ s-a constatat o productivitate scăzuta si o calitate necorespunzatoare a fainii obţinută din boabe.

Legumele rezistente la poluare sunt cartoful, sfecla de zahăr, telina, iar cele sensibile sunt varza, pătlăgelele roşii, spanacul, castraveţii.

### 3.1.9 Biodiversitatea

Pe teritoriul comunei Caiugareni se desfăşoară o mare parte a rezervaţiei natural Parcul Natural Comana. Deşi relieful nu este spectaculos, diversitatea biologică este mare. Se poate considera că Situl Natura 2000, respectiv Parcul Natural Comana reprezintă a treia zonă umedă importantă din sudul României, după Delta Dunării şi Balta Mică a Brăilei. Ca şi recunoaştere a acestui statut, începând cu anul 2012, zona a fost recunoscută şi ca Sit Ramsar, declarat în baza documentaţiei întocmite în perioada 2009-2011 de către Administraţia Parcului Natural Coamana. Vechimea formării reliefului şi particularităţile reţelei hidrografice au modelat câmpia preexistentă, conducând la apariţia reliefului actual cu văi relativ largi şi adânci, situate la altitudini de 42-45 de metri, şi câmpie plană, cu altitudinea de 90-95 de metri. Pădurile din cuprinsul Parcului Natural Comana reprezintă o treime din suprafaţa parcului şi constituie rămăşiţe ale Codrilor Vlăsiei, menţinute într-un trup relativ compact. Cele 8023,5 de hectare de pădure au asigurat condiţiile optime menţinerii şi dezvoltării unui număr mare de specii vegetale rare, a unor organisme animale sau habitate caracteristice.

Remarcabil pentru flora pădurilor de la Comana este faptul că întruneşte specii din zone şi etaje de vegetaţie foarte diferite şi cu ecologie aparte, alături de speciile de foioase tipice pădurilor de câmpie cât şl celor de silvostepă.

      - Tipuri de ecosisteme

Principalele tipuri de ecosisteme din Parcul Natural Comana sunt cele terestre şi acvatice.

Ecosistemul terestru este foarte bune reprezentat în aria protejată, acesta fiind ocupat de pădure, terenuri agricole, livezi, păşuni. Pădurea ocupă o suprafaţă de 8382,5 ha (31,6%) din aria naturală protejată iar principalele tipuri de habitate reprezentative pentru acest tip de pădure sunt 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (Q. pubescens), 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), 9110* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp, 91M0 Păduri balcanopanonice de cer şi gorun, 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen, 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba. în fondul forestier se întâlnesc specii de plante de o mare importanţă conservativă, precum Paeonia peregrina ssp. romanica, Ruscus aculeatus, Doronicum orientale, Nectaroscordum siculum, Convalaria majalis, dar şi specii de animale precum Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Pelobates fuscus, Natrix natrix, Dryocopus martius, Caprimulgus europeus, Ciconia nigra, Aquila pomarina, Aquila danga, Spermophillus citellus, Felis silvestris. Terenurile agricole ocupă o suprafaţă de 11812 ha din suprafaţa parcului iar principalele specii care se cultivă pe aceastea sunt grâu, orz, porumb, floarea-soarelui şi rapiţă. Livezile sunt cele mai puţin reprezentate în aria protejată, acestea ocupând o suprafaţă de 165 ha. Păşunile ocupă o suprafaţă de 1032 ha din suprafaţă parcului iar tipul de habitat reprezentativ pentru această categorie a ecosistemului este 1530* Mlaştini şi stepe sărăturate panonice. Dintre plantele importante din punct de vedere conservativ amintim Echium russicum şi Himantoglosum caprinum.

Ecosistemul acvatic al Parcului Natural Comana include un complex de ecosisteme din zona cursului inferior al Neajlovului şi reprezintă un rezultat şi o reflexie fidelă a tuturor relaţiilor şi proceselor ecologice desfăşurate aici de-a lungul timpului. Prin defrişare masivă, în locul pădurilor care făceau legătura între Carpaţi şi Balcani şi al fâneţelor de câmpie de odinioară, a apărut stepa şi terenurile agricole, ca urmare a activităţilor antropice din secolul trecut. Prin regularizarea albiilor râurilor Neajlov şi Argeş, numeroase izvoare cunoscute în zonă, până la nordul vechii Bălţi Greaca, au dispărut şi ele, suprafaţa bălţilor s-a restrâns, iar adâncimea lacurilor a scăzut, unele chiar au dispărut. Mlaştinile cu vegetaţie palustră şi luciu de apă au scăzut în suprafaţă şi adâncime, până la transformarea în păşuni umede, impactul fiind foarte mare asupra numeroaselor specii de păsări ce se găsesc aici, unele foarte rare, a mamiferelor - în special a celor acvatice, precum vidra, rar întâlnită în ultima vreme în România, a broaştelor ţestoase şi a tuturor speciilor de peşti. Suprafeţele de luciu de apă prezintă malurile acoperite cu vegetaţie palustră. în acest complex de ecosisteme este foarte importantă menţinerea funcţională a conexiunilor suprafeţelor de apă adiacente cu Balta Comana şi Râul Neajlov. De exemplu, multe specii de peşti din Balta Comana, dintre care unele rare, sunt adăpostite şi de Pârâul Gurbanului, pe Valea Gurbanului, găsindu-şi aici loc de reproducere.

Habitale de interes conservativ

Prin revizuirea din anul 2011 a Formulalelor standard Natura 2000, varianta finală a listei de habitate este jos:

PĂDURI

Păduri temperate europene

91AA*        Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos

91E0*	Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0	Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

9110*	Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp

91M0	Păduri balcanopanonice de cer şi gorun

91Y0	Păduri dacice de stejar şi carpen

92A0	Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

STEPE CONTINENTALE PE SUBSTRATE BOGATE ÎN SĂRURI Şl GIPS

1530*	Mlaştini şi stepe sărăturate panonice

HABITATE DE APĂ DULCE

Ape stătătoare

3130	Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea

3150	Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

3160	Lacuri distrofice şi iazuri

Ape curgătoare

3260	Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion

3270	Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention

TUFĂRIŞURI Şl LANDE TEMPERATE

40A0*        Tufărişuri subcontinentale peripanonice

FORMAŢIUNI IERBOASE NATURALE Şl SEMINATURALE

Pajişti naturale

6240*	Pajişti stepice subpanonice

Pajişti umede seminaturale cu ierburi înalte

6440	Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii

      - Vegetaţia

Analiza vegetaţiei trebuie realizată la un nivel mai larg, în corelaţie cu prezenţa speciilor vegetale, pentru a putea obţine o imagine corectă şi asupra proceselor evolutive. în cele ce urmează, se încearcă surprinderea stării sitului din punctul de vedere al vegetaţiei. Inventarierea speciilor vegetale se prezintă detaliat şi actualizat în Anexa Planului de management.

Criterii de încadrare a vegetaţiei:

Regiunea Biogeografica Europeană - Continentală

Ecoregiunea - Câmpia Gavanu-Burdea - Silvostepa Câmpiei Române

Tipuri generale de habitate:

1.	Vegetaţie: pădure, pajişte, păşune, fâneaţă, sărătură, stepă; zone umede; mlaştini;

2.	Geomorfologice: câmpie, terasa, luncă, râu, baltă, izvor;

3.	Geologice: sedimentare.

Pădurile din cuprinsul A.N.P.C. prezintă o importanţă ştiinţifică deosebită prin faptul că pe o suprafaţă relativ restrânsă apar formaţiuni zonale de silvostepa, formaţii zonale şi extrazonale de cvercinee şi formaţii intrazonale de păduri de luncă şi zăvoaie:

Formaţii forestiere de silvostepă:

8433 - Amestec de cer şi gârniţă cu stejar brumăriu;

8441 - Amestec de stejar brumăriu şi pufos cu cer şi gârniţă;

8451 - Amestec de stejar pufos cu cer şi gârniţă;

8221 - Stejar pufos pur din silvostepă pe substrat de loess sau lut;

8411 - Amestec normal de stejar pufos şi stejar brumăriu.

Formaţii zonale de păduri de cvercinee:

7121 - Ceret normal de câmpie;

7321 - Cereto-gârniţet de câmpie;

7522 - Şleao-ceret de câmpie.

Formaţii extrazonale de păduri de cvercinee

6222 - Şleau normal de câmpie;

6221 - Stejareto-şleau normal de câmpie.

Formaţii intrazonale de păduri de luncă şi zăvoaie

6322	- Şleau normal de luncă din regiunea de câmpie;

6325 - Şleau de luncă din regiunea de câmpie, de productivitate mijlocie;

6321 - Stejareto-şleau de luncă;

6324 - Stejareto-şleau de luncă de productivitate mijlocie;

6323	- Şleau-plopiş normal de luncă din regiunea de câmpie;

0411 - Frăsinet de luncă;

9111 - Zăvoi de plop alb de productivitate superioară;

9511 - Zăvoi de salcie din luncile apelor interioare.

Din punct de vedere fitosociologic s-au descris următoarele asociaţii:

În silvostepă Quercetum pubescentis Quercetum pedunculiflorae-cerris.

În păduri de cvercinee: Quercetum cerris, Quercetum frainetto-cerris, Melico uniflorae-Tilietum tomentosae.

În păduri de luncă: Ornithogalo-Tilio-Quercetum, Fraxino pallisae-angustifoliae-Quercetum roboris.

În pajiştile xerice au fost identificate asociaţiile Medicagini-Festucetum valesiacae, Stipetum capillatae. Frecvent apare şi asociaţia Cynodonto-Poetum angustifoliae. Pe terenurile umede se instalează Trifolio repenti-Lolietum, iar în zonele păşunate intensiv apar pajişti derivate cu asociaţiile Artemisio austriacae-Poetum bulbosae, Botriochloetum ischaemi. În pajiştile umede apare Agrostetum stoloniferae, Glycyrrhizetum echinatae Alopecuretum pratensis. În pajiştile halofile, pe terenuri slab sărăturate, se întâlneşte frecvent Puccinelium distantis, iar pe cele intens sărăturate, Camphorosmetum annuuae. De asemenea, pe terenuri mai slab saline se mai pot întâlni asociaţii precum Staticeto-Artemisietum monogynae, Bassietum sedoites, Juncetum gerardi, sau Plantaginetum maritimae.

Vegetaţia forestieră este formată din păduri de Quercus cerris şide Quercus frainetto, aflate de cele mai multe ori în diverse forme de amestec al acestor două specii, fiind dezvoltate pe soluri brune roşcate luvice cu textură luto - argiloasă. în luminişuri şi rarişti se întâlneşte frecvent vegetaţie ierboasă de stepă în care domină Festuca valesiaca.

Vegetaţia de bălţi şi lacuri este formată din asociaţii higrofile de Phragmites australis, Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris, Glyceria maxima, etc., în complex cu asociaţii natante şi submerse de Myriophyllum sp., Ceratophyllum sp., Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Hydrocharis morsus-ranae, Trapa natans, Stratiotes aloides, Nuphar luteum, Lemna sp., Potamogetón sp., diverse alge, etc.

Din punct de vedere geobotanic, sectorul care face obiectul studiului se află amplasat, după I. Dragu şi colab., 1999, în zona pădurilor de foioase, nemorală, subzona silvostepei. în zăvoaie apar tufărişuri formate din asociaţii Pruno-Crataegetum (Soo 1927) Hueck 1931 şi Coryletum avellanae Soo 1927.

În zona Lacului Comana, majoritatea speciilor identificate sunt plante ierboase hidrofite, terestre sau natante, frecvent submerse, precum Myriophyllum verticillatum, cu centru de răspândire circumpolar sau cosmopolit, mai rar eurasiatic, cum este cazul speciilor Hydrocharis morsus-ranae şi Sparganium erectum, ori european, ca Mentha aquatica şi Polygonum mite. La noi în ţară, aceste specii pot fi întâlnite frecvent în bălţile şi mlaştinile din stepă şi până în etajul pădurilor de fag din zona montană. Spectrul ecologic evidenţiază speciile adaptate condiţiilor de umiditate, ultrahigrofite şi higrofite, specifice malurilor - Typha sp. şi apelor stagnante puţin adânci, sub 2 m, sau încet curgătoare - Myriophyllum verticillatum, Lemna minor etc., cu cerinţe mari privind aprovizionarea cu substanţe nutritive, fiind eutrofe - mezotrofe, uneori chiar nitrofile, cum este cazul speciilor Polygonum mite sau Urtica dioica. Se întâlnesc de asemenea specii indicatoare ale lipsei carbonaţilor -Hydrocharis morsus-ranae, ale unui pH acid - Lemna minor, sau moderat acid - Lythrum salicaria şi uneori ale prezenţei humusului hidromorf - Lythrum salicaria, Mentha aquatica. Au fost remarcate de asemenea şi specii indicatoare ale unei slabe tendinţe de mineralizare - Berula erecta - care este însă şi ospecie toxică.

În zona malurilor acoperite cu vegetaţie forestieră, rezultatele preliminare remarcă faciesul cu Fraxinus excelsior, însoţit frecvent de Ulmus minor, Acer campestre, Cornus sanguínea, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rubus hirtus etc. Dintre speciile ierboase se remarcă: Agrimonia eupatorio, Carex sylvatica, Urtica dioica, Lysimachia nummularia etc. Fitocenozele au un grad mediu de încheiere, acoperirea stratului arborescent fiind de 60%, fapt care a favorizat dezvoltarea startului arbuştilor având un grad de acoperire de 45% şi a ierburilor, cu 75%.

Din punct de vedere fitocenologic au fost identificate 4 asociaţii vegetale care se grupează astfel:

Vegetaţia acvatică (Aquiherbosa)

A. Clasa Lemnetea (vegetaţia acvatică nefixată)

a. Specia Lemnetalia minoris (vegetaţia plutitoare)

i. Alianţa Lemnion minoris (grupări de lintiţă)

1. Asociaţia Lemnetum minoris

B. Clasa Potamogetonetea (vegetaţia acvatică fixată)

a. Specia Potamogetonetalia pectinati (vegetaţia de apă dulce)

i. Alianţa Potamogetion lucentis (grupări submerse jjiatante)

2. Asociaţia Myriophyllo - Potametum lucentis

- subasociaţia myriophylletosum verticillati

II.	Vegetaţia palustră (Paludes)

A. Clasa Phragmitetea (vegetaţia mlaştinilor eutrofe)

a. Specia Phragmitetalia (mlaştini cu ierburi înalte)

i. Alianţa Phragmition communis (trestiişo - păpurişuri)

3. Asociaţia Scirpo - Phragmitetum

- subasociaţia phragmitetosum

- subasociaţia typhosum latifoliae

III.	Vegetaţia lemnoasă (Lignosa)

A. Clasa Querceto - Fagetea (păduri de foioase mezofile)

a. Specia Fraxinetalia (păduri de luncă cu esenţe tari)

i. Alianţa Ulmion (stejărişuri cu frasin şi ulm)

4. Asociaţia Querceto-Fraxineto-Ulmetum

      - Fauna

Fauna de nevertebrate

Cercetări asupra faunei de nevertebrate au fost efectuate de către Motas şi colab. în anul 1962, realizând investigaţii asupra taxonilor nevertebratelor din apele subterane şi din izvoare, citând astfel prezenţa a nouă specii aparţinând încrengăturii Platelminthes şi 12 încrengăturii Mollusca. De asemenea, s-a indicat prezenţa a două gasteropode pulmonate endemice: Deroceras geticus şi Daudebardia rufa getica (Grossu,1957, 1969). Dintre anelide s-a indicat prezenţa a 10 specii. Artropodele cuprind 15 specii de crustacei, una fiind endemică -filopodul Tanymastix motasi, şi 80 de specii de insecte incluzând hidracarieni endemici - Tadjikotyas fibulata şi Dacothyas savalescui sau relicte glaciare - Lebertia lineata şi Hygrobates norvegicus. Dintre carabide, Familia Carabidae, au fost identificate 54 de specii, între care se numără şi Lucanus cervus - W. Knechtel, S. Panin -1944 citat de Paucă şi col., 2000.

Fauna de vertebrate

Dintre vertebrate, peştii sunt bine reprezentaţi ca număr de taxoni. Unele dintre speciile descrise în această zonă prezintă importanţă ştiinţifică deosebită, fiind specii endemice sau rare: Leuciscus borysthenicus, Cobitis megaspila, Umbra krameri, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus. Alături de acestea mai există şi alte specii ale căror arii de distribuţie şi populaţii naturale s-au restrâns foarte mult în România, cu ar fi Esox lucius, Barbus barbus, Gobio kesslery.

Speciile de peşti cu valenţe euritope precum Carassius auratus gibelio, Pseudorasbora parva, Alburnus alburnus, pot fi întâlnite în majoritatea biotopurilor formate în aria protejată. Altele sunt strict legate de un anumit tip de biotop acvatic, ca şi Gobio kesslery care îşi desfăşoară întreg ciclul de viaţă în plin curent al râului, ori Misgurnus fossilis, care se reproduce şi supravieţuieşte în mediul lentic.

Amfibienii din parc sunt prin reprezentanţi ai Ordinului Urodela - Triturus vulgaris vulgaris (Linnaeus) 1758 şi ai Ordinului Anura - Bombina bombina (Linnaeus) 1761, Pelobates fuscus fuscus (Laurentus) 1768, Bufo bufo (Linnaeus), Bufo viridis viridis (Laurentus) 1768, Hyla arborea arborea (Linnaeus) 1758, Rana ridibunda ridibunda (Pallas) 1771, Rana esculenta (Linnaeus) 1758, Rana dalmatina (Bonaparte) 1839

Dintre reptile s-a identificat prezenţa speciilor Ablepharus kitaibelii fitzingeri (Mertens) 1952, Lacerta agilis chersonensis (Andrzejowski) 1832, Lacerta viridis viridis (Laurenti) 1768, Proteus fragilis colchicus (Nordmann) 1840, Coronella austriaca austriaca (Laurenti) 1768, Natrix natrix natrix (Linnaeus) 1758, Natrix tessellata tessellata (Laurenti) 1768, iar din Familia Emydidae, Emys orbicularis (Linnaeus) 1758.

Păsările constituie grupul de vertebrate cel mai bine reprezentat în A.N.P. Comana, fiind inventariate 212 despecii de păsări caracteristice zonelor umede, habitatului forestier, păşunilor şi terenurilor deschise. Dintre acestea, 78 de specii sunt specii protejate, menţionate în anexele Convenţiei de la Berna şi Directivei Păsări a Comisiei Europene. Dintre speciile a căror protecţie este asigurată prin legislaţia naţională şi internaţională se menţionează: Phalacrocorax pygmaeus, Ardea cinerea Linnaeus, Ardea purpurea Linnaeus, Ardeola rallloides Scopoli, Egretta alba Linnaeus, Egretta garzetta Linnaeus, Nycticorax nycticorax Linnaeus, Botaurus stellaris Linnaeus, Ixobrychus minutus Linnaeus, Ciconia nigra Linnaeus, Cygnus cygnus Gmelin, Anser anser Linnaeus, Crex crex Linnaeus, Accipiter gentilis Linnaeus, Accipiter nissus Linnaeus, Buteo buteo Linnaeus, Circus aeruginosus Linnaeus, Falco columbarius, Falco peregrinus Tunstall, Falco subbuteo Linnaeus, Falco tinnunculus Linnaeus, Falco vespertinus Linnaeus, Bubo bubo Linnaeus, Asio otus Linnaeus, Athene noctua Scopoli, Dendrocopos major Linnaeus, Dendrocopos medius linnaeus, Dendrocopos minor Linnaeus, Dendrocopos syriacus Hemprich/Ehrenberg, Picus viridis Linnaeus, Picus canus Gmelin, Dryocopus martius Linnaeus, Alcedo atthis Linnaeus, Sylvia atricapilla, Sylvia borin L, Sylvia communis Latham, Sylvia curruca, Sylvia nisoria Bechstein, Lanius colurio Linnaeus, Lanius excubitor Linnaeus.

Fauna de mamifere cuprinde nu număr relativ mare de specii caracteristice zonei sudice a României, dar şi specii care, deşi la origine sunt specii de altitudine joasă, în prezent şi-au restrâns arealul spre regiunile deluroase şi montane. Dintre mamifere, se notează prezenţa următoarelor: din Familia Mustelidae -Putorius putorius Linnaeus, Mustela nivalis Linnaeus, Martes martes Linnaeus, Meles meles Linnaeus, Lutra lutra Linnaeus, din Suprafamilia Feloidea - Felis silvestris Schreber, din Familia Cervidae - Capreolus capreolus Linnaeus, Cervus elaphus Linnaeus, din Familia Erinaceidae - Erinaceus concolor (Martin) 1838, din Familia Cricetidae - Cricetus cricetus Linnaeus, din Familia Myoxidae - Dryomis nitedula (Pallas) 1779, Glis glis (Linnaeus) 1758 şi alte specii comune.

Din multitudinea de specii faunistice existente în parc, o parte importantă au reprezentat obiecte de interes pentru a li se recunoaşte un statut de protecţie la nivel european. Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ord. nr. 2387/2011, se desemnează lista speciilor care cu statut de protecţie care se regăsesc în Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0043 Comana. Acestea sunt:

Specii de amfibieni şi reptile:

1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă);

1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean).

Specii de peşti:

1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1145 - Misgurnus fossilis (Tipar); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş).

Specii de nevertebrate:

1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088   - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1052    -Euphydryas maturna; 1083    - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea);

1060	- Lycaena dispar;

1089	- Morimus funereus (Croitorul cenuşiu);

4052	- Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte);

1084*	- Osmoderma eremita (Cărăbuş);

1014	- Vertigo angustior.

Lista altor specii de animale pentru care Parcul Natural Comana a fost desemnat SCI

Amfibieni

Bufo bufo

Bufo viridis

Hyla arborea

Rana dalmatica

Triturus vulgaris

Triturus dobrogicus

Pelobates fuscus

Nevertebrate

Euphydryas maturna

Kirinia roxelana

Parnassius mnemosyne

Zerynthia polyxena

Mamifere

Cricetus cricetus

Mustela putorius

Martes martes

Myotis myotis

Felis silvestris

Myoxus glis

Lutra lutra

Spermophilus citellus

Prin H.G. nr. 1284/2007, zona Parcului Natural Comana a fost declarată sit de protecţie av atribuindu-se codul ROSPA 0022 Comana IBA. Lista speciilor pentru care s-a declarat, conform Ane hotărârii, este redată mai jos. Complexul lacustro-forestier al regiunii Comana, încadrat în prezent în forme de protecţie conform legislaţiei naţionale şi normativelor europene, găzuieşte aproximat numărul total de specii de păsări din ţara noastră (Papadopol şi Petrescu, 1995). Inventarul actualiza prezentului plan de management se regăseşte în Anexa 1. Un număr de 45 de specii de interes corn fost incluse în Formularul standard Natura 2000 al ariei protejate ROSPA0022 Comana.

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, pentru care a fost declarată ROSPA0022 Comana

A402 Accipiter brevipes Uliu cu picioare scurte	clocitoare

A229 Alcedo atthis Pescărel albastru	clocitoare

A089 Aquila pomarina Acvilă ţipătoare mică

A029 Ardea purpurea Stârc roşu	clocitoare

A024 Ardeola ralloides Stârc galben	clocitoare

A222 Asio flammeus Ciufdecâmp

A060 Aythya nyroca Raţă roşie	clocitoare

A021 Botaurus stellaris Buhai de baltă	clocitoare

A224 Caprimulgus	Caprimulg	clocitoare

A196 Chlidonias hybridus Chirighiţă cu obraz alb

A197 Chlidonias niger Chirighiţă neagră

A080 Circaetus gallicus Şerpar	clocitoare

A081 Circus aeruginosus Erete de stuf	clocitoare

A231 Coracias garrulus Dumbrăveancă	clocitoare

A122 Crex crex Cristei de câmp	clocitoare

A238 Dendrocopos medius	Ciocănitoare de stejar	clocitoare

A429 Dendrocopos syriacus	Ciocănitoare de grădini	clocitoare

A027 Egretta alba Egretă mare

A379 Emberiza hortulana Presură de grădină	clocitoare

A097 Falco vespertinus Vânturel de seară

A321 Ficedula albicollis Muscar gulerat	clocitoare

A135 Glareola pratincola Ciovlică ruginie

A022 Ixobrychus minutus Stârc pitic	clocitoare

A338 Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic	clocitoare

A339 Lanius minor Sfrâncioc cu frunte neagră	clocitoare

A246 Lullula arborea Ciocârlie de pădure	clocitoare

A272 Luscinia svecica Guşă vânătă	clocitoare

A073 Milvus migrans Gaie neagră

A019 Pelecanus onocrotalus	Pelican comun

A072 Pernis apivorus Viespar	clocitoare

A393 Phalacrocorax pygmeus Cormoran mic

A151 Philomachus pugnax Bătăuş

A234 Picus canus Ghionoaie sură

A034 Platalea leucorodia Lopătar

A032 Plegadis falcinellus Ţigănuş

A120 Porzana parva Creştet cenuşiu	clocitoare

A119 Porzana porzana Creştet pestriţ	clocitoare

A132 Recurvirostra Ciocîntors	clocitoare

A193 Stema hirundo Chiră de baltă	clocitoare

A307 Sylvia nisoria Silvie porumbacă	clocitoare

A166 Tringa glareola Fluierar de mlaştină

A030 Ciconia nigra Barza neagră	clocitoare

A131 Himantopus Piciorong

A023 Nycticorax Stârc de noapte

A026 Egretta garzetta Egretă mică

### 3.1.10 Peisajul

Terenul studiat se află în intravilanul comunei Călugăreni, satul Uzunu și este încadrat în categoria de folosință – teren agricol în intravilan. Nu este împrejmuit și este liber de construcții.

Zonele funcționale existente sunt:

| Zone funcționale | EXISTENT |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| Teren arabil in intravilan | 87.67 | 97,37 |
| Echipare tehnico-edilitare, din care: | - | - |
| Suprafață ocupata la sol cu panouri fotovltaice | - | - |
| Suprafață amenajată cu platforme betonate | - | - |
| Suprafață spații verzi (vegetație naturală) | - | - |
| Gospodărie comunală | 1.91 | 2,13 |
| Căi de comunicație și transport | 0.45 | 0,50 |
| TOTAL zonă studiată | 90,03 | 100 |

### 3.1.11 Populaţia

Situatia numărului existent de locuitori existent in comuna Calugăreni se prezenta in anul 2011 astfel:

EVOLUTIA POPULATIEI

| Anul | Sat Calugareni | Branistari | Crucea | Hulubesti | Uzunu | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977 | x | x | x | x | x | 8439 |
| 1992 | 1523 | 1243 | 449 | 2102 | 1657 | 6974 |
| 1996 | x | x | x | x | x | 6603 |
| 2000 | x | x | x | x | x | 6389 |
| 2011 | 1418 | 904 | 347 | 1677 | 1442 | 5788 |

### 3.1.12 Sănătatea populației

Comuna dispune de următoarele facilități sanitare:

Călugăreni: Dispensar medical, farmacii

Uzunu: Dispensar uman, Farmacie

Hulubești: Dispensar uman

Brăniștari: Gradinita, Dispensar uman.

### 3.1.13 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic

Localitatea Calugareni are urmatoatele monumente istorice:

– Biserica Adormirii Maicii Domnului, sat Calugareni,comuna Calugareni, datare 1866 – amplasament ulita Morii, partea V  de DN 5 –  Soseaua Bucuresti-Giurgiu;  la 300 m;

– Conacul Varthiadi, sat Calugareni,comuna Calugareni, datare sec.XX = amplasament partea V  la 100 m de DN 5 – Soseaua Bucuresti-Giurgiu;

– Scoala veche, azi Muzeu, sat Calugareni, comuna Calugareni, datare sec.XIX = amplasament DN 5 –  Soseaua Bucuresti-Giurgiu la km 30;

– Moara Varthiadi, sat Calugareni, comuna Calugareni, datare sec XX = amplasament ulita Morii la v de DN 5 la 800 m;

– Basorelieful din bronz de pe Neajlov, sat Calugareni, comuna Calugareni, datare mijl.sec.XX = Muzeu Giurgiu;

– Cimitir cu cruci de piatra – in curtea Bisericii de lemn, sat Calugareni, comuna Calugareni, datare sec. XVIII – XIX = amplasament soseaua Voinescu;

– Obeliscul comemorativ al lui Mihai Viteazul, sat Crucea de Piatra, comuna Calugareni ,datare 1901 = amplasament  Soseaua Bucuresti-Giurgiu;

– Crucea Granarilor – linga Biserica Crucea de Piatra , sat Crucea de Piatra, comuna Calugareni, datare 1878 = amplasament  Soseaua Bucuresti-Giurgiu;

– Crucea lui Mihai Viteazul, sat Crucea de Piatra, comuna Calugareni, datare 1878 = amplasament Soseaua Bucuresti-Giurgiu;

– Ansamblu comemorativ, sat Crucea de Piatra, comuna Calugareni, datare Crucea 1682,Capela 1845 = amplasament Soseaua Bucuresti-Giurgiu;

– Crucea lui Serban Cantacuzino, sat Crucea de Piatra, comuna Calugareni, datare 1682 = amplasament la E de   Soseaua Bucuresti-Giurgiu circa 100m;

– Capela, sat Crucea de Piatra, comuna Calugareni, datare 1845 = amplasament Soseaua Bucuresti-Giurgiu;

– Tell-ul de la Branistari ,,la Popina’’, sat Branistari, comuna Calugareni, datare Neolitic;

– Situl arheologic de la Branistari ,,Gropile lui Sula’’, sat Branistari,comuna Calugareni = amplasament strada Balaceanu cca 400 m;

– Biserica Sf.Gheorghe, sat Branistari,comuna Calugareni, datare sf.sec.XIX = amplasament ulita Bisericii cca 100 m;

– Biserica Sf.Voievozi, sat Hulubesti,comuna Calugareni, datare 1840 – 1842  = amplasament strada eternitatii cca 400 m;

– Ruinele beci, sat Hulubesti, comuna Calugareni, datare sec.XVIII – XIX = amplasament strada eternitatii la cca 450 m;

– Tell, in vatra satului Uzunu, comuna Calugareni, datare Neolitic = amplasament pe DJ 411;

Amplasamentul siturilor arheologice pe teritoriul comuni Călugăreni:

În Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), pe teritoriul comuni Călugăreni sunt înregistrate următoarele obiective:

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Localitate | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101680.02 Lista Monumentelor Istorice din 2010 | Situl arheologic de la Brăştinari - Gropile lui Sula. Situl se află la 1 km E de sat, la N de râul Neajlov. | locuire civilă | aşezare | Brăniştari, com. Călugăreni | Epoca medievală, Neolitic / sec. VIII p. Chr. |
| 101715.01 Lista Monumentelor Istorice din 2010 | Tell-ul neolitic Boian şi Gumelniţa de la Uzunu. În marginea de nord a satului, pe malul drept al pârâului Câlniştea | locuire civilă | tell | Uzunu, com. Călugăreni | Neolitic, Eneolitic |
| 101706.01 Lista Monumentelor Istorice din 2010 | Aşezarea de la Hulubeşti - La Beci. Situl arheologic se află în marginea de NE a satului de sat, la nord de cimitirul satului şi la vest de râul Neajlov | locuire civilă | aşezare | Hulubeşti, com. Călugăreni | Latène, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. III - II a. Chr., sec. VIII - IX p. Chr. |
| 101680.01 Lista Monumentelor Istorice din 2010 | Tell-ul eneolitic de la Brăştinari - La Popina. Tellul este situat la SV de sat, la NE de râul Neajlov | locuire civilă | tell | Brăniştari, com. Călugăreni | Neolitic |
| 101706.02 Lista Monumentelor Istorice din 2010 | Ruine de beci de la Hulubeşti | construcţie | beci | Hulubeşti, com. Călugăreni | Epoca medievală / sec. XVIII-XIX |

## 3.2 Evoluţia probabilă a stării mediului în situaţia neimplementării proiectului

Toate cele 7 parcele pe care se va amenaja parcul energetic au în acest moment categoria de folosință agricolă, care se va menține în cazul neimplementării proiectului.

# 4 Zonele posibil a fi afectate semnificativ de implementarea proiectului PUZ

Nu există zone afectate semnificativ de implementarea proiectului PUZ.

# 5 Probleme de mediu existente, relevante pentru PUZ

5.1 Poluarea artificială (antropică)

Degradarea mediului în comuna Călugăreni este generată de activităţi minore specifice zonelor rurale, iar principalele surse generatoare provin din următoarele sectoare:

- şantiere de construcţii de locuinţe;

- activitatea desfăşurată de către agenţii economici din agricultură;

- activităţi legate de asigurarea condiţiilor de locuire (încălzire, canalizare şi colectarea deşeurilor).

- traficul auto pe drumul național DN 5

Calitatea aerului:

Datorită lipsei activitățiilor industriale, nu există surse majore de poluare a aerului. Poluarea existentă se datorează traficului intens de pe DN 5.

Calitatea apelor:

Toate apele de suprafată sunt cursuri de apă situate la distanță mai mare de 1000 m față de amplasamentul proiectului PUZ.

Calitatea solului:

Suprafețele de teren ocupate de terenuri agricole sunt expuse poluării cu îngrășăminte chimice datorită utilizării neraționale a acestora, ȋn consecință poluarea cu îngrășăminte chimice afectează și apele freatice.

•	Disfuncționalități

Nebranșarea containerului administrativ la rețelele de canalizare.

Probleme adiacente locuirii colectarea deşeurilor.

5.1.1 Surse de poluare industrială

Pe teritoriul comunei Călugăreni nu există surse de poluare industrială.

5.2 Poluarea naturală

5.2.1 Riscuri naturale

Riscuri naturale pot fi: risc seismic, risc de inundabilitate, hazard, risc de instabilitate şi risc geotehnic. Pe teritoriul comunei Călugăreni, în zona PUZ, nu se pot considera riscul de instabilitate sau riscul geotehnic.

Din punct de vedere seismic după noul Normativ P100/1/2006 care a intrat in vigoare la data 01.01.2007, amplasamentul se afla situat intr-o zona ce se caracterizează prin următoarele valori: - acceleraţia orizontala a terenului pentru proiectare (valoarea de vârf PGA): ag = 0,25 g, pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani

- perioada de control (colt) la spectrul de răspuns: Tc = 1,6 s

Teritoriul comunei este traversat de râul Neajlov care prezintă braţe adesea cu un curs schimbător. Cursul principal al râului limitează spre Sud satul Calugareni, iar un brat, denumit Jirloiu traversează o zona din sudul satului.

In sudul luncii curge Câlniștea care se varsă in Neajlov puţin mai in aval de podul pe DN 5. Aceste cursuri de apa provoacă la precipitaţii abundente revărsări care afectează si gospodăriile riverane.

Din studiul de inundabilitate întocmit de SGA Giurgiu pentru un nivel de asigurare de 5% au fost identificate următoarele zone in intravilanul corn. Calugareni pentru care exista risc la inundaţii prin creşterea accidental a apelor râului Neajlov:

- Partea de Sud situata pe terasa joasa a Neajlovului si străbătută de un brat al acestuia

- Zona de lunca a râului Neajlov ocupata de târgul săptămânal Se estimează o suprafaţa de teren intravilan pentru care exista riscul de inundabilitate de cea 41,7 ha.

Amplasamentul vizat de PUZ nu se află în zone inundabile.

5.3 Probleme cu importanţă specială pentru mediu

Nu au fost identificate probleme cu importanţă specială pentru mediu.

# 6 Obiectivele de protecţie a mediului

Diminuarea surselor de poluare a aerului

Producerea energiei electrice prin conversia energiei solare cu ajutorul celulelor fotovoltaice contribuie la reducerea emisiilor de CO2 specifice proceselor tradiţionale de producere a energiei electrice şi protejează resursele naturale de combustibil.

În perioada de construcție se vor lua măsuri pentru evitarea poluării aerului cu pulberi în suspensie și noxe provenite din funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport.

Diminuarea surselor de poluare a apelor

Panourile fotovoltaice vor fi spălate periodic cu utilaje speciale, apa utilizată neconţinând detergenţi sau alte produse, rezultând o apă relativ curată. Apele menajere rezultate din activitatea personalului de pază a parcului fotovoltaic va fi canalizată spre o fosă septică complet vidanjabilă amplasată la intrarea în parc, zona platformei betonate pe care se va amplasa containerul administrativ.

În ceea ce priveşte diminuarea surselor de poluare a apelor, se vor respecta prevederile H.G. nr. 352/2005 privind Condițiile de evacuare a apelor uzate ȋn rețelele de canalizare a localităților şi evacuare directă ȋn stațiile de epurare, precum şi limitele admise conform normelor şi legilor ȋn vigoare.

Valorile limită pentru apele subterane vor respecta valorile admise conform Legii nr. 458/2002 - privind Calitatea apei potabile, actualizată, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004, care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002-NTPA 002.

Diminuarea surselor de poluare a solului

În perioada de construcție se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere provenite din funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport și din lucrările de întreținere a panourilor fotovoltaice.

Diminuarea surselor de poluare al aşezărilor umane

În perioada de construcție se vor lua măsuri pentru evacuarea deșeurilor rezultate în urma acestei activități.

În perioada de funcționare se vor lua măsuri de colectare a deșeurilor menajere rezultate ca urmare a activității personalului care deservește parcul fotovoltaic de către un operator economic autorizat.

# 7 Potenţialele efecte semnificative asupra factorilor de mediu

În ceea ce privește aspectele legate de protecția mediului, au fost identificate următoarele disfuncționalități:

- Nebranșarea containerului administrativ la rețelele de canalizare.

- Probleme adiacente locuirii privind colectarea deşeurilor.

## 7.1 Impactul asupra aerului

### 7.1.1 Calitatea aerului

Datorită lipsei activitățiilor industriale, nu există surse majore de poluare a aerului.

Problema traficului este aceeaşi ȋn toate zonele: starea necorespunzătoare a drumurilor şi a unei mari părți a autovehiculelor care cauzează creșterea emisiilor de gaze de eşapament.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

### 7.1.2 Zgomotul

Nu există surse industriale de zgomot. În perioadă de construcție se estimează o creșterea nivelului de zgomot.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ deoarece nu există nici o sursă de zgomot asociată cu acesta.

## 7.2 Impactul asupra apei

Apele menajere vor fi evacuate intr-o fosă septică complet vidanjabilă.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

## 7.3 Solul, subsol

Suprafețele de teren ocupate de terenuri agricole sunt expuse poluării cu îngrășăminte chimice datorită utilizării neraționale a acestora, ȋn consecință poluarea cu îngrășăminte chimice afectează și apele freatice.

Apa rezultată în urma spălării panourilor fotovoltaice nu afectează calitatea solului şi nici a subsolului deoarece nu conţine detergenţi sau alte substanţe chimice.

Prin amenajarea parcului energetic fotovoltaic solul va fi afectat parţial doar pe perioada amplasării panourilor şi prin realizarea lucrărilor de amenajare. La terminarea lucrărilor, solul va fi refăcut şi plantat cu iarbă, inclusiv pe zonele ocupate de panouri. După desfiinţarea parcului fotovoltaic, terenul afectat va fi readus la starea iniţială.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

## 7.4 Afectarea factorilor climatici

Nu este cazul.

## 7.5 Fauna

Parcul fotovoltaic va fi împrejmuit, astfel încât animalele mari nu vor avea acest în interiorul acestuia.

Datorită înierbării zonei și a lipsei activităților agricole, este de așteptat o înmulțire a populației de mamifere mici, în special rozătoare, a unor specii de reptile și nevertebrate. Este de așteptat ca în aceste condiții, zona să devină atractivă pentru speciile de păsări răpitoare, care este posibil să înceapă să se cuibărească în zonă.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

## 7.6 Flora

După implementarea proiectului suprafața parcului fotovoltaic va fi înierbată.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

## 7.7 Biodiversitatea

Amplasamentul vizat de proiectul PUZ nu se află în arii protejate, dar este amplasat în vecinătatea ariilor protejate ROSPA0022 Comana și ROSCI0043 Comana, fără a avea nici un impact asupra acestora.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

## 7.8 Peisajul

În cadrul Legii 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptata la Florența la 20 octombrie 2000, la Art. 1, pct. a) regasim urmatoarea definitie pentru peisaj: „peisajul desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre populatie, al carui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani” Conform art. 5, statul român ca si parte semnatara a Conventiei de la Florenta, s-a angajat :

- sa stabileasca si sa implementeze politicile peisajului care au ca scop protectia, managementul si amenajarea acestuia, prin adoptarea de masuri specifice mentionate în prezenta conventie;

- sa stabileasca proceduri de participare pentru publicul larg, autoritati regionale si locale, precum si pentru alti factori interesati la definirea si implementarea politicilor peisajere mentionate la alineatul precedent;

- sa integreze peisajul în politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism si în cele culturale, de mediu, agricole, sociale si economice, precum si în alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului. În cazul analizat de prezentul raport, nu au fost regăsite alte politici referitoare la peisajul din zona decât cele fie parte din Planul de Urbanism General al comunei Călugăreni, fie din Regulamentul de Urbanism.

S-a constatat ca pentru actuala forma a planului de urbanism a fost parcursa întreaga procedura specifica pe linie de urbanism. În etapa de dezbatere publica a PUZ-ului acesta are înca ocazia sa îsi exprime optiunea vis a vis de subiect - ne referim cu precadere la modificarea peisajului – prin observatii pertinente de care se vor tine fireste seama în cadrul prezentei evaluări.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ spre negativ.

## 7.9 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic

NU este cazul.

# 8 Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii în context transfrontalier

Nu este cazul.

9 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa efectele negative asupra mediului în cazul implementării proiectului PUZ Călugăreni

## 9.1 Aerul

În cazul implementării proiectului, în faza de funcționare nu există surse de poluare a aerului. În faza de construcție, calitatea aerului va fi afectată de emisiile de noxe ale utilajelor utilizate pentru amenajarea parcului fotovoltaic. Se va urmări în permanență starea tehnică a acestora, astfel încât emisiile de noxe să se încadreze în limitele impuse pentru clasa motorului cu care sunt echipate.

## 9.2 Apa

Nu există surse de poluare a apelor de suprafață.

Apele menajere rezultate din activitatea personalului de pază a parcului fotovoltaic va fi canalizată spre o fosă septică complet vidanjabilă amplasată la intrarea în parc, zona platformei betonate pe care se va amplasa containerul administrativ.

## 9.3 Solul, subsol

Pentru a preveni poluarea solului pe durata lucrărilor de construcție, precum și a celor de întreținere se va interzice efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor pe amplasamentul proiectului. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua la stațiile de distribuție a combustibililor sau la garaj.

Pe parcursul lucrărilor de întreținere a panourilor solare nu se vor utiliza substanțe care pot afecta solul, precum detergenți sau solvenți organici.

## 9.4 Factorii climatici

Nu este cazul.

## 9.5 Fauna, flora şi biodiversitatea

Proiectul propus nu are impact asupra biodiversității, el fiind amplasat pe un teren agricol. Deoarece prin implementarea proiectului se propune înierbarea terenului, pentru a se limita cuibărirea unor mamifere mici sau păsări, se va cosi periodic iarba.

## 9.6 Peisajul

Prin implementarea proiectului se va crea un impact peisagistic. Fiind amplasat în intravilanul comunei Călugăreni, nu se impun măsuri de reducere a impactului peisagistic.

## 9.7 Populaţia

Nu este cazul.

## 9.8 Sănătatea umană

Vor fi respectate normele de igienă privind mediul de viață al populației şi normele de protecția muncii ȋn vigoare. Se vor lua măsuri pentru colectarea periodică a deșeurilor menajere rezultate în urma activității personalului deservent.

## 9.9 Măsuri specifice patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic

Nu este cazul.

## 9.10 Descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea de mediu

Evaluarea de mediu s-a realizat pe baza consultării documentelor puse la dispoziţie de beneficiar, pe baza interviurilor cu proiectantul proiectului PUZ şi pe baza observaţiilor pe teren.

## 9.11 Dificultăţi întâmpinate în prelucrarea informaţiilor

Nu au fost identificate probleme de comunicare, informare sau procurare de informaţii relevante legate de proiectul PUG.

Colaborarea cu beneficiarul a fost foarte bună şi utilă, iar disponibilitatea autorităţilor locale (APM, Consiliul Local, Direcţia Apelor, Direcţia de Sănătate etc.) pentru clarificări a fost binevenită şi foarte apreciată.

# 10 Propuneri pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra factorilor de mediu în cazul implementării proiectului PUG

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptată în legislația națională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului și luării măsurilor de remediere necesare.

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Indicatorii pentru monitorizarea impactului asupra mediului, după implementarea proiectului PUZ trebuie să cuprindă cel puţin:

- Calitatea apei evacuate din fosa septică

- Calitatea solului

Datele privind indicatorii menţionaţi trebuie să fie furnizate şi de către sistemele de monitorizare recomandate ale proiectelor care au urmat procedura de Evaluare a Impactului de Mediu - EIA.

Programul de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării Planului Urbanistic General al comunei Sălașu de Sus

| Obiectivul relevant pentru mediu | Indicator monitorizat | Frecvența | Surse de informare | responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protecția calității apelor de suprafață și subterane | Indicatori de calitate a apelor uzate evacuate de la fosa septică prin vidanjare | Anual | Prevederile HG 352/2005 ptr. Apa epurată în rețelele de canalizare -NTPA 002/2002. Buletin de analiză | Beneficiarul proiectului |
| Protecția solului | Conținut produse petroliere | Anual | ORDIN nr. 756 / 1997 | Beneficiarul proiectului |
|  |  |  | Buletin de analiză |  |

11 Rezumat fără caracter tehnic

Conținutul si obiectivele principale al PUG

Principalele obiective

Prezenta documentaţie a fost întocmită la cererea SOLAR REVOLUTION S.R.L.,fiind solicitată prin Anexa la Certificatul de Urbanism nr. 28 din 30.03.2021 emis de Primăria comunei Călugăreni, în vederea realizării unui parc energetic ce produce energie electrică din surse regenerabile. Prin tema de proiectare, parcul va fi realizat pe mai multe parcele situate în intravilan, cu o putere instalată totala de aproximativ 130 MW.

Terenul pe care se va construi acest parc energetic se afla in proprietatea SC KINISI INVEST SRL,  iar prin actul notarial nr. 1749, din 12/03/2021 a fost emis dreptul de superfice pentru SOLAR REVOLUTION S.R.L. pe o perioada de 2 ani. Terenul este format din următoarele parcele:

-	CF 30138 Călugăreni, Nr. Cad. 30138, Nr. Topo 30138, Suprafața din acte 102902 mp, masurată 102977 mp, categoria de folosință - teren arabil

-	CF 30139 Călugăreni, Nr. Cad. 30139, Nr. Topo 30139, Suprafața din acte 28088 mp, masurată 27855 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30140 Călugăreni, Nr. Cad. 30140, Nr. Topo 30140, Suprafața din acte 269011 mp, masurată 269011 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30141 Călugăreni, Nr. Cad. 30141, Nr. Topo 30141, Suprafața din acte 65126 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30142 Călugăreni, Nr. Cad. 30142, Nr. Topo 30142, Suprafața din acte 333866 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30143 Călugăreni, Nr. Cad. 30143, Nr. Topo 30143, Suprafața din acte 70307 mp, categoria de folosință – teren arabil

-	CF 30144 Călugăreni, Nr. Cad. 355/6, Suprafața din acte 7407 mp, categoria de folosință – teren arabil

Extrasele de carte funciară pentru toate parcelele sunt notate cu drept de superfice către SOLAR REVOLUTION S.R.L.

Date de sinteză ale teritoriului administrat de Primăria Călugăreni

Comuna Călugăreni este situată în centrul teritoriului administrativ al județului Giurgiu, pe malul stâng al râului Neajlov, la confluența dintre acesta și râul Câlniștea, la jumătatea distanței dintre municipiul Giugiu și municipiul București. Ea are în componență următoarele sate:

-	Călugăreni

-	Brăniștari

-	Crucea de Piatră

-	Uzunu

-	Hulubești

Teritoriul administrativ al comunei este de 11855,89 ha dintre care predominant este terenul agricol însumând 8486,49 ha. Populația comunei a scăzut accentuat în ultimele decenii ajungând în 2011 la 5788 locuitori, față de anul 1977 când erau înregistrați 8439 locuitori.

EVOLUȚIA ZONEI

Conform cercetărilor arheologice, teritoriul comunei Călugăreni a fost locuit încă din epoca neolitică, mileniile 3-4 Ich, fiind descoperite urme ale cizivilizațiilor din epoca bronzului și feudalismul timpuriu indicînd o continuitate a locuirii în aceste ținuturi.

De numele comunei Călugăreni se leagă numele domnitorului Mihai Viteazul, acestea dobîndind o zdrobitoare victorie la Crucea de Piatră împoriva turcilor.

Satul Călugăreni apare pentru prima data într-un document istoric la 27 septembrie 1921 prin care Vlad Țepeș îl dăruiește mânăstirii Glavacioc. Celelalte sate au atestări documentare ulterioare acestei date. Satul Uzunu are un nume de origine turcească și se presupune că ar fi fost înființat de cei ce defrișau Codrul Vlăsiei la începutul secolului al XIX-lea.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul studiat face parte din intravilanul satului Uzun ca trup separat situat la sud de vatra satului. Este mărginit la est de drumul național DN 5 iar pe celelalte laturi de terenuri proprietate privată cu folosință agricolă.

În zona studiată existe mai multe parcele cu categoria de folosință teren arabil care au fost introduse în intravilan în anii ‘90 cu scopul asigurării de rezerve de teren pentru dezvoltarea comunei Călugăreni. Având în vedere trendul demografic descrescător, aceste rezerve de teren nu au mai primit o altă utilizare, rămânând teren agricol în intravilan.

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Teritoriul administrativ al comunei Călugăreni este amplasat în Câmpia Română, Platforma Valahă.

Relief : în partea de nord a teritoriului se află câmpia Neajlovului cu altitudine absolută între 50 și 80 metri. În partea sudică se află câmpia Burnazului separată de lunca Neajlovului prin versanți abrupți și întretăiați de mici afluenți.

Rețeaua hidrografică : Comuna este traversată de 2 râuri care au confluența în satul Călugăreni, râul Neajlov și râul Călniștea. Ambele râuri aparțin rețelei hidrografice autohtone. La precipitații abundente sau topiri masive de zăpadă provoacă revărsări care afectează gospodăriile riverane.

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare : Pe terasa Neajlovului avem următoarea stratificație a terenului:

-	0,00 – 0,25 m sol vegetal și umputuri

-	0,25 – 0,70 m praf argilos brun, plastic, consistent

-	0,70 – 1,90 m praf argilos cafeniu, plastic

Apa freatică se află la adâncimi de 1,00 -2,00 m pe terasa aluvionară și 8,00-12,00 m pe terasa superioară. Adîncimea de îngheț este de 0,70 - 0,80 m de la cota terenului natural. Nu a fost interceptată în sondajele efectuate.

Terenul studiat se încadrează la risc geotehnic redus și categoria geotehnică 1.

Clima : Clima continentală se manifestă în acastă zonă prin veri foarte calde cu cantități medii de precipitații și prin ierni relativ reci marcate la intervale neregulate atât de viscole puternice cât și de  încălziri frecvente.

Zonarea seismică : Caracteristici geofizice ale terenului cercetat, în conformitate cu normativul P 100 - 1/2013 sunt:

‒	Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani este: ag = 0,25g;

‒	Perioada de colț Tc= 1,0 s.

CIRCULAȚIA

- Principalul drum care traversează comuna Călugăreni este DN 5 (E70) cu regim de drum expres care face legătura între România și Bulgaria. Drumul mărginește la vest terenul studiat. Profilul acestrui drum expres în zona studiată prezintă 4 benzi de rulare a câte 3,5 m, benzi de urgență marginale 2x1,00 m sau 2x1,50 m și șanțuri de pământ 2x2,00 m.

- DJ 411 - Limita Jud. Călărași - Hotarele - Izvoarele - Teiușu - Mironești - Comana - Budeni - Brăniștari - Călugăreni - Crânguri - Singureni - Iepurești - Stâlpu - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61)

- DJ 603 - Giurgiu - Bălanu - Halta CFR Chiriacu - Halta CFR Toporu - Satu Nou - Limita Jud. Teleorman

- DC 101 – Uzunu – Hulubești

- DC 107 – Călugăreni - Hulubești

Rețeaua de străzi a comunei este structurată cu străduțe perpendiculare de-a lungul drumurilor principale care traverseză fiecare sat. Străzile secundare au o deschidere între 3 – 5 m și nu sunt modernizate.

Zona studiată mărgineste partea posterioară a zonei iar un altul, frontul la stradă, paralel cu drumul expres DN 5.

OCUPAREA TERENURILOR

Terenul studiat se află în intravilanul comunei Călugăreni, satul Uzunu și este încadrat în categoria de folosință – teren agricol în intravilan. Nu este împrejmuit și este liber de construcții.

Toate parcelele implicate în acest proiect sunt alăturate fiind despărțite de drumuri de exploatare sau lucrări funciare aparținând ANIF. Întreaga zonă studiată are o formă rectangulară cu dimensiuni maxime de 1901 x 473 ml și cuprinde:

- cele 7 parcele pe care se va realiza parcul energetic cu suprafața totală de 87,67 ha,

- zonele cu amenajări funciare ce despart parcelele în suprafață de 1,91 ha

- drumurile de exploatare din care se face accesul la parcele în suprafață de 0,45 ha.

Rezultă o suprafața a zonei studiate de 90,03 ha.

Cea mai apropiată locuință se află în satul Uzunu la aproximativ 4,88 km.

În satul Uzunu există un sit arheologic de tip A - Asezarea de tip Tell de la Uzunu, in vatra satului - cod LMI : GR-I-s-B-14834 - (RAN: 101715.01.01) - coordonate geografice 44.15°N 25.95°E, Neolitic, Cultura Boian, cultura Gumelnita.

ECHIPAREA EDILITARĂ

Terenul studiat nu are racordare la nici o utilitate publică. În imediata apropiere a terenului nu sunt rețele publice de distribuție a gazelor naturale, apei potabile sau canalizare.

Paralel cu DN 5, pe cealaltă parte a drumului se află o rețea de transpot a energiei electrice de 110 kV iar la est de terenul studiat se află o rețea de transpot a energiei electrice de 220 kV. Rețeaua de transport a energie electrice de 220 kV fac e parte din inelul energetic al României.

Rețeaua de transport a energie electrice de 110 kV alimentează stația de transformare PT110/20kV situată la aproximativ 5,45 km de terenul studiat. Din această stație, rețeaua de alimentare cu energie electica medie tensiune 20 kV este pozată aerian pe marginea drumului expres DN 5 pe partea cu terenul studiat.

PROBLEME DE MEDIU

În zona terenului studiat nu au fost sesizate probleme de poluare a mediului. Terenul studiat nu prezintă riscuri naturale sau antropice.

OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Prin realizarea investiţiei propuse, se doreşte ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei şi reducerea nivelului de poluare specifică producerii energiei electrice. La realizarea parcului fotovoltaic se va respecta strategia administraţiei publice locale, punctele de vedere ale locuitorilor din zonă precum şi Regulamentele de Urbanism aferente PUG şi PUZ propus prin această documentaţie.

Zone funcţionale

Dezvoltarea de parcuri energetice fotovoltaice face parte din recomandările Directivelor Comisiei Europene şi se încadrează în strategiile de dezvoltare ale României. Producerea de energie din surse alternative este specificat ca obiectiv în PATJ Călărași. Acest obiectiv este cuprins și în Strategia de dezvoltare a judeţului şi Planul de măsuri pentru realizarea acesteia.

PREVEDERI ALE PUG ȘI PUZ

În conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei Călugăreni, elaborat de S.C. QUANTUM VECTOR S.R.L., în 2016 terenul studiat se află in intravilanul comunei Călugăreni. Loturile intravilan conform PUG fac parte din unitatea teritoarială de referință UTR U6 și au ca zonificare propusă – zona mixtă locuinte si servicii.

Pentru zona studiată avem o documentație de tip PUZ anterioară PUG - PUZ Extindere intravilan cartier locuinte ”Padina” Uzunu, comuna Călugăreni, elaborat de S.C. TOPCAD S.R.L., 2006, prin care întreaga suprafață propusă pentru realizarea parcului energetic de 87,67 ha este introdusă în intravilan cu funcțiunea propusă zona mixtă locuinte si servicii.

VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Toate cele 7 parcele pe care se va amenaja parcul energetic au în acest moment categoria de folosință agricolă. Schimbarea destinației acestor terenuri va duce la amenajarea unei zone verzi în suprafață de 29,27 ha reprezenând 32,51% din suprafața parcului energetic.Amenajarea de tipul impermeabilizării solului cu platforme betonate este minimală, 0,08 ha.

Considerăm că investiția propusă nu afectează în mod negativ cadrul natural, panourile fotovoltaice nu necesită fundații iar drumurile de acces vor fi executare dintr-o structură de piatră spartă impănată.

MODERNIZAREA CIRCULAȚIILOR

Prin tema de proiectare, funcționarea parcului energetic necesită 2 tipuri de circulații:

-	Acces in incita parcului pentru personalul pază și întreținere

-	Acces la trackerele de panouri fotovoltaice pentru întreținerea lor.

Accesul în parcul fotovoltaic se va face de pe drumul de exploatare existent, aflat in partea de est a terenului propus spre realizare a parcului fotovoltaic, care va deveni stradă de importanță locală, categoria a IV-a. Această stradă se află în administrarea Consiliului Local și pentru modernizarea ei se propune un profil de 4,50 m cu o structură minimală de 15 cm piatră spartă împănată pe o fundație de balast compactat de 25 cm.

Zona destinată personalului de pază și întreținere cuprinde o amenajare pe platformă betonată la intrarea în parcul fotovoltaic formată dintr-un container administrativ / dispecerat și  3 locuri de parcare.

Punctele de conexiune si transformatoarele vor fi așezate pe platforme betonate și sunt înșiruite de-a lungul drumului amenajat in incinta parcului fotovoltaic.

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice nu sunt necesare cai de acces amenajate.

ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL

Prezenta documentație are ca obiect reglementarea condițiilor de conformare urbanistică pentru realizarea unui parc energetic fotovoltaic cu puterea instalată totală de aproximativ 130 MW. Prin această documentație se va schimba funcțiunea terenurilor din zonă teren agricol în intravilan în Zonă de echipare tehnico-edilitară. Terenul propus pentru amenajare este format din 7 loturi aflate in proprietatea SC KINISI INVEST SRL,  iar prin actul notarial nr. 1749, din 12/03/2021 a fost emis dreptul de superfice pentru SOLAR REVOLUTION S.R.L. pe o perioada de 2 ani.

Se propune împrejmuirea pe conturul fiecărui lot cu împremuire transparentă de plasă de sârmă cu înălțimea de 2,5 m. La intrare se va amplasa pe o platformă betonată containerul administrativ / dispecerat pentru personalul de întreținere și pază.

Zona studiată cuprinde o suprafață de 90,03 ha și este formată din:

- cele 7 parcele pe care se va realiza parcul energetic, cu suprafața totală de 87,67 ha, 97,37% din total

- zonele cu amenajări funciare ce despart parcelele, în suprafață de 1,91 ha, 2,13 % din total și

- străzile / drumurile de exploatare din care se face accesul la parcele pe care se va realiza parcul energetic, în suprafață de 0,45 ha, 0,5 % din total.

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

-	Schimbarea funcțiunii celor 7 parcele pe care se va amplasa parcul energetic din Zona teren agricol în intravilan în Zona echipare tehnico-edilitară, 87,67 ha, 97,37% din total zona studiată

-	Modernizare drum de exploatare, prin care se face accesul la parcul fotovoltaic, la un profil și o structură minimală.

Bilanț teritorial

| Zone funcționale | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % |
| Teren arabil in intravilan | 87,67 | 97,37 | - | - |
| Echipare tehnico-edilitare, din care: | - | - | 87,67 | 97,37 |
| Suprafață ocupata la sol cu panouri fotovoltaice | - | - | 58,32 | 64,77 |
| Suprafață amenajată cu platforme betonate | - | - | 0,08 | 0,09 |
| Suprafață spații verzi (vegetație naturală) | - | - | 29,27 | 32,51 |
| Gospodărie comunală | 1,91 | 0,50 | 1,91 | 0,5 |
| Căi de comunicație și transport | 0,45 | 2,13 | 0,45 | 2,13 |
| TOTAL zonă studiată | 90,03 | 100 | 90,03 | 100 |

Stadiul actual al dezvoltării

Toate cele 7 parcele pe care se va amenaja parcul energetic au în acest moment categoria de folosință agricolă.

Relaţii cu alte planuri şi programe relevante

Plan urbanistic zonal – Primăria comunei Călugăreni.

În imediata vecinătate a proiectului propus există un alt proiect de contruire a unui parc fotovoltaic de către Antonis Milos prin Renergy Power Plants S.R.L. cu o suprafață de 90,41 ha.

Prezentarea opțiunilor relevante identificate; alternative față de cele conținute în PUG, inclusiv alternativa „zero”

Alternativa 1 reprezintă opțiunea propusă de proiectant

Alternativa zero

Neimplementarea proiectului va avea un efect socio-economic negativ datorită locurilor de muncă nou create și a veniturilor suplimentare ale primăriei care nu se vor mai materializa.

Probleme de mediu existente, relevante pentru PUZ

Poluarea artificială (antropică)

Degradarea mediului în comuna Călugăreni este generată de activităţi minore specifice zonelor rurale, iar principalele surse generatoare provin din următoarele sectoare:

- şantiere de construcţii de locuinţe;

- activitatea desfăşurată de către agenţii economici din agricultură;

- activităţi legate de asigurarea condiţiilor de locuire (încălzire, canalizare şi colectarea deşeurilor).

- traficul auto pe drumul național DN 5

Calitatea aerului:

Datorită lipsei activitățiilor industriale, nu există surse majore de poluare a aerului. Poluarea existentă se datorează traficului intens de pe DN 5.

Calitatea apelor:

Toate apele de suprafată sunt cursuri de apă situate la distanță mai mare de 1000 m față de amplasamentul proiectului PUZ.

Calitatea solului:

Suprafețele de teren ocupate de terenuri agricole sunt expuse poluării cu îngrășăminte chimice datorită utilizării neraționale a acestora, ȋn consecință poluarea cu îngrășăminte chimice afectează și apele freatice.

•	Disfuncționalități

Existența unui număr mare de mașini și utilaje agricole învechite mărește riscul poluării solului cu produse petroliere.

Surse de poluare industrială

Pe teritoriul comunei Călugăreni nu există surse de poluare industrială.

Riscuri naturale

Riscuri naturale pot fi: risc seismic, risc de inundabilitate, hazard, risc de instabilitate şi risc geotehnic. Pe teritoriul comunei Călugăreni, în zona PUZ, nu se pot considera riscul de instabilitate sau riscul geotehnic.

Din punct de vedere seismic după noul Normativ P100/1/2006 care a intrat in vigoare la data 01.01.2007, amplasamentul se afla situat intr-o zona ce se caracterizează prin următoarele valori: - acceleraţia orizontala a terenului pentru proiectare (valoarea de vârf PGA): ag = 0,25 g, pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani

- perioada de control (colt) la spectrul de răspuns: Tc = 1,6 s

Teritoriul comunei este traversat de râul Neajlov care prezintă braţe adesea cu un curs schimbător. Cursul principal al râului limitează spre Sud satul Calugareni, iar un brat, denumit Jirloiu traversează o zona din sudul satului.

In sudul luncii curge Câlniștea care se varsă in Neajlov puţin mai in aval de podul pe DN 5. Aceste cursuri de apa provoacă la precipitaţii abundente revărsări care afectează si gospodăriile riverane.

Din studiul de inundabilitate întocmit de SGA Giurgiu pentru un nivel de asigurare de 5% au fost identificate următoarele zone in intravilanul corn. Calugareni pentru care exista risc la inundaţii prin creşterea accidental a apelor râului Neajlov:

•	Partea de Sud situata pe terasa joasa a Neajlovului si străbătută de un brat al acestuia

•	Zona de lunca a râului Neajlov ocupata de târgul săptămânal Se estimează o suprafaţa de teren intravilan pentru care exista riscul de inundabilitate de cea 41,7 ha.

Amplasamentul vizat de PUZ nu se află în zone inundabile.

Obiectivele de protecţie a mediului

Diminuarea surselor de poluare a aerului

Producerea energiei electrice prin conversia energiei solare cu ajutorul celulelor fotovoltaice contribuie la reducerea emisiilor de CO2 specifice proceselor tradiţionale de producere a energiei electrice şi protejează resursele naturale de combustibil.

În perioada de construcție se vor lua măsuri pentru evitarea poluării aerului cu pulberi în suspensie și noxe provenite din funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport.

Diminuarea surselor de poluare a apelor

Panourile fotovoltaice vor fi spălate periodic cu utilaje speciale, apa utilizată neconţinând detergenţi sau alte produse, rezultând o apă relativ curată. Apele menajere rezultate din activitatea personalului de pază a parcului fotovoltaic va fi canalizată spre o fosă septică complet vidanjabilă amplasată la intrarea în parc, zona platformei betonate pe care se va amplasa containerul administrativ.

În ceea ce priveşte diminuarea surselor de poluare a apelor, se vor respecta prevederile H.G. nr. 352/2005 privind Condițiile de evacuare a apelor uzate ȋn rețelele de canalizare a localităților şi evacuare directă ȋn stațiile de epurare, precum şi limitele admise conform normelor şi legilor ȋn vigoare.

Valorile limită pentru apele subterane vor respecta valorile admise conform Legii nr. 458/2002 - privind Calitatea apei potabile, actualizată, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004, care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002-NTPA 002.

Diminuarea surselor de poluare a solului

În perioada de construcție se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere provenite din funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport și din lucrările de întreținere a panourilor fotovoltaice.

Potenţialele efecte semnificative asupra factorilor de mediu

Calitatea aerului

Datorită lipsei activitățiilor industriale, nu există surse majore de poluare a aerului.

Problema traficului este aceeaşi ȋn toate zonele: starea necorespunzătoare a drumurilor şi a unei mari părți a autovehiculelor care cauzează creșterea emisiilor de gaze de eşapament.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

Zgomotul

Nu există surse industriale de zgomot. În perioadă de construcție se estimează o creșterea nivelului de zgomot.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ deoarece nu există nici o sursă de zgomot asociată cu acesta.

Impactul asupra apei

Apele menajere vor fi evacuate intr-o fosă septică complet vidanjabilă.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

Solul, subsol

Suprafețele de teren ocupate de terenuri agricole sunt expuse poluării cu îngrășăminte chimice datorită utilizării neraționale a acestora, ȋn consecință poluarea cu îngrășăminte chimice afectează și apele freatice.

Apa rezultată în urma spălării panourilor fotovoltaice nu afectează calitatea solului şi nici a subsolului deoarece nu conţine detergenţi sau alte substanţe chimice.

Prin amenajarea parcului energetic fotovoltaic solul va fi afectat parţial doar pe perioada amplasării panourilor şi prin realizarea lucrărilor de amenajare. La terminarea lucrărilor, solul va fi refăcut şi plantat cu iarbă, inclusiv pe zonele ocupate de panouri. După desfiinţarea parcului fotovoltaic, terenul afectat va fi readus la starea iniţială.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

Fauna

Parcul fotovoltaic va fi împrejmuit, astfel încât animalele mari nu vor avea acest în interiorul acestuia.

Datorită înierbării zonei și a lipsei activităților agricole, este de așteptat o înmulțire a populației de mamifere mici, în special rozătoare, a unor specii de reptile și nevertebrate. Este de așteptat ca în aceste condiții, zona să devină atractivă pentru speciile de păsări răpitoare, care este posibil să înceapă să se cuibărească în zonă.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

Flora

După implementarea proiectului suprafața parcului fotovoltaic va fi înierbată.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

Biodiversitatea

Amplasamentul vizat de proiectul PUZ nu se află în arii protejate, dar este amplasat în vecinătatea ariilor protejate ROSPA0022 Comana și ROSCI0043 Comana, fără a avea nici un impact asupra acestora.

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ.

Peisajul

Impactul implementării proiectului este estimat la nesemnificativ spre negativ.

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa efectele negative asupra mediului în cazul implementării proiectului PUZ Călugăreni

Aerul

În cazul implementării proiectului, în faza de funcționare nu există surse de poluare a aerului. În faza de construcție, calitatea aerului va fi afectată de emisiile de noxe ale utilajelor utilizate pentru amenajarea parcului fotovoltaic. Se va urmări în permanență starea tehnică a acestora, astfel încât emisiile de noxe să se încadreze în limitele impuse pentru clasa motorului cu care sunt echipate.

Apa

Nu există surse de poluare a apelor de suprafață.

Apele menajere rezultate din activitatea personalului de pază a parcului fotovoltaic va fi canalizată spre o fosă septică complet vidanjabilă amplasată la intrarea în parc, zona platformei betonate pe care se va amplasa containerul administrativ.

Solul, subsol

Pentru a preveni poluarea solului pe durata lucrărilor de construcție, precum și a celor de întreținere se va interzice efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor pe amplasamentul proiectului. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua la stațiile de distribuție a combustibililor sau la garaj.

Pe parcursul lucrărilor de întreținere a panourilor solare nu se vor utiliza substanțe care pot afecta solul, precum detergenți sau solvenți organici.

Fauna, flora şi biodiversitatea

Proiectul propus nu are impact asupra biodiversității, el fiind amplasat pe un teren agricol. Deoarece prin implementarea proiectului se propune înierbarea terenului, pentru a se limita cuibărirea unor mamifere mici sau păsări, se va cosi periodic iarba.

Peisajul

Prin implementarea proiectului se va crea un impact peisagistic. Fiind amplasat în intravilanul comunei Călugăreni, nu se impun măsuri de reducere a impactului peisagistic.

Sănătatea umană

Vor fi respectate normele de igienă privind mediul de viață al populației şi normele de protecția muncii ȋn vigoare. Se vor lua măsuri pentru colectarea periodică a deșeurilor menajere rezultate în urma activității personalului deservent.

# 12 Concluzii

Concluziile cele mai importante care s-au evidențiat în cursul procesului de evaluare de mediu și de elaborare a Raportului de Mediu sunt următoarele:

Estimarea evoluției probabile a factorilor ce afectează mediul în cazul în care nu se va implementa PUG-ul ce face obiectul planului analizat indică:

- pierderea oportunităților pe care le vor crea investițiile în zonă, creșterea veniturilor din taxe și impozite la bugetele locale

Au fost stabilite obiective de mediu, ținte și indicatori pentru factorii/aspectele de mediu relevanți/relevante pentru plan, în scopul evaluării performanțelor de mediu ale proiectului ce face obiectul planului. Obiectivele strategice de mediu, reprezentând principalele repere necesar a fi avute în vedere în procesul de planificare a acțiunilor pentru protecția mediului, ca parte intrinsecă a oricărui plan care propune dezvoltarea unor activități antropice, sunt următoarele:

- limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra calității apelor (apa de suprafață, apa potabilă, apa subterană);

- limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calității aerului în zonele cu receptori sensibili;

- minimizarea impactului asupra peisajului;

- limitarea impactului negativ asupra solului;

- respectarea legislației privind colectarea, tratarea și depozitarea deșeurilor;

Evaluarea efectelor potențiale, ale planului asupra factorilor de mediu relevanți s-a efectuat prin metode expert, în raport cu criterii specifice. S-au luat în considerare măsurile de prevenire/diminuare a impactului asupra factorilor de mediu și economico-sociali prevăzute de PUG și modul în care sunt atinse obiectivele de mediu.

Rezultatele evaluării efectelor potențiale remanente (după implementarea măsurilor de prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, au fost exprimate sintetic.

- Apa - impact nesemnificativ

- Aerul - impact nesemnificativ

- Biodiversitatea, flora și fauna - impact nesemnificativ.

- Solul/Utilizarea terenului - impact nesemnificativ.

- Peisajul - impact nesemnificativ spre negativ

În urma analizei efectuate, rezultă că propunerile PUZ vor afecta mediul in limite admisibile.

Se vor aplica toate măsurile de prevenire/reducere a impactului propuse in cadrul prezentului RM.

Se va monitoriza evoluția mediului pe toată perioada implementării planului.

# Text boxes

2021

Beneficiar:

SOLAR REVOLUTION S.R.L.

ELABORATORI

S.C. TEHNOBIOS CONSULTING ALBA SRL în asociere cu

S.C. ENVIRONMENTAL RESEARCH S.R.L.

RAPORT DE MEDIU

“ PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC REVOLUTION”